## Slide 1: ОАО "РЖД"
Сооружения и устройства железнодорожного транспорта.
Габариты.
.

## Slide 2: Сооружения и устройства железнодорожного транспорта
Инфраструктура ж.д. транспорта общего пользования - транспортная инфраструктура, включающая в себя ж.д. пути общего пользования и другие сооружения, ж.д. станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

## Slide 4
Одним из основных документов, регламентирующих нормы и требования к объектам инфраструктуры является Свод правил СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», согласно которому вновь проектируемые железнодорожные линии должны обеспечивать движение поездов со скоростями:
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта
пассажирских – до 200 км/ч
грузовых – до 120 км/ч
грузовых ускоренных и рефрижераторных – до 160 км/ч.

## Slide 13: .
.
В зависимости от выхода грузов за габарит погрузки в указанных выше основных зонах устанавливаются следующие степени негабаритности грузов:
нижняя негабаритность - 6 степеней, боковая негабаритность – 6 степеней,
верхняя негабаритность – 3 степени.

## Slide 14
.
Груз, превышающий предельные очертания зон называется сверхнегабаритным. Для указания в перевозочных и поездных документах данных о зонах и степенях негабаритности перевозимых грузов введено понятие индекс негабаритности, который состоит из пяти знаков - Н5480- нижняя негабаритность 5-й степени, боковую 4-й степени, верхнюю сверхнегабаритность, а вертикальная сверхнегабаритность отсутствует.

## Slide 18
Междупутье — это расстояние между осями двух смежных железнодорожных путей.
На прямых участках перегонов расстояние между осями первого и второго главных путей, а также третьего и четвертого главных путей должно быть не менее 4100 мм.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

## Slide 19
Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов должно быть не менее 10000 мм – при скорости движения по любому из смежных путей свыше 140 км/ч;
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта
10000 мм

## Slide 20
Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов должно быть не менее 8000 мм – при скорости движения не выше 140 км/ч;
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта
8000 мм

## Slide 21
Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей в сложных топографических, инженерно-геологических, планировочных и других местных условиях, когда применение основных норм проектирования вызывает значительное увеличение объема строительно-монтажных работ на существующих линиях необходимость переустройства земляного полотна, станционных железнодорожных путей и искусственных сооружений, сноса капитальных строений (далее – трудные условия) – не менее 6000 мм с соответствующим снижением скорости до 90 км/ч и менее.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта
6000 мм

## Slide 22
До реконструкции железнодорожной линии допускается сохранять расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей не менее 5000 мм с соответствующим снижением скорости до 90 км/ч и менее.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

## Slide 23
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на железнодорожных станциях, прямых участках должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных железнодорожных путях (железнодорожные пути стоянки железнодорожного подвижного состава, железнодорожные пути грузовых дворов) и железнодорожных путях грузовых районов – не менее 4500 мм.
Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может составлять не менее 3600 мм.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

## Slide 24
До реконструкции путевого развития действующих железнодорожных станций допускается сохранять расстояние между осями смежных железнодорожных путей менее установленного настоящим пунктом, но не менее 4100 мм, а также сохранять при расположении главных железнодорожных путей на железнодорожных станциях крайними, расстояние между ними не менее 4100 мм.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

## Slide 25
Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях железнодорожных путей необщего пользования на прямых участках железнодорожных путей должно быть не менее 4100 мм.
Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

## Slide 40: Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства
.
.

## Slide 41: Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства
.
.

## Slide 42: Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства
.
.

## Slide 43: Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства
.
.