## Slide 1: Принципы и основные методы составления плана формирования поездов

## Slide 2
План формирования поездов - единый технологический процесс деятельности всех станций железнодорожной сети.
он одновременно выступает схемой распределения сортировочных работ между ними
устанавливает назначение и род групп вагонов, составов, формируемых станциями

## Slide 3
В плане формирования указано:
Категории отправляемых составов;
Станции их расформирования;
Назначение каждого из включенных в состав вагонов;
Род каждого из подвижных составов.
План формирования поездов ориентирован на снижение расходов железнодорожных компаний

## Slide 4: Методы составления плана формирования поездов
План формирования грузовых поездов предусматривает включение вагонов в подвижные составы двумя методами:
По назначению следования
По роду формируемого
подвижного состава

## Slide 5
Рассмотрим самые распространенные специализации в рамках плана формирования грузовых поездов ОАО РЖД. По условиям, грузовые составы будут разделены на:

## Slide 6
Отправительские маршруты
Технические маршруты
Организуются с мест погрузки
Формируются без грузоотправителя
По назначению:
Прямые
Назначение на станции распыления
Назначение на распределительные или входные станции ж/д
По условиям обращения:
Кольцевые
Технологические - курсируют поезда:
Зонные сборные
Удлиненные
Сборно-участковые
Вывозные
Передаточные
Составы подразделяются:
Сквозные
Участковые
Сборные

## Slide 7
Прямые. Они формируются из вагонов назначением на одну-единственную станцию выгрузки, а также по адресу одного получателя на конкретный подъездной путь.
Назначения на так называемые станции распыления. Назначение на такие станции распыления, где осуществляется разведение вагонов по грузополучателям, станциям выгрузки в границах зон обслуживания данных станций.
Назначение на распределительные или входные станции ж/д, где получаются только топливные грузы.

## Slide 8
Кольцевые. Тут имеются постоянные составы, которые после выгрузки снова возвращаются на начальную станцию или отделение железной дороги для повторной загрузки.
Технологические. Они будут обращаться по установленному графику между предприятиями, организациями - адресатами и адресантами грузов, сопровождаемыми технологическими процессами, требующими именно ритмичной доставки.

## Slide 9
Сквозные. Они следуют без переработки через одну или сразу несколько ж/д станций.
Участковые. Следуют по одному участку без переформирования.
Сборные. Предназначены для сбора и развоза вагонов по станциям конкретного участка.
Зонные сборные. Работают сразу на нескольких промежуточных станциях, относящихся к одному участку.
Удлиненные. Соответственно, работают на промежуточных станциях двух смежных ж/д участков.
Сборно-участковые. Такие поезда следуют по нескольким участкам, работают на промежуточных станциях одного участка и следуют транзитом через иные участки.
Вывозные. Они следуют с участковой или сортировочной станции до отдельной грузовой или промежуточной станции уже иного, примыкающего участка.
Передаточные. Курсируют между станциями, входящими в один узел. Обслуживаются спецпарком передаточных локомотивов.
Так называемые диспетчерские локомотивы. Избираются при незначительной выгрузке/погрузке на промежуточных ж/д станциях. Нередко выступают дополнением к сборным поездным составам.

## Slide 10: По числу групп вагонов составы формируются:
Одногруппные. К единственной станции назначения.
Групповые. Включены две и более вагонные группы на различные станции назначения.
Также составы тут разделяются на:
Груженые;
Порожние;
Комбинированные (есть и порожние, и груженые вагоны).

## Slide 11
Расчет плана формирования поездов порой нуждается в корректировке. Изменения производятся в зависимости от эксплуатационной работы отдельных участков путей, суточного образования на них вагонопотоков. К корректировке плана обращаются только в том случае, если это не замедлит общее движение поездов по ж/д.
Изменения оформляются соответствующими диспетчерскими приказами, заверяемыми подписями ответственных лиц. Что касается допустимых вариаций подобных оперативных корректировок частей планов формирования грузовых поездов, они устанавливаются по каждому из назначений, указываются в дорожных книгах подобных схем.

## Slide 12
В отношении оперативных изменений уже межгосударственных пунктов перехода можно сказать, что они осуществляются только в следующих случаях:
Стихийные бедствия
Нарушение безопасности движения железнодорожных составов
Просьбы отдельных грузополучателей и грузоотправителей в отношении отдельных поставок - вагонов, вагонных групп либо отправительских маршрутов

## Slide 13: Показатели по маршрутизации
План формирования грузовых поездов состоит из нескольких частей: определение рода подвижных составов, категорий вагонов, станций их расформирования и прочего.

## Slide 14: Основные показатели маршрутизации для плана формирования:
Ее уровень - по отдельным грузам и в целом.
Средняя дальность маршрутов.
Размер переработки вагонов, снимаемой отправительскими маршрутами на участковых и сортировочных ж/д станциях.
Показатели удельного веса маршрутной погрузки под выгрузку в распыление и на одну станцию.
Общий объем экономии приведенных часов переработки всеми отправительскими маршрутами.

## Slide 15: Общие показатели
Размер транзитных потоков вагонов.
Коэффициенты переработки.
Средняя дальность пробега грузовых составов.
Вагоночасы переработки.
Количество сформированных отправлений.
Средняя мощность вагонопотоков, относящихся к одному назначению.

## Slide 16: Спасибо за внимание!