## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове Филиал СамГУПС в г. Саратове
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
3 КУРС
Специальность:
Организация перевозок и управления
на транспорте (по видам) ​ ​
Преподаватель:​ Неревяткина. А.Н.

## Slide 2
ТЕМА:
Значение графика движения поездов

## Slide 3
График движения поездов — это графическое отображение движения поездов на масштабной сетке, где на горизонтальной оси отображено время в минутах, на вертикальной расстояние в километрах, горизонтальными линиями самой сетки отображаются раздельные пункты. На графике также отображается дополнительная информация по поездам (номер поезда, серия локомотива, масса и длина поезда, перегонные времена хода поездов, станционные интервалы и т.д.)

## Slide 4
График движения поездов
является основой организации всей перевозочной работы на железнодорожном транспорте.
Он обязателен для всех подразделений железных дорог: станций, локомотивных депо, пунктов технического обслуживания и ремонта вагонов, тяговых подстанций, дистанций пути, сигнализации и связи и т.д. График организует работу всех подразделений в единое целое.
!

## Slide 5
На его основе согласовывается деятельность железных дорог с предприятиями -грузоотправителями и грузополучателями, определяются показатели использования вагонов и локомотивов, осуществляется своевременная и безопасная перевозка пассажиров.

## Slide 6
Соблюдение графика движения поездов и предупреждение его нарушений является главным условием для всех работников, связанных с организацией движения

## Slide 7: К графику движения поездов предъявляются следующие требования:

## Slide 8
1. Обеспечение выполнения плана перевозок грузов и пассажиров прокладкой на каждом участке определенного числа пассажирских и грузовых поездов;

## Slide 9
2. Обеспечение безопасности движения поездов соблюдением перегонных времен хода поездов, станционных и межпоездных интервалов, норм стоянок поездов для технических и коммерческих операций, установленных требований при приеме и отправлении поездов и производстве маневровой работы и т. д.;

## Slide 10
3. Наиболее эффективное использование пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности станций, которое достигается рациональной прокладкой поездов на графике, правильным чередованием подвода к станциям транзитных и разборочных поездов;

## Slide 11
4. Высокопроизводительное использование подвижного состава с помощью четкого согласования графиков движения поездов и оборота локомотивов на смежных участках, на междудорожных и пограничных стыках и применения прогрессивных методов эксплуатации;

## Slide 12
5. Соблюдение установленной продолжительности работы локомотивных и поездных бригад организацией на направлении пунктов
подмены бригад

## Slide 13
6. Предоставление возможности выполнения работ по текущему содержанию пути, сооружений, устройств электроснабжения,
СЦБ и связи выделением в графике технологических «окон» продолжительностью 60—120 мин

## Slide 14
График движения поездов дает наглядную картину движения, определяет время хода поездов по перегонам, время их отправления со станции и прибытия на станцию, продолжительность стоянок в пунктах скрещивания и обгона и другие показатели, характеризующие условия движения поездов.

## Slide 15
График движения поездов составляется на год с корректировкой на зимний период и вводится одновременно на всей сети железных дорог. На основании графика составляется расписание движения поездов с указанием времени прибытия и отправления их со станций

## Slide 16
Поезд – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы. Локомотивы без вагонов, моторные вагоны, специальный самоходный подвижной состав, отправляемые на перегон, рассматриваются как поезд.

## Slide 17
Маршрутная скорость поезда (км/ч) - определяется делением общей протяженности маршрута следования поезда (в километрах) на общее время нахождения поезда в пути следования (в часах) с учетом времени всех остановок на железнодорожных станциях для посадки и высадки пассажиров.

## Slide 18
Маршрутная скорость поезда
3

## Slide 19: НУМЕРАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

## Slide 20
Пассажирские поезда
1–150 - Скорые круглогодичные (Vмарш от 50 км/час (вкл.) до 91 км/час (искл.), маршрут следования свыше 150 км) 151–298 Скорые сезонного и разового обращения (Vмарш от 50 км/час (вкл.) до 91 км/час (искл.), маршрут следования свыше 150 км) 301–450 и 601–698 - Пассажирские круглогодичные (Vмарш до 50 км/час (искл.), маршрут следования свыше 150 км) 451–598 - Пассажирские сезонные, разового назначения и детские (Vмарш до 50 км/час (искл.), маршрут следования свыше 150 км) 701–750 - Скоростные (Vмарш 91 км/час и более) 751–788 - Высокоскоростные (Vмарш 161 км/час и более) 801–898 - Обслуживаемые моторвагонным подвижным составовом (кроме скоростных и высокоскоростных) 901–920 - Служебного (специального) назначения 921–940 - Туристические (коммерческие) 941–960 - Людские 961–970 - Грузопассажирские 971–998 - Почтово-багажные

## Slide 21
Пригородные поезда
6001–6998 - Пригородные, приграничные пригородные (региональные) поезда 7001–7198 - Скоростные пригородные поезда 7201–7598 - Скорые пригородные и городские поезда 7601–7628 - Поезда служебного (специального) назначения

## Slide 22
Технические поезда
5001–5998 - Состоящие из цельнометаллических вагонов без пассажиров
7631–7998 - Состоящие из моторвагонного подвижного состава без пассажиров, в т.ч. от скоростных и высокоскоростных
1001–1020 - Рефрижераторные
1021–1420 - Контейнерные поезда
1421–1440 - Для перевозок груза в контрейлерах
1441–1450 - Специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе
1451–1460 - Для перевозки живности
1461–1810 - Для перевозки угля, руды, удобрений в кольцевых маршрутах
1811–1998 - Для перевозки наливных грузов в кольцевых и технологических маршрутах

## Slide 23
9201–9298 - Соединенные поезда, следующие на один и более диспетчерских участков
9301–9498 - Для составов из порожних вагонов в количестве 350-520 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания
9501–9698 - Тяжеловесные поезда
9701–9750 - Поезда весом 8000 т
9751–9798 - Поезда весом 9000 т и более
2001–2998 - Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания
3001–3398 - Участковые
3401–3468 - Сборные
3471–3498 - Сборно-участковые
3501–3598 - Вывозные — для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути
3601–3798 - Передаточные — для передачи вагонов с одной станции на другую
3801–3898 - Диспетчерские локомотивы — для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции
3901–3978 - Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в «окно» при производстве путевых работ
3981–3998 - Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне, внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых операций

## Slide 24
Локомотивы, сплотки, технические, хозяйственные и прочие поезда
Толкачи-резервные локомотивы, следующие для подталкивания или после подталкивания поездов: 4001–4148 — грузовых 4151–4188 — пассажирских 4191–4198 — хозяйственных Резервные локомотивы, следующие без вагонов: 4201–4228 — от подталкивания грузовых поездов 4231–4258 — от подталкивания вывозных и передаточных поездов 4261–4298 — от подталкивания хозяйственных поездов 4301–4398 — от (к) пассажирских, людских, пригородных, почтово-багажных и грузопассажирских поездов 4401–4698 — от (к) поездов: ускоренных, соединенных, сквозных, участковых, сборных, сборно-участковых 4701–4778 — от (на) хозяйственных работ 4779–4798 — рельсосмазыватели 4801–4898 — от (к) вывозных, маневровых и передаточных поездов Сплотки резервных локомотивов, находящиеся в эксплуатации: 4901–4960 — грузовых 4961–4990 — пассажирских 4991–4998 — хозяйственных 8001–8048 - Восстановительные 8051–8098 - Пожарные 8101–8198 - Снегоочистители и снегоуборочная техника всех наименований