## Slide 1: ОАО "РЖД"
Хозяйство автоматики и телемеханики.
.

## Slide 5: Двухпутный перегон железной дороги
Применение путевой, особенно автоматической, блокировки дает возможность обеспечить высокую пропускную способность перегонов за счет деления их проходными сигналами на отдельные блок-участки, на каждом из которых может находится поезд.
.

## Slide 6: Двухпутный перегон железной дороги
Безопасность движения обеспечивается тем, что устройства путевой блокировки не допускают открытия разрешающего сигнала, ограждающего участок до полного освобождения его поездом.

## Slide 7: Путевая полуавтоматическая блокировка
Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) регулирует движение поездов на малодеятельных участках. Для увеличения пропускной способности перегонов устанавливают путевые посты, которые делят перегоны на две или более частей (межпостовые перегоны).
….

## Slide 8: Путевая полуавтоматическая блокировка
.
….

## Slide 9: Путевая полуавтоматическая блокировка
.
….

## Slide 10: Автоматическая блокировка
Автоматическая блокировка (АБ) является наиболее современным средством регулирования движения поездов на перегонах. При автоблокировке светофоры закрываются автоматически при вступлении поезда на ограждаемый блок-участок и открывается автоматически после освобождения блок-участка.
.

## Slide 11: Автоматическая блокировка
.
.

## Slide 12: Автоматическая локомотивная сигнализация
Для повышения безопасности движения поездов автоблокировка дополняется устройствами автоматической локомотивной сигнализации, которые передают машинисту информацию о показании светофора, к которому приближается поезд и автостопом. На отдельных участках АЛСО может применяться как самостоятельное средство сигнализации и связи.
.

## Slide 13: Электрическая централизация
На станциях поезда движутся по определенным маршрутам, в которые входят стрелки, переведенные и запертые в соответствующем положении. В системе ЭЦ управление стрелками и сигналами ведется с одного пункта – пост ЭЦ дежурным по станции.
.

## Slide 14: Диспетчерская централизация
Диспетчерская централизация – комплекс устройств ЭЦ и АБ, позволяющих управлять и контролировать работу нескольких станций участка дороги поездным диспетчером из одного центра управления.
.

## Slide 15: Диспетчерская централизация
На линиях, оборудованных автоблокировкой, применяются устройства диспетчерского контроля, которые передают поездному диспетчеру информацию об установленном направлении движения, занятии блок-участков, путей на промежуточных станциях, показаниях входных и выходных светофоров и другой информации.

## Slide 16: КТСМ
Для автоматического обнаружения перегрева букс в поездах применяется аппаратура ПОНАБ, ДИСК, КТСМ. КТСМ – комплекс технических средств мониторинга нагрева букс вагона.

## Slide 17: Переездная сигнализация
Для обеспечения безопасности движения поездов в местах пересечения с автомобильными дорогами служат ж.д. переезды, на которых применяется автоматическая переездная сигнализация, устройства заграждения переезда (УЗП), автоматические шлагбаумы.

## Slide 18: Классификация и назначение сигналов
Сигнал – условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ и подлежит беспрекословному выполнению.

## Slide 44: Сигналы на железнодорожном транспорте

## Slide 62: Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов
Голова поезда при движении на однопутных и по правильному железнодорожному пути на двухпутных участках обозначается днем и ночью одним прозрачно-белым огнем прожектора и двумя прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса.

## Slide 63: Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов
Голова поезда при движении по неправильному железнодорожному пути обозначается: днем и ночью — красным огнем фонаря с левой стороны, с правой стороны — прозрачно-белым огнем фонаря, а также сигнальным прозрачно-белым огнем прожектора.