## Slide 1: ОАО "РЖД"
.
ИДП Приложение №20 Регламент переговоров при
производстве маневровой работе

## Slide 2: Регламент переговоров при маневровой работе
Содержание слайды
1. Задания для составления алгоритма регламента переговоров составителя и ТЧМ при перестановка вагонов с пути на путь ………………………………..……. 3 – 9
2. Задания для составления алгоритма регламента переговоров составителя и ТЧМ при выезде маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора ………………………………………………………………………………………………… 10 - 14
3. Задания для составления алгоритма регламента переговоров составителя и ТЧМ при движении по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс ………………………..…………………………………………………………………………. 15 - 18
Алгоритм – система операций, применяемых по строго определённым правилам, которая после последовательного выполнения приводит к решению поставленной задачи.

## Slide 3
1. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 2А пути один вагон переставить на 3 путь и объединить с поездом №3403. Переставлять вагон будем с выездом по направлению главного пути за светофор М1. ДСП Трофимов.
Регламент переговоров при маневровой работе
Перестановка вагонов с пути на путь
№3403
т/з 6042
Ч1
Ч2
2АП

## Slide 4
2. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 2А пути один вагон переставить на 1 путь и объединить с поездом №3468. Переставлять вагон будем с выездом по направлению главного пути за светофор М2. ДСП Буров.
Регламент переговоров при маневровой работе
Перестановка вагонов с пути на путь
Ч1
Ч2
2АП
№3468.
т/з 7406

## Slide 5: Регламент переговоров при маневровой работе
3. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 2 пути один вагон переставить на 1 путь и объединить с поездом №3405. Переставлять вагон будем с выездом по направлению главного пути за светофор М1. ДСП Полынин.
М3
3Т
№3405
Перестановка вагонов с пути на путь
т/з 3340

## Slide 6: Регламент переговоров при маневровой работе
М4
ЧД
4. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 3 пути один вагон переставить на 2 путь и объединить с поездом №244. Переставлять вагон будем с выездом по направлению второго главного пути за светофор М2. ДСП Молотов.
Перестановка вагонов с пути на путь
т/з 3513

## Slide 7: Регламент переговоров при маневровой работе
М4
ЧД
5. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 4А пути один вагон переставить на 3 путь с нечётной стороны и объединить с группой из двух вагонов. Переставлять вагон будем с выездом по направлению главного пути за светофор М1. ДСП Шилов.
Перестановка вагонов с пути на путь
4АП
4П
т/з 7740

## Slide 8: Регламент переговоров при маневровой работе
8Т
6Т
9Т
М31
М4
НД
ЧД
6. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 3 пути один вагон переставить на 8Т путь. Переставлять вагон будем с выездом по направлению первого главного пути за светофор М1. ДСП Попова.
17Т
Перестановка вагонов с пути на путь
т/з 5622

## Slide 9: Регламент переговоров при маневровой работе
8Т
6Т
9Т
М31
М4
НД
ЧД
7. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 3 пути один вагон переставить на 9Т путь и объединить с вагоном . Переставлять вагон будем с выездом по направлению первого главного пути за светофор М4. ДСП Чашин.
17Т
Перестановка вагонов с пути на путь
т/з 958

## Slide 10: Регламент переговоров при маневровой работе
Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора
вагонами вперед
т/з 861
8. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 2 пути переставить один вагон на 1 путь и объединить с группой из трёх вагонов. Переставлять вагон будем с выездом по направлению второго главного пути за светофор М1. В виду неисправности маневрового светофора выезд будет производится при запрещающем показании светофора М1. ДСП Ромов.

## Slide 11: Регламент переговоров при маневровой работе
9. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 3Т пути переставить один вагон на 4А путь. В виду неисправности маневрового светофора выезд будет производится при запрещающем показании светофора М3. ДСП Дмитриев.
Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора
вагонами вперед
3Т
т/з 1145

## Slide 12: Регламент переговоров при маневровой работе
10. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 3Т пути переставить один вагон на 4А путь. В виду неисправности маневрового светофора выезд будет производится при запрещающем показании светофора М3. ДСП Шамин.
Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора
вагонами вперед
3Т
т/з 5510

## Slide 13: Регламент переговоров при маневровой работе
Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора
вагонами вперед
т/з 4585
11. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 2 пути переставить один вагон на 3 путь и объединить с группой из двух вагонов. Переставлять вагон будем с выездом по направлению второго главного пути за светофор М1. В виду неисправности маневрового светофора выезд будет производится при запрещающем показании светофора М1. ДСП Лосев.

## Slide 14: Регламент переговоров при маневровой работе
12. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С пути 5-15П переставить 2 вагона на 2 путь и объединить с поездом №3403. Переставлять вагоны будем с выездом по направлению второго главного пути за светофор М1. В виду неисправности маневрового светофора выезд будет производится при запрещающем показании светофора М1. ДСП Макова.
Выезд маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора
1
5
3
7
9
11
13
15
IIП
М1
М3
М5
М7
М9
М11
IП
ЧI
ЧII
Ч4
Ч6
6П
4П
5-15П
№3403
т/з 6512
вагонами вперед

## Slide 15: Регламент переговоров при маневровой работе
13. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 4 пути переставить один вагон на 7 путь. Переставлять вагон будем после проследования поезда №2854 с 7 пути с выездом по направлению второго главного пути за светофор М1. ДСП Калашников.
Движение по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс
т/з 883
№2854

## Slide 16: Регламент переговоров при маневровой работе
14. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С 11Т пути переставить один вагон на 5 путь и объединить с вагоном. Переставлять вагон будем после проследования мотовоза №8602 с 3 пути. ДСП Круглов.
Движение по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс
т/з 4568
№2854
11Т
№8602

## Slide 17: Регламент переговоров при маневровой работе
15. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С пути НДП (от М1) переставить один вагон на 1 путь и объединить с поездом №3477. Переставлять вагон будем после проследования поезда №6642 на 4 путь. ДСП Махов.
Движение по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс
т/з 951
11Т
№3477
НДП
№6642

## Slide 18: Регламент переговоров при маневровой работе
16. Составьте алгоритм регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМ.
План маневровой работы ДСП:
С пути НДП (от М1) переставить один вагон на 1 путь и объединить с поездом №3405. Переставлять вагон будем после проследования локомотива от М3 на 4 путь. ДСП Кошкина.
Движение по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс
11Т
№3405