## Slide 1: Перевозка негабаритных грузов
Специальность:
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) ​ ​
Преподаватель:​ Неревяткина. А.Н.​
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ​
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА​
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного​
учреждения высшего образования​
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове​
Филиал СамГУПС в г. Саратове

## Slide 2: НЕГАБАРИТНОСТЬ
Негабаритным считается груз, если он при размещении в открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути, превышает очертания габарита погрузки или его геометрические выносы в кривых за пределы габарита погрузки превышают геометрические выносы в соответствующих кривых расчетного вагона.
односторонняя и двухсторонняя

## Slide 3: ЗОНЫ НЕГАБАРИТНОСТИ
Зона нижней негабаритности
на высоте от 480 до 1400 мм
Зона верхней негааритности
на высоте от 1400 до 4000 мм.
Зона боковой негабаритности
на высоте от 4000 до 5300 мм

## Slide 4
НИЗ
БОК
ВЕРХ

## Slide 5: ИНДЕКС НЕГАБАРИТНОСТИ
«Н1008»
1-Й ЗНАК
2-ОЙ ЗНАК
3-Й ЗНАК
4-Й ЗНАК
5-Й ЗНАК
всегда буква Н
(негабаритность)
степень нижней негабаритности,
может принимать значения от 0 до 6
степень боковой негабаритности,
может принимать значения от 0 до 6.
степень верхней негабаритности,
может принимать значения от 0 до 3
вертикальная сверхнегабаритность,
имеет значение 0,8

## Slide 6: КОНТРОЛЬНАЯ РАМА
Для обеспечения безопасности движения перевозка сверхнегабаритных грузов в любой зоне, а также грузов нижней и боковой негабаритности 6-й степени осуществляется с контрольной рамой.
Обеспечение безопасности движения

## Slide 7: Контрольная рама

## Slide 9
Вагон с контрольной рамой отделяется от локомотива одной порожней платформой для улучшения видимости контрольной рамы.
Вагоны с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 6-й степени и сверхнегабаритными ставится в состав поезда не ближе 20 вагонов от вагона с контрольной рамой.
При перевозке негабаритного груза боковой или нижней негабаритности 6-й степени и сверхнегабаритного в специальном поезде с отдельным локомотивом вагон с таким грузом должен находиться не ближе пяти вагонов от вагона с контрольной рамой.

## Slide 10: ГАБАРИТРНЫЕ ВОРОТА
Ворота представляют собой раму, внутри которой по очертанию габарита погрузки шарнирно укреплены планки.

## Slide 12: Основные типы транспортеров:
Платформенные Площадочные Колодцеобразные Сцепные Сочленённые

## Slide 13
Платформенный транспортер

## Slide 14
Площадочные транспортёры

## Slide 16
Колодцеобразные транспортёры

## Slide 18
Сцепные транспортёры

## Slide 20
Сочленённые транспортёры

## Slide 22: Маневровая работа с негабаритными грузами

## Slide 23: ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
производить маневры толчками и распускать с горки платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней, верхней 3-й степени и сверхнегабаритными, а также груженые транспортеры

## Slide 24
Маневры с вагонами (транспортерами), загруженными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней и сверхнегабаритными в указанных зонах, производятся со скоростью
не более 15 км/час.

## Slide 25
В составы поездов разрешается включать груженые транспортеры грузоподъемностью до 240 тонн (включительно).
Порядок следования груженых транспортеров большей грузоподъемности устанавливается техническими условиями эксплуатации этих транспортеров или отдельными указаниями.

## Slide 32: Н1270 Н0000 Н1819 Н2210 Н1601