## Slide 1: ОАО "РЖД"
Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации
и блокировки железнодорожного транспорта
.

## Slide 2: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
ПТЭ Приложение №3 п.19-23,25,31,36,38-42,44,46-50,52,53.
1. Характеристики путевой автоматической и полуавтоматической блокировок.
2. АЛСН и устройства безопасности.
3. Требования ПТЭ к средствам автоматического контроля состояния подвижного состава и обеспечения безопасности движения поездов.

## Slide 3: Техническая эксплуатация устройств СЦБ

## Slide 4: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Рельсовыми цепями называются устройства, выполняющие следующие функции: контроль состояния участков пути (свободное или занятое); контроль целостности рельсовых нитей; передача информации с пути на локомотив.
В зависимости от места применения (системы СЦБ) рельсовые цепи делятся на перегонные, станционные и горочные.
Простейшая рельсовая цепь
Участок пути свободен – на светофоре горит разрешающий огонь
Участок пути занят – на светофоре горит запрещающий огонь

## Slide 5: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Перегоны должны быть оборудованы путевой блокировкой, а на отдельных участках - автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи (АЛСО), при которой движение поездов на перегоне в обоих направлениях осуществляется по сигналам локомотивных светофоров. (ПТЭ Прил.№3 п.19)

## Slide 6: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства автоматической и полуавтоматической блокировки, а также АЛСО, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, не должны допускать открытия выходного или проходного или локомотивного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими блок-участка (АБ) или межстанционного (межпостового) перегона (ПАБ), а также самопроизвольного закрытия светофора в результате перехода с основного на резервное технологическое электроснабжение или наоборот. (ПТЭ Прил.№3 п.20)

## Slide 7: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
На однопутных перегонах, оборудованных автоматической или полуавтоматической блокировкой, после открытия на станции выходного светофора должна быть исключена возможность открытия соседней станцией выходных и проходных светофоров для отправления поездов на этот же перегон в противоположном направлении.
(ПТЭ Прил.№3 п.21)

## Slide 8: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Допускается на путях иметь устройства, позволяющие при отправлении поездов на перегон, длина которого меньше длины поезда или меньше тормозного пути для данного участка и при совпадении границ станций, открытие выходного светофора только при открытом входном светофоре соседней станции.
3,5 км
Иловля 2
Колоцкий
(ПТЭ Прил.№3 п.21)

## Slide 9: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
На двухпутных и многопутных перегонах грузонапряженных линий, где движение по показаниям светофоров АБ осуществляется в одном направлении, могут предусматриваться устройства, позволяющие в противоположном направлении (по неправильному пути) обеспечивать движение по сигналам локомотивных светофоров. Эти устройства, в зависимости от применяемых технических решений, действуют постоянно или включаются на период производства ремонтных, строительных и восстановительных работ.
(ПТЭ Прил.№3 п.21)

## Slide 10: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
При АБ все светофоры должны автоматически принимать запрещающее показание при входе поезда на ограждаемые ими блок-участки, а также в случае неисправности рельсовых цепей этих участков или других технических средств, применяемых для контроля свободности блок-участка.
(ПТЭ Прил.№3 п.22)

## Slide 11: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
На станциях, расположенных на участках, оборудованных путевой блокировкой, эти устройства должны иметь ключи-жезлы для хозяйственных поездов, а на станциях, расположенных на участках с ПАБ, где применяется подталкивание поездов с возвращением подталкивающего локомотива, - ключи-жезлы и для них.
(ПТЭ Прил.№3 п.23)

## Slide 12: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
На однопутных линиях, оборудованных АБ, а также на двухпутных перегонах с двусторонней АБ по каждому пути, на станциях, где производится маневровая работа с выходом маневрирующего состава за границу станции, устройства АБ при необходимости дополняются связанными с ними маневровыми светофорами.
(ПТЭ Прил.№3 п.23)

## Slide 13: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
АБ должна дополняться АЛС и устройствами диспетчерского контроля за движением поездов, а ПАБ - автоматической локомотивной сигнализацией.
Внедряемые устройства автоматической и полуавтоматической блокировки дополняются средствами контроля их технического состояния.
(ПТЭ Прил.№3 п.25)

## Slide 14: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства электрической централизации должны обеспечивать:
взаимное замыкание стрелок и светофоров; закрытие светофора при потере контроля положения стрелки, взрезе стрелки; управление устройствами, обеспечивающими предотвращение самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты приема, следования и отправления поездов и контроль их положения.
(ПТЭ Прил.№3 п.27)

## Slide 15: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Сбрасывающие стрелки, сбрасывающие остряки и сбрасывающие башмаки должны автоматически возвращаться в исходное (охранное) положение после проследования поезда и размыкания маршрута с требуемой по условиям безопасности движения выдержкой времени.
(ПТЭ Прил.№3 п.27)

## Slide 16: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства ЭЦ не должны допускать: открытия входного светофора при маршруте, установленном на занятый путь; перевода стрелки под подвижным составом; открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение; перевода стрелки или открытия светофора враждебного (пересекающегося) маршрута при открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.
(ПТЭ Прил.№3 п.28)

## Slide 17: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Путевые устройства АЛС должны обеспечивать передачу на локомотив, МВПС, ССПС информации о показаниях путевых светофоров, к которым приближается поезд, а также информацию о занятости или свободности впереди лежащих блок-участков при движении только по показаниям локомотивных светофоров.
(ПТЭ Прил.№3 п.31)

## Slide 18: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
На станциях, расположенных на участках, оборудованных АБ или АЛС, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи (АЛСО), главные пути, пути приема и отправления пассажирских поездов, а также приемо-отправочные пути для безостановочного пропуска поездов должны быть оборудованы путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации.
(ПТЭ Прил.№3 п.31)

## Slide 19: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Путевыми устройствами АЛС должны быть оборудованы все пути, с которых предусмотрено отправление поездов на перегоны с АЛСО , применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи и по неправильному пути.
(ПТЭ Прил.№3 п.31)

## Slide 20: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
При ПАБ путевыми устройствами АЛС оборудуются участки приближения и главные пути станций.
(ПТЭ Прил.№3 п.31)

## Slide 21: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах применяется автоматическая переездная сигнализация, устройства заграждения переезда (УЗП), автоматические шлагбаумы.

## Slide 22: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Автоматическая переездная сигнализация должна обеспечивать подачу сигнала остановки в сторону автомобильной дороги, а автоматические шлагбаумы принимать закрытое положение за время, необходимое для заблаговременного освобождения железнодорожного переезда автотранспортными средствами до подхода поезда к переезду.
(ПТЭ Прил.№3 п.36)

## Slide 23: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Автоматическая переездная сигнализация должна продолжать действовать, а автоматические шлагбаумы должны оставаться в закрытом положении до полного освобождения железнодорожного переезда поездом.
(ПТЭ Прил.№3 п.36)

## Slide 24: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Для автоматического бесконтактного выявления: перегрева букс колесных пар и неисправностей тормозов в вагонах и локомотивов применяется аппаратура КТСМ. КТСМ – комплекс технических средств мониторинга (многофункциональный) подвижного состава на ходу поезда.

## Slide 25: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
(ПТЭ Прил.№3 п.38)
Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда при срабатывании должны обеспечивать:

## Slide 26: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Вводимые в эксплуатацию средства КТСМ должны обеспечивать возможность контроля технического состояния подвижного состава при движении поездов по пути в обоих направлениях.
(ПТЭ Прил.№3 п.38)

## Slide 27: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) предназначены для обнаружения схода подвижного состава и являются дополнительными средствами, обеспечивающими безопасность движения поездов на железнодорожном транспорте.

## Slide 28: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
УКСПС при срабатывании должны обеспечивать:
**перекрытие (закрытие) входного светофора, светофора прикрытия, ограждающих станцию или искусственное сооружение, за время, обеспечивающее остановку поезда служебным торможением перед указанным светофором.
Допускается установка дополнительного напольного датчика в пределах ординаты предупредительного светофора.
(ПТЭ Прил.№3 п.39)

## Slide 29: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
УКСПС при срабатывании должны обеспечивать:
** передачу на пульт ДСП впереди лежащей станции (на щиток управления оповестительной сигнализацией искусственных сооружений), а на участках, оборудованных ДЦ — диспетчеру поездному информации о сходе подвижного состава;
(ПТЭ Прил.№3 п.39)

## Slide 30: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
УКСПС при срабатывании должны обеспечивать:
** автоматическую передачу машинисту локомотива, МВПС, ССПС информации о сходе подвижного состава.
(ПТЭ Прил.№3 п.39)

## Slide 31: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
УКСПС на двухпутных участках пути общего пользования устанавливаются только для поездов, следующих по правильному пути, а перед искусственными сооружениями по решению владельца инфраструктуры.
(ПТЭ Прил.№3 п.39)

## Slide 32: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства дистанционного управления стрелками из кабины локомотива при их использовании должны обеспечивать:
**перевод стрелки без остановки локомотива;
**контроль положения и взреза стрелки;
**местное управление стрелками при неисправности системы дистанционного управления.
(ПТЭ Прил.№3 п.40)

## Slide 33: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Кабельные линии СЦБ, в т.ч. волоконно-оптические на перегонах должны прокладываться в границах полосы отвода вне пределов земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне с соблюдением норм и правил.
(ПТЭ Прил.№3 п.42)

## Slide 34: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Воздушные линии СЦБ при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
2,5 м - от земли в ненаселенной местности;
3,0 м - от земли в населенной местности;
5,5 м - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;
7,5 м - от верха головки рельса пересекаемых не электрифицированных железнодорожных путей.
2,5 м
(ПТЭ Прил.№3 п.42)

## Slide 35: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Линии СЦБ в местах пересечения с электрифицированными железнодорожными путями прокладывается только в кабельном исполнении.
(ПТЭ Прил.№3 п.42)

## Slide 36: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Внедряемые устройства АБ и ПАБ, ДЦ, ДК за движением поездов, ЭЦ стрелок и светофоров, механизации и автоматизации сортировочных горок и другие, выполняемые на базе аппаратно-программных средств, должны обеспечивать регистрацию и архивирование информации о событиях, связанных с движением поездов и маневровой работой, в т.ч. в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ, а также действий при этом ДНЦ, ДСП и других работников.
Указанные устройства должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.
(ПТЭ Прил.№3 п.44)

## Slide 37: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Аппараты СЦБ, при помощи которых осуществляются различного рода зависимости, должны быть закрыты и опломбированы.
Контроль сохранности целостности пломб на аппаратах устройств СЦБ осуществляют дежурные работники, пользующиеся этими аппаратами (ДСП, операторы поста централизации, дежурные стрелочного поста, машинисты локомотивов и др.).
(ПТЭ Прил.№3 п.46)

## Slide 38: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Владелец инфраструктуры и владелец путей необщего пользования должны иметь чертежи и описания эксплуатируемых устройств СЦБ и других обслуживаемых устройств, а также соответствующие им нормы и правила.
В эти чертежи и описания должны своевременно вноситься все изменения.
(ПТЭ Прил.№3 п.47)

## Slide 39: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Освещение сигнальных приборов должно обеспечивать отчетливую видимость показаний сигналов.
Электроснабжение устройств освещения сигнальных приборов на станционных путях обеспечивается владельцем инфраструктуры.
(ПТЭ Прил.№3 п.50)

## Slide 40: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Владелец инфраструктуры и владелец путей необщего пользования обязаны обеспечивать постоянную нормальную видимость сигнальных показаний светофоров и маршрутных указателей.
(ПТЭ Прил.№3 п.51)

## Slide 41: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Действие на путях общего пользования путевых устройств АЛС, систем автоматического управления торможением поезда, устройств контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда (КТСМ) периодически проверяется с использованием вагона-лаборатории с документированной регистрацией результатов по графику, утверждаемому владельцем инфраструктуры.
(ПТЭ Прил.№3 п.51)

## Slide 42: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Устройства пути, СЦБ, электроснабжения, подвижной состав, независимо от его принадлежности, должны обеспечивать постоянную надежную работу электрических рельсовых цепей.
Кодовый путевой
трансмиттер
(ПТЭ Прил.№3 п.52)

## Slide 43: Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Работники железнодорожного транспорта, пользующиеся устройствами СЦБ должны быть обучены порядку пользования ими.
(ПТЭ Прил.№3 п.53)