## Slide 1
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 2
Составы поездов, вагоны и специальный подвижной состав на станционных путях должны быть надежно закреплены от движения (ухода). Для закрепления используются:
Тормозные башмаки
Стационарные устройства
Ручные тормоза

## Slide 3: Устройства, используемые для закрепления подвижного состава
Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов за пределы полезной длины путей продольный профиль приемо-отправочных путей, проектируется вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.

## Slide 4: Устройства, используемые для закрепления подвижного состава
Стационарное устройство для закрепления вагонов (УТС-380) – механизированные устройство закрепления подвижного состава на путях. УТС - упор тормозной стационарный. (видео)

## Slide 5
Тормозные башмаки
Наиболее простым и самым распространённым способом закрепления вагонов является укладка под колеса стоящего подвижного состава тормозных башмаков.
Тормозной башмак — приспособление для торможения движущихся групп вагонов (отцепов) и других видов подвижного состава, а также закрепления подвижного состава от несанкционированного движения (ухода).
Конструкция тормозного башмака
Тормозной башмак состоит из:
полоза, на который накатывается колесо вагона,
соединённой с полозом опорной тормозной колодки, в которую упирается колесо,
ручки тормозного башмака.

## Slide 6
Составные части тормозного башмака:
1 - носок,
2 - полоз,
3 - заклепка,
4 - опорная колодка,
5 - ручка,
6 - борт.

## Slide 7
Тормозные башмаки
Тормозные башмаки должны:
быть окрашены в красный цвет,
иметь 3 поперечные полосы белого цвета на горизонтальной плоскости и обоих бортах полоза,
иметь маркировку (клеймение) на верхней поверхности полоза,
иметь инвентарный номер, нанесённый белой краской, на боковой или торцевой поверхности корпуса колодки.
Тормозные башмаки, используемые для торможения вагонов при расформировании составов поездов или группы вагонов на железнодорожных станциях, имеющих сортировочные устройства, или вытяжных путях, не окрашиваются, поперечные полосы не наносятся

## Slide 8
На объектах, где предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности применяется башмак тормозной искробезопасный латунный (например пути для производства погрузочно-выгрузочных операций с опасными грузами класса 1-ВМ)
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 9
В соответствии с требованиями ИДП закрепление производится таким образом, чтобы носок полоза башмака касался обода колеса.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 10
Закрепление вагонов с накатом вагонных колес на тормозные башмаки производится:
- для вагонов, прибывших на железнодорожную станцию для длительной (более 24 часов) стоянки,
при временном оставлении грузовых поездов на промежуточных железнодорожных станциях без локомотива или с локомотивом без локомотивной бригады.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 11
На путях с уклонами тормозные башмаки укладываются со стороны спуска.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 12
Если для закрепления необходимо 2 и более башмака, то башмаки укладываются под разные оси вагона.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 13
Если тормозные башмаки укладывают не под крайний вагон со стороны возможного ухода закрепляемой группы, то необходимо проверить надежность сцепления с закрепляемым вагоном остального состава.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 14
А)
Б) В)
Где правильно установлен тормозной башмак?

## Slide 15
Тормозные башмаки, используемые для закрепления подвижного состава, должны быть окрашены в яркий цвет и иметь три поперечные полосы на горизонтальной плоскости и обоих бортах полоза, а также инвентарный номер на боковой или торцевой поверхности корпуса опорной колодки, которые наносятся белой краской.
Храниться на специальных площадках, стеллажах и тумбочках на междупутьях.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам:

## Slide 16
Каждый эксплуатируемый тормозной башмак должен иметь маркировку (клеймение), которая наносится специальными клеймами на верхнюю горизонтальную поверхность полоза тормозного башмака на расстоянии не более 70 мм от опорной колодки.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам

## Slide 17
Места хранения, количество тормозных башмаков, с указанием инвентарных номеров, и работники, ответственные за их сохранность, определяются на железнодорожных станциях :
– техническо-распорядительным актом железнодорожной станции;
Работники, ответственные за сохранность тормозных башмаков, во время дежурства ведут номерной учет тормозных башмаков.
В местах хранения тормозных башмаков вывешиваются инвентарные описи с указанием количества, места хранения тормозных башмаков и их инвентарных номеров, а также должностей и фамилий работников, ответственных за их сохранность.
Тормозные башмаки

## Slide 18
При приеме дежурства работник, ответственный за сохранность тормозных башмаков, лично проверяет наличие и исправность тормозных башмаков, их маркировку и фактическое место их нахождения.
При сдаче дежурства работник делает запись в журнале учета тормозных башмаков, находящихся в эксплуатации, о месте нахождения тормозных башмаков, их состоянии, количестве и наличии инвентарных номеров, которая удостоверяется подписями работников, принимающих и сдающих дежурство.
Во время дежурства каждый работник обеспечивает сохранность тормозных башмаков, закрепленных за обслуживаемым им участком.
Тормозные башмаки
Обеспечение сохранности тормозных башмаков

## Slide 19
Закрепление вагонов тормозными башмаками на путях производится:
1. Только после полной остановка вагонов
3. Тормозной башмак подлежит брать только за ручку.
2. Работа производится в рукавицах;

## Slide 20
Требования к тормозным башмакам.
Где запрещается устанавливать тормозные башмаки?

## Slide 21
а) непосредственно перед рельсовым стыком (1 м и менее) и на рельсовом стыке (если он не сварен);
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 22
б) перед крестовиной стрелочного перевода;
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 23
в) на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает остряк;
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 24
г) на наружный рельс кривой;
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 25
д) между колесными парами тележек вагонов;
е) если закрепление производится 2-мя и более башмаками, нельзя укладывать их под одну и ту же вагонную ось.
Запрещается устанавливать тормозные башмаки: