## Slide 1
Порядок закрепления подвижного состава на станционных путях.

## Slide 2
Закрепление подвижного состава на станционных путях.

## Slide 3: Устройства, используемые для закрепления подвижного состава
Стоящие на станционных железнодорожных путях, а также на железнодорожных путях необщего пользования без локомотива составы поездов, вагоны и специальный подвижной состав должны быть надежно закреплены от ухода тормозными башмаками, стационарными устройствами для закрепления вагонов, ручными тормозами или другими средствами закрепления, предусмотренными нормами и правилами.

## Slide 4
Упоры тормозные стационарные (УТС-380) служат для механизированного закрепления составов поездов на пути приёма.
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 5
Устройство закрепления вагонов УЗ-220
предназначен для закрепления отдельных вагонов и групп вагонов весом до 1000 т на тупиковых путях станций, на железнодорожных путях необщего пользования.
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 6
Для закрепления подвижного состава от ухода и для торможения вагонов при расформировании-формировании составов также используют тормозные башмаки.
Сборные Монолитные
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 7
На объектах, где предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности применяется башмак тормозной искробезопасный латунный (например пути для производства погрузочно-выгрузочных операций с опасными грузами класса 1-ВМ)
Устройства, используемые для закрепления подвижного состава

## Slide 8
Порядок закрепления вагонов и составов устанавливается нормами и правилами и указывается в техническо-распорядительном акте железнодорожной станции с учетом местных условий.
Порядок закрепления

## Slide 9
Порядок закрепления
На горизонтальных путях и путях с уклонами до 0,0005 включительно укладываются по одному тормозному башмаку с обеих сторон на любое количество вагонов .

## Slide 10
Порядок закрепления
На путях с уклоном более 0,0005 закрепление производится со стороны уклона по расчетным формулам.

## Slide 11
Порядок закрепления
Формула 1
n
K=-----(1,5 i +1)
200
где:
К - необходимое количество тормозных башмаков;
n - количество осей в составе (группе);
i - средняя величина уклона пути или отрезка пути в тысячных;
(1,5i+1) - количество тормозных башмаков на каждые 200 осей.

## Slide 12
Порядок закрепления
Формула 1 применяется:
1. при закреплении одиночных вагонов,
2. составов или групп, состоящих из однородного по весу (брутто) подвижного состава:
грузовых груженых или порожних вагонов независимо от их рода,
вагонов пассажирского парка, включая моторвагонный подвижной состав;
рефрижераторных вагонов при условии, что в группе (секции) все вагоны груженые или все порожние;
сплоток локомотивов в недействующем состоянии;
при закреплении смешанных (разнородных по весу) составов или групп, состоящих из груженых и порожних вагонов или груженых вагонов различного веса при условии, что тормозные башмаки укладываются под вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (брутто),
а при отсутствии таких вагонов - под вагоны с меньшей нагрузкой на ось, но максимальной для закрепляемой группы.

## Slide 13
Порядок закрепления
Формула 2
n
K=-----(4 i +1)
200
где:
К - необходимое количество тормозных башмаков;
n - количество осей в составе (группе);
i - средняя величина уклона пути или отрезка пути в тысячных;
(4i+1) - количество тормозных башмаков на каждые 200 осей.

## Slide 14
Порядок закрепления
Формула 2 применяется:
при закреплении смешанных составов или групп, состоящих из разнородных по весу вагонов, если тормозные башмаки укладываются :
под порожние вагоны,
под вагоны с нагрузкой менее 15 т на ось брутто, не являющиеся самыми тяжелыми вагонами в группе,
под вагоны с неизвестной нагрузкой на ось

## Slide 15
Порядок закрепления
На уклонах более 0,0005 до 0,001 включительно вагоны закрепляются дополнительно одним тормозным башмаком и со стороны, противоположной спуску.
уклон более 0,0005 до 0,001 включительно

## Slide 16
Порядок закрепления
При закреплении моторвагонных поездов, локомотивов в недействующем состоянии, а в исключительных случаях другого подвижного состава, могут быть использованы ручные тормоза подвижного состава из расчета: 5 тормозных осей заменяют 1 тормозной башмак.
На горизонтальных путях или путях с уклоном 0,0005 и менее допускается приводить в действие ручной тормоз одного вагона (локомотива) в любой части сцепленной группы подвижного состава взамен тормозных башмаков с обеих ее сторон.

## Slide 17
При сильном (более 15 м/с) ветре, направление которого совпадает с направлением возможного ухода вагонов, исчисленная норма закрепления увеличивается укладкой под колеса вагонов трех дополнительных тормозных башмаков (на каждые 200 осей закрепляемой группы)
Норма закрепления увеличивается :

## Slide 18
При очень сильном (штормовом) ветре исчисленная норма закрепления увеличивается укладкой под колеса вагонов семи тормозных башмаков (на каждые 200 осей закрепляемой группы).
Норма закрепления увеличивается :

## Slide 19
На станционных путях с сильно замасленными поверхностями рельсов нормы закрепления увеличиваются в 1,5 раза.
Норма закрепления увеличивается :

## Slide 20
По какой из формуле будет производиться расчет норм закрепления при следующих исходных данных:
осей – 184;
уклон – 0,0018;
подвижной состав: однородный.
уклон 0,0018
Расчет норм закрепления подвижного состава

## Slide 21
По какой из формул будет производиться расчет норм закрепления при следующих исходных данных:
осей – 212,
уклон – 0,0011,
разнородный по весу подвижной состав,
тормозные башмаки укладываются под вагоны
с нагрузкой на ось не менее 15 т (брутто)
уклон 0,0011
68т 68т 60т 40т 80т 80т
Расчет норм закрепления подвижного состава

## Slide 22
По какой из формул будет производиться расчет норм закрепления при следующих исходных данных:
осей – 192,
уклон – 0,0015,
смешанный подвижной состав,
тормозные башмаки укладываются под вагоны
с нагрузкой на ось менее 15 т (брутто),
не являющимися самыми тяжелыми вагонами в группе
80т
88т
60т
48т
40т
уклон 0,0015
Расчет норм закрепления подвижного состава

## Slide 23
По какой из формул будет производиться расчет норм закрепления при следующих исходных данных:
осей – 48,
уклон – 0,0002,
вагоны пассажирского парка.
уклон 0,0002
Расчет норм закрепления подвижного состава

## Slide 24
По какой из формул будет производиться расчет норм закрепления при следующих исходных данных:
осей –88 ,
уклон – 0,0022,
смешанный подвижной состав,
тормозные башмаки укладываются под вагоны
с неизвестной нагрузкой на ось
уклон 0,0022
Расчет норм закрепления подвижного состава

## Slide 25
В соответствии с требованиями ИДП закрепление производится таким образом, чтобы носок полоза башмака касался обода колеса.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 26
Закрепление вагонов с накатом вагонных колес на тормозные башмаки производится:
- для вагонов, прибывших на железнодорожную станцию для длительной (более 24 часов) стоянки,
при временном оставлении грузовых поездов на промежуточных железнодорожных станциях без локомотива или с локомотивом без локомотивной бригады.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 27
Закрепление вагонов с накатом вагонных колес на тормозные башмаки производится:
для вагонов, прибывших на железнодорожную станцию для длительной (более 24 часов) стоянки,
5. Перечислить кто проверяет правильность и надёжность закрепления вагонов, прибывших на станцию для длительной стоянки.????
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 28
На путях с уклонами тормозные башмаки укладываются со стороны спуска.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 29
Если для закрепления необходимо 2 и более башмака, то башмаки укладываются под разные оси вагона.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 30
Если тормозные башмаки укладывают не под крайний вагон со стороны возможного ухода закрепляемой группы, то необходимо проверить надежность сцепления с закрепляемым вагоном остального состава.
Правила установки тормозных башмаков

## Slide 31
А)
Б) В)

## Slide 32
Требования к тормозным башмакам.
Где запрещается устанавливать тормозные башмаки?

## Slide 33
1 - носок,
2 - полоз,
3 - заклепка,
4 - опорная колодка,
5 - ручка,
6 - борт.
Составные части тормозного башмака:

## Slide 34
Тормозные башмаки, используемые для закрепления подвижного состава, должны быть окрашены в яркий цвет и иметь три поперечные полосы на горизонтальной плоскости и обоих бортах полоза, а также инвентарный номер на боковой или торцевой поверхности корпуса опорной колодки, которые наносятся белой краской.
Храниться на специальных площадках, стеллажах и тумбочках на междупутьях.
Тормозные башмаки (любой модификации, конфигурации и типа), используемые на инфраструктуре ОАО «РЖД», являются инвентарем строгого учета.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам:

## Slide 35
Тормозные башмаки, используемые для торможения вагонов при расформировании составов не окрашиваются, поперечные полосы не наносятся.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам:

## Slide 36
Каждый эксплуатируемый тормозной башмак должен иметь маркировку (клеймение), которая наносится специальными клеймами на верхнюю горизонтальную поверхность полоза тормозного башмака на расстоянии не более 70 мм от опорной колодки.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам

## Slide 37
Маркировка (клеймение) тормозных башмаков, используемых на инфраструктуре ОАО «РЖД» должна содержать не более двадцати знаков:
а) первые пять цифровых знаков - для железнодорожной станции указывается код единой сетевой разметки (далее - ЕСР).
Для территориального структурного подразделения (территориального подразделения) функционального филиала ОАО "РЖД" указывается код ЕСР железнодорожной станции, где территориально расположено головное предприятие территориального структурного подразделения (территориального подразделения)
Маркировка (клеймение) тормозных башмаков

## Slide 38
Маркировка (клеймение) тормозных башмаков, используемых на инфраструктуре ОАО «РЖД» должна содержать не более двадцати знаков:
б) в середине - индекс, который устанавливается функциональным филиалом ОАО "РЖД", формируется из буквенных и цифровых знаков.
Для территориальных структурных подразделений (территориальных подразделений) функциональных филиалов ОАО "РЖД" или ДЗО (кроме железнодорожных станций) в индексе должен указываться телеграфный адрес территориального структурного подразделения (территориального подразделения)
Маркировка (клеймение) тормозных башмаков

## Slide 39
в) последние три цифровых знака - инвентарный номер тормозного башмака, начиная с единицы.
Код станции по ЕСР Индекс № тормозного башмака
Для подразделений Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД" инвентарный номер тормозного башмака состоит из четырех цифровых знаков, начиная с единицы (пример: 0001, ..., 9999).
123
123456
12345
Маркировка (клеймение) тормозных башмаков

## Slide 40
Запрещается пользоваться тормозными башмаками:
неисправными,
не окрашенными, не маркированными,
с обледенелым или замасленным полозом,
чужими.
Требования, предъявляемые к тормозным башмакам

## Slide 41
а) непосредственно перед рельсовым стыком (1 м и менее) и на рельсовом стыке (если он не сварен);
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 42
б) перед крестовиной стрелочного перевода;
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 43
в) на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает остряк;
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 44
г) на наружный рельс кривой
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:

## Slide 45
Запрещается устанавливать тормозные башмаки:
д) между колесными парами тележек вагонов;
е) если закрепление производится 2-мя и более башмаками,
нельзя укладывать их под одну и ту же вагонную ось.

## Slide 46
лопнувшая головка;
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 47
2. покоробленная и изогнутая подошва;
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 48
3. лопнувший, надломленный, расплющенный или изогнутый носок полоза;
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 49
4. ослабленное крепление головки с подошвой;
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 50
5. изогнутая, надломленная рукоятка или нее отсутствие;
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 51
6. поврежденные или значительно изношенные борта подошвы.
Неисправности тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация:

## Slide 52
Закрепление вагонов