## Slide 1: Классификация нарушений безопасности движения. Порядок служебного расследования.
. П1 расследования
безопасности движения . Порядок служебного расследования
.

## Slide 2
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Приказ Минтранса России №344 от 18.12.2014г.:
1. Положение о порядке служебного расследования и учёта транспортных происшествий №344 от 18.12.2014г.
2. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе.
3. Порядок служебного расследования и оформление событий, связанных с нарушением безопасности движения в поездной и маневровой работе.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 3
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Приказ МИНТРАНС РФ №344 от 18.12.2014 «Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» определяет порядок:
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 4
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
*информирования о допущенных транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (далее - нарушение безопасности движения);
*образования и организации работы комиссий ОАО "РЖД" по расследованию нарушений безопасности движения (далее - комиссии ОАО "РЖД");
*взаимодействия комиссий ОАО "РЖД" с представителями сторонних организаций и Ространснадзора;
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 5
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
*оформления материалов расследования, их хранения, предоставления органам государственной власти и сторонним организациям;
*проведения совещаний по рассмотрению обстоятельств и причин возникновения нарушений безопасности движения;
*учета нарушений безопасности движения и предоставления отчетных данных об их количестве в Ространснадзор и его территориальные управления.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 6
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Транспортное происшествие – событие на ж.д. транспорте, возникшее при движении поездов или выполнении маневровой работы вследствие опасных отказов технических средств, ошибок локомотивных бригад и персонала служб обеспечения и управления движением, недопустимых внешних воздействий, повлёкшее повреждение или разрушение подвижного состава и вызванные этим повреждением другие последствия (ущерб для жизни и здоровья людей; повреждение или разрушение ж.д. путей и сооружений, средств связи, сигнализации; повреждение или утрата перевозимого груза; экологический ущерб).
Классификация нарушений безопасности движения
.

## Slide 7
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
К транспортным происшествиям относятся:
- крушение;
- авария;
- происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов.
Все остальные события относятся к разряду событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 8
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
АВАРИЯ - столкновение подвижного состава с другим подвижным составом, транспортным средством, сход подвижного состава на перегоне или станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых:
*причинен тяжкий вред здоровью менее 5 человек;
*возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало менее 10 человек;
*поврежден подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта;
*нарушены условия нормальной жизнедеятельности менее 100 человек.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 9
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
КРУШЕНИЕ - столкновение подвижного состава с другим подвижным составом, автотракторной техникой, транспортным средством, сход подвижного состава на перегоне и станции, при поездной и маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых:
* погиб 1 и более человек;
* причинен тяжкий вред здоровью 5 и более человек;
* возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало10 и более человек;
*поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря;
*нарушены условия нормальной жизнедеятельности 100 и более человек.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 10
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов, связанные с просыпанием (проливом) опасных грузов, возникшим вследствие:
* повреждения вагона или контейнера;
* повреждения упаковки;
* неплотно закрытых люков вагона;
* дефекта (повреждения): котла вагона-цистерны;
арматуры котла вагона-цистерны;
сливного прибора вагона-цистерны.
и нанесшего ущерб жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей природной среде, приведшие к чрезвычайным ситуациям межрегионального и федерального характера.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 11
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Понятие нарушение условий жизнедеятельности - ситуация, при которой на определенной территории невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни или здоровью.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 12
Транспортные события, не имеющие последствий, указанных
при транспортных происшествиях.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 13
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Затопление, пожар, нарушение целостности конструкций сооружений инфраструктуры, вызвавшие полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из железнодорожных путей на перегоне на один час и более.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 14
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне и железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, не имеющих последствий.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 15
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Происшествие, связанное с несанкционированным движением по ж.д. путям транспортного средства или столкновение ж.д. подвижного состава с транспортным средством вне установленного железнодорожного переезда, не имеющие последствий.

## Slide 16
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Столкновение железнодорожного подвижного состава с транспортным средством на железнодорожном переезде.

## Slide 17
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Возгорание груза в вагоне или контейнере при его эксплуатации на ж.д. путях общего и ж.д. путях необщего пользования.

## Slide 18
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Излом рельса под подвижным составом - нарушение целостности рельса, непосредственно воспринимающего нагрузку от колес подвижного состава, вне зависимости от времени его возникновения;
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 19
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 20
отправление поезда на занятый перегон - событие, при котором при открытом выходном светофоре или пригласительном сигнале или по разрешению на отправление, переданному машинисту поезда в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286 (далее - ПТЭ), и получении им при необходимости дополнительного указания или сигнала отправления поезд отправился (или проследовал без остановки) и проехал выходной светофор данного пути (а при отсутствии светофора - предельный столбик) хотя бы частью локомотива, в то время как впереди расположенный перегон (путь перегона, блок-участок или стрелочно-путевой участок) занят поездом любого направления или подвижным составом;
Классификация нарушений безопасности движения
Отправление поезда на занятый перегон - событие, при котором при открытом выходном светофоре или пригласительном сигнале поезд отправился и проехал выходной светофор данного пути хотя бы частью локомотива, в то время как впереди расположенный перегон занят поездом любого направления или подвижным составом.
На станции Астрахань 1 мая 2019 г. был допущен случай отправления поезда № 4881 (одиночный маневровый локомотив ЧМЭ-3) на закрытый путь перегона Астрахань II – Дельта.

## Slide 21
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Прием поезда на занятый путь - событие, при котором прибывающий поезд проследовал (хотя бы частью локомотива) входной (маршрутный) светофор по разрешающему показанию, пригласительному сигналу, при маршруте, приготовленном на путь, занятый поездом или подвижным составом.
Классификация нарушений безопасности движения
28.04.2017 на станции Порубежка в 5 часов 41 минуту по разрешающему показанию входного светофора, допущен прием поезда № 4402 (локомотив без вагонов)
на путь №4, занятый мотовозом МПТ № 728.

## Slide 22
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Прием или отправление поезда по неготовому маршруту - событие, при котором прибывающий или отправляющийся поезд проследовал (хотя бы частью локомотива) входной (выходной) светофор по разрешающему показанию, пригласительному сигналу, при неготовом маршруте (стрелочные переводы, охранные и предохранительные устройства установлены не по маршруту следования), а также когда поезду с электрической тягой приготовлен маршрут на неэлектрифицированный путь или по неэлектрифицированному съезду, на путь с другим родом тока или на путь со снятым напряжением в контактном проводе.

## Slide 23
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Сход железнодорожного подвижного состава - событие, при котором хотя бы одно колесо движущегося железнодорожного подвижного состава сошло с головки рельса;

## Slide 24
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Развал груза в пути следования, угрожающий безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - случай падения груза (контейнера) или его части на путь, а также смещение, разворот, расстройство его крепления, вызвавшие выход за установленный габарит погрузки, за исключением грузов, перевозимых насыпью или наливом.

## Slide 25
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Излом (обрыв) литых деталей железнодорожного подвижного состава (оси, осевой шейки или колеса, боковой рамы, надрессорной балки, хребтовой балки);

## Slide 26
Классификация нарушений безопасности движения
Ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания сигнала вместо показания, требующего продолжения следования поезда с уменьшенной скоростью.
Notes: 26

## Slide 27
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Повреждение или отказ локомотива, вызвавшие вынужденную остановку пассажирского поезда на перегоне или промежуточной железнодорожной станции, если дальнейшее движение поезда продолжено с помощью вспомогательного локомотива;

## Slide 28
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика.

## Slide 29
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Отцепка вагона от пассажирского или пригородного поезда в пути следования.

## Slide 30
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Саморасцеп автосцепок в поездах, обрыв автосцепки железнодорожного подвижного состава, отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами.

## Slide 31
Отцепка вагона от поезда на промежуточной железнодорожной станции из-за нарушения технических условий погрузки грузов, багажа или грузобагажа.
Классификация нарушений безопасности движения

## Slide 32
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Отцепка вагона от грузового поезда в пути следования на перегонах или промежуточных железнодорожных станциях из-за нагрева букс.

## Slide 33
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Отмена отправления пассажирского поезда со станции отправления или высадка пассажиров из поезда на промежуточной станции из-за технической неисправности подвижного состава.

## Slide 34
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом.

## Slide 35
Классификация нарушений безопасности движения
Падение на железнодорожный путь деталей подвижного состава.

## Slide 36
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Классификация нарушений безопасности движения
Наезд железнодорожного подвижного состава на механизмы, оборудование и посторонние предметы (объекты).

## Slide 37
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Порядок служебного расследования
Субъекты ж.д. транспорта не позднее 3х часов с момента случившегося обязаны оповестить Ространснадзор, его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог, заинтересованных и причастных владельцев подвижного состава, в т.ч. перевозчиков, о возникновении на территории субъектов событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

## Slide 38
Приказ МИНТРАНС РФ
от 18.12.2014 № 344
Порядок служебного расследования
Субъекты железнодорожного транспорта, на территории которых произошли события, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, ежемесячно информируют Ространснадзор и его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог об их количестве.

## Slide 39: Порядок служебного расследования
При возникновении событий, связанных с нарушением правил безопасности движения формируется комиссия по расследованию из числа работников субъекта ж.д. транспорта с приглашением заинтересованных и причастных владельцев железнодорожного подвижного состава, в том числе перевозчиков.

## Slide 40: Порядок служебного расследования
Задачами расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения являются:
*выявление причин транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, в целях предупреждения их возникновения;

## Slide 41: Порядок служебного расследования
*оценка фактического состояния подвижного состава, а также объектов инфраструктуры ж.д. транспорта общего пользования и ж.д. пути необщего пользования на предмет соответствия требованиям нормативных документов, регламентирующих безопасность движения;

## Slide 42: Порядок служебного расследования
*оценка действий причастного персонала и должностных лиц субъекта ж.д. транспорта и перевозчика, действия которых привели или способствовали возникновению транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, с указанием невыполненных положений нормативных документов;

## Slide 43: Порядок служебного расследования
*оформление материалов расследования и их представление в Ространснадзор или его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог, а также в другие компетентные органы в пределах их территориальных полномочий в срок, не превышающий 15 дней.

## Slide 44: Порядок служебного расследования
На месте транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, представителями субъекта ж.д. транспорта проводятся следующие действия:
изымается скоростемерная лента или накопитель информации систем регистрации параметров движения;
натурный лист поезда;
справка об обеспеченности поезда тормозами;
предупреждения об ограничении скорости движения и бортовой журнал локомотива;

## Slide 45: Порядок служебного расследования
*составляется схема разрушения пути и расположения подвижного состава, следов схода его с рельсов с привязкой к километру и пикетам, начала схода и места остановки подвижного состава;

## Slide 46: Порядок служебного расследования
*производится фотографирование общего вида последствий и повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры ж.д. транспорта общего пользования и ж.д. пути необщего пользования, обнаруженных посторонних предметов, положений деталей и узлов подвижного состава;

## Slide 47: Порядок служебного расследования
*составляются документы осмотра места транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, технического состояния подвижного состава и объектов инфраструктуры ж.д. транспорта общего пользования и ж.д. пути необщего пользования;

## Slide 48: Порядок служебного расследования
*берутся письменные (с использованием аудио- и видеозаписи) объяснения лиц, причастных к транспортным происшествиям и иным событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, а также других очевидцев;

## Slide 49: Порядок служебного расследования
*фиксируются погодные условия на момент транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

## Slide 50: Порядок служебного расследования
*принимаются меры по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению движения и ликвидации последствий.

## Slide 51: Порядок служебного расследования
По результатам расследования, но не позднее: 7 суток с даты транспортного происшествия и 5 суток с даты события составляется техническое заключение о причинах и последствиях транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта, подписанное всеми членами комиссии.

## Slide 52: Порядок служебного расследования
На основе материалов расследования и проведенных проверок субъектом ж.д. транспорта разрабатываются и осуществляются мероприятия по предупреждению повторения транспортных происшествий или иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

## Slide 53: Ситуационный центр Приволжской железной дороги
Комплексная информация, включающая видеозаписи с камер теленаблюдения, сводки оперативных служб об обстановке на объектах, транспортные происшествия и события, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и другие данные, позволяет постоянно контролировать и анализировать обстановку, предупреждать возможность чрезвычайных ситуаций, а в случае возникновения проблемы оперативно оценивать ее и принимать правильное решение для ее ликвидации.
Ситуационный центр - единая систем безопасности на Приволжской железной дороге.
На мониторы дежурных ситуационного центра в режиме реального времени поступает информация из диспетчерских центров Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов дороги, которые ведут наблюдение за железнодорожными объектами особой важности.
Оперативный дежурный ситуационного центра обеспечивает круглосуточное наблюдение за целым рядом стратегически важных объектов. В первую очередь, это железнодорожные вокзалы, парки отстоя пассажирских вагонов, локомотивные депо, узлы связи, мосты.

## Slide 55: Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе на Приволжской ж.д.
На станции Астрахань II 1 мая 2019 г. был допущен случай отправления поезда № 4881, одиночный маневровый локомотив ЧМЭ-3 на закрытый путь перегона Астрахань II – Дельта.

## Slide 56: Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе на Приволжской ж.д.
21 апреля 2019 г. в 8 час. 03 мин. на 7 пути парка А ст. Сенная при производстве маневровой работы по закреплению состава поезда № 2519 (вес 2278 тн, 256 осей, 64 вагона) с тепловозом серии ЧМЭ3 при движении вперед вагонами при скорости 2 км/ч допущен наезд на упор тормозной стационарный (далее УТС-380) с последующим сходом двух первых по ходу движения колесных пар грузового вагона.