## Slide 1
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу

## Slide 2
Раздел IX. п. 129-137 Техническая эксплуатация ж.-д. подвижного состава
Требования ПТЭ к железнодорожному подвижному составу и его содержанию.
Отличительные знаки и надписи на железнодорожном подвижном составе.
Технический паспорт (формуляр) единицы железнодорожного подвижного состава, порядок его ведения.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу

## Slide 3
Эксплуатируемый на железнодорожном транспорте подвижной состав должен проходить планово-предупредительные виды ремонта, техническое обслуживание и содержаться в эксплуатации в исправном техническом состоянии, обеспечивающем безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соответствовать требованиям по охране труда, экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в сроки, установленные ремонтной и эксплуатационной документацией.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.129

## Slide 4
Порядок и сроки выполнения планово-предупредительных видов ремонта и технического обслуживания подвижного состава устанавливаются в соответствии ремонтной и эксплуатационной документацией на железнодорожный подвижной состав и нормативными документами.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.129

## Slide 5
На инфраструктуре и путях необщего пользования запрещается эксплуатация подвижного состава и его составных частей:
• с истекшим назначенным сроком службы (ресурсом) подвижного состава, за исключением подвижного состава, эксплуатируемого на путях необщего пользования без выхода на пути общего пользования;
• имеющих неисправности, угрожающие безопасности движения железнодорожного транспорта в соответствии с Правилами;
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.130

## Slide 6
На инфраструктуре и путях необщего пользования запрещается эксплуатация подвижного состава и его составных частей:
• не соответствующих требованиям эксплуатационной документации и Правилам;
• не прошедших пономерной учет и не учтенных в соответствующих автоматизированных базах данных;
• с нечитаемыми, неразличимыми или отсутствующими маркировкой, идентификационными номерами или приемочными клеймами, когда наличие таких маркировки, идентификации или нанесения приемочного клейма обязательны.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.130

## Slide 7
Ответственными за содержание в исправном техническом состоянии подвижного состава, соблюдение периодичности выполнения планово-предупредительных ремонтов, за соблюдение назначенного срока службы (ресурса) подвижного состава являются владельцы подвижного состава.
Владелец инфраструктуры (владелец путей необщего пользования) осуществляет контроль соблюдения указанных требований при эксплуатации подвижного состава и его составных частей.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.130

## Slide 8
Запрещается включать в поезда на инфраструктуре, железнодорожных путях необщего пользования железнодорожный подвижной состав, имевший сход с рельсов, до его осмотра и признания годным для движения.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.131

## Slide 9
Для движения подвижного состава, имевшего сход с рельсов, производится его комиссионный осмотр, по результатам которого определяется возможность включения такого подвижного состава в поезд. При необходимости включения таких вагонов в поезда, следующие по инфраструктуре, состав комиссии утверждает владелец инфраструктуры с участием представителя владельца подвижного состава, а при включении в поезда, следующие по путям необщего пользования, состав комиссии утверждает владелец путей необщего пользования с участием представителя владельца подвижного состава.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.131

## Slide 10
На инфраструктуре допускается эксплуатация железнодорожного подвижного состава, представляющего историческую ценность, выпуск которого прекращен, а назначенный срок службы – истек или не был установлен при изготовлении (далее – исторический железнодорожный подвижной состава).
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.132

## Slide 11
Для подтверждения возможности эксплуатации исторического железнодорожного подвижного состава необходимо:
• провести техническое диагностирование с целью определения его остаточного ресурса до перехода в предельное состояние;
• выполнить ремонт для восстановления технических характеристик до нормативных значений в соответствии с ремонтной документацией и Правилами.
Эксплуатация исторического железнодорожного подвижного состава на инфраструктуре допускается в исторических поездах или для участия в исторических мероприятиях.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.132

## Slide 12
На каждую единицу подвижного состава ведется паспорт (технический паспорт) или формуляр (при наличии) в бумажном и (или) электронном виде, содержащий сведения о его вводе в эксплуатацию, отметку о приемке, в том числе по результатам инспекторского контроля (при его проведении), типах оборудования, модернизации и проведенных плановых ремонтах, о комплектации номерными составными частями в случае, если наличие данной информации предусмотрено в паспорте (техническом паспорте) или формуляре (при наличии).
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.133

## Slide 13
Паспорт – это эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия.
Ведение технического паспорта (формуляра) подвижного состава осуществляется в соответствии с Учетными формами паспортов подвижного состава различных типов.
Положение о паспорте (формуляре) утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2011 г. № 1772р.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.133

## Slide 14
Ремонт, в том числе проводимый в рамках сервисного обслуживания, подвижного состава выполняется на предприятиях, имеющих условный номер клеймения, полученный на соответствующий вид работ. Данное требование не распространяется на ремонт тягового подвижного состава, обращающегося на путях необщего пользования без права выхода на инфраструктуру.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.134

## Slide 15
На каждую единицу вновь изготовленного, модернизированного или прошедшего ремонт подвижного состава предприятием, выполнившим данные виды работ, оформляется документ, подтверждающий его приемку:
• уведомление о приемке формы ВУ-36 – для вновь изготовленного и модернизированного подвижного состава, а также для грузовых вагонов, прошедших ремонт;
• документы, подтверждающие приемку пассажирских вагонов, локомотивов, мотор-вагонного и специального подвижного состава, прошедших ремонт, устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.134

## Slide 16
Предприятие, оформившее документ, подтверждающий приемку, подтверждает соответствие подвижного состава при выпуске его в эксплуатацию:
• требованиям конструкторской документации − вновь изготовленного или модернизированного железнодорожного подвижного состава;
• требованиям ремонтной или эксплуатационной документации (в части требований к ремонту) − прошедшего ремонт железнодорожного подвижного состава.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.134

## Slide 17
Ответственными за качество выполненного технического обслуживания и ремонта подвижного состава, его составных частей являются предприятия, непосредственно их осуществляющие.
Предприятие, осуществляющее изготовление, модернизацию или ремонт составных частей подвижного состава является ответственным за их соответствие конструкторской (при изготовлении и модернизации) или ремонтной документации (при выполнении ремонта) при выпуске подвижного состава в эксплуатацию.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.134

## Slide 18
Ответственным за допуск к эксплуатации на инфраструктуре (путях необщего пользования) вновь изготовленного, модернизированного, прошедшего плановый ремонт (в соответствии с ремонтной или эксплуатационной документацией) подвижного состава является владелец инфраструктуры (владелец путей необщего пользования).
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.135

## Slide 19
Допуск к эксплуатации на инфраструктуре, путях необщего пользования подвижного состава осуществляется при наличии документов об обязательном подтверждении соответствия (для вновь изготовленного подвижного состава в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза), документа, подтверждающего его приемку и в случае, если в паспорт (технический паспорт) или формуляр (при наличии) должны быть внесены сведения.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.135

## Slide 20
Допуск подвижного состава к эксплуатации на инфраструктуре, путях необщего пользования осуществляется после его осмотра, в ходе которого проводится:
• сверка технических и эксплуатационных характеристик подвижного состава с указанными в паспорте (техническом паспорте) или формуляре (при наличии);
• сверка идентификационных номеров составных частей, определенных данными информационных систем учета подвижного состава с их фактическим наличием на подвижном составе.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.135

## Slide 21
По результатам осмотра оформляется акт допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на путях общего пользования после изготовления, модернизации, ремонта.
При выявлении несоответствия (несоответствий) требованиям, установленным настоящим пунктом, владелец инфраструктуры указывает их в Акте допуска. После устранения несоответствия (несоответствий) подвижной состав повторно предъявляется к осмотру для допуска к эксплуатации на инфраструктуре.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.135

## Slide 22
Допуск к эксплуатации на инфраструктуре осуществляется с целью обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По статистике около 20% подвижного состава сотрудниками ОАО «РЖД» бракуется при допуске к эксплуатации на инфраструктуре.
Допуск подвижного состава регламентируют локальные нормативные акты ОАО «РЖД».
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.135

## Slide 23
Каждая единица подвижного состава при эксплуатации на инфраструктуре, путях необщего пользования должна иметь маркировку, нанесенную в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава».
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 24
Для подвижного состава и его составных частей, выпущенных в обращение после 2 августа 2017 г., стран участников Евразийского экономического союза наносятся следующие отличительные знаки и надписи:
• технический знак (цифровой код) принадлежности к железнодорожной администрации;
• оператор подвижного состава или иной владелец подвижного состава;
• номер, табличка с указанием завода-изготовителя, дата и место постройки;
• идентификационные номера и приемочные клейма на составных частях в случаях и в местах, установленных конструкторской документацией;
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 25
• дата и место производства видов ремонта, установленных ремонтной и эксплуатационной документацией;
• масса тары (кроме локомотивов и специального самоходного подвижного состава).
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 26
Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи:
• конструкционная скорость, серия и бортовой номер, наименование места приписки, таблички и надписи об освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и котла – на локомотивах, мотор-вагонном и специальном самоходном подвижном составе;
• число мест – на пассажирских вагонах, мотор-вагонном и специальном подвижном составе, на котором предусматривается доставка работников к месту производства работ и обратно;
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 27
• грузоподъемность – на грузовых, почтовых, багажных вагонах.
• серия, номер, наименование юридического лица, физического лица (фамилия, имя, отчество) (при наличии) – на тендерах паровозов.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 28
Каждый железнодорожный кузов должен иметь следующие отличительные знаки и надписи:
• наименование (товарный знак) изготовителя;
• дату выпуска;
• идентификационный номер вагона;
• грузоподъемность вагона.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.136

## Slide 29
Порядок проследования опытных образцов подвижного состава к месту проведения испытаний или выставочных мероприятий и обратно устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Порядок передислокации по инфраструктуре подвижного состава, отцепленного в пути следования по причине технической неисправности, к ближайшему месту проведения ремонта и подвижного состава на промывочно-пропарочные станции, с обеспечением мер, гарантирующих безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.137

## Slide 30
Локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав разрешается пересылать в действующем и недействующем (холодном) состояниях в порядке регулировки и пополнения парка, в пункты ремонта и из ремонта, а также с заводов постройки с приложением установленной технической документации.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.137

## Slide 31
Электровозы, тепловозы и паровозы разрешается пересылать в одиночном порядке, в поездах и сплотками (группой сцепленных локомотивов). Мотор-вагонный подвижной состав разрешается пересылать с отдельным локомотивом, составами, секциями и отдельными вагонами в грузовых поездах. Локомотивы, пересылаемые в действующем и недействующем состояниях, по своему техническому состоянию должны обеспечивать безопасность движения и технику безопасности. Запрещается пересылать локомотивы с прокатом и толщиной бандажей, износом их гребней, другими деталями ходовой части, размеры которых в пути следования могут превышать предельно допускаемые нормы.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.137

## Slide 32
Для обеспечения безопасного следования локомотивов, доставки их в пункты назначения в исправном и комплектном состоянии вместе с инструментом, инвентарем, запасными частями и технической документацией начальники эксплуатационных локомотивных депо, директора заводов назначают работников, сопровождающих локомотивы (в дальнейшем по тексту – «проводники локомотивов»), из числа машинистов, их помощников
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.137

## Slide 33
Порядок передислокации железнодорожного подвижного состава регламентируется локальными нормативными актами ОАО «РЖД»:
1. Правила допуска, впервые выпускаемого в обращение и эксплуатацию железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 24 января 2017 г. № 130р;
2. Положение о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 2011 г. №1873р;
3. Порядок оформления и передислокации неисправных грузовых вагонов, требующих проведения текущего отцепочного ремонта, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2022 г. № 1976р;
4. Правила эксплуатации специального подвижного состава, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2016 г. № 2676р.
Требование ПТЭ к железнодорожному подвижному составу
ПТЭ п.137

## Slide 37
Закрепление материала
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта

## Slide 38: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
Раздел VIII. п. 115-128 Сооружения и устройства ж.д. электроснабжения
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Подготовить реферат по теме:
Секционирование контактной сети;
Уровни напряжений на токоприемнике электроподвижного состав.
Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта и их ремонт
Порядок осмотра сооружений, устройств и служебно-технических зданий.
Периодичность осмотра стрелочных переводов на главных и приемоотправочных железнодорожных путях железнодорожных станций;
Ведение Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

## Slide 39
Спасибо за внимание