## Slide 1
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения

## Slide 2
ПТЭ Раздел II Обязанности работников ж.-д. транспорта, п.5-11
1. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за движение поездов.
2. Порядок допуска к управлению локомотивом, сигналами, стрелками, аппаратами и другими устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения поездов.
3. Порядок назначения на должность лиц, поступивших на железнодорожный транспорт на работу, связанную с движением поездов.
4. Ответственность работников железнодорожного транспорта за выполнение ПТЭ и инструкций.
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения

## Slide 3: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(1) Работники железнодорожного транспорта в соответствии со своими должностными обязанностями должны обеспечивать выполнение Правил и приложений к ним, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Соблюдение требований Правил работниками железнодорожного транспорта обеспечивается организациями железнодорожного транспорта и индивидуальными предпринимателями, выполняющими функции работодателя по отношению к указанным работникам.

## Slide 4: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Ответственными за содержание и (или) исправное техническое состояние железнодорожных путей, сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением периодичности выполнения ремонтов, установленных нормативной технической документацией, являются работники железнодорожного транспорта, непосредственно их обслуживающие.

## Slide 5: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Работники железнодорожного транспорта должны обеспечить исправное и (или) работоспособное состояние используемых ими технических объектов.
Технические объекты могут находиться в одном из следующих основных состояний (ГОСТ 27.002-2015):
- исправное состояние (исправность): Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него.
- неисправное состояние (неисправность): Состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него.

## Slide 6: Обязанности работников железнодорожного транспорта
- работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции.
- неработоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания.
- предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

## Slide 7: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Эксплуатировать объект возможно в исправном, неисправном и работоспособном состоянии. Эксплуатировать в неработоспособном состоянии объект запрещается. Следовательно, система ремонтов технических средств должна обеспечивать исправное состояние объекта, а система технического обслуживания – работоспособное состояние объекта.
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.
Отказ (железнодорожной техники) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния железнодорожной техники.
Исправный – всегда работоспособный;
Неисправный – может быть работоспособным и неработоспособным;
Работоспособный – может быть исправен и неисправен;
Неработоспособный – всегда неисправен
Взаимосвязь состояний объекта

## Slide 8: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(2) Работники железнодорожного транспорта обязаны соблюдать правила и нормы по охране труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в соответствии со своими должностными обязанностями и должностными инструкциями.
Работники железнодорожного транспорта обязаны незамедлительно оповещать любыми доступными средствами связи руководителя о ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

## Slide 9: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(3) В случаях обнаружения неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения, а также при проследовании поезда без установленных в приложении №1 к Правилам поездных сигналов, работники железнодорожного транспорта, обнаружившие такую неисправность или отсутствие установленных в приложении №1 к Правилам поездных сигналов, обязаны подавать сигнал остановки поезду, маневрирующему составу или отдельно идущему локомотиву в соответствии с приложением №1 к Правилам, принимать незамедлительные меры к его остановке, устранению неисправности и (или) к ограждению опасного места в соответствии с приложением №1 к Правилам и (или) сообщить дежурному по ближайшей железнодорожной станции.

## Slide 10: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Все работники железнодорожного транспорта, независимо от организации и занимаемой должности обязаны при обнаружении угрозы безопасности движения или жизни и здоровья людей на железнодорожных путях или в непосредственной близости от них принять меры по ликвидации данной угрозы.

## Slide 11: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Угрозу жизни и здоровью людей или безопасности движения могут создавать:
- неисправности сооружений или устройств инфраструктуры, или железнодорожных путей необщего пользования;
- неисправности железнодорожного подвижного состава, находящегося на железнодорожных путях в стационарном состоянии или под грузовыми операциями;

## Slide 12: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Угрозу жизни и здоровью людей или безопасности движения могут создавать:
- неисправности железнодорожного подвижного состава, находящегося в составе движущегося поезда;
- поезд с отсутствующими поездными сигналами.

## Slide 13: Обязанности работников железнодорожного транспорта
При обнаружении неисправностей сооружений или устройств инфраструктуры, или железнодорожных путей необщего пользования, а также неисправности железнодорожного подвижного состава, находящегося на железнодорожных путях в стационарном состоянии необходимо оградить опасное место в соответствии с требованиями Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации (приложение №1 к ПТЭ).

## Slide 14: Обязанности работников железнодорожного транспорта
После ограждения опасного места необходимо принять меры по устранению неисправности в соответствии с требованиями безопасности, установленными ПТЭ. В случае невозможности устранения неисправности необходимо сообщить дежурному по ближайшей станции об имеющейся угрозе всеми доступными средствами связи. В случае движения встречного поезда (маневрового состава или одиночного локомотива) в сторону опасного места, необходимо подать сигнал остановки, в соответствии с требованиями ИСИ.

## Slide 15: Обязанности работников железнодорожного транспорта
При обнаружении неисправности железнодорожного подвижного состава в составе движущегося поезда или неконтролируемого подвижного состава, или проследовании поезда без установленных в ИСИ поездных сигналов необходимо незамедлительно сообщить дежурному по ближайшей станции всеми доступными средствами связи об имеющейся угрозе.

## Slide 16: Обязанности работников железнодорожного транспорта
На рисунке приведен примерный порядок действий при перечисленных угрозах.

## Slide 17: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(4) Доступ на локомотивы, в кабины управления мотор-вагонного подвижного состава, к специальному самоходному подвижному составу, к сигналам, железнодорожным стрелкам, аппаратам, механизмам и другим устройствам, связанным с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в помещения, из которых производится управление сигналами и указанными устройствами, имеют работники железнодорожного транспорта, в случае, если нахождение работников железнодорожного транспорта на указанных объектах предусмотрено их должностными обязанностями. Запрещается доступ посторонних лиц на указанные в настоящем пункте объекты.

## Slide 18: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Переводить стрелки, управлять сигналами, аппаратами, механизмами и устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатацией железнодорожного транспорта, разрешается работникам железнодорожного транспорта в соответствии с их должностными обязанностями.

## Slide 19: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Работники железнодорожного транспорта допускаются к управлению локомотивами, мотор-вагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным составом при исполнении служебных обязанностей в порядке, устанавливаемом работодателем в соответствии с требованиями, установленными на инфраструктуре, железнодорожных путях необщего пользования при наличии свидетельства, выданного в соответствии с Порядком выдачи свидетельства, подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом, приостановления действия и аннулирования указанного свидетельства, а также требований к его оформлению, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 августа 2019 г. № 273.

## Slide 20: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Допуск к управлению локомотивами, мотор-вагонным подвижным составом, самоходным специальным подвижным составом, сигналами, аппаратами, механизмами и устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, к переводу стрелок работников железнодорожного транспорта, проходящих стажировку и лиц, проходящих профессиональное обучение по профессиям, связанным с безопасностью движения поездов и управлением локомотивами, мотор-вагонным, специальным самоходным подвижным составом, осуществляется в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и должен включать в себя требования, содержащиеся в статьях 25 и 25.1 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

## Slide 21: Обязанности работников железнодорожного транспорта
В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в РФ" повышение квалификации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов, осуществляется за счет средств работодателей.

## Slide 22: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(5) В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов, проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном транспорте, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 октября 2020 г. №428.

## Slide 23: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Работники железнодорожного транспорта, которые осуществляют производственную деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой проходят обязательные предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, а также по требованию работодателей медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения).

## Slide 24: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Целью проведения предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников является обеспечение безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте.
Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников являются предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в следующих случаях:
* наличие признаков нетрудоспособности (острых и (или) обострения хронических заболеваний);
* наличие психотравмирующих ситуаций и факторов, ухудшающих работоспособность;
* наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ.

## Slide 25: Обязанности работников железнодорожного транспорта
В соответствии с требованиями абзаца второго части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации работники железнодорожного транспорта, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, отстраняются от работы.

## Slide 26: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов должны проходить медицинский осмотр в соответствии с статьей 213 Трудового Кодекса РФ и в порядке, предусмотренном следующими нормативными правовыми актами:
1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном транспорте, утвержденный приказом Минтранса России от 19 октября 2020 г. №428;
2. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержден приказом Минздрава России от 21 января 2021 г. №29Н.

## Slide 27: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Категорически запрещается допускать к работе, связанной с движением поездов, лиц, признанных врачебной комиссией непригодными.

## Slide 28: Обязанности работников железнодорожного транспорта
В дополнение к периодическим предусмотрены досрочные (внеочередные) периодические осмотры работников, которые проводятся:
* по решению врачебной комиссии в соответствии с ранее принятыми решениями об индивидуальных сроках допуска к должности (профессии);
* в случаях выявления заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой;
* после проведения медикосоциальной экспертизы (оценивается состояние здоровья пациента, наличие хронических заболеваний для вынесения решения о признании гражданина инвалидом и установлении ему группы инвалидности).

## Slide 29: Обязанности работников железнодорожного транспорта
(6) Работники железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний Правил, инструкций по организации движения поездов и маневровой работы, по сигнализации на железнодорожном транспорте, и иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

## Slide 30: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Работники железнодорожного транспорта, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе.

## Slide 31: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Работники железнодорожного транспорта, не прошедшие аттестацию, не допускаются к выполнению определенных в настоящем пункте работ.
Проведение указанных аттестаций осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

## Slide 32: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Безопасность железнодорожного транспорта в первую очередь зависит от твердых знаний и неукоснительного выполнения требований ПТЭ каждым работником железнодорожного транспорта. Основные обязанности, рациональные приемы и порядок выполнения работ, а также ответственность работника определяются должностной инструкцией.

## Slide 33: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Конкретные указания о безопасных приемах труда для работников различных профессий, содержании рабочего места, порядке пользования машинами и механизмами, а также защитными приспособлениями содержат правила и инструкции по технике безопасности и производственной санитарии.

## Slide 34: Обязанности работников железнодорожного транспорта
Аттестация работников железнодорожного транспорта производится в порядке, указанном в регламентирующих нормативных документах:
1. Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования аттестационной комиссии, утвержденный приказом Минтранса России от 11 июля 2012 г. №231;
2. Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а также порядок формирования аттестационных комиссий, утверждены приказом Минтранса России от 18 февраля 2021 г. №41;
3. Положение о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2015 г. № 66р.

## Slide 35: Обязанности работников железнодорожного транспорта
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" для работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно участвующих в организации движения поездов и обслуживании пассажиров, при исполнении служебных обязанностей предусматривается ношение форменной одежды.
Знаки различия и порядок их ношения с форменной одеждой определяются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

## Slide 36: Опережающее задание по следующей теме:
Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Общие положения.
ПТЭ Раздел III Организация эксплуатации технологических систем, п.12-15
Сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта, требования, предъявляемые к их содержанию, правила приемки в постоянную эксплуатацию.
Актуализация домашнего задания: ПТЭ Раздел II Обязанности работника, п.5-11. Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить конспект:
- Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения.