## Slide 1: Классы , подклассы, категории, группы и степени опасности
Перевозка грузов на особых условиях тема 1.1

## Slide 2: Опасные грузы
К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

## Slide 3: Опасные грузы
Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы:

## Slide 4: Опасные грузы
Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия
К опасным грузам класса 1 относятся: взрывчатые вещества и изделия со взрывчатыми веществами, пиротехнические вещества, составы и изделия.

## Slide 5: Класс 1 ВМ
Опасные грузы класса 1 подразделяются на шесть подклассов:
К подклассу 1.1 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой - взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).
К подклассу 1.2 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

## Slide 6: Класс 1 ВМ
К подклассу 1.3 относят вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:
а) при горении, которых выделяется значительное тепловое излучение, или
б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием, либо тем и другим.

## Slide 7: Класс 1 ВМ
К подклассу 1.4 относят взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Действие взрыва ограничивается грузовым местом, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.

## Slide 8: Класс 1 ВМ
К подклассу 1.5 относят вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальное требование для этих веществ - они не должны взрываться при испытании на внешнее воздействие огня.

## Slide 9: Класс 1 ВМ
К подклассу 1.6 относят изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.
Опасные грузы класса 1 в каждом подклассе в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки разделяются на группы совместимости, обозначенные буквами от А до N (кроме I, М), а также S.
Для грузов данного класса классификационный шифр состоит из номера класса, подкласса и группы совместимости.

## Slide 10: Класс 1 ВМ
В одном вагоне, а также в одном специализированном контейнере допускается совместная перевозка:
- грузов одной и той же группы совместимости и одним и тем же номером подкласса;
- грузов одной группы совместимости, но разных подклассов в соответствии с требованиями к перевозке, установленными для груза, имеющего меньший номер подкласса, при этом грузы подкласса 1.5 приравниваются к грузам подкласса 1.1;
- грузов групп совместимости C, D и E в соответствии с требованиями, установленными для груза подкласса с меньшим номером и отнесенного к группе совместимости Е (если перевозится груз этой группы) или С;
- грузов группы совместимости S совместно с грузами других групп совместимости, кроме А и L.

## Slide 11: Класс 1 ВМ
Грузы группы совместимости L не должны перевозиться с грузами других групп совместимости. Более того, совместная перевозка грузов группы L разрешается только в случае, если они относятся к одному и тому же виду.
Грузы группы совместимости N, как правило, не должны перевозиться с грузами других групп совместимости, кроме S. Однако если такие грузы перевозятся совместно с грузами групп совместимости C, D и E, то грузы группы совместимости N следует рассматривать как грузы, относящиеся к группе совместимости D.
При представлении предложений о дополнении Условий совместимости при перевозке ВМ вышеуказанные условия должны строго соблюдаться.

## Slide 12: Класс 2 Газы
К классу 2 относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:
- абсолютное давление паров при температуре 50 град. С не менее 300 кПа (3 кгс/кв.см);
- при температуре 20 град. С и нормальном давлении 101,3 кПа являются полностью газообразными, а также содержащие их изделия

## Slide 13: Класс 2 Газы
К подклассу 2.1 относят неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.
К подклассу 2.2 относят газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми.
К подклассу 2.3 относят ядовитые газы, среднесмертельная (летальная) концентрация ЛК50 которых не превышает 5 куб.дм/куб.м.

## Slide 14: Класс 2 Газы
Вещества и изделия класса 2 подразделяются на группы:
1. Сжатые газы - газы с критической температурой ниже 20 град.С.
2. Сжиженные газы - газы с критической температурой не менее 20 град.С.
3. Охлажденные жидкие газы - газы, которые из-за своей низкой температуры при перевозке частично находятся в жидком состоянии.
4. Газы, растворенные под давлением - газы, которые при перевозке растворены в каком-либо растворителе.
5. Аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).
6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.
7. Газы, не находящиеся под давлением, на которые распространяются особые правила (образцы газов).

## Slide 15: Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
К классу 3 относят легковоспламеняю-щиеся жидкости, температура вспышки которых не более 60 град.С в закрытом тигле (сосуде).

## Slide 16: Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
К классу 4.1 относят
- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении;
- саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха;
- взрывчатые вещества, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность.

## Slide 17: Класс 4.2 Самовозгорающиеся вещества
К классу 4.2 относят пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе); другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.

## Slide 18: Класс 4.3 Вещества выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействия с водой
К классу 4.3 относят вещества, которые при температуре 20+-5 град. С при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 куб.дм/(кг*ч).

## Slide 19: Класс 5.1 Окисляющие вещества
К классу 5.1 относят окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно - восстановительной реакции.

## Slide 20: Класс 5.2 Органические пероксиды
К классу 5.2 относят органические вещества, имеющие в своей структуре пероксигруппу [-O-O-] и являющиеся производными водорода пероксида, в молекуле которого один или два атома водорода замещаются органическим радикалом.
Органические пероксиды - это термически нестабильные вещества, которые при нормальной или повышенной температуре способны развивать самоускоряющуюся экзотермическую реакцию.

## Slide 21: Класс 6.1 Ядовитые (токсичные) вещества
К классу 6.1 относят ядовитые (токсичные) вещества, о которых на основе данных о воздействии на людей или результатов экспериментов, произведенных на животных, известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути (в виде паров, пыли или аэрозолей), кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают значений:
- среднесмертельная (летальная) доза ЛД50: при введении в желудок твердых веществ - 200 мг/кг, жидкостей - 500 мг/кг; при нанесении на кожу - 1000 мг/кг;
- среднесмертельная концентрация ЛК50 при вдыхании пыли или аэровзвеси 10 мг/куб.дм.

## Slide 22: Класс 6.2 Инфекционные вещества
К классу 6.2 относят такие вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека.

## Slide 23: Класс 7 Радиоактивные материалы
К классу 7 относят радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2 нКи/г), и изделия, содержащие такие вещества.

## Slide 24: Класс 8 Едкие (коррозионные) вещества
К классу 8 относят едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств, или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности.

## Slide 25: Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия
Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия
К классу 9 относят вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Класс 9 включает наряду с другими:
- вещества, опасные для окружающей природной среды;
- вещества, перевозимые при высокой температуре (жидкости - не ниже 100°С и твердые вещества - не ниже 240°С);
(в ред. Протокола 75 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества)
- генетически измененные микроорганизмы или организмы, не попадающие под критерии класса 6.2 (инфекционные вещества).

## Slide 26: Классификация опасных грузов по классам и подклассам
Номер |  | Наименование подкласса
Класса | Подкласса | 
1 | 1.1 | Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой
 | 1.2 | Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, но характеризующиеся опасностью разбрасывания
 | 1.3 | Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, характеризующиеся опасностью возгорания или незначительной опасностью взрыва или незначительной опасностью разбрасывания или тем и другим
 | 1.4 | Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие значительной опасности
 | 1.5 | Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой
 | 1.6 | Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не взрывающиеся массой

## Slide 27: Классификация опасных грузов по классам и подклассам
Номер |  | Наименование подкласса
Класса | Подкласса | 
2 | 2.1 | Воспламеняющиеся газы
 | 2.2 | Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы
 | 2.3 | Ядовитые (токсичные) газы
3 | *) | Легковоспламеняющиеся жидкости
4.1 | *) | Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
4.2 | *) | Самовозгорающиеся вещества

## Slide 28: Классификация опасных грузов по классам и подклассам
Номер |  | Наименование подкласса
Класса | Подкласса | 
4.3 | *) | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
5.1 | *) | Окисляющие вещества
5.2 | *) | Органические пероксиды
6.1 | *) | Ядовитые (токсичные) вещества
6.2 | *) | Инфекционные вещества
7 | *) | Радиоактивные материалы
8 | *) | Едкие (коррозионные) вещества
9 | *) | Прочие опасные вещества и изделия
*) - классы на подклассы не подразделяются

## Slide 29: . Классификационная таблица опасных грузов класса 1
Группа Совмест имости | Наименование вещества, изделия | Классификационный шифр в подклассах |  |  |  |  | 
 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
A | Инициирующие взрывчатые вещества (первичные) | 1.1A | - | - | - | - | -
B | Изделия, содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств, также включаются такие изделия как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, даже если они не содержат инициирующего (первичного) взрывчатого вещества | 1.1B | 1.2B | - | 1.4B | - | -
C | Метательные взрывчатые вещества или другие дефлагрирующие взрывчатые вещества или изделия, их содержащие | 1.1C | 1.2C | 1.3C | 1.4C | - | -
D | Вторичные детонирующие взрывчатые вещества; дымный порох; изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования и метательных зарядов; изделия содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие два и более независимых предохранительных устройств | 1.1D | 1.2D | - | 1.4D | 1.5D | -
E | Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) | 1.1E | 1.2E | - | 1.4E | - | -
F | Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества, с собственными средствами инициирования и метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда | 1.1F | 1.2F | 1.3F | 1.4F | - | -

## Slide 30: Классификационная таблица опасных грузов класса 1
Группа Совмест имости | Наименование вещества, изделия | Классификационный шифр в подклассах |  |  |  |  | 
 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
G | Пиротехнические вещества, изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывные вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкости или гель или самовоспламеняющиеся жидкости) | 1.1G | 1.2G |  | 1.3G | 1.4G | 
H | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и белый фосфор | - | 1.2H |  | 1.3H | - | 
J | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость или гель | 1.1J | 1.2J |  | 1.3J | - | 
K | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и ядовитые вещества (токсичный химический агент) | - | 1.2K |  | 1.3K | - | 
L | Взрывчатые вещества или изделия, содержащие взрывчатые вещества и обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или присутствия самовоспламеняющейся жидкости, фосфидов или пирофорного вещества), требующие изоляции каждого вида. | 1.1L | 1.2L |  | 1.3L | - | 
N | Изделия, содержащие только детонирующие вещества, нечувствительные в исключительной степени | - | - |  | - | - | 
S | Взрывчатые вещества или изделия, упакованные или сконструированные таким образом, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, и почти не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки | - | - |  | - | 1.4S | 

## Slide 31: Совместная перевозка опасных грузов
Наименование неопасных грузов | Классы опасных грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8 | 9
Растительные масла и жиры | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | -
Пушно-меховые изделия, кожа и другие ценные грузы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Писчебумажные изделия и книги | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Предметы электротехники и точной механики | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | +
Химико-фармацефтические, лекарственные, парфюмерно-косметические товары | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | +
Домашние вещи, игрушки | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Продовольственные и хлебо-фуражные продукты | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прочие неопасные грузы | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | +
Условные обозначения:
"-" - запрещена совместная перевозка данных грузов
"+" - возможна совместная перевозка данных грузов

## Slide 32: Совместная перевозка
Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот класса 8, входящих в комплект медицинского, ветеринарного и лабораторного оборудования. Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть упакованы в герметичную тару (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары. Ящики при необходимости должны иметь горизонтальные прокладки, амортизаторы. Свободное пространство в гнездах и под крышкой ящиков заполняется негорючим прокладочным материалом.

## Slide 33: Перевозка опасных грузов
Стеклянная тара с кислотами должна быть закупорена притертыми стеклянными пробками, закрепленными предохранительными колпаками, и помещена в отдельные плотные деревянные ящики с гнездами. Гнезда ящиков обкладывают мягким негорючим материалом (шлаковата, кизельгур и др.). Использование бумаги, древесных стружек, опилок, соломы и других горючих и легковоспламеняющихся материалов при упаковке кислот не допускается.
Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг.
При погрузке в вагоны грузовые места с кислотами ставятся в противоположную сторону от мест с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. Все места должны быть плотно установлены одно к другому и прочно закреплены.

## Slide 34: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!