## Slide 1: «Понятие опасного груза. Классы опасных грузов. Деление классов по видам и степени опасности на подклассы, категории и группы совместимости.
Лекция 1.2

## Slide 2: Классификационный шифр опасного груза, код опасности
Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при транспортировании разделяются на подклассы, категории и группы, указанные в Приложении 1 к Правилам перевозок опасных грузов.
Каждому наименованию опасного груза присвоен классификационный шифр из четырех цифр: первая обозначает класс, вторая — подкласс, третья — категорию опасности, четвертая — степень опасности.
Например, сера имеет классификационный шифр 4133. Это означает, что она относится к легковоспламеняющимся твердым веществам класса 4.1 третьей категории (слабо ядовитые), третьей степени опасности.

## Slide 3: Классификационный шифр опасного груза, код опасности
Классификационный шифр — это численный код опасного груза, характеризующий его транспортную опасность.
Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами и видами опасности при транспортировании разделяют согласно ГОСТ 19433-88 на подклассы (всего 24 подкласса). Первая и вторые цифры классификационного шифра обозначают подкласс (в приведенном выше примере сера относится классу 4.1).
Взрывчатые материалы в каждом подклассе (шесть подклассов) в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки разделяются на группы совместимости, обозначенные буквами от А до N, а также S. Для опасных грузов класса 1 классификационный шифр состоит из номера класса, подкласса и группы совместимости.

## Slide 4: Классификационный шифр опасного груза, код опасности
Например, для пороха бездымного классификационный шифр по ГОСТ 19433-88 1.3 С, что обозначает: первый класс, третий подкласс (ВМ пожароопасные, не взрывающиеся массой), группа совместимости С.
Отнесение опасных грузов к определенному классу, подклассу, категории и группе производится в соответствии с ГОСТ 19433-88. Класс (подкласс) опасного груза, обладающего более чем одним видом опасности, устанавливается в соответствии с таблицей приоритета видов опасности. Для таких грузов должны соблюдаться требования, предписанные как для класса приоритетной опасности, так и для классов дополнительной опасности.

## Slide 5: Классификационные коды опасных грузов
Для указания на опасные свойства опасных грузов, а также их физические и химические свойства или принадлежность к определенной группе веществ, применяются классификационные коды, которые сами по себе раскрывают свойства опасного груза.
Классификационный код состоит из буквы (букв), которая обозначает (-ют) группу опасных свойств и может быть дополнена цифрой, характеризующей физические или химические свойства груза или его принадлежность к определенной группе химических веществ.

## Slide 6: Квалификационные коды опасных грузов
Для опасных веществ или изделий 1 - го класса классификационный код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости.
Для опасных веществ или изделий 2 го класса классификационный код состоит из цифры, указывающей на агрегатное состояние, вид вещества или изделия и буквы (букв), обозначающей(-их) группу опасных свойств.
Радиоактивным материалам 7 - го класса классификационные коды не назначены.
Примеры классификационных кодов для:
- опасных грузов класса 1: 1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S; –
- опасных грузов класса 2: 1А, 2TC, 3O, 5F, 1TO; –
- опасных грузов других классов: D, F1, FO, ST3, OTC. –
Значения букв, используемых в классификационных кодах и обозначающих группу опасных свойств, приведены в таблица 1.

## Slide 7: Значения букв, используемых в классификационных кодах
A | Удушающие газы
C | Коррозионные вещества
D | Десенсибилизированные взрывчатые вещества
F | Легковоспламеняющиеся вещества
I | Инфекционные вещества
M | Прочие опасные вещества
O | Окисляющие вещества
P | Органические пероксиды
S | Вещества, способные к самовозгоранию
SR | Самореактивные вещества
T | Токсичные вещества
W | Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

## Slide 8: Значение кодов опасности
44
Цифры обозначают следующие виды опасности:
2 Выделение газа в результате давления или химической реакции
3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости
4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества
5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)
6 Ядовитость (токсичность) или опасность инфекции
7 Радиоактивность
8 Едкость (коррозионная активность)
9 Опасность самопроизвольной бурной реакции

## Slide 9: Значение кодов опасности
Примечание: Опасность самопроизвольной бурной реакции включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и воспламеняющихся и/или ядовитых (токсичных) газов.
Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.
Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры ставится ноль.
Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99. Если перед кодом опасности стоит буква "Х", то это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае вода может использоваться лишь с одобрения компетентного органа.

## Slide 10: . Наименование опасного груза, номер ООН в соответствии с Типовыми правилами ООН.
Опасные грузы определяются надлежащими отгрузочными наименованиями и номерами по списку ООН (номерами ООН). Такие наименования и номера присвоены определенным опасным веществам и изделиям согласно системе классификации ООН.
Номер ООН
Номер UN или UN-идентификатор набор четырёхзначных чисел, позволяющих определить опасность вещества или изделия (такого, например, как взрывчатое вещество, легковоспламеняющаяся жидкость, токсичное вещество и др.) в рамках между-народных перевозок. Некоторые опасные вещества имеют свои UN номера (например, акриламид имеет номерUN2074).

## Slide 11: Классифицирование
В результате идентификации опасного груза (опасных отходов) определяются такие элементы информации:
- Номер ООН опасного груза;
- Надлежащее отгрузочное наименование опасного груза;
- Класс, виды дополнительной опасности опасного груза;
- Группу упаковки опасного груза (не для всех опасных грузов);
- Номера образцов знаков опасности;
- Классификационный код (не для всех опасных грузов);
После определения всех вышеуказанных элементов информации можно приступать к определению требований к перевозке опасного груза.

## Slide 12: Идентификация опасного груза по номеру ООН.
Номер ООН – «Номер Организации Объединенных Наций» означает четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, взятый из Типовых правил ООН. Идентификация опасных грузов по номеру ООН осуществляется по Перечню опасных грузов, приведенному в таблице А главы 3.2 ДОПОГ. В данном перечне все опасные грузы приведены в порядке присвоенных им номеров ООН.
Если номер ООН в Перечне опасных грузов отсутствует, то идентификация груза проведена неверно.

## Slide 13: Идентификация опасного груза по номеру ООН.
Для опасных грузов, не указанных конкретно по наименованию в перечне опасных грузов, номер ООН определяется после определения класса, вида дополнительной опасности (при наличии такового) и группы упаковки (при необходимости).
Однако не всегда одного номера ООН достаточно для идентификации опасного груза.
Например:
- для идентификации аэрозолей (номер ООН 1950) дополнительно необходимо знать классификационный код или номера образцов знаков опасности;
- для идентификации краски (номер ООН 1263) дополнительно необходимо знать группу упаковки.

## Slide 14: Идентификация опасного груза по наименованию
Если номер ООН опасного груза неизвестен, то можно попробовать идентифицировать опасный груз по наименованию.
Идентификация опасных грузов по наименованию осуществляется по таблице В: Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ.
При идентификации опасного груза по наименованию нужно учитывать, что химические вещества зачастую имеют несколько названий:
- основное (техническое или биологическое) название;
- синонимы;
- коммерческое наименование.
Например:
Углерода диоксид (номер ООН 1013 и 2187) имеет синонимы: углекислый газ, углекислота, двуокись углерода и т.д.

## Slide 15: Надлежащее наименование груза.
Для устранения проблем, связанных с использованием различными субъектами перевозки опасных грузов и соответствующими компетентными органами различных наименований одного и того же опасного груза, при перевозке опасных грузов используется надлежащее отгрузочное наименование (транспортное наименование).

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!