## Slide 1: Требования к таре и упаковке грузов
Тема 2.1

## Slide 2: Требования к таре и упаковке грузов
В соответствии со статьей 18 «Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации» грузоотправители обязаны подготовить грузы для перевозок таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, качество перевозимой продукции, сохранность грузов, вагонов, контейнеров, пожарную и экологическую безопасность.
Под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции и окружающей среды от повреждений и потерь в процессе транспортирования, хранения и ее реализации. При этом должна обеспечиваться качественная и количественная сохранность продукции.

## Slide 3: Требование к таре и упаковке грузов
Тара представляет собой изделие, в которое помещается готовая продукция. Она делится на потребительскую, дополнительную и транспортную.
В потребительскую тару расфасовывают товары для доставки их потребителю (бутылки, флаконы, тубы, коробки, банки, пачки, пакеты и т.п.).
Дополнительная тара предназначается для изделий, упакованных предварительно или не упакованных в потребительскую тару. Она выполняет функции защиты изделий главным образом от климатических воздействий внешней среды (герметичная тара), иногда для создания амортизации, а также служит для укрепления и комплектаций партий изделий (коробки, чехлы, мешки и т.п.)

## Slide 4: Транспортная тара
Транспортная тара служит для упаковки разнообразных грузов, предварительно упакованных, а также не упакованных в потребительскую и дополнительную тару или в один из этих видов. Она обеспечивает необходимую защиту главным образом от механических повреждений при транспортировании упакованного груза (ящики, бочки, барабаны, баллоны и др.).
Основное назначение тары — предохранить груз от потерь, порчи, повреждений, боя и утечки. Она также должна обеспечивать удобство погрузочно-разгрузочных и складских работ, максимальное использование транспортных и перегрузочных средств, обладать портативностью, легкостью и экономичностью.
В качестве транспортной тары применяются ящики, бочки, барабаны, фляги, канистры, баллоны, мешки

## Slide 5: «Грузы опасные. Упаковка»
Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям «Типовых правил ООН» или ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» с учетом национального законодательства.
Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

## Slide 6: Грузы, требующие герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре
Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично.
Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона.
Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.
Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

## Slide 7: . Грузы, требующие герметичной упаковки.
Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.
Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).
Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, должна соответствовать требованиям, установленным стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

## Slide 8: Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов
Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно приложениям 4 и 5 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам». При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не должна превышать 50 кг.
Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.
Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.

## Slide 9: . Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов
Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.
Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!