## Slide 1: Оформление перевозки опасных грузов
Лекция 8 тема 4.1

## Slide 2: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Перевозочные документы являются основным первичным носителем информации о перевозимом опасном грузе, необходимой при выполнении перевозки.
Эту информацию в перевозочный документ вносит грузоотправитель.
Он должен представить станции отправления на каждую отправку груза накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам» и других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

## Slide 3: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с «Алфавитным указателем опасных грузов» (приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам»: код опасности, через дробь — номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках — номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки, например, «336 / ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319».

## Slide 4: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Если опасный груз в соответствии с «Алфавитным указателем опасных грузов» имеет обобщенное или «не указанное конкретно 64 (Н.У.К.)» наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной техническое наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями, например, «33 / ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная «Канская»), 3, АК 308»; «336 / ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ. Н.У.К. (Диран А), 3(6.1), АК319».

## Slide 5: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Если в графе 2 «Алфавитного указателя опасных грузов» указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза записано прописными буквами) определяется по соответствующему номеру ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по строке «Алфавитного указателя опасных грузов» для данного конкретного груза.
Если в графе 3 «Алфавитного указателя опасных грузов» номер аварийной карточки отсутствует, то карточка должна быть разработана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель должен сделать отметку «АК приложена».

## Slide 6: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.

## Slide 7: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
При оформлении перевозочных документов на перевозку опасных грузов в собственной цистерне грузоотправитель в графе 2 «Особые заявления и отметки грузоотправителя» на оборотной стороне накладной делает отметку «Вагон (котел) и арматура исправны и соответствуют установленным требованиям». К накладной прикладывается свидетельство о техническом состоянии вагона (цистерны), номер которого регистрируется в отдельном журнале формы ВУ-14.

## Slide 8: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
В верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза штемпеля красного цвета. Для грузов, поименованных в «Алфавитном указателе опасных грузов», проставляются штемпеля, предусмотренные в графе 10 «Алфавитного указателя опасных грузов» для данного груза. В вагонном листе аналогичные штемпеля проставляются работниками железнодорожной станции отправления.
Пример. При заполнении накладной на перевозку груза ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ в верхней части ее лицевой стороны грузоотправитель обязан проставить штемпеля красного цвета «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0». Если груз перевозится в стеклянной таре, то проставляется штемпель «Спускать с горки осторожно».

## Slide 9: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
Штемпеля, проставляемые в накладной, делятся на четыре группы:
- Штемпеля первой группы указывают на состояние опасного груза: «Сжатый газ» или «Сжиженный газ»
- Штемпеля второй группы указывают на виды опасных свойств: «Ядовито», «Едкое», «Легко воспламеняется» и т.п.
- Штемпеля третей группы определяют режим производства маневров, например, «Не спускать с горки» для груза номер ООН 1381 «Фосфор желтый».
- Штемпеля четвертой группы указывают на условия постановки вагонов с опасными грузами в поезде: «Прикрытие ...». Формулы прикрытия для вагонов-цистерн и крытых вагонов с одними и теми же грузами могут быть различные.

## Slide 10: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
Штемпеля и отметки, занесенные грузоотправителем в накладную работниками железнодорожной станции, переносятся в соответствующие графы вагонного листа и дорожной ведомости (на оборотную сторону ведомости ГУ-29а) и удостоверяют документы календарным штемпелем и подписью.

## Slide 11: Оформление вагонного листа, натурного листа
На каждый груженый вагон приемосдатчик составляет вагонный лист на основе данных накладной. Как и накладная, вагонный лист является первичным носителем кодированной информации, необходимой для составления первичного документа на состав поезда — натурного листа, информации грузополучателей, организации выгрузки и сортировки груза.
На опасные грузы в верхней правой части вагонного листа работниками железнодорожной станции в графе «Место для отметок» проставляются штемпеля красного цвета, как в накладной. Штемпеля должны иметь ясный оттиск.
В графе «Наименование груза» вагонного листа также проставляются: код опасности, через дробь — номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках — номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки.

## Slide 12: Оформление вагонного листа, натурного листа
Данные, заносимые в натурный лист поезда, являются информационными элементами, используемыми для идентификации опасного груза и способов обращения с самим грузом и с транспортными средствами, в которых он перевозится.
Основным информационным элементом, используемым для этой цели, является пятизначный цифровой код груза по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов «Прейскурант № 10-01», проставленный в графе «Код груза».
В натурном листе на поезд, в составе которого имеются вагоны с опасными грузами, оператор станционного технологического центра или дежурный по станции в графе «Особые отметки» против номера каждого вагона с опасным грузом на основании перевозочных документов обязан сделать отметки, установленные «Инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.

## Slide 13: Оформление натурного листа
В натурном листе поезда графа «Особые отметки» состоит из трех подграф: «Маршрут, нерабочий парк»; «Код прикрытия», «Негабаритность, живность, ДБ, НГ». Расшифровка особых отметок приведена в таблица 2

## Slide 14: Код прикрытия
Особые отметки |  | 
Маршрут, нерабочий парк | Код прикрытия | Негабарит, живность ДБ, НГ
Коды 7 или 8. Их наличие может служить указанием на то, что вагоны с ВМ (взрывчатые материалы) включены в состав сцепа или секции, не подлежащих расцеплению на всем пути следования. В перевозочных документах в этих случаях грузоотправителем проставляется штемпель «Секция. Не расцеплять» | 1— вагон с людьми. 2— вагон с проводником (ко­мандой), сопровождающим груз. 3— вагоны с ВМ, кроме ВМ с условными номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199. 4— вагоны с ЯВ (грузы класса 6.1). 5— вагоны со сжатым или сжиженным газом (груженый или порожний). 6— вагоны с легковоспламе­няющимся, самовозгораю­щимся веществом (кл. 4.1; 4.2; 4.3) с окислителями и органи­ческими пероксидами (кл. 5.1; 5.2), цистерна с легковоспла­меняющейся жидкостью (кл. 3) или кислотой (кл. 8). 8— вагоны с другими опас­ными грузами, а также вагоны с легковоспламеняющейся жидкостью (кл. 3) или кис­лотой (кл. 8), кроме перево­зимых в вагонах-цистернах. 9— вагоны с ВМ с условными номерами: 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199. 2 Приоритетность кодов при­крытия: 9, 3, 5, 6,4,8,1,2 | Коды 6 — вагоны, требу­ющие осторожности при роспуске с горки (штемпель «Спускать с горки осторожно»). 1 — живность. 3 — вагоны с негаба­ритным грузом (НГ). 5 — длиннобазныс вагоны (ДБ). 9 — вагоны с грузом, а также подвижной состав, не подлежа­щий пропуску через горку

## Slide 15: Оформление перевозочных документов при международной перевозке
В соответствии с положениями СМГС перевозки грузов в прямом международном железнодорожном сообщении оформляются документами единого образца. Комплект состоит из пяти листов:
1. Оригинал накладной. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и выдается получателю вместе с листом уведомления о прибытии груза и самим грузом.
2. Дорожная ведомость. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и остается на дороге назначения.
3. Дубликат накладной. Выдается отправителю после заключения договора перевозки.
4. Лист выдачи груза. Сопровождает отправку до станции назначения и остается на дороге назначения.
5. Лист уведомления о прибытии груза. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и выдается получателю вместе с оригиналом накладной и с грузом.

## Slide 16: Оформление накладной СМГС

## Slide 17: Оформление накладной СМГС
Кроме того, заполняется необходимое число дополнительных экземпляров дорожной ведомости для дороги отправления, транзитных дорог, таможенных органов.
Отправитель одновременно с предъявлением груза к перевозке каждой отправки должен представить железнодорожной станции отправления накладную и ее дубликат (заполненные и подписанные). Они идентичны по содержанию и форме, но выполняют разные функции. Накладная после наложения календарного штемпеля станции отправления служит доказательством заключения договора перевозки и основным перевозочным документом. Дубликат накладной — подтверждение заключения договора перевозки и расписка железной дороги в принятии груза к перевозке. Этот документ остается у грузоотправителя и является основным при изменении договора перевозки и предъявлении каких-либо требований к железной дороге.