## Slide 1: ОАО "РЖД"
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 2: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Курс лекций Глава 21 стр. 140-144
1. Неисправности, при которых действие АБ закрывается.
2. Действия ДСП при приеме и отправлении поездов.

## Slide 3: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Автоматическая блокировка (АБ) – система интервального регулирования движением поездов, в которой межстанционный перегон делится на блок-участки, каждый из которых ограждается светофором, действующий в автоматическом режиме.
В зависимости от рода сигнального тока, питающего электрические рельсовые цепи, автоблокировка может быть постоянного и переменного тока.
В зависимости от числа направлений движения по перегону автоблокировка применяется: 1. Однопутная двухсторонняя.
2. Двухпутная односторонняя.
3. Двухпутная двухсторонняя.

## Slide 4: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Движение поездов на однопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения, осуществляется в обоих направлениях.
Однопутная двухсторонняя

## Slide 5: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На двухпутных перегонах, как с односторонней, так и с двусторонней автоблокировкой по каждому железнодорожному пути, движение четных поездов осуществляется по одному, нечетных — по другому главному железнодорожному пути, каждый из которых является правильным для поездов данного направления.
Для организации движение поездов по неправильному пути применяется АЛСН.
Двухпутная односторонняя

## Slide 6: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На двухпутных перегонах с двусторонней автоблокировкой, если каждый из железнодорожных путей не специализирован для пропуска поездов преимущественно одного направления, двустороннее движение по каждому железнодорожному пути осуществляется по правилам, установленным настоящей Инструкцией для однопутных перегонов.
Двухпутная двухсторонняя

## Slide 7: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
При автоблокировке разрешением на занятие поездом блок-участка служит разрешающее показание выходного или проходного светофора.

## Slide 8: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Перед приемом и отправлением поезда ДСП станции в установленном порядке ИДП готовит маршрут приема или отправления и открывает входной (выходной) светофор. При проходе поезда входной (выходной) светофор автоматически закрывается.

## Slide 9: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора осуществляется в случаях:
— невозможности открытия светофора из-за неисправности устройств СЦБ (ложная занятость изолированного участка, потеря контроля положения стрелки и др.).
— отправления поезда с путей, не имеющих выходного светофора. Применяется, как правило, только при автоблокировке.
— если голова отправляющегося поезда перекрывает выходной светофор, и его открыть невозможно.

## Slide 10: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора осуществляется в случаях:
— невозможности открытия выходного светофора из-за ложного показания занятости первого перегонного блок-участка.
— при задержке поезда, для отправления которого был открыт, а затем закрыт выходной светофор (ошибочно или вследствие возникшей необходимости), и его невозможно повторно открыть для отправления поезда в том же направлении. При АБ маршрут отправления в этих случаях готовится вновь, и вновь открывается выходной светофор.

## Slide 11: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
При правильно установленном маршруте и свободном первом блок-участке выходной светофор не открывается, поезд может быть отправлен
на двухпутный перегон по правильному пути:
1. по пригласительному сигналу на выходном светофоре;
2. по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
3. по разрешению на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I.
Н1
Н3

## Slide 12: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней АБ, при запрещающем показании выходного светофора поезд может быть отправлен:
1. по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
2. по разрешению на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I.
Отправление поезда на однопутный перегон и по неправильному пути двухпутного перегона по пригласительному сигналу запрещается.
Н1
Н3

## Slide 13
Перед отправлением поезда ДСП обязан:
• получить регистрируемый приказ ДНЦ, подтверждающий свободность перегона (пути) от встречных поездов;
• установить блокировку в направлении отправляющего поезда;
• изъять из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона (пути перегона). Изъятый ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (после вступления его на первый блок-участок удаления).
На двухпутных перегонах, оборудованных АБ с движением по неправильному пути по показаниям локомотивного светофора, если выходной светофор на неправильный путь не открывается или отсутствует, отправление поезда производится после прекращения действия АБ.
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 14: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней АБ, оборудованной временными устройствами, позволяющими в неправильном направлении (по неправильному пути) обеспечивать движение поездов по сигналам локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор на неправильный путь не открывается или отсутствует, отправление поезда производится после прекращения действия автоблокировки с переходом на ТСС.
Если на одном из путей перегона выполняют капитальный ремонт, то для пропуска поездов организуют временное двустороннее движение по другому пути. При переключении на двустороннее движение по одному пути безопасность движения обеспечивается введением специальных переключающих устройств.
Н1
Н3
ДУ-50

## Slide 15: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На однопутных перегонах, а также при отправлении поезда по неправильному пути двухпутного перегона с двухсторонней АБ дежурный по станции обязан предварительно согласовать с ДНЦ (а при неисправности поездной диспетчерской связи — с дежурным по соседней станции) право занятия перегона.

## Slide 16: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Для организации двустороннего движения на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованных по каждому пути автоблокировкой в одном направлении, может применяться АЛС. На таких перегонах следование поездов в правильном направлении осуществляется по сигналам АБ, а в неправильном — по сигналам локомотивного светофора.
Отправление поезда со станции по неправильному пути производится по разрешающему показанию выходного светофора. На двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных постоянно действующими устройствами для организации движения по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора, границы блок-участков должны соответствовать ординатам светофоров, установленных для движения по правильному пути.
3

## Slide 17: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление поездов при наличии групповых выходных (маршрутных) светофоров, если пути отправления не оборудованы повторительными светофорами, производится по разрешающему показанию группового выходного (маршрутного) светофора и маршрутному указателю, показывающему цифрой зеленого цвета номер того пути, с которого разрешается отправление поезда.
Н
4-7
4
Групповые выходные (маршрутные) светофоры

## Slide 18: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Если на пути отправления имеется повторительный светофор группового светофора, то отправление поезда с этого пути до группового светофора производится по показанию повторительного светофора.

## Slide 19: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Ч
3-5
ПЧ3
ПЧ5
ПЧ4
4
Ч1
Ч2
1
4
6
Н
№4402
При неисправности маршрутных указателей или повторительных светофоров групповых светофоров или когда голова поезда находится за повторительным светофором, разрешение на отправление поезда при открытом групповом светофоре передается машинисту поезда:
1. По радиосвязи регистрируемым приказом:
Приказ №5, время 08 час 32 мин. Машинист поезда №4402 на 4 пути. Групповой светофор литер Ч 3-5 открыт Вам. Разрешаю отправиться. ДСП Кирсанов.
Станция Семеновка

## Slide 20: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
2. Разрешение на бланке ДУ-54 с заполнением пункта II, вручаемому машинисту поезда.
Ст. Семеновка
15
8
марта
20
4402
4
Кирсанов
Ч 3-5

## Slide 21: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Ч
3-5
ПЧ3
ПЧ5
ПЧ4
4
Ч1
Ч2
1
4
6
Н
№4402
При неисправности группового светофора отправление поездов производится: 1. По регистрируемому приказу ДСП станции передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи:
Приказ №17, время 09 час 38 мин
Разрешаю поезду №4402 отправиться с 4 пути по 2 пути при запрещающем показании выходного светофора литер Ч 3-5, следовать до первого проходного светофора, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. ДСП Клочков
Станция Семеновка

## Slide 22: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
2. Разрешение на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I, вручаемому машинисту поезда.
4402
4
Ч3-5
Клочков
I I
20

## Slide 23: Движение поезда с подталкивающим локомотивом
Отправление и движение по перегону поезда с подталкивающим локомотивом, следующим на весь перегон, производятся по сигналам автоблокировки.
Н1
Н3
3
1
Н
4
Ч2
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 24: Движение поезда с подталкивающим локомотивом
Отправление и следование поезда с подталкивающим локомотивом, когда последний с перегона возвращается обратно, производятся по сигналам АБ,
Н1
Н3
3
1
Н
а для возвращения с перегона машинисту подталкивающего локомотива на станции отправления выдается ключ-жезл.
3
Н2
Ч
Н
2
Ч2
Ч2
Н3
Н1
4
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 25: Движение поезда с подталкивающим локомотивом
При неисправности или отсутствии ключа-жезла отправлять поезд с подталкивающим локомотивом, возвращающимся с перегона только после перехода на телефонные средства связи (ТСС).
Машинисту ведущего локомотива и машинисту подталкивающего локомотива выдаются Путевые записки (ДУ-50).
3
Станция Ольха
№2521
Станция Верба
Ч2
Н
2
Ч
Н1
Н3
4
5
6
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 26
Ст. Ольха
9 июля 2013
13 45
2521
I
I гл.
Верба
Яковлев
Машинисту ведущего локомотива
Движение поезда с подталкивающим локомотивом
2020
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 27
Ст. Ольха
9 июля 2013 2020
13 45
2521
I
I гл.
Яковлев
325
Машинисту подталкивающего локомотива
Движение поезда с подталкивающим локомотивом
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 28: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с возвращением на станцию отправления (когда перегон не закрывается) производится по сигналам АБ по открытому выходному светофору.
Станция А
Станция Б
3
1
Н
Н3
Н2
Ч3
Ч2
Ч1
4
2
Ч
Обратно хозяйственный поезд следует по ключу-жезлу, который перед отправлением со станции вручается руководителю работ или главному кондуктору для передачи машинисту поезда перед возвращением этого поезда с перегона.
325км 6пк
ключ-жезл
Н2
Н1
Н3
325км 6пк
Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с АБ

## Slide 29: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
На двухпутных перегонах, оборудованных устройствами для возможности движения поездов по неправильному пути по показаниям локомотивного светофора, отправление поезда с ключом-жезлом допускается только по правильному пути.
Отправление хозяйственных поездов, состоящих из двух и более единиц ССПС, допускается с ключом-жезлом только в случае их неразъединения на перегоне.
Станция А
Станция Б
Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с АБ

## Slide 30: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
При отправлении поезда по Путевой записке (ДУ-50) или разрешениям на бланках ДУ-64, ДУ-56 для замыкания маршрута отправления ДСП станции может открывать выходной светофор на разрешающее показание.
В этом случае перед открытием выходного светофора ДСП станции должен по радиосвязи или другим способом убедиться в наличии у машиниста письменного разрешения на право занятия перегона.
Станция А
Станция Б
3
1
Н
Н3
Н2
Ч3
Ч2
Ч1
4
2
Ч
Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с АБ
ДУ-50
ДУ-56
ДУ-64

## Slide 31: Движение поездов по телефонным средствам связи
Составьте порядок действий ДСП с оформлением технической документации при отправлении поезда в данной поездной ситуации.
Время 17 час 44 мин. Станция Архара (ДСП Ромов) и станция Бирма (ДСП Краев) находятся на диспетчерском управлении ДНЦ Тихова. Для отправления поезда №2852 со станции Бирма ДСП не смог изменить направление движения в том числе с помощью вспомогательного режима.
Станция Архара
Станция Бирма
3
1
Н
Н3
Н2
Ч3
Ч2
Ч1
4
2
Ч
2653
8605
2852

## Slide 32: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Если голова поезда находится за выходным (маршрутным) светофором с разрешающим показанием, то машинисту поезда:
1. По радиосвязи должен быть передан регистрируемый приказ ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи.
Н1
ДСП

## Slide 33: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Если голова поезда находится за выходным (маршрутным) светофором с разрешающим показанием, то машинисту поезда:
2. По разрешению на бланке ДУ-54 с заполнением пункта II, вручаемому машинисту поезда.
Н1
ДСП

## Slide 34: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Если голова поезда находится за выходным (маршрутным) светофором с разрешающим показанием, то машинисту поезда:
3. Отправление поезда производится по разрешающему показанию на повторительной головке, оборудованной с обратной стороны выходного светофора.
Н1

## Slide 35: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление со станции поездов, когда голова поезда находится за выходным светофором с запрещающем показанием, в т.ч. после остановки поезда за этим светофором из-за самопроизвольного его закрытия, если, восприняв закрытие, машинист поезда остановит поезд уже после проезда сигнала, осуществляется:
1. По регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи.
2. По разрешению на бланке формы ДУ-54 с заполнением пункта I.
Н1

## Slide 36: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Отправление поездов с путей, не имеющих выходных светофоров, производится так же, как и при неисправности выходного светофора:
1. По регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
2. По разрешению на бланке формы ДУ-54 с заполнением пункта I.

## Slide 37
При отправлении поезда при запрещающем показании выходного светофора, а также с путей, не имеющих выходных светофоров, запрещается машинисту поезда, при наличии письменного разрешения на занятие перегона, приводить поезд в движение без указания ДСП станции, переданного по радиосвязи. После выдачи машинисту письменного разрешения ДСП станции должен передать ему по радиосвязи указание об отправлении (подать сигнал отправления).
Н1
50,52,54,56,64
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 38: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
После открытия пригласительного сигнала на выходном светофоре или передачи регистрируемого приказа по радиосвязи давать ДСП станции дополнительное указание или сигнал отправления машинисту не требуется.
Н1
ДСП

## Slide 39: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Пригласительный сигнал на выходном светофоре, разрешение на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I или регистрируемый приказ ДСП станции, переданный по радиосвязи, дают машинисту поезда право проследовать закрытый выходной светофор и вести поезд до первого проходного светофора (на перегонах, не имеющих проходных светофоров, — до входного светофора соседней станции) на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на путях необщего пользования — не более 15 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки.
Н1

## Slide 40
При отправлении поезда по Путевой записке или разрешениям на бланках
ДУ-64, ДУ-56 для замыкания маршрута отправления ДСП станции может открывать выходной светофор на разрешающее показание. В этом случае перед открытием выходного светофора ДСП станции должен по радиосвязи или другим способом убедиться в наличии у машиниста письменного разрешения на право занятия перегона.
Н1
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 41: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
К неисправностям, при которых действие
автоматической блокировки должно быть
прекращено, относятся:

## Slide 42
9
1. Наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке.
7
5
3
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
5
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 43
2. Невозможность смены направления, в т.ч. с помощью вспомогательного режима на однопутном перегоне или при отправлении поезда по неправильному пути на двухпутном перегоне с двусторонней АБ, а также на многопутных перегонах с двусторонней автоблокировкой с однопутными правилами движения. Пользование автоблокировкой в установленном направлении при этом допускается.
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
ИСПРАВНА
Невозможность смены направления
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 44: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
3. Невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом.
Н1
Н3
Н
Ч2
Не открывается
ключем-жезлом не оборудован

## Slide 45
9
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
7
3
5
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
В случаях появления погасших огней на двух и более расположенных подряд проходных светофорах на перегоне при фактически свободных блок-участках диспетчер поездной вправе прекратить действие АБ и установить движение на перегоне по телефонным средствам связи.
погасшие огни с.т. 7,5
блок-участки свободны

## Slide 46
9
В случаях появления запрещающего показания на двух и более расположенных подряд проходных светофорах на перегоне при фактически свободных блок-участках диспетчер поездной вправе прекратить действие автоматической блокировки и установить движение на
перегоне по телефонным средствам связи.
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
7
3
5
Ложная занятость
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 47
Машинист поезда при обнаружении неисправности АБ, обязан сообщить об этом ДСП ближайшей станции (ДНЦ) и машинистам сзади идущих поездов, а при неисправности - наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке - немедленно остановить поезд.
ДСП станции, получив сообщение о неисправности автоблокировки на перегоне или обнаружив ее неисправность по индикации на аппаратах управления, обязан:
*прекратить отправление поездов на данный перегон, привести выходные светофоры в запрещающее положение;
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 48: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
* вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, и предупредить их о неисправности;
* сообщить ДНЦ о неисправности АБ;
* сделать соответствующую запись в Журнале осмотра и сообщить электромеханику СЦБ (ШЧД).

## Slide 49
Действие автоблокировки прекращается приказом ДНЦ переданного ДСП станций ограничивающие перегон, убедившись в свободности межстанционного перегона и движение поездов устанавливается по телефонным средствам связи (ТСС).
24 января 2021 год Приказ №21, время 16 час 17 мин Лог, Бор ДСП
В виду невозможности смены направления на перегоне Лог-Бор с 16 час 18 мин действие АБ закрывается и устанавливается движение поездов по телефонным средствам связи по правилам однопутного движения. Перегон Лог-Бор от поездов свободен. ДНЦ Смирнов.
ДНЦ
ДСП
Станция Лог
ДСП
Станция Бор
Н1
Н3
Ч
Н
1
2
Ч1
Н1
Н3
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 50
После прекращения пользования АБ и перехода на телефонные средства связи машинистам поездов выдаются Путевые записки.
Приказ ДНЦ на прекращение АБ, переход на ТСС
12 февраля 2021 год
Приказ №7, время 07 час 25 мин
ДСП Елховка, Тарханы
Ввиду неисправности автоблокировки
на перегоне Елховка-Тарханы по четному пути
с 07 час 26 мин действие автоблокировки прекращается и устанавливается движение поездов по телефонным средствам связи по правилам двухпутного движения. Четный путь перегона Елховка – Тарханы от поездов свободен. ДНЦ Лисова.
23
20
марта
07
36
2540
2
2
Тарханы
Лисова
Ст.Елховка
Обеспечение безопасного движения поездов при АБ

## Slide 51: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Восстановление движения поездов по автоблокировке производится после устранения неисправности приказом ДНЦ, переданного ДСП станций ограничивающие перегон, убедившись в свободности межстанционного перегона.
На двухпутных перегонах, оборудованных АБ, приказ о восстановлении действия АБ может быть передан до освобождения межстанционного перегона от поездов, отправленных по правильному пути.
24 января 2021 год
Приказ №36,время 22 час 10 мин
Лог, Бор ДСП
Приказ №21 от 24.01.2021г. отменяется.
Движение поездов на перегоне Лог-Бор с 22 час 11 мин восстанавливается по сигналам автоблокировки.
Перегон Лог-Бор от поездов свободен.
ДНЦ Смирнов.

## Slide 52: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Перерыв действия всех средств сигнализации и связи - это когда служебные переговоры о движении поездов между ДСП станций, ограничивающих перегон, ДНЦ, ТЧМ невозможно осуществить ни по одному из имеющихся в их распоряжении видов связи непосредственно между ними.

## Slide 53: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Правом на занятие поездом перегона при перерыве действия всех средств сигнализации и связи служит разрешение на бланке формы ДУ-56, выдаваемое ДСП станции машинисту поезда.

## Slide 54: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение поездов производится на однопутных участках при посредстве письменных извещений ДУ-56 + ДУ-55.
Разрешение Форма ДУ-56
Извещение Форма ДУ-55

## Slide 55: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Движение поездов на двухпутных перегонах
На двухпутных перегонах при перерыве действия всех средств сигнализации и связи поезда отправляются по правильному пути с разграничением их временем, положенным по расписанию для проследования поездом перегона, с прибавлением 3 мин., если в момент перерыва связи блокировка была установлена в соответствующем направлении.

## Slide 56: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Если сведений о прибытии на соседнюю станцию ранее отправленного поезда нет, машинист поезда должен следовать по перегону с особой бдительностью и готовностью к немедленной остановке на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на путях необщего пользования — не более 15 км/ч, так как хвост впереди отправленного поезда может быть не огражден.

## Slide 57: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи впредь до установления движения поездов по письменным извещениям на перегон, ограниченный станциями, между которыми прекратилась связь, может быть отправлен поезд - только нечетного направления, являющегося для однопутных перегонов преимущественным.
Движение поездов на однопутных перегонах

## Slide 58: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Ни один из поездов направления, противоположного преимущественному, не может быть отправлен на перегон - до установления движения по письменным извещениям,
за исключением:
Поезд, на отправление которого до перерыва связи было получено разрешение от станции преимущественного направления (блок-сигнал согласия при ПАБ, поездная телефонограмма при телефонных средствах связи, изъятый жезл перегона при электрожезловой системе).
Это исключение не распространяется на однопутные перегоны с двусторонней АБ.
Движение поездов на однопутных перегонах

## Slide 59: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Ни один из поездов направления, противоположного преимущественному, не может быть отправлен на перегон - до установления движения по письменным извещениям, за исключением:
2. Восстановительного, пожарного поезда или вспомогательного локомотива – по требованию о высылке помощи, полученному с перегона.
Движение поездов на однопутных перегонах

## Slide 60: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
На отправление первого поезда преимущественного направления разрешения ДСП соседней станции не требуется, если перегон не оборудован двусторонней автоблокировкой, а на путях необщего пользования, если известно, что перегон свободен.
3
Станция Мох
№2577
Станция Вал
Н
Н1
Н3
Движение поездов на однопутных перегонах
5

## Slide 61: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
На однопутном перегоне, оборудованном двусторонней АБ, первый поезд преимущественного направления может быть отправлен со станции только после обеспечения ДСП станции натурной проверки свободности перегона на всем протяжении с одновременной доставкой ДСП соседней станции письменного извещения о дальнейшем порядке движения поездов. О проверке свободности перегона делается запись в журнале движения поездов с указанием способа проверки и фамилии работника, производившего эту проверку.
Для выяснения свободности перегона, ДСП станции разрешается использовать любую возможность (переговоры с ДСП соседней станции по радиосвязи, мобильной радиосвязи, автотранспортные средства, съемные автодрезины).
3
Станция Ольха
№2645
Станция Верба
Ч2
Н
2
Ч
Н1
Н3
Движение поездов на однопутных перегонах
5
4
6

## Slide 62: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Пересылка письменных извещений между станциями начинается с первым поездом – отправляемым на перегон при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. При этом машинисту ведущего локомотива на право занятия перегона выдается - разрешение на бланке ДУ-56.
Движение поездов на однопутных перегонах
74
Ст. Шушары
21 мая 19
на перегоне Шушары –
Купчинская
Купчинская Отправила к Вам
поезд №3402 по прибытии от
Вас ожидаю поезд
Конев

## Slide 63: Обеспечение безопасного движения поездов при АБ
Закрепление материала
Что служит разрешением на занятие поездом перегона при АБ?
Перечислите дополнительные письменные разрешения для отправления поездов со станции на перегон при АБ.
Перечислите в каких случаях заполняется пункт 1 и пункт 2.
Какое право дают машинисту наличие пригласительного сигнала на выходном светофоре или разрешение на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I или регистрируемый приказ ДСП станции, переданный по радиосвязи?
Как производится отправление поездов с путей, не имеющих выходных светофоров?
Что выдают машинистам поездов после прекращения пользования автоблокировкой и перехода на телефонные средства связи?
Когда ДНЦ вправе прекратить действие АБ и установить движение на перегоне по телефонным средствам связи?

## Slide 64: Опережающее задание по следующей теме:
Курс лекций Глава 21 стр. 145-149
Обеспечение безопасного движения поездов при неисправности устройств ЭЦ.
2. Организация безопасного движения на ж.д. переездах при неисправности переездной, заградительной сигнализации и автоматических или электрических шлагбаумов, а также телефонной связи (радио)
Актуализация домашнего задания: Проработка учебной литературы и составление конспекта по основным действиям при неисправностях. Курс лекций, Глава 21, стр. 140-144. Подготовка к практическому занятию №26, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Безопасность движения поездов при неисправности устройств ЭЦ