## Slide 1: Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов
Лекция 6 тема 3.1.

## Slide 2: Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов
Для перевозки опасных грузов используют:
- универсальные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей);
- собственные вагоны операторских кампаний, арендованные грузоотправителями (грузополучателями);
- универсальные контейнеры парка ОАО «Трансконтейнер», грузоотправителей (грузополучателей), арендованные грузоотправителями (грузополучателями).

## Slide 3: Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов
Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 «род вагона, тип контейнера» «Алфавитного указателя опасных грузов», допущенных к перевозке железнодорожным транспортом, условные обозначения «СКВ», («СКВ3») и «СК», («СК3»), используются специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные операторскими компаниями в аренду, а также и универсальные крытые вагоны и универсальные контейнеры, специально выделенные под перевозку конкретного груза.

## Slide 4: Подача вагонов под погрузку опасных грузов.
Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры должны быть исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора. Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом отношении определяется грузоотправителями.
Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов.
Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры разрешается производить не позднее 24 ч с момента окончания технического обслуживания. Техническое обслуживание подвижного состава (платформы, полувагоны, контейнеровозы), используемого для размещения контейнеров с опасными грузами (в том числе при перегрузке), осуществляется на общих основаниях.

## Slide 5: Нанесение знаков на подвижной состав, транспортные ярлыки
Вагоны и контейнеры, предназначенные для перевозки опасных грузов, кроме знаков и надписей, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, должны иметь знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза согласно «Алфавитному указателю опасных грузов» (приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам»), и номер ООН перевозимого груза.

## Slide 6: Нанесение знаков на подвижной состав
На вагоны и контейнеры, в которых перевозятся опасные грузы, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие указанным в «Алфавитном указателе» и удовлетворяющие требованиям:
а) иметь размеры не менее 250x250 мм, с линией того же цвета, что и символ, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее;

## Slide 7: Нанесение знаков на подвижной состав
б) соответствовать знаку опасности, наносимому на грузовое место или упаковку, данного опасного груза относительно цвета и символа;
в) высота цифр, обозначающих номер класса, должна быть не менее 25 мм;

## Slide 8: Нанесение знаков на подвижной состав
Г) иметь между символом и номером класса опасности номер аварийной карточки, если он не размещен на вагоне или контейнере в виде отдельной таблички.

## Slide 9: Нанесение знаков на подвижной состав
Перед номером аварийной карточки указываются буквы «АК».
Номер аварийной карточки размешается в прямоугольнике на белом фоне.
Высота цифр номера аварийной карточки и букв должна быть не менее 100 мм. Если груз обладает несколькими видами опасности, номер аварийной карточки должен быть указан только на основном знаке опасности.

## Slide 10: Нанесение знаков на подвижной состав
При перевозке опасных грузов грузоотправитель наносит на вагон или контейнер. знаки опасности и табличку оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН, табличку белого цвета с номером аварийной карточки.

## Slide 11: Нанесение знаков на подвижной состав
Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.
Знаки опасности, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть удалены или закрыты.
Знаки опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью или навалом, в упакованном виде, должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона, на контейнерах, на контейнерах-цистернах наносятся с четырех сторон и сверху.

## Slide 12: Нанесение знаков на вагон
Пример нанесения маркировки на
крытый вагон и контейнер

## Slide 13: Нанесение знаков на вагон
Если груз обладает несколькими видами опасности, на транспортное средство наносится маркировка характеризующая транспортную опасность:
1 — знак опасности основной;
2 — знак опасности дополнительный;
3 — код опасности;
4 — номер ООН.
Прямоугольные таблички оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН должны быть прикреплены рядом со знаками опасности (так, чтобы они были хорошо видны) на боковых сторонах каждого: контейнера-цистерны, вагона или контейнера, в котором груз перевозится навалом, а также к вагонам и порожним контейнерам, не прошедшим очистку, дегазацию или дезактивацию.

## Slide 14: Нанесение знаков на вагон

## Slide 15: Порядок предъявления вагонов и поездов к техническому обслуживанию и уведомления о годности вагонов
Вагоны перед подачей под погрузку для технического осмотра предъявляются маневровым диспетчером (дежурным по станции, дежурным по парку) работникам вагонного хозяйства. Порядок уведомления устанавливается в технологическом процессе работы и техническо-распорядительном акте (далее — ТРА) станции.

## Slide 16: Порядок предъявления вагонов и поездов к техническому обслуживанию
На станциях, где имеются пункты технического обслуживания поездов, у дежурного по станции (парку), маневрового диспетчера должно быть два журнала формы ВУ-14 (ВУ-14 МВЦ) — «Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию» формы ВУ-14 или машиноориентированная форма «Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому и коммерческому осмотру перед погрузкой на станции» ВУ-14 МВЦ. Один для предъявления вагонов под погрузку, другой для предъявления вагонов под погрузку опасных грузов классов 2—9 в соответствии с приложением 2 «Алфавитного указателя опасных грузов», «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам».

## Slide 17: Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14

## Slide 18: ВУ-14

## Slide 19: Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14
В начале смены (при регистрации результатов осмотра вагонов) в первой свободной строке книги формы ВУ-14 указывается фамилия маневрового диспетчера (дежурного по станции). Данные о проведенном осмотре заполняются в следующем порядке:
в графе 1 указывается число и месяц осмотра вагонов, один раз для каждой предъявляемой (осмотренной) группы вагонов;
в графе 2 указывается номер пути парка, на котором производился осмотр вагонов;
в графе 3 "N поезда" ставится прочерк, если вагоны осматривались не в составе поезда;
в графе 4 "Число вагонов" не заполняется;
в графе 5 указывается номер вагона, а также наименование груза, для перевозки которого подобран вагон, и страна назначения груза;

## Slide 20: Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14
в графе 6 проставляется время уведомления приемосдатчиком работника вагонного хозяйства о необходимости проведения технического осмотра вагона. Время указывается один раз напротив первого номера вагона одновременно предъявленной к осмотру группы вагонов;
в графе 7 ставится подпись маневрового диспетчера (дежурного по станции), который удостоверяет время предъявления вагонов к техническому осмотру, а также время окончания осмотра вагонов и его результат. Подпись маневрового диспетчера ставится один раз напротив первого номера вагона одновременно предъявленной к осмотру группы вагонов;
в графе 8 указывается наименование (местная сокращенная разметка) грузоотправителя, для которого подобран вагон по указанию маневрового диспетчера (дежурного по станции), и наименование станции погрузки. При подготовке вагонов для других станций указывается наименование станции погрузки вагона;

## Slide 21: Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14
в графе 9 проставляется время прибытия работника вагонного хозяйства к месту оформления книги ВУ-14 для ее подписи. Время указывается один раз напротив первого номера вагона одновременно предъявленной к осмотру группы вагонов. Место оформления и подписания книги ВУ-14 устанавливается технологическим процессом работы станции;
в графе 10 напротив каждого номера вагона делается отметка работником вагонного хозяйства о его техническом состоянии: "Годен" или "Не годен", и цифровой код железнодорожной администрации собственника вагона. Цифровые коды железнодорожных администраций приведены в Приложении N 2;
в графе 11 работник вагонного хозяйства, проводивший технический осмотр вагонов, расписывается напротив каждого номера вагона;
в графе 12 приемосдатчик, проводивший технический осмотр вагонов, расписывается напротив каждого номера вагона.

## Slide 22: Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию формы ВУ-14
После каждого осмотра вагона (группы вагонов) в нижней свободной строке приемосдатчик указывает свою фамилию и фамилию работника вагонного хозяйства, производившего технический осмотр.
. Сведения о номере свидетельства технической исправности вагона указываются в графе 10 книги формы ВУ-14.После каждого осмотра вагона (группы вагонов) в нижней свободной строке приемосдатчик указывает свою фамилию и фамилию работника вагонного хозяйства, производившего технический осмотр.
Книга формы ВУ-14 МВЦ оформляется приемосдатчиком на АРМ приемосдатчика или на автоматизированном рабочем месте в составе автоматизированной системы управления грузовой станцией (АСУ станции).

## Slide 23: Предъявление вагонов грузового парка к техническому осмотру
Вагоны, предназначенные для перевозки опасных грузов, предъявляются к техническому обслуживанию только в порожнем состоянии в день погрузки, в светлое время суток и с обязательным указанием в отдельном журнале формы ВУ-14 (ВУ-14 МВЦ) «Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию предъявление вагонов под погрузку опасных грузов классов 2—9» наименования груза, а также дополнительных данных о включении и выключении автотормозов, данных о дате и месте последнего периодического ремонта, об оборудовании роликовыми буксами и композиционными колодками толщиной не менее 30 мм. Для собственных вагонов необходимо дополнительно указывать № свидетельства собственных вагонов. Работники, дающие техническую готовность вагонов под погрузку, обязаны заполнять автоматизированную форму журнала ВУ-14 МВЦ программного обеспечения «Автоматизированной системы управления станцией».

## Slide 24: Предъявление вагонов грузового парка к техническому осмотру
Не допускается погрузка опасных грузов в вагоны, у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или пробегу остается менее норм, предусмотренных «Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту.
Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударнотяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производится работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику железнодорожной станции письменно или регистрируемой телефонограммой.

## Slide 25: Свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера
Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон, контейнер-цистерну грузоотправитель обязан предъявить работникам железнодорожной станции и вагонного депо свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны (рис. 12), включая его арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки этого груза.
Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в отдельной книге формы ВУ-14 (ВУ-14 МВЦ) «Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию предъявление вагонов под погрузку опасных грузов классов 2—9», а грузоотправитель в графе 2 «Особые заявления и отметки отправителя» на оборотной стороне накладной должен в графе 2 «Особые заявления и отметки отправителя» сделать отметку: «Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям».

## Slide 26: Свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера

## Slide 27
Крытые вагоны и контейнеры, которые предъявляются под перевозку опасных грузов, а также грузов, поименованных в приложении 7а к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам», должны быть исправными в техническом отношении, не иметь щелей (просветов) и иметь исправную крышу. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные плотно закрывающиеся крышки.
Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки в противопожарном отношении устанавливает грузоотправитель.
Последний может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в них неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание груза при перевозке.

## Slide 28
При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, заделка щелей в вагонах и контейнерах производится железной дорогой.
Конструктивные щели (просветы) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке серы, материалов животного и растительного происхождения и грузов, перечисленных в приложении 7а к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам», за исключением грузов, помеченных звездочкой, заделываются толем, рубероидом, плотным картоном или другим аналогичным материалом

## Slide 29: Очистка вагонов после выгрузки
После выгрузки опасных грузов из контейнеров ОАО «Трансконтейнер» и вагонов, сданных операторскими компаниями в аренду, грузополучатели обязаны осмотреть контейнеры или кузова вагонов, собрать и удалить из них остатки перевозимых грузов и мусор с соблюдением мер предосторожности и безопасности, промыть, обезвредить (дегазировать) их и снять знаки опасности с вагонов и контейнеров.
Все вагоны и контейнеры после перевозки опасных грузов должны быть очищены и промыты силами грузополучателя или силами железной дороги, за счет грузополучателя.

## Slide 30
Вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью и которые не используются под повторную перевозку такого же груза, после выгрузки должны быть полностью очищены, а после выгрузки жмыхов (шрота) — промыты.
Специализированные вагоны и контейнеры грузоотправителя (грузополучателя или сданные операторскими кампаниями в аренду), после выгрузки и очистки от остатков перевозимых в них грузов грузополучатель должен направить вместе с оборудованием на железнодорожную станцию их назначения по условиям ранее перевозимого опасного груза по полным перевозочным документам и опломбированными.

## Slide 31
По окончании срока аренды арендатор (грузоотправитель или грузополучатель) должен своими силами и средствами обезвредить (дегазировать) вагоны и контейнеры, снять знаки опасности и закрасить трафареты и представить железной дороге заверенное письменное подтверждение о проведенном обезвреживании. Только после этого вагоны могут быть приняты железнодорожной станцией и использованы для перевозки других грузов.
При перевозке специализированных контейнеров в груженом и в порожнем состоянии не допускаются следы и остатки опасных грузов на наружной поверхности контейнера.
При предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, запирания люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров.

## Slide 32: Заполнение накладной
При перевозке неочищенных транспортных средств (кроме тары), содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, в накладной в графе «Наименование груза» должно быть указано: «ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНИЙ МЭГК», «ПОРОЖНИЙ ВАГОН», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР». За этими словами должны следовать слова «ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ» вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/ номер ООН, наименование груза в соответствии с «Алфавитным указателем», знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в скобках, номер аварийной карточки.
Например, «Порожний вагон-цистерна, последний груз: 663/№ ООН 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1(3), АК 607».
Необходимые штемпели «Прикрытие 0-1-0», «ЯДОВИТО», «ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ», «НЕ СПУСКАТЬ С ГОРКИ» проставляются в верхней части накладной.

## Slide 33
Контрейлерные грузоперевозки — это доставка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Контрейлер представляет собой железнодорожную платформу, предназначенную для перевозки автопоездов. Таким образом, большую часть пути автомобиль с грузом проезжает на железнодорожной платформе и лишь незначительную часть — на собственных колесах.
При контрейлерной перевозке знаки опасности должны прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. На боковых сторонах вагона знаки опасности могут не наноситься, если:
— на автотранспортной цистерне или транспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся навалом, имеющиеся знаки опасности видны;
— на автотранспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся в упаковках, установлены и видны знаки опасности, соответствующие перевозимым упаковкам.

## Slide 34: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!