## Slide 1: Требования к таре и упаковке грузов
Тема 2.1

## Slide 2: Требования к таре и упаковке грузов
В соответствии со статьей 18 «Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации» грузоотправители обязаны подготовить грузы для перевозок таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, качество перевозимой продукции, сохранность грузов, вагонов, контейнеров, пожарную и экологическую безопасность.
Под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции и окружающей среды от повреждений и потерь в процессе транспортирования, хранения и ее реализации. При этом должна обеспечиваться качественная и количественная сохранность продукции.

## Slide 3: Требование к таре и упаковке грузов
Тара представляет собой изделие, в которое помещается готовая продукция. Она делится на потребительскую, дополнительную и транспортную.
В потребительскую тару расфасовывают товары для доставки их потребителю (бутылки, флаконы, тубы, коробки, банки, пачки, пакеты и т.п.).
Дополнительная тара предназначается для изделий, упакованных предварительно или не упакованных в потребительскую тару. Она выполняет функции защиты изделий главным образом от климатических воздействий внешней среды (герметичная тара), иногда для создания амортизации, а также служит для укрепления и комплектаций партий изделий (коробки, чехлы, мешки и т.п.)

## Slide 4: Транспортная тара
Транспортная тара служит для упаковки разнообразных грузов, предварительно упакованных, а также не упакованных в потребительскую и дополнительную тару или в один из этих видов. Она обеспечивает необходимую защиту главным образом от механических повреждений при транспортировании упакованного груза (ящики, бочки, барабаны, баллоны и др.).
Основное назначение тары — предохранить груз от потерь, порчи, повреждений, боя и утечки. Она также должна обеспечивать удобство погрузочно-разгрузочных и складских работ, максимальное использование транспортных и перегрузочных средств, обладать портативностью, легкостью и экономичностью.
В качестве транспортной тары применяются ящики, бочки, барабаны, фляги, канистры, баллоны, мешки

## Slide 5: «Грузы опасные. Упаковка»
Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям «Типовых правил ООН» или ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» с учетом национального законодательства.
Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

## Slide 6: Грузы, требующие герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре
Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично.
Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона.
Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.
Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

## Slide 7: . Грузы, требующие герметичной упаковки.
Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.
Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).
Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, должна соответствовать требованиям, установленным стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

## Slide 8: Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов
Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно приложениям 4 и 5 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам». При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не должна превышать 50 кг.

## Slide 9: . Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов
Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.
Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!