## Slide 1
Телефонные аппараты и коммутаторы

## Slide 2: Телефонные аппараты и коммутаторы
Курс лекций Глава 24 стр. 162-165
Принцип телефонной передачи.
Конструкция телефона и микрофона; схемы телефонной передачи.
Устройство телефонного аппарата.
Виды и назначение телефонных коммутаторов. Порядок пользования ими.

## Slide 3: Телефонные аппараты и коммутаторы
Принцип телефонной передачи речи.
Принцип телефонной передачи состоит в том, что в пункте передачи звуковые колебания речи преобразуются с помощью микрофона в колебания электрического тока, которые передаются по линии связи в пункт приема. В пункте приема осуществляется обратное преобразования электрических колебаний в звуковые при помощи устройства, называемого телефоном.
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 4: Телефонные аппараты и коммутаторы
Микрофон и телефон являются электроакустическими преобразователями. Микрофоны могут быть разных типов: угольный микрофон (а); электромагнитный микрофон (б); катушечный электродинамический микрофон (в); ленточный электродинамический микрофон (г); конденсаторный микрофон (д); пьезоэлектрический микрофон (е).
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 5: Телефонные аппараты и коммутаторы
Рассмотрим принцип работы микрофона на примере угольного микрофона. В корпус угольного микрофона засыпается угольный порошок 2. При воздействии на мембрану 1 звукового давления сопротивление угольного порошка между электродами 3,4 внутри корпуса будет изменяться. Вследствие этого ток в микрофонной цепи также будет изменяться в соответствии со звуковыми колебаниями.
Принцип телефонной передачи речи
U вых
GIF

## Slide 6: Телефонные аппараты и коммутаторы
Питание микрофона обеспечивается батареей, отделенной от линии трансформатором. При отсутствии звуковых колебаний перед мембраной микрофона ток в микрофонной цепи постоянный, так как сопротивление угольного порошка не изменяется.
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 7: Телефонные аппараты и коммутаторы
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 8: Телефонные аппараты и коммутаторы
Электромагнитный телефон состоит из постоянного магнита 2, полюсных окончаний 4, электрообмоток 3 и мембраны 1. Когда в микрофонной цепи возникают пульсирующие электрические колебания, во вторичной обмотке трансформатора создается переменная ЭДС, под воздействием которой в цепи телефона на приемной стороне появляется переменный ток. Этот ток создает переменный магнитный поток в полюсных окончаниях телефона, который, взаимодействуя с магнитным потоком постоянного магнита, заставляет колебаться мембрану. Таким образом электрические колебания преобразуются в звуковые, и абонент может слышать по телефону речь, произносимую перед микрофоном на передающей стороне.
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 9: Телефонные аппараты и коммутаторы
Современные микрофоны и электромагнитные телефоны изготавливают в виде капсюлей. Это обеспечивает простоту их замены.
Для двусторонней передачи в пунктах приема и передачи устанавливаются как телефоны, так и микрофоны, объединяемые в устройство, называемое телефонным аппаратом.
Принцип телефонной передачи речи

## Slide 10: Телефонные аппараты и коммутаторы
Схема двусторонней телефонной передачи.
Схемы двусторонней связи строятся по системе с местной батареей (МБ) или центральной батареей (ЦБ).
Схема двусторонней телефонной передачи
Ст. А
Ст. Б
II
II
I
I
Т1
Ст. А
Ст. Б
М1
М2
ЦБ
Д1
Д2
Тр 1
Тр 2
Т2

## Slide 11: Телефонные аппараты и коммутаторы
Микрофоны на станциях А и Б получают питание от местных батарей МБ1 и МБ2. Микрофоны М1 и М2 включены в цепь обмоток I трансформаторов Тр1 и Тр2. В цепь обмоток II этих трансформаторов включены телефоны Т1 и Т2. При передаче речи со станции А на станцию Б и наоборот схема работает так же, как и схема односторонней передачи. Недостатком схемы является то, что речь одновременно воспроизводится телефонами обеих станций, т.е. говорящий абонент слышит собственный разговор в своем телефоне. Это явление носит название «местный эффект».
Схема двусторонней телефонной передачи
Ст. А
Ст. Б
II
II
I
I

## Slide 12: Телефонные аппараты и коммутаторы
На схеме микрофоны включены в обмотки II трансформаторов Т1 и Т2, а телефоны — в обмотки I. Такая схема включения микрофонов позволяет осуществлять их питание от одной центральной батареи ЦБ, устанавливаемой на телефонной станции. Батарея ЦБ является общей для станций А и Б и подключается к микрофонным цепям через дроссели Д1 и Д2. Они оказывают незначительное сопротивление постоянному току, протекающему от батареи ЦБ через цепи микрофонов М1 и М2, и в то же время препятствуют замыканию переменной составляющей разговорного тока через батарею ЦБ. Описанная схема двусторонней телефонной передачи также обладает местным эффектом.
Схема двусторонней телефонной передачи
ЦБ
Д1
Д2
М2
М1
Т1
Т2
Тр 1
Тр 2
Ст. А
Ст. Б

## Slide 13: Телефонные аппараты и коммутаторы
Для устранения местного эффекта в телефонных аппаратах применяются специальные противоместные схемы включения микрофона и телефона.
Схема двусторонней телефонной передачи

## Slide 14: Телефонные аппараты и коммутаторы
Главным требованием, предъявляемым к телефонной передаче, является обеспечение заданного качества передачи речи.
Критериями оценки качества служат разборчивость, громкость, натуральность воспроизводимого звука.
Схема двусторонней телефонной передачи

## Slide 15: Телефонные аппараты и коммутаторы
Разборчивость речи определяют по числу правильно принятых по тестируемому телефонному тракту элементов речи (слогов, слов, фраз) по отношению общему (достаточно большому) числу переданных элементов. Величина разборчивости выражается в процентах или долях единицы. Качество связи считается удовлетворительным при разборчивости 40...55%, хорошим при 55...80% и отличным — свыше 80%.
Схема двусторонней телефонной передачи
Величина разборчивости
0 – 25%
Недопустимо плохая
25 – 40%
Плохая
40 – 55%
55 – 80%
80 – 100%
Удовлетворительная
Хорошая
Отличная

## Slide 16: Телефонные аппараты и коммутаторы
Громкость принимаемой по телефону речи зависит от затухания электрического сигнала в линии (выражается в dB).
Схема двусторонней телефонной передачи
Источник
сигнала
Приемник
сигнала

## Slide 17: Телефонные аппараты и коммутаторы
Натуральность речи в большой степени зависит от ширины полосы частот, выделенной для канала передачи. Стандартная полоса 300...3400 Гц, принятая при телефонной передаче, обеспечивает достаточную натуральность речи при условии хорошей разборчивости и нормальной громкости.
Схема двусторонней телефонной передачи

## Slide 18: Телефонные аппараты и коммутаторы
По своему назначению телефонные коммутаторы, с помощью которых можно устанавливать соединение между абонентами, подразделяются на коммутаторы местной, междугородной и оперативно-технологической связи.
Коммутаторы местной связи используются для связи абонентов в пределах небольших станций и учреждений.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 19: Телефонные аппараты и коммутаторы
Наибольшее применение на междугородных телефонных станциях ОАО «РЖД» нашел коммутатор типа М-60, рассчитанный на включение шести междугородных линий. На сетях местной связи ОАО «РЖД» коммутаторы почти повсеместно заменены автоматическими телефонными станциями.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 20: Телефонные аппараты и коммутаторы
Специальные коммутаторы оперативно-технологической связи (ОТС) предназначены для организации различных видов технологической связи: постанционной, ПГС, МЖС, энергодиспетчерской и т.д. В отдельную группу выделяются коммутаторы оперативной (директорской) связи, предназначенные для обеспечения связи руководителей предприятий.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 21: Телефонные аппараты и коммутаторы
Коммутаторы всех видов различают по числу включенных номеров на коммутаторы малой емкости (до 10 номеров) и большой емкости (до 100 номеров).
По конструкции коммутаторы делятся на напольные, настольные и настенные.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 22: Телефонные аппараты и коммутаторы
По принципу питания микрофонов абонентских линий различают коммутаторы с местной батареей (МБ) и центральной батареей (ЦБ), а по способу установления соединений — шнурового и бесшнурового типов. В применяемых на железнодорожном транспорте коммутаторах местной и междугородной связи, как правило, используется шнуровой способ установления соединений, а в коммутаторах оперативно-технологической связи — бесшнуровой способ установления соединений с помощью ключей и кнопок.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 23: Телефонные аппараты и коммутаторы
Принцип работы коммутатора рассмотрим на примере коммутатора шнурового типа.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 24: Телефонные аппараты и коммутаторы
Схема коммутатора содержит три основные группы приборов: приборы комплектов абонентских линий (АЛ) и соединительных линий (СЛ), приборы шнуровых пар и приборы рабочего места телефонистки. Комплекты АЛ служат для подключения телефонных аппаратов абонентов. Комплекты СЛ служат для подключения соединительных линий от АТС и других коммутаторов. В состав комплектов АЛ и СЛ входят реле, вызывные лампы ВЛ и соединительные гнезда СГ. Число комплектов определяется емкостью коммутатора.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 25: Телефонные аппараты и коммутаторы
Приборы шнуровой пары предназначены для установления соединения между абонентами, аппараты которых включены в данный коммутатор {ТА1 —ТАn}, а также этих абонентов с абонентами, аппараты которых включены в АТС и другие коммутаторы.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 26: Телефонные аппараты и коммутаторы
На одном коммутаторе в зависимости от его емкости имеется до 18 шнуровых пар. Шнуровые пары составляют опросный ОШ и вызывной ВШ штепселя, отбойные лампы ОЛ1 и ОЛ2, опросно-вызывной ключ ОВК, с помощью которого происходит опрос и посылается вызов абонентам.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 27: Телефонные аппараты и коммутаторы
Рабочее место телефонистки содержит разговорные (микрофон ВМ и телефон BF) и вызывные приборы. Приборы рабочего места могут быть подключены к любой шнуровой паре соответствующим опросно-вызывным ключом.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 28: Телефонные аппараты и коммутаторы
Установление соединения на коммутаторе осуществляется следующим образом. При поступлении вызова от абонента загорается вызывная лампа ВЛ. Телефонистка вставляет опросный штепсель ОШ в соединительное гнездо СГ вызывающего абонента и переводит опросно-вызывной ключ ОВК в положение «Опрос», при этом гаснет вызывная лампа ВЛ и абонент подключается к разговорным приборам ВМ и BF рабочего места.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 29: Телефонные аппараты и коммутаторы
Узнав у вызывающего абонента номер вызываемого абонента, телефонистка вставляет вызывной штепсель ВШ шнуровой пары в гнездо СГ требуемого абонента и переводит ключ ОВК в положение «Вызов», подключая тем самым к абонентской линии источник И индукторного тока частотой 25 Гц.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 30: Телефонные аппараты и коммутаторы
После ответа вызываемого абонента телефонистка переводит ключ ОВК в исходное положение, соединяя абонентов для разговора. По окончании разговора абоненты дают отбой (кладут микротелефонные трубки на аппарат), в результате чего загорается отбойная лампа шнуровой пары ОЛ1 или ОЛ2, и телефонистка вынимает штепселя шнуровой пары из гнезд, разъединяя абонентов.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 31: Телефонные аппараты и коммутаторы
При вызове абонента, аппарат которого включен в коммутатор другой станции, телефонистка вставляет вызывной штепсель ВШ в гнездо СГ соединительной линии к данному коммутатору и вызывает телефонистку соседней станции, посылая в линию вызов от индуктора И. Получив вызов, телефонистка другого коммутатора вызывает требуемого абонента и осуществляет соединение.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 32: Телефонные аппараты и коммутаторы
При вызове абонента, аппарат которого включен в АТС, телефонистка вставляет штепсель в гнездо соединительной линии АТС и, получив сигнал «Ответ станции», осуществляет набор номера вызываемого абонента.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 33: Телефонные аппараты и коммутаторы
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи
Для организации работы на станциях создается несколько сетей распорядительной связи. Эти сети организуются отдельно от других телефонных сетей, коммутация абонентов в этих сетях осуществляется с помощью специальных телефонных коммутаторов бесшнурового типа.

## Slide 34: Телефонные аппараты и коммутаторы
Сети станционной оперативно-технологической связи имеют радиальное или радиально-узловое строение.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи

## Slide 35: Телефонные аппараты и коммутаторы
При радиальном строении у руководителей на центральном пункте управления ЦПУ устанавливается коммутатор, к которому подключаются индивидуальные абонентские линии (кабельные или воздушные), идущие от абонентских установок АО. Каждой линии на коммутаторе соответствуют кнопка или ключ и сигнальная лампочка. У абонентов устанавливаются телефонные аппараты, оснащенные в зависимости от схемы включения различными дополнительными устройствами. В коммутаторах, устанавливаемых у руководителей, предусматривается возможность как индивидуальных вызовов и переговоров, так и циркулярных.
ЦПУ
АО
АО
АО
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи
Кабинет руководителя
ЦПУ
АО
АО
АО
АО
АО
АО
АО

## Slide 36: Телефонные аппараты и коммутаторы
ПУ2
При радиально-узловом построении сети имеется несколько пунктов управления ПУ1...ПУn, соединенных линией связи с центральным пунктом управления ЦПУ. При такой схеме построения сети руководитель ЦПУ может устанавливать связь как с руководителями ПУ1...ПУл, так и с абонентами, аппараты которых включены в коммутаторы, установленные на ПУ.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи
ЦПУ
ПУ1
ПУn
АО
АО
АО
АО

## Slide 37: Телефонные аппараты и коммутаторы
Для организации станционной связи выпускается несколько типов специальных коммутаторов различной емкости, предназначенных для организации станционной связи, например коммутаторы станционной связи КСС, комплекты станционной связи КАСС и универсальные коммутаторы станционной связи УКСС.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи
КСС
УКСС

## Slide 38: Телефонные аппараты и коммутаторы
Коммутаторы КСС 20/30 рассчитаны на включение 20 или 30 линий к абонентским установкам и другим коммутаторам станционной связи.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи

## Slide 39: Телефонные аппараты и коммутаторы
Схема коммутатора позволяет осуществлять посылку как индивидуального, так и маршрутного вызова, т. е. одновременно нескольким стрелочным постам, объединенным в одну группу. К коммутатору можно подключать усилитель УС, обеспечивающий прием речи от абонентов на громкоговоритель ВА, а передачу речи к ним — через микрофон ВМ.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи

## Slide 40: Телефонные аппараты и коммутаторы
В целях дальнейшего совершенствования станционной оперативно-технологической связи разработан коммутатор технологической связи КТС, выполненный с учетом применения в качестве групповых каналов связи как аналоговых систем передачи (К-24Т), так и цифровых (ИКМ-30, ИКМ-120).
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи
К-24Т

## Slide 41: Телефонные аппараты и коммутаторы
На предприятиях железнодорожного транспорта широкое распространение получили такие разновидности оперативной связи, как директорская связь (служебная связь руководителей железнодорожных предприятий) и оперативная диспетчерская связь внутри предприятий.
Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи

## Slide 42: Телефонные аппараты и коммутаторы
Директорская связь организуется с помощью специальных директорских коммутаторов, устанавливаемых в кабинетах руководителей. В эти коммутаторы включаются прямые абонентские линии подчиненных отделов и служб, соединительные линии со столами заказов междугородных станций и АТС, линии от телефонного аппарата секретаря и т.д. У прямых абонентов, линии которых включены в директорские коммутаторы, устанавливаются телефонные аппараты ЦБ. В некоторых типах директорских коммутаторов имеется громкоговорящее переговорное устройство.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия.

## Slide 43: Телефонные аппараты и коммутаторы
Диспетчерская связь внутри предприятий железнодорожного транспорта позволяет диспетчеру в любой момент быстро связаться с одним или несколькими работниками цехов, отделов, постоянно следить за ходом выполнения производственных процессов, передавать оперативные указания абоненту или сразу группе абонентов, связаться по линии междугородной (МТС) или местной (АТС) связи с абонентами других предприятий или учреждений и т.д.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия

## Slide 44: Телефонные аппараты и коммутаторы
Для организации оперативной связи на предприятиях и в учреждениях железнодорожного транспорта широкое применение нашли специальные телефонные установки (СТУ) емкостью от 20 до 50 линий. Кроме СТУ на предприятиях железнодорожного транспорта находят применение и другие коммутаторы оперативной связи типа КД, рассчитанные на 18, 36, 60 и 120 линий; типа «Кристалл», рассчитанные на 70 и 110 линий, и др.
Телефонные коммутаторы. Назначение и принцип действия
«Кристалл»

## Slide 45: Телефонные аппараты и коммутаторы
В чём состоит принцип телефонной передачи?
Перечислите типы микрофонов.
Перечислите из чего состоит электромагнитный телефон.
Дайте определение - что такое телефонный аппарат?
По какой системе строятся схемы двусторонней связи?
Что применяется для устранения местного эффекта в телефонных аппаратах?
Перечислить виды телефонных коммутаторов по назначению.
Для чего предназначены специальные коммутаторы оперативно-технологической связи?
Описать классификацию коммутаторов по различным признакам.
Опишите из каких приборов состоит схема коммутатора и поясните предназначение каждого прибора.
Закрепление материала

## Slide 46: Опережающее задание по следующей теме:
Курс лекций Глава 25 стр. 166-172
Принципы автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте.
Принципы автоматического соединения абонентов; порядок пользования автоматической связью по сети железных дорог.
Общие сведения об АТС различных систем; достоинства цифровых коммутационных станций АТСЦ.
Актуализация домашнего задания: Проработка учебной литературы и составление конспекта по телефонным аппаратам и коммутаторам. Курс лекций, Глава 24, стр. 162-165. Подготовка к практическому занятию, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Автоматическая телефонная связь