## Slide 1: Оформление перевозки опасных грузов
Лекция 8 тема 4.1

## Slide 2: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Перевозочные документы являются основным первичным носителем информации о перевозимом опасном грузе, необходимой при выполнении перевозки.
Эту информацию в перевозочный документ вносит грузоотправитель.
Он должен представить станции отправления на каждую отправку груза накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам» и других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

## Slide 3: Комплект перевозочных документов
В настоящее время на сети железных дорог России используется комплект перевозочного документа в состав которого входит:
•накладная (оригинал транспортной железнодорожной
накладной)
• дорожная ведомость
• корешок дорожной ведомости
• квитанция в приеме груза

## Slide 4: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с «Алфавитным указателем опасных грузов» (приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам»: код опасности, через дробь — номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках — номер дополнительного знака опасности), классификационный шифр (для газов- классификационный код)*, номер аварийной карточки, например, «336 / ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), 3022, АК 319».

## Slide 5: Надлежащее наименование груза
Надлежащим наименованием груза, указанным в Алфавитном указателе опасных грузов, является та часть, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана заглавными (прописными) буквами (с добавлением любых цифр, приставок «втор-», «трет-», «м-», «н-», «о-», «п-», являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного надлежащего наименования груза может быть указано в скобках альтернативное надлежащее наименование –синоним (например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ). Части позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего наименования груза.

## Slide 6: Надлежащее наименование груза
Если союзы, такие как «и» или «или», напечатаны строчными буквами или если части наименования разделены запятыми, то надлежащим наименованием груза будет являться то наименование, которое наиболее точно описывает груз, например:
N OOH 2793 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию. Наиболее подходящее из следующих комбинаций будет являться надлежащим наименованием груза:
СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБРЕЗКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

## Slide 7: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Если опасный груз в соответвии с Алфавитным указателем опасных грузов(Приложение 2 к настоящим Правилам) имеет обощенное или «не указанное конкретно (Н.У.К.)» наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной техническое наименовние груза в соответсвии со стандартом или техническими условиями, например:
- «33 / ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная «Канская»), 3, 3012, АК 308»;
- «336 / ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ. Н.У.К. (Диран А), 3(6.1), 3021, АК319».

## Slide 8: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
Если в графе 2 «Алфавитного указателя опасных грузов» указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза записано прописными буквами) определяется по соответствующему номеру ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по строке «Алфавитного указателя опасных грузов» для данного конкретного груза.
Если в графе 3 «Алфавитного указателя опасных грузов» номер аварийной карточки отсутствует, то карточка должна быть разработана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель должен сделать отметку «АК приложена».

## Slide 9: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.

## Slide 10: Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов.
При оформлении перевозочных документов на перевозку опасных грузов в собственной цистерне грузоотправитель в графе 2 «Особые заявления и отметки грузоотправителя» на оборотной стороне накладной делает отметку «Вагон (котел) и арматура исправны и соответствуют установленным требованиям». К накладной прикладывается свидетельство о техническом состоянии вагона (цистерны), номер которого регистрируется в отдельном журнале формы ВУ-14.

## Slide 11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) И ИХ ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон (контейнер) _____ по техническому состоянию кузова вагона (корпуса контейнера) и его запорно-предохранительных устройств гарантирует безопасную перевозку ________________________________________________ (наименование перевозимого груза) Срок действия свидетельства до ______________________________
_
М.П. Начальник службы, цеха,
ответственный за техническое состояние
вагона (контейнера)

## Slide 12: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
В верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза штемпеля красного цвета. Для грузов, поименованных в «Алфавитном указателе опасных грузов», проставляются штемпеля, предусмотренные в графе 10 «Алфавитного указателя опасных грузов» для данного груза. В вагонном листе аналогичные штемпеля проставляются работниками железнодорожной станции отправления.
Пример. При заполнении накладной на перевозку груза ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ в верхней части ее лицевой стороны грузоотправитель обязан проставить штемпеля красного цвета «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-1-0». Если груз перевозится в стеклянной таре, то проставляется штемпель «Спускать с горки осторожно».

## Slide 13: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
Штемпеля, проставляемые в накладной, делятся на четыре группы:
- Штемпеля первой группы указывают на состояние опасного груза: «Сжатый газ» или «Сжиженный газ»
- Штемпеля второй группы указывают на виды опасных свойств: «Ядовито», «Едкое», «Легко воспламеняется» и т.п.
- Штемпеля третей группы определяют режим производства маневров, например, «Не спускать с горки» для груза номер ООН 1381 «Фосфор желтый».
- Штемпеля четвертой группы указывают на условия постановки вагонов с опасными грузами в поезде: «Прикрытие ...». Формулы прикрытия для вагонов-цистерн и крытых вагонов с одними и теми же грузами могут быть различные.

## Slide 14: Нормы прикрытия
Нормы прикрытия в поездах и при маневрах указываются в перевозочных документах нанесением специального штемпеля, где цифрами обозначается минимальное число физических вагонов прикрытия:
первая цифра - от ведущего локомотива, вторая цифра - от подталкивающего локомотива,
третья цифра - от вагонов с людьми, знак "0" - прикрытия не требуется.

## Slide 15: Порядок простановки штемпелей на накладной и дорожной ведомости
Штемпеля и отметки, занесенные грузоотправителем в накладную работниками железнодорожной станции, переносятся в соответствующие графы вагонного листа и дорожной ведомости (на оборотную сторону ведомости ГУ-29а) и удостоверяют документы календарным штемпелем и подписью.

## Slide 16: Оформление вагонного листа
На каждый груженый вагон приемосдатчик составляет вагонный лист на основе данных накладной. Как и накладная, вагонный лист является первичным носителем кодированной информации, необходимой для составления первичного документа на состав поезда — натурного листа, информации грузополучателей, организации выгрузки и сортировки груза.
На опасные грузы в верхней правой части вагонного листа работниками железнодорожной станции в графе «Место для отметок» проставляются штемпеля красного цвета, как в накладной. Штемпеля должны иметь ясный оттиск.
В графе «Наименование груза» вагонного листа также проставляются: код опасности, через дробь — номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках — номер дополнительного знака опасности), классификационный шифр (для газов – классификационный код)* номер аварийной карточки, например:
«336/ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3(6.1), 3022, АК 319»

## Slide 17: Оформление натурного листа
Данные, заносимые в натурный лист поезда, являются информационными элементами, используемыми для идентификации опасного груза и способов обращения с самим грузом и с транспортными средствами, в которых он перевозится.
Основным информационным элементом, используемым для этой цели, является пятизначный цифровой код груза по Единой тарифно-статистической номенклатуре грузов «Прейскурант № 10-01», проставленный в графе «Код груза».
В натурном листе на поезд, в составе которого имеются вагоны с опасными грузами, оператор станционного технологического центра или дежурный по станции в графе «Особые отметки» против номера каждого вагона с опасным грузом на основании перевозочных документов обязан сделать отметки, установленные «Инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.

## Slide 18: Оформление натурного листа
В натурном листе поезда графа «Особые отметки» состоит из трех подграф:
«Маршрут, нерабочий парк»;
«Код прикрытия»,
«Негабаритность, живность, ДБ, НГ». Расшифровка особых отметок приведена в таблице.

## Slide 19: Коды прикрытия
Особые отметки |  | 
Маршрут, нерабочий парк | Код прикрытия | Негабарит, живность ДБ, НГ
Коды 7 или 8. Их наличие может служить указанием на то, что вагоны с ВМ (взрывчатые материалы) включены в состав сцепа или секции, не подлежащих расцеплению на всем пути следования. В перевозочных документах в этих случаях грузоотправителем проставляется штемпель «Секция. Не расцеплять» | 1— вагон с людьми. 2— вагон с проводником (ко­мандой), сопровождающим груз. 3— вагоны с ВМ, кроме ВМ с условными номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199. 4— вагоны с ЯВ (грузы класса 6.1). 5— вагоны со сжатым или сжиженным газом (груженый или порожний). 6— вагоны с легковоспламе­няющимся, самовозгораю­щимся веществом (кл. 4.1; 4.2; 4.3) с окислителями и органи­ческими пероксидами (кл. 5.1; 5.2), цистерна с легковоспла­меняющейся жидкостью (кл. 3) или кислотой (кл. 8). 8— вагоны с другими опас­ными грузами, а также вагоны с легковоспламеняющейся жидкостью (кл. 3) или кис­лотой (кл. 8), кроме перево­зимых в вагонах-цистернах. 9— вагоны с ВМ с условными номерами: 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199. Приоритетность кодов прикрытия: 9, 3, 5, 6,4,8,1,2 | Коды 6 — вагоны, требу­ющие осторожности при роспуске с горки (штемпель «Спускать с горки осторожно»). 1 — живность. 3 — вагоны с негаба­ритным грузом (НГ). 5 — длиннобазныс вагоны (ДБ). 9 — вагоны с грузом, а также подвижной состав, не подлежа­щий пропуску через горку

## Slide 20: Оформление перевозочных документов при международной перевозке
В соответствии с положениями СМГС перевозки грузов в прямом международном железнодорожном сообщении оформляются документами единого образца. Комплект состоит из пяти листов:
1. Оригинал накладной. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и выдается получателю вместе с листом уведомления о прибытии груза и самим грузом.
2. Дорожная ведомость. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и остается на дороге назначения.
3. Дубликат накладной. Выдается отправителю после заключения договора перевозки.
4. Лист выдачи груза. Сопровождает отправку до станции назначения и остается на дороге назначения.
5. Лист уведомления о прибытии груза. Сопровождает отправку до железнодорожной станции назначения и выдается получателю вместе с оригиналом накладной и с грузом.

## Slide 21: Оформление накладной СМГС

## Slide 22: Оформление накладной СМГС
Кроме того, заполняется необходимое число дополнительных экземпляров дорожной ведомости для дороги отправления, транзитных дорог, таможенных органов.
Отправитель одновременно с предъявлением груза к перевозке каждой отправки должен представить железнодорожной станции отправления накладную и ее дубликат (заполненные и подписанные). Они идентичны по содержанию и форме, но выполняют разные функции. Накладная после наложения календарного штемпеля станции отправления служит доказательством заключения договора перевозки и основным перевозочным документом. Дубликат накладной — подтверждение заключения договора перевозки и расписка железной дороги в принятии груза к перевозке. Этот документ остается у грузоотправителя и является основным при изменении договора перевозки и предъявлении каких-либо требований к железной дороге.

## Slide 23: Оформление накладной СМГС
Накладную и ее дубликат заполняет грузоотправитель. Он вносит в них сведения, касающиеся груза, получателя, станции отправ­ления, станции назначения, выходных пограничных станций, через которые следует груз. Остальные графы накладной, обведенные жирной чертой на лицевой стороне (в них записываются номера вагона, отправки и пломб), и все графы на обратной стороне за­полняют работники железной дороги. Все данные надо писать разборчиво чернилами, печатать либо наносить штемпелем. Исправление записей не допускается. При необходимости изменить сведения заполняется новый бланк накладной. В исключительных случаях изменения и дополнения сведений допускаются, но это делается за подписью соответствующего работника железной дороги и заверяется в форме штемпеля.

## Slide 24: Оформление накладной СМГС
Накладная должна быть заполнена с соблюдением всех условий СМГС. Так, в качестве отправителя или получателя груза может быть названо только одно юридическое или физическое лицо. Выходные пограничные станции страны отправления и транзитных стран, через которые должен следовать груз, указываются в накладной отправителем. Причем по возможности он должен указы­вать те пограничные станции, расстояние перевозок через которые от станции отправления до станции назначения является кратчайшим.
Особые требования предъявляются к наименованию груза: его следует указывать точно и достаточно полно. После наименования груза надо указывать номер позиции, к которой он отнесен в со­ответствии с номенклатурой товаров данного тарифа. Опасные грузы принимаются к транспортировке под тем названием, которое указано в специальном приложении к СМГС. Во всех остальных случаях допускается наименование груза по внутреннему тарифу дорог страны отправления или назначения.

## Slide 25: Оформление накладной СМГС
Если же в номенклатуре тарифов такого наименования груза нет, то дается то название, которое известно в торговле. После приема груза к транспорти­ровке вместе с накладной в качестве доказательства договора пе­ревозки на всех листах накладной и на всех дополнительных эк­земплярах дорожной ведомости станция отправления ставит свой календарный штемпель. На обратной стороне накладной боль­шинство разделов предназначено для расчета провозных платежей отдельно по дороге отправления, транзитным дорогам и дороге назначения.
СМГС предусматривает, что отправитель несет ответственность за правильность сведений в накладной. Дорожную ведомость составляет станция отправления по данным, содержащимся в накладной, и в полном соответствии с ней. Если по внутренним правилам железной дороги отправления все перевозочные доку­менты предоставляет отправитель груза, то одновременно с на­кладной и ее дубликатом он заполняет и дорожную ведомость. Корешок дорожной ведомости остается на дороге отправления и служит документом, подтверждающим прием груза к перевозке и взыскание провозных платежей.

## Slide 26: Оформление накладной СМГС
Накладная и один экземпляр дорожной ведомости вместе с грузом следуют до железнодорожной станции назначения, где накладную выдают вместе с грузом получателю, а ведомость остается на дороге назначения как документ, подтверждающий выполнение договора перевозки, выдачу груза и факт уплаты провозных платежей. Дорожная ведомость представляет собой основной до­кумент для учета перевозок.
В пути следования в перевозочные документы вносятся сведения обо всех операциях с грузом такие как: перегрузка на пограничной станции в вагон другой колеи, проверка состояния тары, проверка состояния груза и т.п. В документах проставляется также время прохождения грузами пограничных станций. Все эти данные заве­ряются подписью работников дороги и календарным штемпелем железнодорожной станции. Сопроводительные документы, каса­ющиеся выполнения в пути таможенных, санитарных, ветери­нарных и других формальностей, отправитель прикладывает к на­кладной, перечисляя их в соответствующей ее графе.

## Slide 27: Оформление накладной СМГС
В остальных случаях в накладной делается отметка, что прилагать дополни­тельные документы не требуется. Графа «Наименование груза» заполняется аналогично накладной на внутреннее сообщение. На лицевой стороне накладной проставляются штемпеля красного цвета в соответствии с приложением 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам».
Договор перевозки может быть заключен электронной на­кладной. Электронная накладная представляет набор данных в электронном виде, который выполняет функции бумажной на­кладной как договора перевозки. Порядок внесения данных в элект­ронную накладную согласовываются между железной дорогой и отправителем. При необходимости электронная накладная и ее дополнительные листы могут распечатываться на бумаге. Если в соответствии с предписаниями СМГС в электронную накладную вносятся изменения, то первоначальные данные сохраняются.

## Slide 28: Возврат порожних вагонов после выгрузки опасного груза
Порядок возврата порожних вагонов после выгрузки опасного груза производится по полному перевозочному документу. Порожние вагоны-цистерны после слива направляются в пункты налива по полным перевозочным документам (накладной). Возврат порожних вагонов-цистерн из-под авиационного керосина и топлива для реактивных двигателей осуществляется по полным перевозочным документам.
Собственные или арендованные вагоны-цистерны в порожнем состоянии перевозятся по полным перевозочным документам.
При этом в графе транспортной накладной «Наименование груза» отправитель порожнего вагона цистерны указывает (после его очистки и промывки):

## Slide 29: Возврат порожних вагонов после выгрузки опасного груза
«Порожний вагон-цистерна из-под перевозки
_________________________________________________________________
(указывается номер ООН, полное наименование груза)
прибывший по накладной №_____________ со станции ___________________
(указывается железнодорожная станция и железная дорога)
полностью слит, очищен/промыт/нейтрализован (ненужное зачеркнуть)».

## Slide 30: Возврат порожних вагонов после выгрузки опасного груза
При перевозке неочищенных вагонов-цистерн в накладной в графе «Наименование груза» должно быть указано: «Порожний вагон - цистерна», за этими словами должны следовать слова «Последний груз» вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/номер ООН, наименование груза в соответствии с приложением 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам», знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в скобках, классификационный шифр, номер аварийной карточки.
Например, «Порожний вагон-цистерна, последний груз: 663 / ООН 1098 Спирт аллиловый, 6.1(3), 6121, АК 607. Необходимые штемпеля: «Прикрытие 1-1-1», «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки» проставляются в верхней части накладной.
Порожние вагоны-цистерны, следующие по полным перевозочным документам, пломбируются отправителем.

## Slide 31: Оформление сортировочного листа. Разметка вагонов
При обработке в Станционном технологическом центре грузовых поездов основным является составление сортировочного листа, по которому производится роспуск состава на горке.
В сортировочном листе указываются номера путей сортировочного парка в соответствии с их специализацией по положению вагонов, число вагонов в отцепе, общее число отцепов, число физических вагонов.
Сортировочный лист пересылается дежурному по горке, который и руководствуется им при роспуске состава. При автоматизации процесса расформирования состава программа роспуска задается на горочном приемо-сдаточном устройстве.
Сортировочный лист составляется на основе натурного листа. Однако после сверки натурного листа с поездными документами и фактическим наличием вагонов в составе в сортировочный лист вносятся изменения, а также пометки о неисправности вагонов.

## Slide 32: Оформление сортировочного листа. Разметка вагонов
Составительская бригада, работающая на горке, перед роспуском тщательно изучает составленный в технической конторе сортировочный лист, обращая особое внимание на наличие вагонов с людьми, требующих особой осторожности при роспуске, а также длинных отцепов и подвижного состава, запрещенного к роспуску. С дежурным по горке уточняется план маневровой работы с таким подвижным составом.
На основе получаемых телеграмм-натурных листов еще до прибытия поезда на станцию составляется сортировочный лист, а после прибытия поезда по этому телеграмм-натурному листу немедленно производятся проверка состава и меловая разметка вагонов.

## Slide 33: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!