## Slide 1: Морской транспорт. Основные характеристики, техническое оснащение и схемы применения морского транспорта.
Тема 4.3 Транспортные системы России

## Slide 2: Морской транспорт
Этот вид транспорта имеет для России исключительно важное значение. Он обеспечивает ее устойчивые и эффективные внешнеэкономические связи, независимость внешней торговли, государственную стратегию судоходства в Мировом океане, поддерживает национальную безопасность страны и нормальную жизнедеятельность тех ее регионов, для которых морские перевозки являются основными или единственными способами сообщений.

## Slide 3: Особенности морского транспорта
Наличие естественных путей, не требующих больших затрат, использование силы течения воды определяет широкое использование водного транспорта.

## Slide 4: Основные преимущества морского транспорта:
меньшее сопротивление движению на малых скоростях требует меньшего тягового усилия, чем на сухопутном транспорте. Мощность применяемого двигателя в 6-7 раз ниже аналогов.
отсутствие габаритных ограничений
неограниченная пропускная способность в пути следования (пропускная способность снижается из-за плохих причалов портов)
незначительный расход топлива, т.к. движение между портами происходит по кратчайшему расстоянию
более низкая себестоимость перевозок в 2 раза ниже, чем на железнодорожном транспорте
производительность труда на морском транспорте выше в 5 раз, чем на железнодорожном.

## Slide 5: Недостатки морского транспорта:
сравнительно невысокая скорость доставки
дорогостоящие сооружения механизации порта, т.к. в результате сезонной работы механизмы простаивают
зависимость от погодных условий и как следствие нерегулярность сообщения морским транспортом

## Slide 6: Классификация морских судов
по назначению:
- пассажирские,
- для перевозки генеральных грузов,
- танкеры,
- контейнеровозы,
- газовозы,
- суда на воздушной подушке,
- суда на подводных крыльях

## Slide 7: Классификация морских судов
по акватории эксплуатации:
– неограниченного (дальнего) плавания,
- ограниченного (прибрежного) плавания,
- ледового плавания (самостоятельно и с ледоколами).
Существуют суда местного плавания в акваториях портов.

## Slide 8: Классификация морского транспорта
Широкое распространение получают суда смешанного (морского и речного плавания), рассчитанные на безперегрузочную доставку грузов по морям и рекам.
по виду движителей:
– винтовые,
- водометные,
- крыльчатые
- по типам судовых энергетических установок
– паровые,
- дизельные,
- газотурбинные,
- атомные

## Slide 9: Классификация морского транспорта
по количеству корпусов
– однокорпусные,
двухкорпусные (катамараны),
- трехкорпусные (тримараны)
по способу движения по воде
– водоизмещающие суда,
- суда поддерживаемые динамической силой,
- создаваемой подводными крыльями или воздушной подушкой

## Slide 10: Пассажирские суда
Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни пассажирским считается судно, имеющее на борту более 12 пассажиров. Крупные пассажирские суда постепенно теряют свое чисто транспортное назначение, часть из них превращается в круизные суда или суда для отдыха, т.к. часть пассажиров на дальние расстояния выбирают авиалинии, а не водный транспорт.
Пассажирские суда подразделяются на линейные пассажирские лайнеры, круизные и каботажные.

## Slide 11: Грузовые суда
Грузовые суда классифицируют на:
- универсальные для генеральных (тарно-штучных) грузов,
- балкеры (для сыпучих грузов),
- контейнеровозы,
- баржевозы,
- газовозы,
- танкеры,
- рефрижераторы,
- лесовозы и др.

## Slide 12: Морские суда
Они могут делиться по виду эксплуатации (линейные и суда нерегулярного плавания)
Суда на воздушной подушке в отличие от судов на подводных крыльях могут двигаться с большей скоростью (до 120 км/ч) как над водой, так и под водой.
Название и характеристика судна должны соответствовать данным его Международного мерительного свидетельства и другим судовым документом, выданным Морской портовой организацией.

## Slide 13: Терминология морского флота
Прочность судна – корпус корабля должен держать удар волны, давление воды, давление грузов внутри, удары льда.
Остойчивость – способность корабля под действием внешних сил (ветер, волна, неравномерная нагрузка) возвращаться к нормальному состоянию.
Ходкость – способность преодолевать сопротивление движению от трения между его подводной поверхностью и водой.
Поворотливость – способность менять направление движения с помощью рулей в кратчайшее время при наименьшем радиусе поворота.

## Slide 14: Терминология морского флота
Наружная форма корабля характеризуется очертанием 3-х его плоскостей:
вертикальной ("боковой чертеж")
горизонтальной
вертикально-поперечной (проекция, называемая миддалем судов).
Основные размеры судна называются размерением.
Плавучесть – способность корабля плавать с полным грузом с определенной осадкой корпуса до установленной горизонтальной плоскости – ватерлинии.
Водоизмещение – вес с полным грузом в тоннах, численно равный весу воды, вытесняемой подводной частью судна.

## Slide 15: Структура флота сегодня
У России на Балтике на сегодняшний день из 8-ми портов осталось 2, на Черном море из 12-ти портов осталось 2, на Азовском море – из 6-ти 2, на Дунае из 5-ти портов не осталось ни одного, на Каспии из 6-ти осталось 2.
Сегодня, когда в результате рыночных реформ и приватизации суда оказались в руках многочисленных и относительно небольших компаниях, которые не в силах обновить флот и успешно его эксплуатировать. Поэтому наш флот вынужден плавать "под удобными флагами". В стране нет банков, которые могли бы финансировать новые судостроения (норма окупаемости кредита 8-10 лет).

## Slide 16: Структура флота сегодня.
Есть предложения в основу восстановления морского флота приобретать суда на рынке "сэконд-хэнд". На "бебоудгартер" (лицензия с последующим выкупом).
За последние 8 лет тоннаж российского флота упал в 3 раза, за 5 лет валютные вложения упали в 2-3 раза. Из 1080 судов, плавающих 10 лет, плавают 240. Замена не поступила. В последние годы на западных верфях на деньги западных банков российскими компаниями было построено около 100 судов. На них работают российские моряки. Но этот флот не принадлежит России, в российский бюджет этот флот денег не дает.

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!