## Slide 1: Порядок подачи вагонов под погрузку
Перевозка грузов на особых условиях

## Slide 2: Места погрузки и выгрузки опасных грузов
Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том числе расположенных на территории железнодорожной станции. Прием и выдача опасных грузов мелкими и контейнерными отправками (за исключением отправок в специализированных контейнерах-цистернах) осуществляется на местах как необщего, так и общего пользования.
Погрузка и выгрузка специализированных вагонов и контейнеров грузоотправителя (грузополучателя) или сданных компаниями-операторами в аренду, производится на местах необшего пользования. Перевозка грузов в таких вагонах и контейнерах разрешается только повагонными и контейнерными отправками соответственно. Погрузка и выгрузка специализированных вагонов и контейнеров грузоотправителя (грузополучателя) или сданных компаниями-операторами в аренду, осуществляется на местах общего пользования при условии обеспечения требований безопасности.
Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями и портами на свои железнодорожные пути необщего пользования.

## Slide 3: . Порядок подачи и уборки вагонов
Подача, уборка вагонов с ВМ на железнодорожных путях необщего пользования арсеналов, баз и складов, производится, как правило, тепловозами или паровозами на жидком топливе.
Там, где подача и уборка вагонов производятся паровозами на твердом топливе, они должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и, кроме того, при выполнении этих работ должны соблюдаться меры пожарной безопасности, установленные для каждого объекта комиссионным порядком.

## Slide 4: Порядок подачи и уборки вагонов
Перед подачей вагонов под погрузку ВМ маневровый диспетчер (дежурный по станции) в порядке, установленном местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, обязан убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении для перевозки таких грузов.
Вагоны с ВМ при подаче (уборке) на железнодорожные пути необщего пользования предприятий и организаций должны иметь прикрытие в соответствии с установленными нормами.

## Slide 5: Порядок подачи и уборки вагонов
В местных инструкциях по обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с ВМ, должны быть определены маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорости передвижения маневровых составов с ними, порядок следования через переезды и охраны маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий.
Запрещается производить на вагонах с ВМ какие-либо меловые отметки и надписи о железнодорожной станции погрузки и выгрузки, а также о характере груза.

## Slide 6: Прием и выдача опасных грузов
Конкретный опасный груз (кроме грузов в мелкой расфасовке) может быть предъявлен к перевозке только теми видами отправок, которые указаны в «Алфавитном указателе» (приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам»).
Если при приеме опасного груза мелкой отправкой хотя бы у одного места будет обнаружено несоответствие упаковки или маркировки настоящим Правилам, нарушение упаковки, неправильное указание массы груза отправителем, то эта отправка к перевозке не принимается, о чем составляется акт общей формы. Грузоотправитель обязан немедленно вывезти с железнодорожной станции непринятый груз.

## Slide 7: Прием и выдача опасных грузов
Мелкие отправки и контейнеры с опасными грузами должны быть вывезены со станции в течение 24 часов с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов. Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес опасных грузов.
Запрещается погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых наливом, на местах общего пользования, а также на местах необщего пользования, не имеющих соответствующей оснастки и приспособлений для погрузки и выгрузки этих грузов.

## Slide 8: Прием и выдача опасных грузов
В случае отгрузки опасных грузов повагонными или мелкими отправками, а также в контейнерах с разгрузкой их на местах общего пользования начальник железнодорожной станции отправления обязан иметь телеграфное или письменное согласие станции приема груза.
Грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузочно-разгрузочную деятельность с опасными грузами.

## Slide 9: Прием и выдача опасных грузов
Размещение и крепление опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, а также контейнеров с опасными грузами на открытом подвижном составе производятся в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов. Способы размещения и крепления опасных грузов в специализированных контейнерах разрабатывает и утверждает грузоотправитель. Эти способы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов.
Материал, используемый для крепления грузов в вагонах и контейнерах, должен быть инертным по отношению к перевозимому опасному грузу.

## Slide 10: Прием и выдача опасных грузов
При укладке опасных грузов в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей груза и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок толщиной не менее 20 мм.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!