## Slide 1
Радиосвязь

## Slide 2: Радиосвязь
Курс лекций, Глава 30, стр. 190-195
Направления модернизации железнодорожной радиосвязи.
Назначение и виды радиосвязи на железнодорожном транспорте.
Требования, предъявляемые к железнодорожной радиосвязи.
Способы организации различных видов радиосвязи.
Порядок пользования поездной и станционной радиосвязью.

## Slide 3: Радиосвязь
Радиосвязь — это вид электрической связи, в которой для передачи сигналов от источника сообщений к приемнику используется процесс распространения электромагнитных волн в пространстве.
Передача радиосообщений осуществляется с помощью комплекса устройств, обеспечивающих создание беспроводного канала связи между отправителем и получателем сообщения.
Сообщение (речь, данные, изображения и др.) может быть представлено как в аналоговой, так и в цифровой форме.

## Slide 4: Радиосвязь
В пункте передачи сообщение с помощью преобразователя П преобразуется в сигналы, передаваемые по каналу радиосвязи, организуемому между станциями А и Б. В качестве преобразователя в зависимости от вида передаваемого сообщения могут использоваться микрофон, телеграфный или факсимильный аппарат, а также телекамера или компьютер. В пункте приема осуществляется обратное преобразование принятого сигнала в сообщение.

## Slide 5: Радиосвязь
Для преобразования сигнала в электромагнитные волны в пункте передачи необходимо иметь радиопередающую станцию или передатчик.
В состав передатчика входит генератор G, являющийся источником тока высокой частоты. Током этого генератора управляет модулятор М. Усиленный усилителем УС высокочастотный сигнал поступает в передающую антенну Апер.
В приемной антенне Апр наводится ЭДС. Принятые антенной Апр сигналы поступают в радиоприемное устройство (приемник) станции Б. В приемнике сигналы усиливаются усилителем УС и поступают в демодулятор Д, где радиосигналы преобразуются в исходные сигналы и поступают в П, где они преобразуются в сообщение, аналогичное переданному со станции А.

## Slide 6: Радиосвязь
Рассмотренная схема радиосвязи является односторонней, т.е. сообщение может быть передано только со станции А на станцию Б.
Для организации двусторонней радиосвязи необходимо иметь на обеих станциях А и Б как передатчик, так и приемник.
Комплекс, состоящий из комбинации приемника и передатчика, носит название радиостанции.
Станция А
Станция Б

## Slide 7: Радиосвязь
Железнодорожная связь, исходя из технологических особенностей и особых требований служб железных дорог, разделяется на поездную (ПРС), станционную (СРС) и ремонтно-оперативную (РОРС). Применение радиосвязи на железных дорогах позволяет значительно повысить оперативность управления перевозочным процессом, так как многие объекты управления являются подвижными, что не всегда позволяет использовать проводные виды связи.

## Slide 8: Радиосвязь
Пользователями технологической радиосвязи являются машинисты, операторы, составители поездов, осмотрщики вагонов, приемосдатчики и т. д. Переговоры этих работников осуществляются также по системе громкоговорящей связи.
На железнодорожном транспорте связь громкоговорящего оповещения находит широкое применение для передачи различных сообщений в пределах территории станционных парков, депо, вокзалов, пассажирских платформ и т.д.

## Slide 9: Радиосвязь
Для наблюдения за состоянием локомотивного и вагонного парков на станциях и сортировочных горках применяются телевизионные установки, включающие в себя телекамеры и телеприемники. При этом управление телекамерами осуществляется дистанционно.

## Slide 10: Радиосвязь
При организации каналов магистральной, дорожной или отделенческой связи находит применение радиорелейная связь.
Увеличение объемов перевозок грузов и пассажиров, совершенствование технологических процессов работы транспорта выдвигают новые требования к устройствам железнодорожной радиосвязи. Ростом этих требований была вызвана разработка единой системы технологической радиосвязи «Транспорт», охватывающей несколько типов различных радиостанций (стационарных, возимых и носимых), вспомогательное оборудование и контрольно-измерительные средства.
Радиорелейная линия связи прямой видимости

## Slide 11: Радиорелейная радиосвязь
Радиорелейная связь — один из видов наземной радиосвязи, основанный на многократной ретрансляции радиосигналов. Радиорелейная связь осуществляется, как правило, между стационарными объектами.
Исторически радиорелейная связь между станциями осуществлялась с использованием цепочки ретрансляционных станций, которые могли быть как активными, так и пассивными.
Отличительной особенностью радиорелейной связи от всех других видов наземной радиосвязи является использование узконаправленных антенн, а также дециметровых, сантиметровых или миллиметровых радиоволн.

## Slide 12: Радиосвязь
Одной из основных составных частей устройств радиосвязи являются колебательные контуры, которые служат для возбуждения колебаний переменного тока высокой частоты. В реальных колебательных контурах, применяемых в устройствах радиосвязи, в катушке индуктивности, конденсаторе и проводах, соединяющих их, возникают необратимые потери энергии и колебательный процесс в таком контуре через некоторое время затухает. Такие колебания носят название затухающих.

## Slide 13: Радиосвязь
Чтобы получить в контуре незатухающие колебания, необходимо периодически восполнять потери энергии от постороннего источника — генератора сигналов высокой частоты G.

## Slide 14: Радиосвязь
Для излучения электромагнитных волн в окружающее пространство используют открытый колебательный контур. Его можно создать из замкнутого, наращивая расстояние между обкладками конденсатора и одновременно увеличивая их поверхность так, чтобы емкость его не изменялась. При этом электрическое поле будет возрастать.

## Slide 15: Радиосвязь
Чтобы увеличить магнитное поле катушки индуктивности, ее проводник следует выпрямить и соответственно увеличить его длину так, чтобы он обладал такой же индуктивностью, как и катушка. В результате будет получена система, которую можно представить в виде двух прямолинейных проводов с генератором, включенным посередине. Такая система обладает индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением, равномерно распределенными по всей длине, и является открытым колебательным контуром или симметричным вибратором, представляющим собой элементарную антенну.

## Slide 16: Радиосвязь
Антенны делятся на приемные и передающие, хотя они обладают свойствами обратимости. Передающие антенны предназначены для преобразования энергии генераторов сигналов высокой частоты в энергию радиоволн, излучаемых в окружающее пространство. В приемной антенне происходит обратный процесс преобразования энергии радиоволн в энергию токов высокой частоты.

## Slide 17
Станционная радиосвязь используется для организации оперативного управления различными технологическими процессами на станции. Этот вид радиосвязи обеспечивает связь между работниками станции и подразделяется на радиосвязь горочную, маневровую и радиосвязь работников, обрабатывающих составы.
Станционная радиосвязь

## Slide 18
Работники, пользующиеся станционной радиосвязью, разделяются на две основные группы. К первой относятся работники, непосредственно обеспечивающие маневровую и горочную работы. Это ДСЦ, ДСЦС, ДСПП, ДСПФ, ДСПО, операторы горочных постов, составители, машинисты локомотивов.
Станционная радиосвязь

## Slide 19
Ко второй группе относятся работники, обеспечивающие обработку составов на станции: коммерческие и технические осмотрщики, работники технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов и т.д. Применение станционной радиосвязи снижает простой вагонов, повышает производительность и улучшает условия труда работников, а также повышает безопасность проведения работ на станциях.
Станционная радиосвязь

## Slide 20
Пример организации станционной радиосвязи на сортировочной станции приведен. Станция имеет несколько рабочих зон: ПО, ПС, ПП, горловину формирования ГФ и горку. В каждой рабочей зоне выполняется своя работа, по своим технологическим процессам, руководство которыми осуществляют соответствующие работники (ДСЦ, ДСЦС, ДСПП и т. д.). Для обеспечения их радиосвязью с исполнителями в пределах станции организуется несколько радиосетей, в которых используются различные рабочие частоты. Каждая из станционных радиосетей имеет свою специфику, определяемую характером работы.
Станционная радиосвязь

## Slide 21
Маневровая радиосвязь обеспечивает связь ДСЦ или ДСПП, ДСПФ, ДСПО с машинистами маневровых локомотивов МЛ и машинистов этих локомотивов с составителями поездов С. При организации маневровой радиосвязи используется групповой вызов на одной вызывной частоте. Все радиостанции на маневровых локомотивах работают в режиме дежурного приема. Все МЛ прослушивают в громкоговорителях вызов и сообщение о том, кто из них вызывается диспетчером или дежурным.
Станционная радиосвязь

## Slide 22
Вызываемый машинист снимает со своей радиостанции микротелефонную трубку и ведет переговоры с дежурным. Другие машинисты по истечении 10...15 с не слышат дальнейших переговоров вызванного машиниста и дежурного, так как их радиостанции находятся в режиме дежурного приема.
Кроме маневровых локомотивов (МЛ) в сеть маневровой радиосвязи включаются составители (С), оснащенные носимыми радиостанциями. Кроме того, составители могут пользоваться выносным переговорным устройством локомотивных радиостанций.
Станционная радиосвязь

## Slide 23
Горочная радиосвязь предназначается для связи ДСПГ с машинистами горочных локомотивов ГЛ. Радиостанции, установленные на ГЛ, также работают в режиме приема. Как и при маневровой радиосвязи, горочная радиосеть на станции имеет одну стационарную и несколько локомотивных радиостанций.
Горочная радиосвязь

## Slide 24
Применение горочной радиосвязи позволяет ГЛ оперативно выполнять команды, подаваемые дежурными ДСПГ. Специфика горочной работы состоит в том, что задержка выполнения команд на несколько секунд может заметно сказаться на результатах работы горки, поэтому применение средств радиосвязи значительно повышает оперативность работы горки.
Горочная радиосвязь

## Slide 25: Радиосвязь
Радиосвязь работников, обрабатывающих составы, обеспечивает их общение с работниками объединенного станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов; технических и коммерческих осмотрщиков вагонов (ОСМ) с работниками пунктов технического осмотра (ПТО). Кроме того, этот вид станционной радиосвязи обеспечивает связь между операторами тормозных средств, слесарями-автоматчиками и машинистами поездных локомотивов, а также связь диспетчера грузового района станции с крановщиками, стропальщиками и т.д.

## Slide 26: Радиосвязь
Радиосвязь этих работников обеспечивается с помощью стационарных и носимых радиостанций по принципу горочных сетей.
При организации станционной радиосвязи маневровые и горочные локомотивы оборудуются возимыми радиостанциями, у маневрового диспетчера и в станционных технологических центрах устанавливаются стационарные радиостанции, а составители и списчики вагонов используют носимые радиостанции.

## Slide 27: Поездная радиосвязь
Поездная радиосвязь предназначена для организации служебных переговоров ДНЦ, ДСП и других работников, связанных с движением поездов, с машинистами поездных локомотивов, а также машинистов между собой. Этот вид радиосвязи обеспечивает оперативное руководство движением поездов и способствует выполнению графика движения, сокращению стоянок поездов на промежуточных станциях, увеличению среднесуточного пробега локомотивов и повышению безопасности движения. Поездная радиосвязь особенно эффективна на грузонапряженных участках.

## Slide 28: Поездная радиосвязь
Связь ДНЦ с машинистами локомотивов комбинированная. При этом используется как проводной, так и радиоканал. Распорядительная станция А поездной диспетчерской связи (СР) соединяется со всеми промежуточными станциями (Б, В, ..., n), входящими в участок поездной диспетчерской связи.

## Slide 29: Поездная радиосвязь
Стационарные радиостанции PC промежуточных станций Б, В, ..., n подключаются к линии поездной диспетчерской связи (ПДС) через специальные радиопроводные устройства. Такая комбинированная схема позволяет ДНЦ связываться с машинистом любого локомотива, находящегося на его участке. При этом все локомотивы оборудуются возимыми радиостанциями РВ.

## Slide 30: Поездная радиосвязь
Для вызова машиниста локомотива диспетчер ДНЦ использует настольный пульт поездной радиосвязи. Вызов передается по проводному каналу до ближайшей к локомотиву PC промежуточного пункта.
Например, для вызова радиостанции РВ-1 локомотива № 1 диспетчер использует радиостанцию РС1 станции Б, расположенную ближе всех к локомотиву № 1.

## Slide 31: Поездная радиосвязь
Подключение PC контролируется ДНЦ через громкоговоритель прослушиванием тонального сигнала подключения. После этого ДНЦ может вызвать нужный ему локомотив и вести разговор с машинистом через его локомотивную радиостанцию РВ. При разговоре остальные локомотивные радиостанции находятся в режиме дежурного приема.
Окончив разговор, ДНЦ посылает в линию сигнал отбоя и отключает РС от линии поездной диспетчерской связи.

## Slide 32: Поездная радиосвязь
ДСП для связи с машинистом локомотива использует ту же РС, что и ДНЦ.
Машинист локомотива для связи с ДНЦ нажимает на пульте локомотивной радиостанции кнопку ДНЦ и посылает сигнал вызова. Этот сигнал принимается несколькими ближайшими РС промежуточных пунктов. Однако к линии связи подключится только та радиостанция, которая обеспечит более высокое качество связи. При этом соседним радиостанциям посылается сигнал блокировки.

## Slide 33: Ремонтно-оперативная радиосвязь
Ремонтно-оперативная радиосвязь предназначена для организации оперативного руководства проведением различного вида ремонтно-восстановительных работ. Используемые при этом средства радиосвязи позволяют быстро передавать необходимую информацию в пределах организуемого фронта работ, за счет чего время выполнения этих работ значительно сокращается, эффективнее используются выделяемые «окна» в движении поездов, а также обеспечивается безопасность проследования поездов через участки ремонтных работ и безопасность работников, производящих ремонт.

## Slide 34: Ремонтно-оперативная радиосвязь
Ремонтно-оперативная радиосвязь обеспечивает общение широкого круга работников, выполняющих различные виды ремонтно-восстановительных работ путевого хозяйства, энергохозяйства, службы сигнализации и связи и т. д. При этом работники могут находиться как на стационарных, так и на подвижных объектах (автомотрисы, дрезины, автолетучки).

## Slide 35: Ремонтно-оперативная радиосвязь
Для организации данного вида радиосвязи используются как стационарные PC, так и переносные РП и носимые РН портативные радиостанции. Для ремонтно-оперативной радиосвязи используется сеть УКВ поездной диспетчерской радиосвязи (ПДС), которая обеспечивает связь руководителя ремонтных работ с ДНЦ, диспетчером ШЧ, руководителя ремонтных работ с ДНЦ, диспетчером ШЧ, энергодиспетчером (ЭЧЦ) и диспетчером ПЧ. При этом используются PC, установленные на близлежащих от места работ станциях, и распорядительные станции диспетчерской связи СР.

## Slide 36: Ремонтно-оперативная радиосвязь
Временно организуемая диспетчерская радиосвязь обеспечивает организацию оперативной связи диспетчерской службы НОД с местом проведения ремонтных работ по вопросам организации этих работ и их материально-технического обеспечения. Для организации такой связи в районе проведения ремонтных работ временно устанавливается и включается в проводной канал связи PC. Обычно она устанавливается на станции, рядом с которой ведутся работы. В НОДе у диспетчера также временно устанавливается СР, которая позволяет дистанционно управлять работой PC.

## Slide 37: Ремонтно-оперативная радиосвязь
Работники ремонтных подразделений, сигналисты и др. используют радиостанции РН и РВ, устанавливаемые на автомотрисах и автолетучках. Если фронт ремонтных работ охватывает протяженный участок, то во временно организуемую линию связи включается не одна, а большее число РС по принципу организации поездной диспетчерской связи.

## Slide 38: Ремонтно-оперативная радиосвязь
В системе «Транспорт» предусмотрена возможность выхода с подвижных объектов (автомотрис, автолетучек, дрезин и т. д.) на абонентов, линии которых включены в ЖАТС, а также возможность вызова абонентами ЖАТС работников, находящихся на подвижных объектах.

## Slide 39: Радиосвязь
Закрепление материала
Дайте определение радиосвязи.
Опишите принцип передачи сообщения.
Для чего предназначена станционная радиосвязь и перечислите виды станционной радиосвязи.
Для чего предназначена радиосвязь: а) маневровая; б) горочная; в) поездная; г) работников, обрабатывающих составы.
Для чего предназначена ремонтно-оперативная радиосвязь и что обеспечивает?
Дайте определение радиостанции.
Что является основной составной частью устройств радиосвязи и для чего они служат?
Кто является пользователями технологической радиосвязи?

## Slide 40: Радиосвязь
Актуализация домашнего задания: Проработка учебной литературы и составление конспекта по железнодорожной радиосвязи. Курс лекций, Глава 30, стр. 190-195. Подготовка к практическому занятию №35, оформление отчетов и подготовка к их защите.
Подготовка к дифференцированному зачету.