## Slide 1: Транспортные узлы и терминалы.
Лекция 4.10

## Slide 2: Транспортные узлы
Транспортным узлом называют пункт стыкования и взаимодействия двух или более видов транспорта, обладающий комплексом технических средств, устройств и технологий, предназначенных для обслуживания грузо - и пассажиропотоков.
Транспортный узел объединяет в себе железнодорожные станции и связывающие их рельсовые пути, морские, речные порты и аэропорты, автомобильные дороги, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, системы городских транспортных коммуникаций.

## Slide 3: Транспортный узел

## Slide 4: Транспортные узлы
В транспортных узлах осуществляется:
перевалка грузов
пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой.
происходит распределение и перемещение грузопотоков и пассажиропотоков в транзитном и местном сообщениях
транспортное обслуживание предприятий и населения

## Slide 5: Транспортные узлы
Транспортные узлы классифицируют по следующим признакам:
  количеству стыкующихся в узле видов транспорта
  схемам взаимного расположения транспортных объектов
  характеру эксплуатационной работы
  географическому положению
  численности проживающего населения.

## Slide 6: По количеству взаимодействующих видов транспорта узлы подразделяют на:
- железнодорожно-автодорожные,

## Slide 7: Железнодорожное-водно-автодорожное

## Slide 8: Водно-автодорожные.

## Slide 9: По взаимному расположению транспортных объектов различают узлы:
однокомплектные (с раздельным расположением пассажирского и грузового районов),
- многокомплектные (с объединенным расположением пассажирского и грузового районов),
- комбинированные (с комбинированным расположением указанных районов).
Многокомплектные узлы характерны только для крупных городов, например для Москвы, Санкт-Петербурга.
Они имеют несколько промышленных районов с обслуживающими их грузовыми железнодорожными станциями и самостоятельные вокзалы для разных видов пассажирского транспорта.

## Slide 10: По географическому положению
транспортные узлы подразделяют на сухопутные и прибрежные (расположенные рядом с акваториями морей, рек и озер).

## Slide 11: По численности населения транспортные узлы имеют три градации:
- малые и средние с численностью населения до 100 тыс. человек,
большие и крупные с населением до I млн. человек
крупнейшие, в которых проживает более I млн. человек.

## Slide 12: Транспортные узлы
Транспортные узлы строят и развивают по генеральным схемам, объединяющим все входящие в узлы виды транспорта.
Эти схемы разрабатывают с расчетом на длительную перспективу — до 50 лет, предусматривая в них резервные возможности для развития отдельных видов транспорта.
Наибольшую сложность в транспортных узлах представляют перевозки грузов в смешанных сообщениях с перегрузкой с одного вида транспорта на другой. Рациональная технология и организация таких перевозок определяют успешную работу транспортного узла в целом.

## Slide 13: Транспортные узлы
Работа транспортного узла по освоению пассажирских перевозок в значительной мере зависит от планировки городов и сетей магистральных улиц.
Эти сети должны иметь хорошие и удобные выходы на внегородские автодороги, а также на железнодорожные, автомобильные, речные, морские вокзалы и аэропорты.
При благоприятных возможностях подхода железной дороги к порту строят объединенные железнодорожно-водные вокзалы.

## Slide 14: Автовокзалы
Автовокзалы в пределах транспортного узла также обычно размещают рядом с железнодорожными, морскими или речными вокзалами, обеспечивая этим удобства пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой.

## Slide 15: Аэропорты
Аэропорты размещают за пределами города на удалении до 30 км от жилой зоны и мест массового отдыха населения.

## Slide 16: Трубопроводный транспорт
Линии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также емкости для хранения жидкого топлива располагают за пределами городов.

## Slide 17: Распределительные центры
Важное место в структуре транспортных узлов занимают распределительные центры, в том числе крупные торговые базы и складские комплексы, транспортные терминалы.

## Slide 18: Транспортные терминалы
Транспортный терминал представляет собой грузовой центр, способный выполнять весь комплекс услуг, связанный с процессом транспортирования грузов, а именно: их таможенное оформление, погрузочно-разгрузочные и складские работы, ответственное хранение, сортировка, упаковка, формирование отправок, информационное, финансовое обслуживание и др.

## Slide 19: Транспортные терминалы
Терминалы классифицируют на универсальные и специализированные.
Универсальные терминалы обеспечивают обработку грузов широкой номенклатуры, совместимых по условиям хранения. Специализированные терминалы осуществляют операции с грузами одного наименования (например, с нефтепродуктами).

## Slide 20: Транспортный терминал

## Slide 21: Транспортные терминалы
В портах водного транспорта под терминалами понимают причалы, предназначенные для: перегрузки (перекачки) и хранения определенных грузов. Так, во многих портах существуют контейнерные терминалы, способные принимать и обрабатывать суда-контейнеровозы, хранить крупные контейнерные партии грузов, принимать и отправлять контейнеры автомобильным и железнодорожным транспортом. Современные грузовые терминалы универсального и специализированного назначения строят во многих городах России. Субъекты РФ разрабатываются региональные программы строительства грузовых терминалов

## Slide 22: Транспортные терминалы
В середине 90-х годов Правительство г. Москвы совместно с администрацией Московской области и Минтрансом России приняло программу создания системы грузовых терминалов для столицы и Подмосковья. Эта программа, получившая название «Московский терминал», рассчитана до 2005 г. Намечено строительство 8 крупных и 22 средних по мощности терминальных комплексов, объединенных единой технологией логистического управления транспортными, информационными, финансовыми потоками и представляющих широкий спектр сервисных и коммерческо-деловых услуг. За истекшие годы в Москве и Подмосковье введены в эксплуатацию 10 терминальных комплексов европейского класса с высоким качеством обслуживания грузовладельцев. В настоящее время более 90% программы выполнено.

## Slide 23: Терминальный комплекс

## Slide 24: Транспортные терминалы
Складские емкости этих комплексов рассчитаны на единовременное хранение от 12 до 30 тыс. стандартных грузовых единиц на европоддонах. Суточная перерабатывающая способность таких комплексов до 1 тыс. ед.
Развитие национальной сети терминальных грузовых комплексов будет способствовать сокращению транспортных издержек и ускорению товародвижения, что особенно важно для крупных транспортных узлов.

## Slide 25: Спасибо за внимание!