## Slide 1: ОАО "РЖД"
Движение поездов при перерыве действия всех
средств сигнализации и связи
.

## Slide 2: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
ИДП Приложение №6
1. Общие требования к движению поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи.
2. Организация движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на однопутных участках.
3. Организация движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на двухпутных участках.
4. Поезда, которые нельзя отправлять при перерыве действия всех средств сигнализации и связи.

## Slide 3: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи

## Slide 4: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Перерыв действия всех средств сигнализации и связи - это когда служебные переговоры о движении поездов между ДСП станций, ограничивающих перегон, ДНЦ, ТЧМ невозможно осуществить ни по одному из имеющихся в их распоряжении видов связи непосредственно между ними.
ИДП Прил.№6 п.1

## Slide 5: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение поездов производится на однопутных участках при посредстве письменных извещений ДУ-56 + ДУ-55.
Разрешение Форма ДУ-56
Извещение Форма ДУ-55
ИДП Прил.№6 п.1

## Slide 6: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение поездов производится на двухпутных участках с разграничением временем, положенным на проследование поездом перегона между станциями (ДУ-56).
ИДП Прил.№6 п.1

## Slide 7: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Правом на занятие поездом перегона при перерыве действия всех средств сигнализации и связи служит разрешение на бланке формы ДУ-56, выдаваемое ДСП станции машинисту поезда.
ИДП Прил.№6 п.2

## Slide 8: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Если при этом сведений о прибытии на соседнюю станцию ранее отправленного поезда нет, машинист поезда должен следовать по перегону с особой бдительностью и готовностью к немедленной остановке на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на путях необщего пользования — не более 15 км/ч, так как хвост впереди отправленного поезда может быть не огражден.
ИДП Прил.№6 п.2

## Slide 9: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи запрещается отправлять поезда:
1. с опасными грузами класса 1 (ВМ), негабаритными грузами, поезда: соединенные, повышенных длины и массы, а также обслуживаемые одним машинистом;
ИДП Прил.№6 п.3

## Slide 10: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи запрещается отправлять поезда:
2. с остановкой для работы на перегоне, кроме восстановительных и пожарных поездов и вспомогательных локомотивов;
ИДП Прил.№6 п.3

## Slide 11: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи запрещается отправлять поезда:
3. следующие на примыкание на перегоне.
ИДП Прил.№6 п.3

## Slide 12: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Подталкивающие локомотивы должны следовать по всему перегону до соседней станции.
ИДП Прил.№6 п.3

## Slide 13: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При перерыве действия всех средств сигнализации и связи впредь до установления движения поездов по письменным извещениям на перегон, ограниченный станциями, между которыми прекратилась связь, может быть отправлен поезд - только нечетного направления, являющегося для однопутных перегонов преимущественным.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.4

## Slide 14: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Ни один из поездов направления, противоположного преимущественному, не может быть отправлен на перегон - до установления движения по письменным извещениям,
за исключением:
Поезд, на отправление которого до перерыва связи было получено разрешение от станции преимущественного направления (блок-сигнал согласия при ПАБ, поездная телефонограмма при телефонных средствах связи, изъятый жезл перегона при электрожезловой системе).
Это исключение не распространяется на однопутные перегоны с двусторонней АБ.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.4

## Slide 15: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Ни один из поездов направления, противоположного преимущественному, не может быть отправлен на перегон - до установления движения по письменным извещениям, за исключением:
2. Восстановительного, пожарного поезда или вспомогательного локомотива – по требованию о высылке помощи, полученному с перегона.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.4

## Slide 16: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
ДСП станции, как преимущественного направления, так и направления, противоположного преимущественному, получив требование с перегона об оказании помощи, организует отправление восстановительного, пожарного поезда или вспомогательного локомотива с вручением машинисту разрешения на бланке ДУ-64 .
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.4

## Slide 17: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
На отправление первого поезда преимущественного направления разрешения ДСП соседней станции не требуется, если перегон не оборудован двусторонней автоблокировкой, а на путях необщего пользования, если известно, что перегон свободен.
3
Станция Мох
№2577
Станция Вал
Н
Н1
Н3
Движение поездов на однопутных перегонах
5
ИДП Прил.№6 п.5

## Slide 18: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
На однопутном перегоне, оборудованном двусторонней АБ, первый поезд преимущественного направления может быть отправлен со станции только после обеспечения ДСП станции натурной проверки свободности перегона на всем протяжении с одновременной доставкой ДСП соседней станции письменного извещения о дальнейшем порядке движения поездов. О проверке свободности перегона делается запись в журнале движения поездов с указанием способа проверки и фамилии работника, производившего эту проверку.
Для выяснения свободности перегона, ДСП станции разрешается использовать любую возможность (переговоры с ДСП соседней станции по радиосвязи, мобильной радиосвязи, автотранспортные средства, съемные автодрезины).
3
Станция Ольха
№2645
Станция Верба
Ч2
Н
2
Ч
Н1
Н3
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.5
5
4
6

## Slide 19: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Пересылка письменных извещений между станциями начинается с первым поездом – отправляемым на перегон при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. При этом машинисту ведущего локомотива на право занятия перегона выдается - разрешение на бланке ДУ-56.
ИДП Прил.№6 п.7
Движение поездов на однопутных перегонах
74
Ст. Шушары
21 мая 19
на перегоне Шушары –
Купчинская
Купчинская Отправила к Вам
поезд №3402 по прибытии от
Вас ожидаю поезд
Конев

## Slide 20: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Кроме того, с машинистом этого поезда посылается на соседнюю станцию письменное извещение на бланке ДУ-55 о порядке дальнейшего движения поездов, заполненное по одной из следующих форм: форма А: «Отправил к Вам в 17 ч 20 мин поезд №2004. По прибытии его ожидаю от Вас поезд. ДСП Петров»; форма Б: «Отправил к Вам в 20 ч 20 мин. поезд №2008, после которого в 20 ч 55 мин отправляю еще поезд №2210. ДСП Петров».
Движение поездов на однопутных перегонах
Форма А
Форма Б
ИДП Прил.№6 п.7

## Slide 21: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Если к моменту перерыва действия всех средств сигнализации и связи на станции отсутствуют нечетные поезда для отправления на перегон, ограниченный станциями, между которыми прекратилась связь, то ДСП станции, имеющий право отправления первого поезда, если ему известно о наличии к отправлению на этот перегон поезда с соседней станции, посылает на эту станцию извещение, заполненное по форме В: форма В: «Ожидаю от Вас поезд. ДСП Петров».
На перегонах, не оборудованных двусторонней автоблокировкой, для пересылки письменных извещений формы В разрешается использовать несъемные дрезины, одиночные локомотивы, а также другие транспортные средства.
Движение поездов на однопутных перегонах
Форма В
ИДП Прил.№6 п.8

## Slide 22: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
После получения ДСП станции извещения форм А, Б или В движение поездов по письменным извещениям считается установленным.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.9

## Slide 23: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Отправление поездов, следующих в одном направлении, должно производиться через промежуток времени, необходимый для проследования впереди отправленным поездом всего межстанционного перегона, с прибавлением 3 мин.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.10

## Slide 24: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Путевые посты, действовавшие до перерыва связи как раздельные пункты, участия в движении поездов не принимают.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.10

## Slide 25: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Если до перерыва действия всех установленных средств сигнализации и связи со станции был отправлен поезд преимущественного направления на примыкание на перегоне, а уведомление от ДСП поста о прибытии поезда и уборке его на примыкание не получено, то перегон считается занятым на все время, необходимое для проследования поезда до вспомогательного поста и уборки его на примыкание, с прибавлением 3 мин.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.10
на примыкание
межстанционный
перегон
вспомогательный
пост

## Slide 26: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
ДСП поста после уборки поезда на примыкание обязан установить стрелку примыкания в нормальное положение (по главному пути) и не допускать выхода подвижного состава на главный путь до восстановления связи с ДСП соседних станций.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.10
на примыкание
межстанционный
перегон

## Slide 27: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
В течение перерыва действия всех средств сигнализации и связи поезда отправляются по разрешениям на бланке ДУ-56.
Чтобы не прерывать связи друг с другом, ДСП станций впредь до восстановления нормального действия устройств сигнализации и связи обязаны пересылать с машинистом ведущего локомотива каждого поезда в том и другом направлении письменные извещения по форме А или Б о дальнейшем отправлении поездов.
Движение поездов на однопутных перегонах
Форма А
Форма Б
ИДП Прил.№6 п.11
ДУ-56
ДУ-55
Н
Н1
Н1
Н3
Станция А
Станция Б

## Slide 28: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Извещения по формам А, Б и В на обеих станциях записываются в журнал поездных телефонограмм.
Переход на движение поездов при посредстве письменных извещений оформляется в журнале поездных телефонограмм записью следующего содержания:
«Дата 20 октября 2020 года, 01 ч 20 мин. В связи с перерывом действия всех средств сигнализации и связи на перегоне В – А движение поездов установлено при посредстве письменных извещений.
ДСП станции В Шевченко (подпись)»
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.11

## Slide 29: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
После восстановления действия соответствующих средств сигнализации и связи движение поездов по этим видам связи возобновляется приказом ДНЦ, который обязан предварительно проверить свободность перегона.
Движение поездов на однопутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.11
Н
Н1
Н1
Н3
Станция А
Станция Б
Приказ №5, время 12 ч 32 м
Движение поездов на перегоне А-Б устанавливается по полуавтоблокировке.
ДНЦ Ежова

## Slide 30: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Движение поездов на двухпутных перегонах
На двухпутных перегонах при перерыве действия всех средств сигнализации и связи поезда отправляются по правильному пути с разграничением их временем, положенным по расписанию для проследования поездом перегона, с прибавлением 3 мин., если в момент перерыва связи блокировка была установлена в соответствующем направлении.
ИДП Прил.№6 п.17

## Slide 31: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Если ДСП станции до перерыва действия всех средств сигнализации и связи было дано согласие на отправление поезда с соседней станции по неправильному пути, то после прибытия этого поезда на станцию, перед отправлением первого поезда по правильному пути ДСП станции должен убедиться в свободности перегона от встречных поездов.
Движение поездов на двухпутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.17

## Slide 32: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
При наличии между станциями путевых постов, действовавших до перерыва связи как раздельные пункты перегона, эти посты остаются действующими и при перерыве связи.
Движение поездов на двухпутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.18

## Slide 33: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Получив требование о высылке восстановительного поезда (специального самоходного подвижного состава), пожарного поезда или вспомогательного локомотива, когда его необходимо отправить по неправильному пути, ДСП станции обязан убедиться в свободности этого пути от поездов (от станции до места, куда необходимо высылать помощь).
Движение поездов на двухпутных перегонах
свободность пути
ИДП Прил.№6 п.19

## Slide 34: Движение поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи
Движение поездов на двухпутных перегонах
ИДП Прил.№6 п.20
Приказ №66, время 17 ч 02 м
Движение поездов на перегоне А-Б устанавливается по сигналам автоблокировки.
ДНЦ Фокин
После восстановления соответствующих средств сигнализации и связи движение поездов по этим видам связи возобновляется приказом ДНЦ, а при отсутствии диспетчерской связи — каждой станцией по правильному для нее пути.

## Slide 35: Опережающее задание по следующей теме:
ПТЭ Приложение №6 п.103-109; ИДП Приложение №7; ИСИ Раздел IV;
Распоряжение №2580р от 12.12.02017 г.
1. Порядок затребования и назначение восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.
2. Разрешение на отправление восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.
3. Порядок следования внеочередного поезда.
4. Обязанности локомотивной бригады при разрыве поезда на перегоне.
5. Возвращение поезда с перегона на станцию отправления.
6. Оказание помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда.
7. Действия машиниста локомотива, оказывающего помощь поезду, остановившемуся на перегоне.
8. Регламент переговоров.
Движение восстановительных, пожарных поездов и
вспомогательных локомотивов.