## Slide 1: ОАО "РЖД"
Полуавтоматическая блокировка
.

## Slide 2: Полуавтоматическая блокировка
Назначение и область определения ПАБ.
Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ПАБ; общие принципы работы; обеспечение безопасности движения поездов; классификация систем.
Релейная полуавтоматическая блокировка системы ГТСС (РПБ ГТСС); аппараты управления и порядок работы на них при приеме и отправлении поездов.
Способы фиксации проследования поезда при ПАБ.
Назначение и виды блок-постов, порядок действий сигналиста и ДСП при проследовании поездов через блок-пост.
Курс лекций Глава 7 стр. 40-44

## Slide 3: Движение поездов при полуавтоблокировки
Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) относится к перегонным устройствам и служит для интервального регулирования движения поездов на однопутных и двухпутных малодеятельных участках железных дорог.
При полуавтоблокировке управление сигналами осуществляется частично вручную ДСП станции или дежурного по путевому посту, а частично - автоматически от воздействия движущегося поезда на путевые приборы и рельсовые цепи. Ограждаемым (блокируемым) отрезком пути при ПАБ является межстанционный (между раздельными пунктами) или межпостовой перегон (часть перегона между станцией и путевым постом, либо между постами).
выходной светофор
входной светофор

## Slide 4: Движение поездов при полуавтоблокировки
При полуавтоматической блокировке (ПАБ) разрешением на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного или проходного светофора. Если перегон достаточно длинный, то для увеличения пропускной способности на нем размещают путевой пост, который делит перегон на два блок-участка. На перегоне может находиться только один поезд.
(ИДП Прил.№3 п.1)

## Slide 5: Движение поездов при полуавтоблокировки
Выходными светофорами на участках, оборудованных ПАБ, подаются сигналы:
1. один зеленый огонь — разрешается поезду отправиться со станции и следовать с установленной скоростью; перегон до следующей станции (путевого поста) свободен.
2. один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал;
3. два желтых огня — разрешается поезду отправиться со станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; перегон до следующей станции (путевого поста) свободен;
4. два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешается поезду отправиться со станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; перегон до следующей станции (путевого поста) свободен; входной светофор следующей станции открыт.
(ИСИ Прил.№7 п.14,23)
Проходными светофорами на участках, оборудованных ПАБ, подаются сигналы:
1. один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью; перегон до следующей железнодорожной станции (путевого поста) свободен;
2. один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал

## Slide 6: Движение поездов при полуавтоблокировки
Предупредительными светофорами перед входными, проходными и светофорами прикрытия на участках, не оборудованных автоблокировкой, подаются сигналы:
1. один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью; основной светофор открыт;
2. один желтый огонь — разрешается движение с готовностью остановиться; основной светофор закрыт;
3. один желтый мигающий огонь — разрешается движение с установленной скоростью; входной светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; поезд принимается на боковой путь станции.
(ИСИ Прил.№7 п.27)

## Slide 7: Движение поездов при полуавтоблокировке
Согласно требованиям ПТЭ устройства ПАБ не должны допускать открытия выходного или проходного светофора до освобождения подвижным составом межстанционного или межпостового перегона, а также самопроизвольного закрытия светофора вследствие перехода с основного на резервное энергоснабжение и наоборот. Для этого на каждой станции (на путевом посту) ограждаемого перегона устанавливают блок-аппараты, связанные друг с другом электрической сетью таким образом, что для пользования сигналами от дежурного по станции или посту требуется выполнить необходимые действия в определенной последовательности.
(ПТЭ Прил.№3 п.20)

## Slide 8
Основными составляющими ПАБ являются:
– блокирующие устройства (БУ), которые воздействуют на путевые светофоры;
– линии связи (ЛС);
– датчики информации (ДИ);
– пульт-табло управления ДСП.
В зависимости от количества
путей на перегоне различают
одно– и двухпутную ПАБ.
Движение поездов при полуавтоблокировке
Линейная цепь
Линии связи
БУ
БУ
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП

## Slide 9: Полуавтоматическая блокировка
На железных дорогах используются в основном релейные системы ПАБ Гипротранссигналсвязи (РПБ ГТСС). В релейных системах все блокировочные зависимости и необходимые замыкания осуществляются с помощью реле, что повышает надежность действия этих систем, производительность и культуру труда обслуживающего персонала.
При релейных системах ПАБ используется светофорная сигнализация.

## Slide 10: Полуавтоматическая блокировка
Релейная ПАБ системы ГТСС применяется на одно- и двухпутных участках со станциями, оборудованными стрелочными централизаторами, маршрутно-контрольными устройствами или ЭЦ стрелок и сигналов. В этой системе все блокировочные зависимости выполняются с помощью релейной аппаратуры. Блокировочные сигналы подаются с помощью нажатия кнопок, а прохождение этих сигналов контролируется лампочками на аппарате управления.
В РПБ ГТСС применяют аппараты двух типов: пульт - статив РПБ на станциях, оборудованных маршрутно-контрольными устройствами (МКУ), и пульт-статив ПСРБ-2 на станциях, оборудованных стрелочными централизаторами.

## Slide 11: Полуавтоматическая блокировка
Пульт- статив РПБ имеет такие же лампочки и кнопки, как и пульт- статив ПСРБ-2, но схематический план путей станции отсутствует. На станциях, оборудованных ЭЦ, кнопки управления и контрольные лампочки РПБ размещаются на пульте управления, а релейная аппаратура — на стативах ЭЦ.

## Slide 12: Полуавтоматическая блокировка
При РПБ ГТСС в качестве входных, выходных, проходных и предупредительных сигналов служат светофоры. Пульты - стативы станций, ограничивающих перегон, связаны между собой линейной цепью. Для этой цели используются провода межстанционной связи или специально подвешенные провода. Электропитание станционных устройств РПБ осуществляется постоянным током через преобразователь типа ППШ и выпрямительные устройства.
Подача прибытия
Подача прибытия

## Slide 13: Полуавтоматическая блокировка
Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Для управления устройствами РПБ и контроля работы на пульте-табло для каждого направления движения по перегону устанавливаются: трехпозиционные кнопки Н(Ч) для открытия входного светофора; ЧО(НО) — для открытия выходного светофора; ДС/ОС — для дачи (при нажатии) и отмены (при вытягивании) согласия на отправление поезда; НВЗ (ЧВЗ) — для выключения звонка;

## Slide 14: Полуавтоматическая блокировка
Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Для управления устройствами РПБ и контроля работы на пульте-табло для каждого направления движения по перегону устанавливаются: двухпозиционные кнопки ДП для дачи блокировочного сигнала прибытия поезда; ЧОХ (НОХ) — для отправления хозяйственного поезда; ИП — для искусственного возбуждения реле прибытия поезда (с возвратной пружиной и счетчиком нажатий);

## Slide 15: Полуавтоматическая блокировка
Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Для управления устройствами РПБ и контроля работы на пульте-табло для каждого направления движения по перегону устанавливаются: кнопка Приглас. Н(Ч) — для включения на входном светофоре пригласительного огня (с возвратной пружиной и счетчиком нажатий); контрольные лампочки: желтая ДС, контролирующая дачу согласия на отправление поезда со смежной станции; зеленая ПС, контролирующая получение согласия на отправление поезда со станции приема;

## Slide 16: Полуавтоматическая блокировка
Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Для управления устройствами РПБ и контроля работы на пульте-табло для каждого направления движения по перегону устанавливаются: красная ПО, контролирующая занятость перегона отправленным со станции поездом; красная ПП, контролирующая занятость перегона прибывающим на станцию поездом; белая ФП, контролирующая фактическое прибытие поезда на станцию; белые лампочки по концам изображения приемо-отправочных путей, контролирующие установку маршрута.

## Slide 17: Движение поездов при полуавтоблокировке
На однопутных участках для открытия выходного светофора необходимо предварительно получить по блок-аппарату от ДСП соседней станции блокировочный сигнал согласия или переключить блок-систему на соответствующее направление движения.
Перед отправлением поезда ДСП станции, приготовив маршрут отправления, открывает выходной светофор.
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Получение согласия (ПС)
(ИДП Прил.№3 п.1)
Линейная цепь
№2731
Н2
Ч2
Ч1
Н3
Запрос на отправление
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП

## Slide 18: Движение поездов при полуавтоблокировке
Одновременно с открытием выходного светофора на соседнюю станцию автоматически подается блокировочный сигнал об отправлении поезда ПО. После прохода поездом выходного светофора ДСП станции по телефону извещает ДСП соседней станции о времени фактического отправления поезда.
Путевое отправление (ПО)
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Линейная цепь
(ИДП Прил.№3 п.4)
№2731
Н2
Ч1
Ч2
Н3
Н1
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП

## Slide 19: Движение поездов при полуавтоблокировке
Перед приемом поезда ДСП станции заблаговременно приготавливает маршрут приема и открывает входной светофор. После прохода прибывающим поездом входного светофора последний автоматически закрывается или ДСП станции устанавливает сигнальную кнопку (рукоятку) в положение закрытия сигнала, если на станции нет электрической изоляции путей и стрелок (ЭЦ).
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Н1
Ч2
Н2
Н
Ч1
Линейная цепь
(ИДП Прил.№3 п.1)
№2731
Н3
Прибытие поезда (ПП)
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП

## Slide 20: Движение поездов при полуавтоблокировке
Убедившись в прибытии поезда на станцию в полном составе, ДСП станции подает на станцию отправления блокировочный сигнал прибытия ПП, а также по телефону извещает ДСП станции отправления о времени прибытия поезда.
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Н1
Ч2
Н2
Линейная цепь
(ИДП Прил.№3 п.1)
№2731
Н3
Прибытие поезда (ПП)
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП

## Slide 21
Движение поездов при полуавтоблокировке
*запрещающее показание всех выходных светофоров заблокировано
ДСП ст.А делает запрос по телефону у ДСП ст.Б о возможности отправления
*блокировка светофоров на ст.А снимается
ДСП ст.Б нажимает кнопку «ДС»- «Дача согласия», а у ДСП ст.А загорается лампа «ПС»- получение согласия»
ДСП ст.А готовит маршрут отправления и открывает выходной светофор. Поезд отправляется.
*на ст. А загорается лампа «ПО», а на ст.Б – «ПП».
По прибытии поезда на ст. Б ДСП убеждается в полном прибытии состава и нажимает кнопку «ДП» - «Дача прибытия».
*на ст.А посылается блок-сигнал «ПП» и лампа «ПО» гаснет.
Цикл действий ДСП при отправлении поезда при ПАБ

## Slide 22
Движение поездов при полуавтоблокировке
Пульт-табло
ДСП
Ст. А
Пульт-табло
ДСП
Н3
Н1
1П
ПН
Н
Путевое отправление (ПО) нечетное
Путевое отправление (ПО) четное
3П
IIП
4П
Ч4
Ч2
3П
IП
4П
ПЧ
Ч
При двухпутном межстанционном перегоне по каждому из путей обеспечивается движение только в одном направлении, которое принимается за нормальное, поэтому при ПАБ поезда следует ограждать только с «хвоста», так как встречное столкновение исключается. При этом дежурному по станции для того, чтобы отправить поезд на перегон, не нужно запрашивать разрешение с соседней станции.

## Slide 23
После отправления поезда на перегон выходной светофор перекрывается на запрещающий и он не может быть открыт до тех пор, пока с соседней станции не будет получен сигнал о том, что поезд прибыл в полном составе. Такая система ПАБ называется односторонней.
Убедившись в прибытии поезда на станцию в полном составе, ДСП станции подает на станцию отправления блокировочный сигнал прибытия, а также по телефону извещает ДСП станции отправления о времени прибытия поезда.
Движение поездов при полуавтоблокировке
Пульт-табло
ДСП
Ст. А
Пульт-табло
ДСП
Н3
Н1
1П
ПН
Н
3П
IIП
4П
Ч4
Ч2
3П
IП
4П
ПЧ
Ч
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Прибытие поезда (ПП) четное
Прибытие поезда (ПП) нечетное

## Slide 24: Движение поездов при полуавтоблокировке
ДСП станции запрещается передавать на станцию отправления уведомление о прибытии поезда и блокировочный сигнал прибытия, если он предварительно не убедится в том, что поезд с перегона прибыл в полном составе.
В прибытии поезда на станцию в полном составе ДСП станции убеждается по наличию поездного сигнала на последнем хвостовом вагоне поезда лично или по докладам других работников станции указанным в ТРА станции.
(ИДП Прил.№3 п.2)

## Slide 25: Полуавтоматическая блокировка
Системы фиксации проследования и контроля прибытия поезда. В ПАБ имеются устройства, фиксирующие проследование поездов и осуществляющие при приеме и отправлении автоматическое закрытие входных и выходных светофоров. Прибытие поезда с перегона на станцию контролируется приборами блокировки, позволяющими после разделки маршрута приема послать на станцию отправления блокировочный сигнал ПП «путевое прибытие». При ПАБ на главных и приемо-отправочных путях станций, а также в стрелочных горловинах устраивают рельсовые цепи. Автоматическое закрытие входных и выходных сигналов осуществляется от воздействия колесных пар поезда на рельсовую цепь (РЦ).
Н

## Slide 26: Движение поездов при полуавтоблокировке
Прибытие поезда (ПП)
При наличии устройств автоматического контроля прибытия поезда (УКП СО) на станцию в полном составе ДСП станции после прибытия поезда убеждается в свободности перегона по индикации на аппаратах управления этих устройств, блокировочный сигнал прибытия в этом случае может подаваться автоматически.

## Slide 27: Полуавтоматическая блокировка
Магнитная педаль. Наибольшее распространение получила система устройств контроля состояния свободности перегона методом счета осей подвижного состава (УКП СО). Действие этой системы основано на применении путевых датчиков (магнитных педалей), которые не используют рельсовую линию для определения местонахождения поезда. Система УКП СО обеспечивает контроль состояния свободности перегона и автоматизацию процесса контроля прибытия поезда на станцию в полном составе.

## Slide 28: Полуавтоматическая блокировка
Система УКП СО состоит из двух счетных пунктов, расположенных на границах контролируемого перегона, и контролирующего устройства. Счетные пункты связаны с контролирующим устройством линейной цепью. Принцип действия системы основан на счете осей подвижного состава в каждом счетном пункте и последующем автоматическом сравнении результатов счета контролирующим устройством. При одинаковых результатах счета на каждом счетном пункте после прохода поезда по перегону вырабатывается сигнал об освобождении подвижным составом контролируемого перегона. Этот сигнал передается на аппараты управления дежурных по станциям.

## Slide 29: Движение поездов при полуавтоблокировки
ПУТЕВЫЕ ПОСТЫ. Для увеличения пропускной способности однопутных и двухпутных участков железных дорог, оборудованных устройствами ПАБ, устраивают путевые посты (блок-посты), которые могут быть постоянными, действующими круглый год, или временными, действующими в периоды интенсивных перевозок или во время "окон". Такие посты могут быть обслуживаемыми или автоматизированными.

## Slide 30: Полуавтоматическая блокировка
Путевой пост двухпутного участка позволяет отправить на перегон в каждом направлении два поезда. При отправлении со станции Б первого четного поезда (путь II) для пропуска его с первого блок-участка на второй дежурный по путевому посту нажатием сигнальной кнопки ЧС открывает проходной светофор ЧБ. После проследования поезда по изолированным участкам 2П и 4П путевого поста проходной светофор ЧБ автоматически закрывается, так как срабатывает схема фиксации проследования поезда. Убедившись, что поезд проследовал в полном составе, дежурный по посту подает на станцию отправления блокировочный сигнал ЧП проследования поезда.

## Slide 31: Полуавтоматическая блокировка
На станцию прибытия А блокировочный сигнал о вступлении поезда на второй блок-участок подается автоматически в момент закрытия проходного светофора ЧБ. Получив сигнал проследования, дежурный по станции отправления может отправить второй поезд на перегон вслед первому. Открытие проходного светофора ЧБ для пропуска второго поезда возможно только после прибытия первого поезда на станцию прибытия А и получения с этой станции сигнала прибытия, который подается нажатием на аппарате управления кнопки ЧДП.
Аналогичным образом осуществляется пропуск нечетных поездов по пути I.

## Slide 32: Полуавтоматическая блокировка
Путевой пост однопутного участка позволяет отправить на перегон в одном из направлений два поезда. Каждая станция, ограничивающая перегон, может дать на путевой пост согласие на прием поезда. Чтобы отправить поезд со станции, требуется получить согласие с путевого поста, которое он может дать только для одной станции. Проходные светофоры путевого поста нормально закрыты.
Для автоматизации работы путевых постов используют электрические рельсовые цепи или другие автоматические устройства, которые позволяют обеспечить контроль проследования поезда за проходной светофор, автоматизацию его работы и контроль прибытия поездов на станции в полном составе.

## Slide 33: Движение поездов при полуавтоблокировке
Если прибывающий на станцию поезд имел непредвиденную остановку на перегоне из-за самоторможения и срабатывания сигнализации разрыва тормозной магистрали, машинист поезда, должен сообщить ДСП станции о такой остановке по радиосвязи, а при невозможности передачи такого сообщения с перегона — остановиться на станции для личной передачи этого сообщения ДСП станции. Контроль за следованием поезда в полном составе в этих случаях возлагается как на работников станции, так и на локомотивную бригаду.
Н1
Ч2
(ИДП Прил.№3 п.2)
ДСП не убедился
в прибытии поезда в полном составе полном
Отсутствует счетчик количества
осей
На перегоне остались вагоны
Н2
№2731
Н3

## Slide 34: Движение поездов при полуавтоблокировке
Если при свободном перегоне и правильно установленном маршруте отправления выходной светофор не открывается из-за ложной занятости изолированного стрелочного участка, ДСП станции после проверки фактической свободности этого участка с согласия ДНЦ может открыть выходной светофор после предварительного нажатия кнопки «Выключение контроля свободности стрелочных изолированных участков в маршрутах отправления» (при ее наличии).
(ИДП Прил.№3 п.5)
Ч2
Н2
Н1
Л.З.
Ст. А
Ст. Б
№2563
№6652
Н3
Ч1

## Slide 35: Движение поездов при полуавтоблокировке
Если после открытия выходного светофора поезд не будет отправлен, ДСП станции обязан: *закрыть выходной светофор, *сделать об этом запись в журнале движения поездов и *сообщить о задержке поезда на соседний раздельный пункт и ДНЦ.
(ИДП Прил.№3 п.6)
Ч2
Ст. Б
Н2
Н3
Н1
Ст. А
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Путевое отправление (ПО)
№2563
№6652
НП
Ч1
Ч3

## Slide 36: Движение поездов при полуавтоблокировке
Отправление задержанного или другого поезда того же направления производится при закрытом выходном светофоре по разрешению на бланке ДУ-52 с заполнением пункта I.
(ИДП Прил.№3 п.6)
Ч2
Ст. Б
Н2
Н3
Н1
Ст. А
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Путевое отправление (ПО)
Соседний раздельный пункт о времени фактического отправления поезда уведомляется по телефону.
№2563
№6652
НП
Ч1
Ч3

## Slide 37: Движение поездов при полуавтоблокировке
Разрешение на бланке ДУ-52 с заполнением пункта I выдается машинисту ведущего локомотива также в случаях самопроизвольного закрытия выходного светофора (вследствие ложной занятости изолированной секции, перегорания светофорной лампы или ошибочного закрытия выходного светофора) при исправном действии блокировки.
(ИДП Прил.№3 п.6)
Ч2
Ст. Б
Н2
Н3
Н1
Ст. А
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Путевое отправление (ПО)
№2563
63
№2563
1
13
3
Б
2021
Ст. А
№4901
№6652
Ч3
Ч1
НП

## Slide 38: Движение поездов при полуавтоблокировке
На станциях, где устройства поездной радиосвязи оборудованы системой автоматической регистрации переговоров, вместо выдачи разрешения на бланке ДУ-52 машинисту поезда может быть передан по радиосвязи фиксируемый на регистраторе переговоров приказ об отправлении.
(ИДП Прил.№3 п.6)
Ч2
Ст. Б
Н2
Н3
Н1
Ст. А
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Путевое отправление (ПО)
№4901
№6652
Ч3
Ч1
НП

## Slide 39: Движение поездов при полуавтоблокировке
Регистрируемый приказ ДСП по радиосвязи, фиксируемый на регистраторе, об отправлении поезда по запрещающему показанию светофора на перегон, оборудованный ПАБ (на станциях, где устройства поездной радиосвязи оборудованы системой автоматической регистрации переговоров, вместо выдачи письменного разрешения зеленого цвета ф. ДУ-52 с заполнением п.I)
Приказ № 7, время 20 час 33 мин.
Разрешаю поезду №2563 отправиться с 1 пути по 1 главному пути и следовать до станции Б. Перегон свободен.
ДСП Краснов
Машинист обязан полностью повторить текст приказа.
ДСП станции – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте»
(ИДП Прил.№20 п.40)

## Slide 40: Движение поездов при полуавтоблокировке
На станциях, имеющих устройства, которые при свободном перегоне позволяют повторно открыть выходной светофор, отправление поезда производится по вновь открытому выходному светофору. Воспользоваться устройствами для повторного открытия выходного светофора ДСП станции может только с согласия ДНЦ.
(ИДП Прил.№3 п.6)

## Slide 41: Движение поездов при полуавтоблокировке
Если на станции, ограничивающей однопутный перегон, после открытия выходного светофора появится необходимость задержать поезд и отправить на этот перегон с соседней станции поезд встречного направления, выходной светофор закрывается, пользование ПАБ прекращается и движение поездов устанавливается по телефонным средствам связи (ТСС).
(ИДП Прил.№3 п.7)
Ч2
Ст. Б
Н2
Н3
Н1
Ст. А
Пульты заблокированы до прибытия поезда
Путевое отправление (ПО)
№2563
№4901
В этом случае машинистам поездов, следующим во встречном направлении, на право занятия перегона выдаются Путевые записки.
№6652
6652
Ст. Б
21
2020
03
18
41
1
Ст. А
Сомов
НП
Ч3
Ч1

## Slide 42: Движение поездов при полуавтоблокировке
Н
Б/п
К неисправностям, при которых действие полуавтоматической блокировки должно быть
прекращено, относятся:

## Slide 43: Движение поездов при полуавтоблокировке
1. Невозможность закрытия выходного
Станция А
Станция Б
Н3
Н
Ч1
Ч2
Ч3
Ч
или проходного светофора.
Станция А
Станция Б
Ч3
Ч1
Ч2
Н
Ч
Н3
Н3
Н1
Н1
Н2
Блок-пост
НБ
(ИДП Прил.№3 п.19)

## Slide 44: Движение поездов при полуавтоблокировке
2. Невозможность открытия выходного
Станция А
Станция Б
Н3
Н
Ч1
Ч2
Ч3
Ч
или проходного светофора при свободном перегоне (в том числе возможность выключения контроля свободности изолированных участков);
Станция А
Станция Б
Ч3
Ч1
Ч2
Н
Ч
Н3
Н3
Н1
Н1
Н2
Блок-пост
НБ
(ИДП Прил.№3 п.19)

## Slide 45: Движение поездов при полуавтоблокировке
3. Произвольное получение блокировочных сигналов;
Получение согласия (ПС)
(ИДП Прил.№3 п.19)
Линейная цепь
№2731
Н2
Ч2
Ч1
Н3
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП
Запрос о даче согласия на отправление не посылался
Запрос на отправление

## Slide 46: Движение поездов при полуавтоблокировке
4. Невозможность подачи или получения блокировочных сигналов;
Получение согласия (ПС)
(ИДП Прил.№3 п.19)
Линейная цепь
№2731
Н2
Ч2
Ч1
Н3
Пульт-табло
ДСП
Пульт-табло
ДСП
Запрос на отправление

## Slide 47: Движение поездов при полуавтоблокировке
5. Отсутствие пломб на аппарате управления (за исключением пломб на педальной замычке или вспомогательной кнопке).
(ИДП Прил.№3 п.19)

## Slide 48: Движение поездов при полуавтоблокировке
ДСП ст. А,Б Приказ №7 от 21.01.21г. отменяется с 10 ч 00 мин движение поездов на перегоне А-Б восстанавливается по полуавтоблокировке. Перегон А-Б от поездов свободен. ДНЦ Петров
(ИДП Прил.№3 п.21)
№2731
Н2
Ч2
Ч1
Н3
ДУ-50
Приказ №7 Время 23 ч 40 м ДСП ст. А,Б Ввиду невозможности открытия выходного светофора на перегоне А - Б с 23 ч 42 мин действие ПАБ прекращается и устанавливается движение поездов по телефонным средствам связи по правилам однопутного движения. Перегон А – Б от поездов свободен. ДНЦ Петров
ДСП ст. А
ДСП ст. Б
ДНЦ
При неисправности ПАБ движение на перегоне осуществляется по телефонным средствам связи с выдачей машинисту путевой записки ДУ-50.
Переход на телефонные средства связи (ТСС), а также возобновление движения поездов по блокировке осуществляются приказом ДНЦ после предварительной проверки через ДСП станций свободности перегона.

## Slide 49: Движение поездов при полуавтоблокировке
Проследование поездами маршрутного светофора с запрещающим показанием (до выходного светофора) может осуществляться:
1. по пригласительному сигналу;
2. по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
3. по разрешению на бланке ДУ-52 с заполнением пункта I при соответствующем изменении текста от руки.
Станция А
Станция Б
Н1
Н
Ч1
Ч2
Ч3
Ч
(ИДП Прил.№3 п.23)
№2547
Н3
МН3
Н2

## Slide 50: Таблица последовательности работы устройств и индикация на пульте управления при однопутной релейной ПАБ

## Slide 51: Движение поездов при полуавтоблокировке
Последовательность работы устройств однопутной РПБ показана в виде таблицы на рис. 2.2.
Отправление поезда со станции А на однопутном участке возможно лишь после получения согласия от ДСП станции Б. После запроса по телефону (действие 1) дежурный по станции Б дает устное согласие (действие 1а) на отправление к нему поезда со станции А и нажимает кнопку дачи согласия ДС (действие 2). По линейной цепи станция А принимает со станции Б блокировочный сигнал ПС (действие 2а). На станции Б загорается желтая лампочка ДС, а на станции А — зеленая лампочка ПС. Пока дежурный по станции А не открыл выходной сигнал, дежурный по станции Б может отменить согласие путем вытягивания кнопки ДС/ОС на себя. После этого система блокировки приходит в нормальное состояние. Для отправления поезда дежурный по станции А совместно со стрелочником устанавливает маршрут отправления со 2-го пути (действие 3) и на табло загорается белая лампочка, контролирующая правильность установленного маршрута и свободность 2-го пути. Далее ДСП станции А нажимает сигнальную кнопку НО и открывает выходной светофор Н2 (действие 4). В повторителе на табло включается зеленая лампочка Н2, зеленая лампочка ПС гаснет и загорается красная лампочка ПО. В это время на станцию Б посылается блокировочный сигнал ПО, от которого загорается красная лампочка ПП, а желтая ДС гаснет (действие 4а).

## Slide 52: Движение поездов при полуавтоблокировке
Последовательность работы устройств однопутной РПБ показана в виде таблицы на рис. 2.2.
Одновременно включается звонок, привлекающий внимание ДСП к аппарату. Лампочки ПО и ПП горят все время следования поезда по перегону. При отправлении поезда со станции срабатывает схема фиксации проследования поезда, выходной светофор закрывается, в повторителе Н2 гаснет зеленая лампочка, красная лампочка ПО продолжает гореть и фиксировать занятость перегона отправленным поездом (действие 5). После выхода поезда на перегон ДСП станции А совместно со стрелочником разделывает маршрут отправления и на втором пути гаснет белая лампочка (действие 6). Для приема поезда ДСП станции Б совместно со стрелочником готовит маршрут приема на 1 путь, установка которого контролируется на табло загоранием белой лампочки этого пути (действие 7). Затем ДСП нажимает сигнальную кнопку Н и открывает входной светофор. В повторителе входного светофора Н красная лампочка гаснет и загорается зеленая. Красная лампочка ПП продолжает гореть и контролировать занятость перегона прибывающим поездом (действие 8). После прохода поезда по устройствам фиксации его проследования входной светофор закрывается, в его повторителе на табло загорается красная лампочка, а зеленая гаснет; загорается белая лампочка ФП, контролирующая прибытие поезда на станцию Б (действие 9).

## Slide 53: Движение поездов при полуавтоблокировке
Последовательность работы устройств однопутной РПБ показана в виде таблицы на рис. 2.2.
Дежурный по станции Б разделывает маршрут приема, на табло гаснет белая лампочка установки маршрута (действие 10). Затем ДСП нажимает кнопку дачи прибытия поезда ДП (действие 11). По линейной цепи устройств РПБ посылается блокировочный сигнал ПП, от которого на станции Б гаснут лампочки ПП и ФП, а на станции А — лампочка ПО (действие 11а). Устройства РПБ приходят в нормальное состояние. Если по прибытии поезда лампочка ФП не загорается, то это указывает на неисправность устройств контроля прибытия поезда. В этом случае блокировочный сигнал ПП подается нажатием сначала кнопки ИФП со счетчиком, а затем кнопки дачи прибытия ДП.

## Slide 54: Закрепление материала
1. Дайте определение полуавтоматической блокировке;
2. Укажите недостатки полуавтоматической блокировки;
3. Расскажите о требованиях ПТЭ к устройствам ПАБ;
4. Укажите количество поездов, которые могут находится на перегоне, оборудованном ПАБ;
5. Перечислите неисправности, при которых действие ПАБ закрывается;
6. Расскажите о действиях ДСП при приеме и отправлении поездов.
7. Какое назначение путевых постов при ПАБ?

## Slide 55: Опережающее задание по следующей теме:
Курс лекций Глава 8 стр. 44-54
1.Преимущества автоблокировки перед ПАБ; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств автоблокировки.
2.Общие принципы интервального регулирования движения поездов. Классификация систем автоблокировки.
3.Принципы построения и работы двухпутной односторонней автоблокировки постоянного и переменного тока.
4.Особенности работы автоблокировки с централизованным расположением аппаратуры АБТЦ.
5.Особенности построения и работы однопутной двусторонней АБ. Способы и порядок изменения направления движения на однопутных участках.
6.Общие сведения о двухпутной двусторонней автоблокировке.
7.Порядок организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона.
Актуализация домашнего задания: Проработка учебной литературы и составление конспекта по ПАБ. Курс лекций, Глава 7, стр. 40-44. Подготовка к практическому занятию №7 оформление отчетов (ответы на контрольные вопросы).
Автоматическая блокировка