## Slide 1
Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам

## Slide 2: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
ПТЭ Раздел V Сооружения и устройства путевого хозяйства п. 51,52,55,56
Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам.
Марки крестовин стрелочных переводов.
Оборудование нецентрализованных стрелок контрольными стрелочными замками.
Ремонт и текущее содержание стрелочных переводов.

## Slide 3: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ
Стрелочный перевод – устройство, служащее для перевода железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных железнодорожных путей между ними.

## Slide 4: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелка – часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным сердечником при ее наличии.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 5: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельс – стальное изделие в виде специального фасонного профиля, состоящее из головки, шейки, подошвы и предназначенное для верхнего строения рельсовых путей железнодорожного магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов и трамвайных.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 6: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рамный рельс – изготовленная из обычного рельса деталь стрелки, имеющая необходимое количество болтовых отверстий и скошенную часть головки рельса для укрытия остряка.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 7: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ
Рамные рельсы от обычных путевых отличаются: наличием в шейках, кроме отверстий на концах для стыковых накладок, дополнительных отверстий для прикрепления упорных накладок или болтов, для прикрепления самого рамного рельса к стрелочным башмакам, а также деталей для монтажа корневого устройства и деталей запорного и переводного механизмов; формой в плане — один из них прямой, другой, к которому примыкает прямой остряк основного пути, изогнут в плане; подстрожкой боковой грани головки для укрытия начала остряка от удара подрезанных гребней колес. Рамные рельсы прикрепляют к брусьям с помощью стрелочного башмака, который состоит из подкладки, стрелочной подушки с пазухой для подошвы рамного рельса и упорки с деталями её крепления. Продольному и поперечному перемещению рамных рельсов препятствуют болты, проходящие через шейку рельсов, и упорки, прикреплённые к подушкам.

## Slide 8: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Остряк стрелочного перевода – деталь стрелочного перевода, полученная в результате обработки острякового рельс.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 9: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ
Остряки позволяют изменить направление движения подвижного состава. Эти рельсы имеют мощное поперечное сечение.
Высота остряка меньше рамного рельса. Передний конец остряка называют острием, задний — корнем.
Один из двух остряков стрелки всегда прижат к соответствующему рамному рельсу, а второй в это время отведен от другого рамного рельса. Расстояние между отведенным остряком и рамным рельсом, называемое шагом остряка, должно быть достаточным, чтобы гребни колес проходящего по стрелке подвижного состава не задевали остряк.

## Slide 10: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Остряки соединяются между собой тягами, число которых зависит от длины остряков. Тяги подразделяют на контрольную, рабочую и соединительные. Соединительные (межостряковые) тяги связывают остряки, обеспечивая их правильное взаимное положение. Рабочие (переводные) тяги предназначены для перевода остряков из одного положения в другое за счет передачи тягового усилия от переводного механизма к стрелочным тягам. Контрольные тяги соединяют контрольные линейки электропривода с серьгами остряков стрелочного перевода и служат для получения контроля положения остряков
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 11: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелочная крестовина – часть железнодорожного стрелочного перевода или ромбовидного скрещения железнодорожных путей в виде клиновидного сердечника и двух усовиков, обеспечивающая безопасное для движения железнодорожного подвижного состава пересечение правого рельса одного пути с левым рельсом другого пути. Крестовины обеспечивают прохождение колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути рельсовой нитью другого.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 12: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ
Контррельс представляет собой специальное устройство из металлического профиля, который укладывается внутри колеи, параллельно основным путевым рельсам на заданном расстоянии.
Контррельсы служат для направления колес при их движении в соответствующий желоб крестовины. Контррельс своей средней частью должен перекрывать вредное пространство от горла до сечения сердечника шириной 40 мм.

## Slide 13: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелка нецентрализованная – стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 14: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелка централизованная – стрелка, остряки которой (а при наличии крестовины с подвижным сердечником и сердечник) переводятся специальным механизмом (электроприводом), управляемым с одного центрального пункта.
Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ

## Slide 15: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования и железнодорожных путях необщего пользования по мощности и состоянию должны соответствовать условиям их эксплуатации (грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоростям движения поездов).
(ПТЭ Раздел V п.51)

## Slide 16: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
С учетом заданных параметров грузонапряженности, осевых нагрузок и скоростей движения поездов, рельсы и стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования по мощности и состоянию должны содержаться в соответствии с Правилами назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р.

## Slide 17: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы классифицируют по типам, назначению, термическому упрочнению, минимальной твердости поверхности катания, точности изготовления профиля, значениям отклонений от прямолинейности, качеству поверхности, наличию отверстий в шейке рельса и другим параметрам.

## Slide 18: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Тип рельсов обозначают буквой «Р» и двузначным числом, соответствующим значению массы в килограммах (округленному до целого) одного метра рельса данного профиля (пример – условные обозначения типа рельсов: Р50, Р65, Р75).
По типам: - Р50;
- Р65;
Р65К (для наружных нитей кривых участков пути);
Р75.

## Slide 19: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы подразделяются:
По назначению:
рельсы общего назначения
рельсы специального назначения
рельсы низкотемпературной надежности (НН)
рельсы повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК)
рельсы для скоростного совмещенного движения (СС)
рельсы для высокоскоростного движения (ВС)
По способу выплавки стали:
в конвертере (К)
в электропечи (Э)

## Slide 20: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы подразделяются:
По термическому упрочнению:
термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному
упрочнению по сечению рельса (ДТ)
термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ)
по классу прочности (минимальной твердости):
370, 350 (термоупрочненные)
нетермоупрочненные (НТ)
320, 300, 260
(нетермоупрочненные)

## Slide 21: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы подразделяются:
По классу точности изготовления профиля (классу профиля):
ХХ
Х
Y
По классу прямолинейности:
В
А
С
По классу качества поверхности:
Е
Р
По наличию болтовых отверстий на концах:
с отверстиями
без отверстий

## Slide 22: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Рельсы железнодорожного пути (на прямых и в кривых участках) должны иметь установку с уклоном внутрь рельсовой колеи по отношению к верхней постели шпал (далее - подуклонка) 1/20 (наклон внутрь колеи относительно поверхности шпал), если иное не предусмотрено проектной документацией.
Шпа́ла — опора для рельсов в виде брусьев или железобетонных изделий.
(ПТЭ Раздел V п.51)

## Slide 23: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Подуклонка рельсов – угол наклона плоскости подрельсовой площадки к продольной оси шпалы, измеряемый в вертикальной плоскости.
Размер подуклонки рельсов определяется коничностью основных рабочих частей бандажей (поверхности катания) новых колес подвижного состава. Коничность бандажей колесных пар исключает их износ в виде желоба и обеспечивает меньшую чувствительность колесных пар к неисправностям пути. Подуклонка рельсов создает лучшие условия опирания колес на рельсы, уменьшает эксцентриситет приложения нагрузки от колес и пластичной деформации головок рельсов. Она направлена внутрь колеи для лучшего сопротивления воздействию колес, стремящихся опрокинуть рельсы в наружную сторону колеи.

## Slide 24: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Подуклонка рельсов не должна быть меньше 1/60 и больше 1/12, а по внутренней рельсовой нити в кривых участках пути при возвышении наружной нити свыше 85 мм - соответственно меньше 1/30 и больше 1/12 и должны соответствовать проектной или эксплуатационной документации железнодорожного пути. Правильность подуклонки рельсов проверяют специальными шаблонами без нагрузки на путь.
(ПТЭ Раздел V п.51)
Измерение подуклонки рельсов.

## Slide 25: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелочный перевод
1
2
3
Стрелочный перевод состоит: 1-стрелка; 2 – соединительные пути; 3 – комплект крестовинной части с контррельсами.
Центром стрелочного перевода называется точка пересечения осей основного и ответвленного (бокового) путей.

## Slide 26: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Марка крестовины — тангенс угла (tgα) между рабочими гранями сердечника и выражают в градусах или отношение ширины сердечника в хвосте крестовины «К» к длине сердечника до математического центра.
Математический центр – точка пересечения продолжения рабочих кантов сердечника крестовины. Практическое острие, которым заканчивается сердечник, имеет ширину 9-12 мм.

## Slide 27: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Стрелочные переводы
классифицируются:
Стрелочный перевод с подвижным сердечником крестовины
по конструкции путей:
крестовины
без подвижных
частей
крестовины
с подвижными
элементами

## Slide 28: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
I. Одиночные стрелочные переводы:
по конфигурации путей:
1. Обыкновенные
2. Симметричные
3. Разносторонние
несимметричные
4. Несимметричные
односторонней кривизны
Несимметричные – две колеи после прохождения стрелки отклоняются от оси первоначального пути под разными углами.
Симметричные – обе колеи расходятся друг от друга под одним углом и радиусом скругления пути.

## Slide 29: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
1. Обыкновенный левый и правый стрелочный перевод
2. Симметричный стрелочный перевод
Одиночные
стрелочные переводы:

## Slide 30: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
4. Разносторонние несимметричные
3. Несимметричные односторонней кривизны
Одиночные
стрелочные переводы:

## Slide 31: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
по конфигурации путей:
Двойной стрелочный перевод: основной путь разделяется на три. В таких стрелочных переводах тесно соседствуют две стрелки. Из-за компактности и сложности конструкции двойные стрелочные переводы используются только в тех случаях, когда необходимо организовать сложное путевое развитие в стесненных местах.
II. Двойные стрелочные переводы:

## Slide 32: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
по конфигурации путей:
Несимметричный
односторонний
2. Несимметричный
разносторонний
3. Симметричный
Симметричные – одна центральная колея прямолинейна, а два боковых ответвления расходятся от нее под одинаковыми углами и радиусами скругления пути.
Несимметричные – все три колеи направлены в разные стороны и под разными углами относительно первоначального пути.
II. Двойные стрелочные переводы:

## Slide 33: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
по конфигурации путей:
III. Перекрёстные
стрелочные переводы:
Перекрестный стрелочный перевод предназначен для прохождения через него в любом из четырех направлений как прямо с пересечением перпендикулярного пути, так и с поворотом на пересекаемую колею.

## Slide 34: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Глухое пересечение
прямоугольное
косоугольное

## Slide 35: Марки крестовин стрелочных переводов
Крестовина стрелочного перевода – это элемент пути, предназначенный для пересечения рельсовых нитей под некоторым углом.
Марка крестовины – это дробь, численно равная тангенсу угла, под которым боковой путь отклоняется от прямого пути. Марка крестовины есть отношение ширины сердечника к его длине.
Разновидности крестовин по конструкции: а) сборно - рельсовая; б) с литым сердечником; в) цельнолитая; г) сборная с неподвижным сердечником.

## Slide 36: Марки крестовин стрелочных переводов
- на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по которым происходит движение пассажирских поездов – не круче 1/11;
Стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования должны иметь крестовины следующих марок:

## Slide 37: Марки крестовин стрелочных переводов
- на перекрестных переводах и одиночных, являющихся продолжением перекрестных – не круче 1/9;

## Slide 38: Марки крестовин стрелочных переводов
- стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по прямому пути перевода, допускаются крестовины марки не круче 1/9, при этом допускается отклонение движения пассажирских поездов на боковой путь по стрелочным переводам марки 1/9, если замена таких переводов на марку 1/11 вызывает переустройство стрелочных горловин, осуществить которое в данное время не представляется возможным;

## Slide 39: Марки крестовин стрелочных переводов
- на приемо-отправочных железнодорожных путях грузового движения – не круче 1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6;

## Slide 40: Марки крестовин стрелочных переводов
- на прочих железнодорожных путях – не круче 1/8, симметричных крестовин – не круче 1/4,5.

## Slide 41: Марки крестовин стрелочных переводов
Существуют обыкновенные стрелочные переводы с крестовиной марки 1/18 и 1/22, допускающие движение по отклонению со скоростями соответственно 80 км/ч и 120 км/ч.

## Slide 42: Марки крестовин стрелочных переводов
На железнодорожных путях необщего пользования допускается использование стрелочных переводов с крестовинами следующих марок:
- на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях – не круче 1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6;

## Slide 43: Марки крестовин стрелочных переводов
- на прочих железнодорожных путях – не круче 1/7, симметричных крестовин – не круче 1/4,5;

## Slide 44: Марки крестовин стрелочных переводов
- на подгорочных железнодорожных путях – не круче 1/9, симметричных – не круче 1/6.

## Slide 45: Марки крестовин стрелочных переводов
На стрелочных переводах, глухих пересечениях и примыкающих к ним путям запрещается укладка рельсов разного типа.

## Slide 46: Марки крестовин стрелочных переводов
Расстояние между отведенным остряком и рамным рельсом должно обеспечивать проход колес без касания остряка.
Разность ширины колеи и величины желоба между остряком и рамным рельсом в конце строжки остряка не должна быть более 1458 мм.
При ширине желоба менее 60 мм и при превышении данного размера (более 1458 мм) производится регулировка длины межостряковой тяги и хода остряков в конце их строжки. До выполнения работ скорость движения поездов ограничивается до 60 км/ч.

## Slide 47: Марки крестовин стрелочных переводов
Движение по стрелочному переводу от остряков к крестовине называется противошерстным; от крестовины к острякам пошерстным.

## Slide 48: Марки крестовин стрелочных переводов
Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на главных путях общего пользования должны быть уложены отбойные брусья. Отбойный брус защищает первую переводную тягу от механических повреждений, которые могут привести к сходу подвижного состава.

## Slide 49: Стрелочные контрольные замки
Контрольными стрелочными замками называются такие замки, которые при исправном их содержании гарантируют плотность прилегания остряков.

## Slide 50: Стрелочные контрольные замки
Установка таких контрольных замков обеспечивает безопасность движения поездов по нецентрализованным стрелкам, входящим в маршруты приема и отправления поездов, а дежурный по станции имеет возможность убедиться по принесенному ответственным работником ключу (плюсовому или минусовому) в правильном переводе стрелки. Взаимная зависимость этих стрелок с входными и выходными сигналами повышает безопасность движения поездов при приеме и отправлении. При наличии такой зависимости входные и выходные сигналы могут быть открыты только при готовом маршруте для принимаемого или отправляемого поезда.

## Slide 51: Стрелочные контрольные замки
расположенные на железнодорожных путях, по которым производится прием и отправление поездов;
Стрелочными контрольными замками оборудуются стрелки нецентрализованные на железнодорожных путях общего пользования:

## Slide 52: Стрелочные контрольные замки
охранные стрелки;
Охранными называют такие стрелки, по которым данный принимаемый или отправляемый поезд не проходит, но которые не позволяют подвижному составу, находящемуся на станционных путях, выйти на маршрут приема или отправления поезда.
Стрелочными контрольными замками оборудуются стрелки нецентрализованные на железнодорожных путях общего пользования:

## Slide 53: Стрелочные контрольные замки
ведущие на железнодорожные пути, выделенные для стоянки вагонов с опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами) (далее – опасные грузы класса 1 (ВМ);
ведущие на железнодорожные пути, предназначенные для стоянки восстановительных и пожарных поездов;
Стрелочными контрольными замками оборудуются стрелки нецентрализованные на железнодорожных путях общего пользования:

## Slide 54: Стрелочные контрольные замки
ведущие в предохранительные и улавливающие тупики.
Стрелочными контрольными замками оборудуются стрелки нецентрализованные на железнодорожных путях общего пользования:

## Slide 55: Стрелочные контрольные замки
нецентрализованные на железнодорожных путях необщего пользования; примыканий к главным и приемо-отправочным железнодорожным путям общего пользования;
ведущие в предохранительные и улавливающие тупики.
Контрольными стрелочными замками оборудуются стрелки:

## Slide 56: Стрелочные контрольные замки
Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) оборудует стрелки нецентрализованные стрелочными указателями в соответствии с эксплуатационной документацией в соответствии с приложением № 1 к ПТЭ.
На железнодорожном транспорте РФ применяются только типовые стрелочные указатели. Освещаемыми указателями оборудуются более ответственные стрелочные переводы, расположенные на маршрутах движения поездов, на путях производства маневров и т.п.

## Slide 57: Стрелочные контрольные замки
Стрелочные указатели должны быть правильно и прочно укреплены на фонарной стойке стрелочного перевода. Необходимо систематически проверять, соответствует ли показание стрелочного указателя положению стрелки. При проверке маршрутов приема и отправления следует обращать внимание не только на положение стрелочных указателей, но и на положение остряков стрелки.

## Slide 58: Стрелочные контрольные замки
Стрелки, включенные в электрическую централизацию, и стрелки подгорочных горловин сортировочных парков указателями не оборудуются.

## Slide 59: Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам
Блиц-опрос: Поясните значение цифр: 1. не меньше 1/60
2. не больше 1/12
3. Р65
4. уклон 1/20
5. не круче 1/11
6. не круче 1/9
7. не круче 1/6
8. не круче 1/8
9. не круче 1/4,5
10. 1/18 скорость ?
11. 1/22 скорость ?
12. Не более 1458 мм

## Slide 60: Опережающее задание по следующей теме:
Рельсы и стрелочные переводы.
Неисправности стрелочных переводов и глухих пересечений, при которых не допускается их эксплуатация.
ПТЭ Раздел V Сооружения и устройства путевого хозяйства, п. 53-54.
Неисправности стрелочных переводов и глухих пересечений, при которых не допускается их эксплуатация
Актуализация домашнего задания: ПТЭ Раздел V Сооружения и устройства путевого хозяйства, п. 51-52,55,56. Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить конспект по теме: - Марки крестовины стрелочных переводов.