## Slide 1: ОАО "РЖД"
Техническая эксплуатация технологической электросвязи
.

## Slide 2: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
1. Виды и назначение технологической электросвязи.
2. Порядок использования поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи.
3. Кабельные и воздушные линии связи требования ПТЭ к ним.
4. Порядок действий локомотивной бригады при нарушении нормальной работы радиостанции.
ПТЭ Раздел VII

## Slide 3: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Железнодорожная связь предназначена для передачи приказов и распоряжений в рамках оперативного руководства многоотраслевым и сложным хозяйством железных дорог.

## Slide 4: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
В первую очередь надёжная связь необходима работникам, организующим движение поездов. Она помогает своевременно отправлять и принимать поезда, расформировывать и формировать составы, руководить работой станций, оптимально использовать локомотивы, вагоны, путевые и погрузочно-разгрузочные машины и механизмы, повышает безопасность движения поездов, провозную и пропускную способность линий.

## Slide 5: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
На железнодорожном транспорте используются различные виды связи, которые делятся:
по назначению – на обще-технологическую и оперативно-технологическую;
по району действия – на местную, магистральную;
по типу используемых линий – на проводную, радио-, радиорелейную и спутниковую связь.

## Slide 6: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
На всех участках железнодорожного пути должна быть обеспечена поездная диспетчерская и поездная межстанционная технологическая электросвязь.

## Slide 7: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
На участках, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской централизацией и на всех электрифицированных участках, кроме того, должна быть перегонная связь и энергодиспетчерская связь.

## Slide 8: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Все участки железнодорожного транспорта, на которых обращаются поезда, должны быть оборудованы поездной радиосвязью.

## Slide 9: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю связь машинистов поездных локомотивов, моторвагонных поездов, ССПС:
**с диспетчером поездным в пределах всего диспетчерского участка;

## Slide 10: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**с дежурными по станциям, ограничивающим перегон;
**с дежурными по ж.д. переездам на расстоянии не менее длины участков приближения к ним;

## Slide 11: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**с машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, моторвагонных поездов, специального самоходного подвижного состава, находящихся на одном перегоне в пределах зоны действия локомотивных радиостанций;

## Slide 12: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и помощником машиниста при выходе его из кабины на расстояние, необходимое для ограждения поезда и при удалении его от оси пути следования поезда в пределах действия носимой радиостанции.

## Slide 13: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
На станциях в зависимости от технологического оснащения и вида проводимых работ применяться:
**станционная радиосвязь;

## Slide 14: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**устройства двусторонней парковой связи;

## Slide 15: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**связь для оповещения (информации) пассажиров;

## Slide 16: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
**ремонтно-оперативная радиосвязь и другие виды технологической электросвязи в соответствии с перечнем, определяемым, владельцем инфраструктуры или владельцем путей необщего пользования.

## Slide 17: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Станционная радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь в границах станции ДСП, операторов сортировочных горок, диспетчеров маневровых станции, машинистов маневровых локомотивов и других работников, участвующих в приеме, отправлении, формировании и расформировании поездов и во всех маневровых передвижениях на станции.

## Slide 18: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Не допускается применение одинаковых радиочастот в симплексных аналоговых системах станционной радиосвязи для разных маневровых районов в пределах одной железнодорожной станции. В каждом маневровом районе станции и на обслуживающих его локомотивах используется отдельная радиочастота.

## Slide 19: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Количество радиозон в симплексной аналоговой системе станционной радиосвязи для работы разных маневровых районов в пределах одной станции определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем путей необщего пользования.

## Slide 20: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Устройства двусторонней парковой связи, применяемые для передачи указаний о поездной и маневровой работе, а также для оповещения (информации) пассажиров, должны быть постоянно включены, обеспечивать возможность непрерывной работы и иметь контроль включенного состояния.

## Slide 21: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Устройства двусторонней парковой связи должны обеспечивать хорошую слышимость в пределах парка. Эти устройства должны иметь направленное действие для уменьшения шума за территорией инфраструктуры, путей необщего пользования.

## Slide 22: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Для организации переговоров работников станции по вопросам, связанным с маневровой работой, обслуживанием и ремонтом технических средств, кроме указанных видов связи, возможно применение устройств мобильной радиосвязи.

## Slide 23: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Ремонтно-оперативная радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь внутри ремонтных подразделений с руководителем работ, руководителя работ с машинистами локомотивов хозяйственных поездов, машинистами ССПС, участвующими в ремонтных работах, и дежурным аппаратом соответствующих подразделений (служб).

## Slide 24: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Не допускается использование поездной диспетчерской, поездной межстанционной связи, поездной и станционной радиосвязи, стрелочной связи и двусторонней парковой связи технологической электросвязи для переговоров по вопросам, не связанным с движением поездов, за исключением экстренных случаев.

## Slide 25: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
В поездную диспетчерскую связь допускается включение только телефонов: *дежурных по станциям, *диспетчеров маневровых, *операторов ж.д. станций, *дежурных по эксплуатационным локомотивным депо и подменным пунктам, *энергодиспетчеров, *диспетчеров локомотивных, *диспетчеров хозяйства СЦБ,
* старших сменных инженеров хозяйства связи.

## Slide 26: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
На участках с диспетчерской централизацией в поездную диспетчерскую связь допускается по решению соответственно владельца инфраструктуры, владельца путей необщего пользования включение телефонов дежурных по переездам.

## Slide 27: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Кабельные линии связи на перегонах должны прокладываться в границах ж.д. полосы отвода вне пределов земляного полотна. Допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

## Slide 28: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей (ВОЛС) могут быть выполнены методом подвески на опорах контактной сети или линий автоблокировки.

## Slide 29: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
5,0 м
Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
5,0 м - от земли в ненаселенной местности;
6,0 м - от земли в населенной местности;
4,5 м - от поверхности пассажирских платформ;
7,0 м - от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах.

## Slide 30: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее:
2,5 м - от земли в ненаселенной местности;
3,0 м - от земли в населенной местности;
5,5 м - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;
7,5 м - от верха головки рельса пересекаемых неэлектрифицированных ж.д. путей.
2,5 м

## Slide 31: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Линии технологической электросвязи при пересечении электрифицированных железнодорожных путей допускаются только в кабельном исполнении.

## Slide 32: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Сооружения и устройства связи должны быть максимально защищены от помех и опасного влияния тягового тока, линий электропередачи, перенапряжений и грозовых разрядов.
Корпуса аппаратов технологической электросвязи должны быть закрыты и опломбированы.

## Slide 33: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Действие поездной радиосвязи на участках инфраструктуры периодически проверяется с использованием вагона-лаборатории с документированной регистрацией результатов в порядке, установленном владельцем инфраструктуры.

## Slide 34: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Работники, пользующиеся устройствами технологической электросвязи, должны быть обучены порядку пользования ими.

## Slide 35: Техническая эксплуатация технологической электросвязи
Область применения | Вид связи
Все участки ж.д. пути, где обращаются поезда | поездная диспетчерская поездная межстанционная поездная радиосвязь
Участки, оборудованные автоблокировкой, диспетчерской централизацией, электрифицированные участки | поездная диспетчерская поездная межстанционная перегонная связь энергодиспетчерская
Железнодорожная станция (в зависимости от технического оснащения) | станционная радиосвязь двусторонняя парковая для оповещения пассажиров ремонтно-оперативная радиосвязь
Основные виды связи