## Slide 1: ОАО "РЖД"
Автоматическая блокировка
.

## Slide 2: Автоматическая блокировка
1.Преимущества автоблокировки перед ПАБ; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств автоблокировки.
2.Общие принципы интервального регулирования движения поездов. Классификация систем автоблокировки.
3.Принципы построения и работы двухпутной односторонней автоблокировки постоянного и переменного тока (слайд 58).
4.Особенности работы автоблокировки с централизованным расположением аппаратуры АБТЦ. (слайд 68)
5.Особенности построения и работы однопутной двусторонней АБ (слайд 39).
Способы и порядок изменения направления движения на однопутных участках.
6.Общие сведения о двухпутной двусторонней автоблокировке.
7.Порядок организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона. (слайд 78)
Курс лекций Глава 8. стр. 44-54

## Slide 3: Автоматическая блокировка
Автоматическая блокировка (АБ) – система интервального регулирования движением поездов, в которой межстанционный перегон делится на блок-участки, каждый из которых ограждается светофором, действующий в автоматическом режиме. Показаниями проходных светофоров управляет движущийся поезд. Источники питания и релейная аппаратура для управления светофором устанавливаются непосредственно около него.

## Slide 4: Автоматическая блокировка
При АБ перегон между станциями делят на отдельные блок-участки, а на их границах устанавливают проходные светофоры. Каждый блок-участок оборудуется электрической рельсовой цепью (РЦ).

## Slide 5: Автоматическая блокировка
При централизованном размещении релейной аппаратуры (на ограничивающих перегон станциях) проходные светофоры на пути не устанавливаются, а движение регулируется по сигналам светофора, устанавливаемого в кабине машиниста.

## Slide 6: Автоматическая блокировка
В зависимости от рода сигнального тока, питающего электрические рельсовые цепи, автоблокировка может быть постоянного и переменного тока.
В зависимости от числа направлений движения по перегону автоблокировка применяется: 1. Однопутная двухсторонняя.
2. Двухпутная односторонняя.
3. Двухпутная двухсторонняя.
В зависимости от принятой значности сигнализации проходными светофорами автоблокировка бывает: двузначной (распространена на метрополитене), трехзначной и четырехзначной.
В зависимости от применяемых рельсовых цепей - проводную с непрерывными рельсовыми цепями, беспроводную с кодовыми рельсовыми цепями.
На сети железных дорог применяются различные системы АБ.

## Slide 7: Автоматическая блокировка
Движение поездов на однопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения, осуществляется в обоих направлениях.
Однопутная двухсторонняя
(ИДП Приложение №1 п.1)
Ч
Ч4

## Slide 8: Автоматическая блокировка
На двухпутных перегонах с односторонней автоблокировкой по каждому железнодорожному пути, движение четных поездов осуществляется по одному, нечетных — по другому главному железнодорожному пути, каждый из которых является правильным для поездов данного направления. Для организации движение поездов по неправильному пути применяется АЛСН.
Двухпутная односторонняя
(ИДП Приложение №1 п.1)
Ч4
Ч

## Slide 9: Автоматическая блокировка
На двухпутных перегонах с двусторонней автоблокировкой, если каждый из железнодорожных путей не специализирован для пропуска поездов преимущественно одного направления, двустороннее движение по каждому железнодорожному пути осуществляется по правилам, установленным Инструкцией для однопутных перегонов.
(ИДП Приложение №1 п.1)
Двухпутная двухсторонняя
Ч
Ч4
Ч

## Slide 10: Автоматическая блокировка
При автоблокировке разрешением на занятие поездом блок-участка служит разрешающее показание выходного или проходного светофора.
(ИДП Приложение №1 п.2)

## Slide 11: Автоматическая блокировка
На каждом перегоне проходные светофоры АБ нумеруются, начиная от входного светофора навстречу движению поездов, при этом светофорам нечетного направления присваиваются нечетные (1,3,5...), а светофорам четного направления четные (2,4,6...) номера. Номера уменьшаются по ходу движения поезда, 1 - всегда предвходной в нечетном направлении, соответственно, в четном предвходной всегда - 2.

## Slide 12: Автоматическая блокировка
Проходными светофорами на участках, оборудованных АБ, подаются сигналы:
один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью; впереди свободны два или более блок-участка.
блок-участок
10
8
6
блок-участок

## Slide 13: Автоматическая блокировка
Проходными светофорами на участках, оборудованных АБ, подаются сигналы:
один желтый огонь — разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт.
блок-участок
10
8
6

## Slide 14: Автоматическая блокировка
Проходными светофорами на участках, оборудованных АБ, подаются сигналы:
один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал.
10
8
6

## Slide 15: Автоматическая блокировка
При движении поезда по перегону сигнальное показание путевого светофора, к которому он приближается, непрерывно передается на локомотивный светофор. Машинист независимо от условий видимости путевых светофоров, руководствуясь показаниями локомотивного светофора, может точно выполнять сигнальные приказы и уверенно вести поезд.
путевой светофор
локомотивный светофор

## Slide 16: Автоматическая блокировка
Повышение пропускной способности достигается реализацией попутного движения поездов с минимальным интервалом, так как полный перегон разделен на отдельные блок-участки. Безопасность движения поездов при АБ повышается благодаря оборудованию каждого блок-участка электрической РЦ, которая контролирует не только свободность и занятость блок-участков, но и целостность рельсовых нитей в пределах этих блок-участков.

## Slide 17: Автоматическая блокировка
При занятости или повреждении рельсовой нити блок-участка светофор, ограждающий этот участок, автоматически приводится в закрытое состояние, чем и ограждается возникшее препятствие. В целях предупреждения проезда закрытых путевых светофоров и повышения безопасности движения поездов АБ дополняется устройствами автоматической локомотивной сигнализации АЛС, которые передают на локомотивный светофор показания путевого светофора.

## Slide 18: Автоматическая блокировка
ПТЭ предъявляются следующие требования к устройствам АБ:
все светофоры должны автоматически перекрываться на запрещающее показание при входе поезда на ограждаемые ими блок-участки, а также в случае нарушения целости рельсовых нитей этих участков;
устройства АБ не должны допускать открытия проходного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого им блок-участка, а также самопроизвольного закрытия светофора в результате перехода с основного на резервное питание и обратно;

## Slide 19: Автоматическая блокировка
ПТЭ предъявляются следующие требования к устройствам АБ:
на однопутных перегонах, оборудованных АБ, после открытия на станции выходного светофора должна быть исключена возможность открытия соседней станцией выходных светофоров для отправления поездов на этот же перегон во встречном направлении. Такая же взаимозависимость светофоров должна быть на двухпутных перегонах, оборудованных АБ для двустороннего движения по каждому пути.

## Slide 20: Автоматическая блокировка
Любая система АБ должна обладать высокой надежностью, гарантировать отсутствие опасных отказов и обеспечивать:
• связь между показаниями светофора и состоянием блок-участка;
• связь между показаниями проходных светофоров;
• управление огнями светофора;
• контроль целостности нити лампы красного огня и автоматический перенос красного огня на предыдущий светофор при повреждении цепи лампы красного огня данного светофора;

## Slide 21: Автоматическая блокировка
Любая система АБ должна обладать высокой надежностью, гарантировать отсутствие опасных отказов и обеспечивать:
• смену направления движения на перегоне при двустороннем действии на однопутных и двухпутных (при закрытии одного из путей для капитального ремонта) линиях;
• исключение появления на светофоре более разрешающих сигнальных показаний при замыкании изолирующих стыков в РЦ.

## Slide 22: Автоматическая блокировка
На сети железных дорог применяются различные системы АБ.
В зависимости от принятой значности сигнализации проходными светофорами АБ бывает: двузначной (распространена на метрополитене, где интервал между следующими друг за другом поездами равен 3 мин), трехзначной и четырехзначной.

## Slide 23: Автоматическая блокировка
На железнодорожных линиях, где преобладает движение грузовых поездов, используется АБ с трехзначной сигнализацией, на линиях с пригородным движением – АБ с четырехзначной сигнализацией.
При трехзначной сигнализации разграничение поездов делается тремя блок-участками. Такая сигнализация предусматривает наличие между попутными смежными светофорами расстояния не менее требуемого тормозного пути, т.е. не менее 1000 м, наибольшая длина блок-участка — не более 2600 м, а участков приближения перед входным светофором станции — не более 1500 м. Интервал попутного следования поездов при трехзначной автоблокировке принимают 8...10 мин, в ряде случаев 6 мин.
1000-2600 м
интервал
Системы сигнализации

## Slide 24: Автоматическая блокировка
900-2600 м
интервал
Такие поезда вследствие частых остановок имеют меньшие скорости и тормозные пути. При четырехзначной сигнализации разграничение поездов делается четырьмя блок-участками.
Четырехзначная сигнализация применяется на участках, где обращаются поезда с разными скоростями и разными тормозными путями. Такими участками являются участки с интенсивным движением пригородных поездов.

## Slide 25: Автоматическая блокировка
На участках, оборудованных АБ с четырехзначной сигнализацией, проходными, светофорами подаются сигналы:
один зеленый огонь — впереди свободны три или более блок-участка;
один желтый и один зеленый огни — впереди свободны два блок-участка;
один желтый огонь — впереди свободен один блок-участок;
один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал.
(ИСИ Глава III п.21)
3 блок-участка
2 блок-участка

## Slide 26: Автоматическая блокировка
В связи с тем, что при четырёхзначной сигнализации применяется сигнал жёлтый с зелёным, для лучшей видимости данного сигнала, красный и зелёный огни переставлены местами.
Трёхзначная
сигнализация
Четырёхзначная
сигнализация
З
Ж
З
З
З
Ж
Ж
К
К

## Slide 27
Питающий конец импульсной рельсовой цепи располагают на входе блок-участка, на котором установлен выпрямитель В типа ВАК-14, маятниковый трансмиттер МТ, вырабатывающий импульсы постоянного тока. На релейном конце рельсовой цепи установлено импульсное путевое реле И типа ИМШ-0,3, дешифратор ДШ.
Автоматическая блокировка
На участках используются рельсовые цепи
постоянного и переменного тока
Импульсная рельсовая цепь
постоянного тока
Фазочувствительная рельсовая цепь
переменного тока 25 Гц
Питание рельсовой цепи осуществляется от преобразователя ПЧ50/25, приемником энергии является путевое реле П типа ДСШ- 13. Рельсовая цепь может кодироваться с питающего и релейного концов. Кодирование частотой 25 Гц начинается в момент вступления поезда на рельсовую цепь.

## Slide 28
Двухпутная односторонняя автоблокировка постоянного тока применяется на участках с автономной тягой с использованием РЦ постоянного тока с импульсным питанием.
Двухпутная и однопутная двусторонняя автоблокировка (слайд 37 Пр.раб.№9) применяется на участках с автономной и электрической тягой с использованием РЦ постоянного тока и переменного тока.
Двухпутная односторонняя автоблокировка переменного тока (слайд 56 Пр.раб.№8) применяется на участках с электрической тягой с использованием кодовых рельсовых цепей 50 и 25 Гц.
Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-2000 (слайд 66) предназначена для двухпутных участков железных дорог с нормальным сопротивлением балласта, обслуживаемых любым видом тяги поездов (автономной, электротягой постоянного или переменного тока).
Автоматическая блокировка
На сети железных дорог применяются различные системы АБ.

## Slide 29
Принципиальные схемы АБ вычерчивают по отдельным цепям в принятых условных обозначениях приборов и их контактов. Над каждым контактом ставят буквенное обозначение реле, к которому этот контакт относится.
Автоматическая блокировка

## Slide 30
Двухпутная односторонняя автоблокировка
постоянного тока

## Slide 31: Автоматическая блокировка
Такая АБ применяется на участках с автономной тягой и по каждому пути разграничивает попутные поезда, движущиеся только в одном направлении. В этой автоблокировке используются РЦ постоянного тока с импульсным питанием. Импульсное путевое реле И и его повторитель П всегда располагаются на выходном по направлению движения поезда конце блок-участка. Это позволяет в данной системе включить путевые устройства АЛС при вступлении поезда на блок-участок.
Связь между показаниями проходных светофоров осуществляется по линейной цепи, благодаря которой контролируется свободность одного, двух или более блок-участков от данного светофора.

## Slide 32: Автоматическая блокировка
3
Рассмотрим схему двухпутной трехзначной АБ постоянного тока с нормально горящими линзовыми светофорами при одностороннем движении по каждому пути перегона, с включением приборов трех сигнальных установок 5, 7, 9 для одного из путей двухпутного перегона.
При свободности блок-участков в их РЦ посылаются импульсы постоянного тока от трансмиттера МТ, которые из РЦ в каждой сигнальной установке (5, 7, 9) принимаются импульсным путевым реле И. При переключении контакта реле И в цепи релейного дешифратора РД срабатывает путевое реле П и фиксирует свободность блок-участка.

## Slide 33: Автоматическая блокировка
При занятии блок-участка 5П поездом происходит шунтирование рельсовой цепи, отчего прекращается импульсная работа реле И и выключается его повторитель — путевое реле П у светофора 3 (на схеме не показано). Обесточившись, реле П включает цепи для работы локомотивной сигнализации и в РЦ блок-участка 5П навстречу движущемуся поезду подается сигнальный код З. В линейной цепи (Л-ОЛ) к светофору 5 реле П размыкает фронтовые контакты и в релейном шкафу светофора 5 обесточивается линейное реле Л. Замыкая тыловой контакт, линейное реле Л включает лампу красного огня на светофоре 5.
3
от с.т. 3
Код КЖ,Ж или З

## Slide 34: Автоматическая блокировка
В линейной цепи (Л-ОЛ) к светофору 7 через тыловые контакты реле Л и фронтовые контакты реле П и О образуется цепь тока обратной полярности для возбуждения линейного реле светофора 7, которое притягивает нейтральный и переключает вправо поляризованный якорь. Через фронтовой контакт и переведенный вправо поляризованный контакт создается цепь включения лампы желтого огня на светофоре 7 и возбуждения огневого реле О, контролирующего горение этой лампы.
3
от с.т. 3
Код КЖ,Ж или З

## Slide 35: Автоматическая блокировка
По линейной цепи (Л-ОЛ) к светофору 9 через фронтовые контакты реле П, Л и О (так как от светофора 9 свободны два блок-участка) протекает ток прямой полярности для возбуждения линейного реле светофора 9, которое притягивает нейтральный и переключает влево поляризованный якорь. Через фронтовой контакт и переведенный влево поляризованный контакт создается цепь включения лампы зеленого огня на светофоре 9 и возбуждения огневого реле О, контролирующего горение этой лампы.
3

## Slide 36: Автоматическая блокировка
В схеме АБ применены защитные меры, повышающие надежность и безопасность ее действия. В случае нарушения целостности пути, например на блок-участке 9П, при лопнувшем или изъятом рельсе прерывается цепь тока в рельсовой цепи и выключается реле П. Отпуская якорь, оно выключает линейное реле светофора 9, после чего на светофоре 9 выключается зеленый огонь и включается красный, чем ограждается опасное место пути.
3

## Slide 37: Автоматическая блокировка
При перегорании лампы красного огня на светофоре 5 красный огонь загорается на предыдущем светофоре 7. Перенос огня осуществляется огневым реле О, которое выключается при перегорания лампы и, отпуская якорь, размыкает фронтовые контакты в линейной цепи. Линейное реле светофора 7 обесточивается, выключает желтый огонь на светофоре 7 и включает тыловым контактом красный огонь.

## Slide 38: Автоматическая блокировка
При перегорании лампы желтого огня светофора 7 желтый огонь переносится на светофор 9. Перенос осуществляет огневое реле О светофора 7, при отпускании якоря которого меняется полярность тока в линейной цепи на линейном реле светофора 9. Линейное реле Л, переключая поляризованный якорь, включает лампу желтого огня на светофоре 9.

## Slide 39
Однопутная двусторонняя автоблокировка

## Slide 40: Автоматическая блокировка
Системы однопутной АБ должны исключать возможность отправления на перегон поездов встречных направлений. Для этого по перегону устанавливается одно, например, нечетное направление движения, и специальные устройства блокируют открытие выходных светофоров соседней станции для отправления на перегон встречных четных поездов. Поэтому устройства однопутной АБ всегда находятся только в одном из двух положений, соответствующих движению по перегону нечетных или четных поездов.

## Slide 41: Автоматическая блокировка
При движении поезда в установленном направлении светофоры изменяют свои показания автоматически. В противоположном направлении движения светофоры выключены. В соответствии с установленным направлением движения устройства одной из станций, ограничивающих перегон, находятся в положении приема, устройства другой — в положении отправления. Отправлять поезд может только станция, устройства которой находятся в положении отправления.

## Slide 42: Автоматическая блокировка
Переключение приборов АБ в положение, отвечающее установленному направлению движения, осуществляется с помощью двухпроводной схемы смены направления, в которую включены на каждой сигнальной установке и смежных станциях реле направления Н. Основное назначение схемы смены направления движения — обеспечение зависимости между показаниями светофоров на станциях и перегонах встречных направлений.
Ст. А
Ст. Б

## Slide 43: Автоматическая блокировка
Для управления всеми реле направления и проверки свободности перегона используется линейная цепь Н—ОН, которая проходит от одной станции к другой через релейные шкафы всех сигнальных установок.

## Slide 44: Автоматическая блокировка
Для контроля и работы схемы смены направления на аппарате управления устанавливаются: кнопка двухпозиционная СНК — смены направления движения на однопутном участке: НПВ (ЧПВ) — вспомогательная приема, ЧОВ (НОВ) — вспомогательная кнопка по отправлению; контрольные лампочки: КП — контроля свободности перегона (белым светом горит при свободном перегоне, красным — при занятии перегона поездом), желтая НП (ЧП), контролирующая, что станция находится в режиме «Прием», зеленая НО (ЧО), контролирующая, что станция находится в режиме «Отправление»,

## Slide 45: Автоматическая блокировка
Для контроля и работы схемы смены направления на аппарате управления устанавливаются: контрольные лампочки: Н2ПУ (Ч2ПУ) — контроля состояния второго участка приближения или удаления от станции, Н1ПУ (Ч1ПУ) — контроля состояния первого участка приближения или удаления от станции.
Схема изменения направления движения обеспечивает два режима работы: нормальный, когда устройства АБ исправны и перегон свободен, и вспомогательный, когда неисправна РЦ одного из блок-участков и на табло обеих станций появляется ложный контроль занятости перегона.

## Slide 46: Автоматическая блокировка
При нормальном режиме смена направления движения на перегоне производится дежурным станции приема. Для изменения направления движения, например, с нечетного на четное. ДСП станции Б сначала по лампочкам табло убеждается, что перегон свободен (лампочка КП горит белым светом), нажимает кнопку смены направления СHK и держит ее нажатой до окончания смены направления. От нажатия кнопки СНК в цепи Н—ОН протекает ток обратной полярности, отчего все реле Н переключают поляризованный якорь вправо, выключают реле 1Н и включают реле 2Н, с помощью которых все цепи АБ настраиваются в четном направлении.
нечетное
четное

## Slide 47: Автоматическая блокировка
По окончании смены направления на табло станции Б загорается зеленая лампочка отправления ЧО, желтая лампочка НП (неч.прием) гаснет, а на табло станции А загорается желтая лампочка приема ЧП, зеленая лампочка НО гаснет. На табло обеих станций загораются белые лампочки КП, контролирующие свободность перегона. Изменение направления движения с четного на нечетное осуществляется ДСП станции А в том же порядке.
нечетное
четное

## Slide 48
Вспомогательный режим смены направления движения осуществляется только при участии ДСП обеих станций в следующем порядке. Сначала ДСП обеих станций по телефонной связи выясняют, что последний отправленный на перегон поезд в полном составе прибыл на станцию и перегон свободен. Затем поездной диспетчер отдает регистрируемый приказ ДСП обеих станций о разрешении изменить направление движения на данном перегоне с помощью кнопок вспомогательного режима.
ДНЦ
ДСП
ДСП
Автоматическая блокировка
Вспомогательный режим смены направления АБ
Приказ №25 16 час 47 мин Казаковка - Сенная ДСП
Ввиду ложной занятости ( _нечетного__ пути) перегона Казаковка - Сенная разрешаю изменить направление движения по автоблокировке с нечетного на четное с помощью кнопок вспомогательного режима. Перегон (_нечетный_ путь перегона) Казаковка – Сенная от поездов свободен. ДНЦ _ Иванова

## Slide 49: Автоматическая блокировка
Получив приказ, ДСП обеих станций снимают пломбы, делают запись о снятии пломб в журнале осмотра ДУ-46 и нажимают кнопки вспомогательного режима одновременно. Чтобы изменить направление с нечетного на четное, ДСП станции A, которая переводится с режима «Отправления» на «Прием», нажимает кнопку ЧПВ, а ДСП станции Б, которая переводится с «Приема» на «Отправление» — кнопку ЧОВ. Эти кнопки они держат в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло появится сигнал о состоявшемся изменении направления движения. Для переключения цепей однопутной АБ в зависимости от установленного направления движения на каждой сигнальной установке имеется реле направления Н, включенное в цепь Н—ОН, и его повторители поляризованного якоря 1Н и 2Н.
нечетное
четное

## Slide 50: Автоматическая блокировка
При изменении направления движения с нечетного на четное в реле Н поступает ток обратной полярности и они, переключая контакты поляризованного якоря вправо, отключают реле 1Н и включают реле 2Н. В результате этого происходит переключение рельсовых, линейных и сигнальных цепей и светофоры нечетного направления отключаются, а светофоры четного направления включаются. При установленном направлении движения схема однопутной АБ постоянного тока работает так же, как и при двухпутной АБ.
нечетное
четное

## Slide 51
Двухпутная двусторонняя автоблокировка

## Slide 52: Автоматическая блокировка
На двухпутных участках при капитальном ремонте одного пути организуют временное двустороннее движение по другому пути. Поэтому полная схема двухпутной АБ позволяет регулировать движение в правильном направлении по существующим сигналам АБ и сигналам АЛС, а в неправильном направлении — только по сигналам автоматической локомотивной сигнализации (АЛС).

## Slide 53: Автоматическая блокировка
На рисунке показана организация движения поездов в неправильном направлении, только по сигналам АЛС без установки напольных светофоров, при этом границами блок-участков являются светофоры, установленные для правильного направления движения. Отправление поезда со станции по неправильному пути производится по разрешающему показанию выходного светофора: один желтый мигающий и один лунно-белый огни.
На рисунке показана организация движения поездов в правильном направлении, т. е. по сигналам существующей АБ и АЛС.
нечетное
нечетное

## Slide 54: Автоматическая блокировка
Чтобы обеспечить лучшую видимость мачт светофоров при движении в неправильном направлении, на них устанавливают указательные прямоугольные таблички с тремя отражателями белого цвета на обратной стороне мачт проходных светофоров.
Дежурный осуществляет прием поездов, следующих в неправильном направлении, по дополнительному входному светофору, который может устанавливаться с левой стороны. Он может быть карликовым или мачтовым.

## Slide 55: Автоматическая блокировка
Для переключения на двустороннее движение в двухпутной АБ применяют схему изменения направления. На пульте управления для организации двустороннего движения по одному из путей размещены: кнопки смены направления НСНК (ЧСНК), замок ключа - жезла НКСН (ЧКСН) для включения схемы смены направления и индикаторные лампочки с указанием пути, установленного направления и свободности перегона. На каждый путь предусмотрены три индикаторные ячейки: свободность перегона отображается белой, а занятость — красной лампочкой (2УКП или 1УКП); установленное направление на прием контролируется желтой (2УП или 1ПП), а на отправление — зеленой лапочкой (2УО или 1ПО).

## Slide 56: Автоматическая блокировка
Изменение направления по нечетному пути (от станции Б к станции А) производит ДСП по станции Б нажатием кнопки смены направления НСНК при условии свободности перегона. На табло станции А включается ячейка 1ПП, a ячейка 1ПО отключается. С этого момента станция А переключилась с режима «Отправление» на «Прием». В это время на табло станций А и Б включаются ячейки 1УКП красным светом. По окончании работы схемы смены направления на табло станции Б загорается ячейка 1ПО, а ячейка 1ПП выключается; их состояние показывает, что станция Б переключилась на режим «Отправление». Красные лампочки 1УКП гаснут, а белые загораются. После занятия перегона поездом на табло обеих станций ячейка 1УКП загорается красным светом.

## Slide 57: Автоматическая блокировка
Схема для каждого пути двухпутной двусторонней АБ строится по тем же принципам, что и схема однопутной АБ. В каждом релейном шкафу проходного светофора предусмотрены переключающие устройства, которые отключают действие светофоров правильного направления и включают устройства кодирования для подачи в РЦ навстречу движущемуся поезду соответствующего сигнального кода для включения на локомотивном светофоре сигнального огня.

## Slide 58
Двухпутная односторонняя автоблокировка
переменного тока

## Slide 59: Автоматическая блокировка
Такая система АБ применяется на участках железных дорог с электрической тягой. В ней используются кодовые рельсовые цепи 50 и 25 Гц, так как для нормальной работы АБ сигнальный и тяговый токи в РЦ должны быть разных частот.

## Slide 60: Автоматическая блокировка
Для работы двухпутной числовой кодовой АБ переменного тока в релейном шкафу каждого проходного светофора устанавливают: кодовый путевой трансмиттер КПТ для получения кодовых сигналов З, Ж или КЖ; трансмиттерное реле (7Т,9Т,11Т) для трансляции соответствующего кодового сигнала в РЦ; импульсное путевое реле (5И, 7И, 9И) для приема кодового сигнала из РЦ, дешифратор ДА, на выходе которого включены сигнальные реле желтого (5Ж, 7Ж, 9Ж) и зеленого (5З, 7З, 9З) огней.

## Slide 61: Автоматическая блокировка
Эти реле управляют огнями светофора и выбирают кодовый сигнал, подаваемый в смежную РЦ. Когда из РЦ поступает кодовый сигнал Ж или З, возбуждаются оба сигнальных реле Ж и 3 и зажигают на проходном светофоре зеленый огонь. При поступлении кодового сигнала КЖ возбуждается реле Ж, которое включает на проходном светофоре желтый огонь. Если из РЦ не поступают кодовые сигналы, то оба сигнальных реле обесточиваются и на проходном светофоре загорается красный огонь.

## Slide 62: Автоматическая блокировка
При нахождении поезда на блок-участке 5П импульсное путевое реле 5И зашунтировано колесными парами поезда и не получает кодовых сигналов, дешифраторная ячейка не работает и сигнальные реле 5Ж и 5З обесточены. Тыловым контактом реле 5Ж на светофоре 5 включается красный огонь и возбуждается огневое реле 5О, контролирующее горение лампы красного огня на светофоре.

## Slide 63: Автоматическая блокировка
Одновременно с этим через тыловой контакт реле 5Ж замыкается цепь питания трансмиттерного реле 7Т, которая проходит через контакт КЖ непрерывно работающего трансмиттера КПТ и фронтовой контакт огневого реле 5О.
Повторяя работу контакта КЖ, трансмиттерное реле 7Т периодически замыкает и размыкает свой контакт в цепи вторичной обмотки путевого трансформатора ПТ и посылает в рельсовую цепь 7П навстречу движению поезда коды КЖ.
КЖ

## Slide 64: Автоматическая блокировка
При свободном состоянии блок-участка 7П коды КЖ на другом конце РЦ у светофора 7 через фильтр ЗБФ воспринимаются импульсным путевым реле 7И. Периодически замыкая контакт, реле 7И воздействует на дешифратор ДА. Возбуждается сигнальное реле 7Ж, a реле 7З не срабатывает. Через фронтовой контакт реле 7Ж и тыловой контакт реле 7З на светофоре 7 включается желтый огонь. Одновременно с этим создается цепь питания трансмиттерного реле 9Т, проходящая через контакт Ж трансмиттера КПТ. Повторяя работу контакта Ж трансмиттера и периодически замыкая и размыкая свой контакт в цепи вторичной обмотки ПТ, реле 9Т посылает в рельсовую цепь 9П код желтого огня Ж.
Ж

## Slide 65: Автоматическая блокировка
При свободном состоянии блок-участка 9П импульсы кода Ж воспринимаются у светофора 9 импульсным путевым реле 9И, которое в соответствии с кодом воздействует на дешифратор ДА. Возбуждаются реле 9Ж и 9З. Фронтовыми контактами реле 9Ж и 9З на светофоре 9 включается зеленый огонь и замыкается цепь питания трансмиттерного реле 11Т, проходящая через контакт З трансмиттера КПТ. Повторяя работу контакта З трансмиттера и периодически замыкая и размыкая свой контакт в цепи вторичной обмотки ПТ, реле 11Т посылает в рельсовую цепь 11П код зеленого огня 3.
3

## Slide 66: Автоматическая блокировка
В кодовой АБ осуществляется контроль горения только лампы красного огня и перенос красного огня при перегорании ее на предыдущий светофор. Например, при перегорании лампы красного огня на светофоре 5 обесточивается огневое реле 5О и размыкает свой контакт в цепи реле 7Т. С этого момента прекращается подача кодов КЖ в рельсовую цепь 7П, отчего перестает работать импульсное путевое реле 7И у светофора 7, и дешифратор ДА. Обесточивается реле 7Ж, и на светофоре 7 загорается красный огонь, а в рельсовую цепь 9П начинает поступать код КЖ и на светофоре 9 загорается желтый огонь.
КЖ

## Slide 67: Автоматическая блокировка
В настоящее время двухпутная кодовая АБ работает совместно с АЛС непрерывного действия, устройствами диспетчерского контроля и устройствами для организации временного двустороннего движения по одному из путей при закрытии другого на время производства ремонтных и строительных работ.
Поэтому указанная АБ позволяет регулировать движение в правильном направлении по существующим сигналам АБ и сигналам АЛС, а в неправильном направлении — только по сигналам АЛС.

## Slide 68: Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования АБТЦ-2000

## Slide 69: Автоматическая блокировка
Система АБТЦ предназначена для двухпутных участков железных дорог с нормальным сопротивлением балласта, обслуживаемых любым видом тяги поездов (автономной, электротягой постоянного или переменного тока). Эта система позволяет повысить надежность работы устройств АБ, снизить эксплуатационные затраты, а также время устранения неисправностей.

## Slide 70: Автоматическая блокировка
Схемные решения системы АБТЦ-2000 выполнены на реле типа РЭЛ, АНШ и НМШ. Основу системы АБТЦ составляют тональные рельсовые цепи (ТРЦ) без изолирующих стыков, в которых используются амплитудно-модулированные сигналы с несущими частотами 420...780 Гц и частотами модуляции 8 или 12 Гц.
Для исключения перекрытия светофора приближающимся поездом точка подключения аппаратуры РЦ выносится на 40 м по направлению движения за светофор для обеспечения зоны дополнительного шунтирования (не более 40 м).
*

## Slide 71: Автоматическая блокировка
Аппаратура АБТЦ размещается на станциях, ограничивающих перегон, в транспортабельных модулях или на постах ЭЦ. Соединение постовой и перегонной аппаратуры, а также увязка аппаратуры, расположенной на смежных станциях, осуществляется двумя сигнально-блокировочными кабелями парной скрутки для каждого пути.

## Slide 72: Автоматическая блокировка
Особенностью работы устройств АБТЦ является наличие схемы замыкания и размыкания перегонных устройств, которая исключает появление разрешающего показания на светофоре в случае ложной свободности РЦ. Работа схемы замыкания начинается с замыкания участка удаления. При установленном поездном маршруте и проследовании поездом выходного сигнала происходит замыкание участка удаления. Следующий по ходу движения блок-участок переходит в режим предварительного замыкания, а при занятии его поездом блок-участок окончательно замыкается.

## Slide 73: Автоматическая блокировка
Такая последовательность замыкания блок-участков поездом осуществляется до конца перегона. Контроль о замыкании блок-участков в пределах перегона имеется на пульте ДСП станции отправления в виде светящейся ячейки «замыкание перегона». Если ни один блок-участок не замкнут, эта ячейка горит белым огнем, если замкнут хотя бы один блок-участок, ячейка горит красным огнем.

## Slide 74: Автоматическая блокировка
Размыкание блок-участка происходит с проверкой последовательности занятия и освобождения поездом РЦ и при условии замыкания следующего блок-участка по ходу поезда. Такое размыкание блок-участка осуществляется автоматически под действием движущегося поезда. Если последовательность освобождения РЦ будет нарушена, то блок-участок останется замкнутым, а на ограждающем его светофоре сохранится запрещающее показание.

## Slide 75: Автоматическая блокировка
В этом случае ДСП станции отправления должен связаться с ДСП станции приема и получить от него подтверждение о прибытии отправленного им поезда в полном составе. Убедившись в свободности перегона, ДСП станции отправления приступает к искусственному размыканию перегона. Оно осуществляется ДСП последовательным нажатием двух кнопок, групповой со счетчиком нажатий и одной из кнопок разделки пути перегона 1НР, 2НР, 1ЧР, 2ЧР в зависимости от номера пути, установленного на нем направления движения (четного или нечетного). По окончании искусственной разделки ячейка «замыкание перегона» переключится с красного показания на белое, после чего ДСП отпускает нажатые кнопки.
ДСП ст.отправления
ДСП ст. приема
Уведомление №1.
Поезд №2623 прибыл
в полном составе.
ДСП Гринин

## Slide 76: Автоматическая блокировка
Если ДСП станции отправления не может задать поездной маршрут отправления, он должен перед отправлением поезда по запрещающему показанию выходного сигнала выполнить искусственное замыкание участка удаления, которое осуществляется нажатием кнопки «замыкание участка удаления», после чего поезд может быть отправлен на перегон.

## Slide 77: Автоматическая блокировка
Если после отправления поезда участок удаления длительное время находится в замкнутом состоянии, дежурный по станции отправления может выполнить искусственную разделку участка удаления, чтобы не задерживать отправление следующих поездов. Перед выполнением искусственной разделки участка удаления ДСП должен убедиться в свободном состоянии этого участка. Размыкание участка удаления может осуществляться независимо от того, занят перегон или нет (за исключением самого участка удаления).

## Slide 78: Автоматическая блокировка
При правильно установленном маршруте и свободном первом блок-участке выходной светофор не открывается, поезд может быть отправлен
на двухпутный перегон по правильному пути:
1. по пригласительному сигналу на выходном светофоре;
2. по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
3. по разрешению на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I.
(ИДП Приложение №1 п.14)
Ч1
Ч3
Н
Ч
Н2

## Slide 79: Автоматическая блокировка
На однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней АБ, при запрещающем показании выходного светофора поезд может быть отправлен:
1. по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи;
2. по разрешению на бланке ДУ-54 с заполнением пункта I.
Отправление поезда на однопутный перегон и по неправильному пути двухпутного перегона по пригласительному сигналу запрещается.
(ИДП Приложение №1 п.14)
Н1
Н3

## Slide 80: Автоматическая блокировка
На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней АБ, оборудованной временными устройствами, позволяющими в неправильном направлении (по неправильному пути) обеспечивать движение поездов по сигналам локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор на неправильный путь не открывается или отсутствует, отправление поезда производится после прекращения действия автоблокировки (ТСС).
Если на одном из путей перегона выполняют капитальный ремонт, то для пропуска поездов организуют временное двустороннее движение по другому пути. При переключении на двустороннее движение по одному пути безопасность движения обеспечивается введением специальных переключающих устройств.
(ИДП Приложение №1 п.25)
Н1
Н3
ДУ-50

## Slide 81
9
1. Наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке.
7
5
3
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
5
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 82
2. Невозможность смены направления, в т.ч. с помощью вспомогательного режима на однопутном перегоне или при отправлении поезда по неправильному пути на двухпутном перегоне с двусторонней АБ, а также на многопутных перегонах с двусторонней автоблокировкой с однопутными правилами движения. Пользование автоблокировкой в установленном направлении при этом допускается.
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
ИСПРАВНА
Невозможность смены направления
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 83
(Приложение №1 п.25)
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
3. Невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом.
Н1
Н3
Н
Ч2
Не открывается
ключем-жезлом не оборудован
Автоматическая блокировка

## Slide 84
9
В случаях появления погасших сигнальных или
белый огонь на
локомотивном светофоре
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
7
3
5
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 85
9
или запрещающего показания на двух и более расположенных подряд проходных светофорах на перегоне при фактически свободных блок-участках ДНЦ вправе прекратить действие автоблокировки и установить движение на перегоне по телефонным средствам связи.
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
7
3
5
Ложная занятость
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 86
Машинист поезда при обнаружении неисправности АБ, обязан сообщить об этом ДСП ближайшей станции (ДНЦ) и машинистам сзади идущих поездов, а при неисправности - наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке - немедленно остановить поезд.
ДСП станции, получив сообщение о неисправности АБ на перегоне или обнаружив ее неисправность по индикации на аппаратах управления, обязан: прекратить отправление поездов на данный перегон, привести выходные светофоры в запрещающее положение, вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, и предупредить их о неисправности, сообщить о неисправности автоблокировки ДНЦ, сделать запись в ДУ-46 .
(Приложение №1 п.25)
К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие АБ относятся:
Автоматическая блокировка

## Slide 87
Действие АБ прекращается регистрируемым приказом ДНЦ переданного ДСП станций ограничивающие перегон, убедившись в свободности межстанционного перегона и движение поездов устанавливается по телефонным средствам связи (ТСС).
24 января 2021 год Приказ №21 Время 16 час 17 мин Лог, Бор ДСП
В виду невозможности смены направления на перегоне Лог-Бор с 16 час 18 мин действие АБ закрывается и устанавливается движение поездов по телефонным средствам связи по правилам однопутного движения. Перегон Лог-Бор от поездов свободен. ДНЦ Смирнов.
ДНЦ
ДСП
Станция Лог
ДСП
Станция Бор
Н1
Н3
Ч
Н
1
2
Ч1
Н1
Н3
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 88
После прекращения пользования АБ и перехода на телефонные средства связи машинистам поездов выдаются Путевые записки.
Приказ ДНЦ на закрытие АБ, переход на ТСС
12 февраля 2021 год
Приказ №7 Время 07 час 25 мин
ДСП Елховка, Тарханы
Ввиду неисправности автоблокировки
на перегоне Елховка-Тарханы по четному пути
с 07 час 26 мин действие автоблокировки прекращается и устанавливается движение поездов по телефонным средствам связи по правилам двухпутного движения. Четный путь перегона Елховка – Тарханы от поездов свободен. ДНЦ Лисова.
23
20
марта
07
36
2540
2
2
Тарханы
Лисова
Ст.Елховка
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 89
Восстановление движения поездов по автоблокировке производится после устранения неисправности приказом ДНЦ, переданного ДСП станций ограничивающие перегон, убедившись в свободности межстанционного перегона.
На двухпутных перегонах, оборудованных АБ, приказ о восстановлении действия АБ может быть передан до освобождения межстанционного перегона от поездов, отправленных по правильному пути.
24 января 2021 год
Приказ №36,время 22 час 10 мин
Лог, Бор ДСП
Приказ №21 от 24.01.2021г. отменяется.
Движение поездов на перегоне Лог-Бор с 22 час 11 мин восстанавливается по сигналам автоблокировки.
Перегон Лог-Бор от поездов свободен.
ДНЦ Смирнов.
(Приложение №1 п.25)
Автоматическая блокировка

## Slide 90: Автоматическая блокировка
Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора осуществляется в случаях:
— невозможности открытия светофора из-за неисправности устройств СЦБ (ложная занятость изолированного участка, потеря контроля положения стрелки и др.);
— отправления поезда с путей, не имеющих выходного светофора;
— если голова отправляющегося поезда перекрывает выходной светофор, и его открыть невозможно;
— невозможности открытия выходного светофора из-за ложного показания занятости первого перегонного блок-участка;
— при задержке поезда, для отправления которого был открыт, а затем закрыт выходной светофор (ошибочно или вследствие возникшей необходимости), и его невозможно повторно открыть для отправления поезда в том же направлении.
Форма ДУ – 54 пункт 1:
1. Голова поезда находится за выходным светофором с запрещающем показанием;
2. Отправление с пути, не имеющего выходного светофора;
3. Отправление при запрещающем показании выходного светофора.
Форма ДУ – 54 пункт 2:
Голова поезда находится за выходным светофором с разрешающем показанием;
Отправление по групповому выходному светофору, при неисправности маршрутного указателя пути отправления (зеленого цвета).

## Slide 91: Закрепление материала
В чём состоит общий принцип действия автоблокировки?
Каким образом обеспечивается высокая пропускная способность при АБ?
За счет чего повышается безопасность движения поездов при АБ?
Какие требования ПТЭ должна обеспечивать любая система АБ?
Какие системы сигнализации путевых светофоров используют при АБ?
В чем состоит принцип действия двухпутной АБ постоянного тока?
В чем состоит принцип действия однопутной АБ?
В каких режимах может работать схема смены направления движения на однопутном ж.д. участке?
Какой порядок действий ДСП при переходе на движение по неправильному пути двухпутного перегона?

## Slide 92: Опережающее задание по следующей теме:
Курс лекций Глава 9. стр. 55-61
1. Назначение, характеристика и область применения систем АЛС и автостопов.
2. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС.
3. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа АЛСН; структурная схема устройств, принцип взаимодействия устройств АЛСН и автостопа.
4. Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми и станционными сигналами.
5. Понятие о построении и работе устройств АЛСН.
6. Общие сведения о назначении и работе системы автоматического управления тормозами (САУТ).
7. Устройства безопасности движения на локомотиве.
Актуализация домашнего задания: Составить таблицу по классификации автоматической блокировки. Подготовка доклада (тема по выбору преподавателя). Курс лекций, Глава 8, стр. 44-54. Подготовка к практическому занятию №8,9 оформление отчетов (ответы на контрольные вопросы).
Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы