## Slide 1
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 2
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами, автоматическими системами оповещения о приближении поезда.
Система автоматического контроля технического состояния подвижного состава многофункциональный (КТСМ).
Устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава (УКСПС).
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
Раздел V. п. 59 Сооружения и устройства путевого хозяйства
Раздел VI. п. 83 Системы и устройства ж.-д. автоматики и телемеханики
Раздел VII. п.104 Устройства технологической железнодорожной электросвязи

## Slide 3
Железнодорожный переезд – пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств.
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами
п. 93

## Slide 4
Устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне (железнодорожные переезды) и на разных уровнях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», требованиями технических регламентов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 5
Владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии 10 м от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 6
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
а) автоматическая светофорная переездная сигнализация (АПС), при которой включение красных мигающих сигналов (огней) на переездных светофорах осуществляется автоматически при приближении поезда на определенное расчетом расстояние, а выключение – автоматически после проследования поезда за железнодорожный переезд;
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 7
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
б) автоматическая светофорная сигнализация с автоматическими шлагбаумами (АПШ) – переездная сигнализация, дополненная заградительными брусьями шлагбаумов, которые опускаются и поднимаются автоматически;
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 8
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
в) автоматическая светофорная сигнализация с полуавтоматическими шлагбаумами – переездная сигнализация, дополненная заградительными брусьями шлагбаумов, опускание которых осуществляется автоматически при приближении поезда, а выключение сигнализации и подъем заградительных брусьев шлагбаумов – от нажатия кнопки дежурным работником после проследования поезда за железнодорожный переезд;
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 9
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
г) оповестительная сигнализация – переездная сигнализация, при которой извещение дежурного работника о приближении поезда к железнодорожному переезду подается световым и звуковым сигналами, а включение и выключение технических средств ограждения железнодорожного переезда осуществляет дежурный работник, обслуживающий железнодорожный переезд;
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 10
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
д) противотаранное устройство (ПТУ), перекрывающее полностью проезжую часть и предназначенное для создания физического препятствия (барьера) для движения автотранспортных средств при попытке их несанкционированного выезда на закрытый железнодорожный переезд при приближении к нему поезда;
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 11
Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах применяются следующие устройства:
е) устройство заграждения железнодорожного переезда (УЗП), преграждающее движение автотранспорта через железнодорожный переезд путем подъема специальных плит на проезжей части автомобильной дороги.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 12
Железнодорожные переезды могут оборудоваться горизонтально-поворотными (запасными) шлагбаумами, позволяющими закрывать движение автотранспорта через переезд на время производства путевых работ, работ по обслуживанию и ремонту переезда и в других необходимых случаях.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 13
Безопасное движение поездов и транспортных средств на охраняемом переезде обеспечивает дежурный по переезду, который должен своевременно открывать и закрывать шлагбаум и подавать установленные сигналы, наблюдать за состоянием проходящих поездов и планок нижнего габарита.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 14
В случае обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения, дежурный по переезду обязан принять меры к остановке поезда, а если отсутствует сигнал, обозначающий хвост поезда, – доложить об этом дежурному по станции, а на участках с диспетчерской централизацией – поездному диспетчеру.
п. 59
Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами

## Slide 15
На железнодорожных станциях в зависимости от технологической потребности применяются устройства станционной радиосвязи, устройства двусторонней парковой связи (на основе радиосвязи, или громкоговорящей связи, или их сочетания), беспроводная (радиосвязь) передачи данных для информационно-управляющих систем и другие виды технологической электросвязи.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 16
Система громкоговорящего оповещения применяется для информирования пассажиров и пользователей услугами железнодорожного транспорта в зонах их регламентированного присутствия, устанавливаемых локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), а также для оповещения лиц, работающих на железнодорожных путях, о приближении железнодорожного подвижного состава до перевода их на системы радиосвязи.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 17
Устройства двусторонней парковой связи должны быть постоянно включены.
В системах двусторонней парковой связи, системах оповещения, работающих устройства громкоговорящей связи направленного действия для обеспечения восприятия команд и информационных сообщений работниками железнодорожного транспорта и пассажирами соответственно, и для уменьшения шумового воздействия за пределами полосы отвода железных дорог инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 18
Устройства громкоговорящего оповещения, предназначенные для информирования лиц, работающих на железнодорожных путях, о приближении железнодорожного подвижного состава должны включаться на период производства работ на железнодорожных станциях и перегонах и выключаться после их окончания.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 19
Звукоизлучающие устройства (громкоговорители) двусторонней парковой связи должны иметь направленное действие для уменьшения шума за территорией железной дороги.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 20
Нормативными документами, устанавливающими зоны регламентированного присутствия пассажиров и пользователей услугами железнодорожного транспорта, является Типовой технологический процесс работы железнодорожного вокзального комплекса, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2020 г. № 2072/р, а также Временные правила пользования станционной радиосвязью, двухсторонней парковой связью ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 2011 г. № 1881р.
Требование к автоматическим системам оповещения о приближении поезда
п. 104

## Slide 21
Устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС) - это устройство, предназначенное для обнаружения схода с рельсов железнодорожного подвижного состава или наличия волочащихся деталей железнодорожного подвижного состава
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 22
Устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава (УКСПС) являются техническими средствами точечного контроля подвижного состава и обеспечивают выявление схода только при проследовании подвижным составом зоны размещения датчиков.
Основой работы датчиков разрушающегося типа является разрыв контрольной цепи вследствие нарушения целостности разрушения (излома) датчика колесными парами подвижной единицы при ее сходе с рельсов.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 23
КТСМ
АСКПС или УКСПС
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
УКСПС должны устанавливаться на подходах к железнодорожным станциям и искусственным сооружениям на расстоянии, достаточном для восприятия машинистом информации о срабатывании УКСПС за время, обеспечивающее остановку неисправной подвижной единицы служебным торможением перед объектом ограждения: стрелочным переводом, мостом, тоннелем, эстакадой.
п. 83

## Slide 24
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- передачу управляющих команд для включения запрещающих показаний на входных, проходных, заградительных светофорах, светофорах прикрытия, ограждающих станцию или искусственное сооружение при срабатывании датчиков;
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 25
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- передачу информации о срабатывании датчиков УКСПС на аппарат управления ДСП впереди лежащей железнодорожной станции, на аппарат управления оповестительной сигнализацией искусственных сооружений (при ее наличии);
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 26
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- передачу сигнала управления в устройства связи для включения речевого информатора, обеспечивающего передачу машинисту локомотива, мотор-вагонного подвижного состава, специального самоходного подвижного состава информации о срабатывании датчиков УКСПС по поездной радиосвязи;
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 27
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- передачу информации о срабатывании датчиков УКСПС в системы диспетчерской централизации, диспетчерского контроля, диагностики и мониторинга устройств ЖАТ;
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 28
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- возможность открытия входного светофора станции в случае срабатывания или неисправности УКСПС ответственной командой, передаваемой с аппарата управления ДСП или ДНЦ (для каждого поезда);
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 29
Схема контроля УКСПС и включения его в зависимости устройств ЖАТ должна обеспечивать:
- переход в состояние защитного отказа (контроль срабатывания) при неисправностях аппаратуры и нарушении целостности линейных цепей контроля УКСПС.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 30
В ОАО «РЖД» порядок взаимодействия устройств контроля схода железнодорожного подвижного состава при срабатывании и устройств ЖАТ установлен в Правилах оборудования железнодорожных линий устройствами контроля схода железнодорожного подвижного состава, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2018 г. №2586/р.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 31
На скоростных участках железных дорог ОАО «РЖД» при включении режима «Скоростное движение» схема контроля УКСПС при нарушении целостности датчиков должна обеспечивать контроль срабатывания на аппарате управления ДСП (ДНЦ) и передачу сигнала управления в устройства связи для включения речевого информатора, обеспечивающего передачу машинисту скоростного поезда информации о срабатывании датчиков УКСПС по поездной радиосвязи без воздействия на схему перекрытия входного светофора.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
п. 83

## Slide 32
КТСМ (комплекс технических средств многофункциональный) — это система автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 33
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
КТСМ
ТРЕВОГА 0
ТРЕВОГА 1
«Внимание! Машинист нечетного (четного) поезда к станции (название станции) КТСМ. Тревога один. Предупреждение.»
машинист обязан принять меры к снижению скорости до 20 км/час
ТРЕВОГА 2
«Внимание! Машинист нечетного (четного) поезда к станции (название станции) КТСМ. Тревога два. Остановка.»
машинист обязан принять меры к остановке поезда на перегоне служебным торможением
Система может выполнять
следующие функции:
Обнаружение заторможенных колесных пар;
Обнаружение перегретых букс;
Обнаружение волочащихся деталей;
Обнаружение перегруза вагона;
Обнаружение отклонений верхнего габарита подвижного состава.
Обнаружение дефектов колес по кругу катания;

## Slide 34
ТРЕВОГА 0
(+60)
предаварийный нагрев не требующий остановки поезда
ТРЕВОГА 1
(+70)
аварийный нагрев требующий осмотра букового узла на станции
ТРЕВОГА 2
(+80)
критический нагрев, требуется немедленная остановка поезда и осмотр показанной буксы
Осмотр колесных пар с тревожными показаниями аппаратуры КТСМ, независимо от их количества, производится только на ПТО
Осмотр колесных пар с тревожными показаниями аппаратуры КТСМ, производится локомотивной бригадой (или осмотрщиком ремонтником вагонов) на ближайшей станции по пути следования поезда
Осмотр колесных пар с тревожными показаниями аппаратуры КТСМ, производится локомотивной бригадой (или осмотрщиком ремонтником вагонов) с остановкой поезда на перегоне.
В случаях повторения показания с уровнем «Тревога 2», вагон отцепляется на ближайшей станции в текущий ремонт
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
Вся информация о подвижных единицах с показаниями, выводимая в окнах программного обеспечения автоматизированного рабочего места линейного поста контроля, в зависимости от уровня тревоги окрашивается разными цветами:

## Slide 35
Состав оборудования КТСМ: перегонное и станционное.
Перегонное оборудование подразделяется на напольное и постовое.
Напольное оборудование устанавливается непосредственно на пути и считывает информацию с подвижного состава.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 36
В состав постового оборудования входят:
блок преобразования и контроля (БПК), блок силовой коммутационный (БСК), технологический пульт (ПТ), а также датчик температуры наружного воздуха ДТНВ.
Блок БПК выполняет следующие функции: преобразует и обрабатывает сигналы от путевых датчиков, формирует и передает подсистемам контроля управляющие сигналы, получает от этих подсистем данные об аварийных подвижных единицах и передает собранную информацию в линию связи.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 37
В состав станционного оборудования входят: концентратор информации КИ и автоматизированное рабочее место оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК). Станционное оборудование дополнено подсистемой речевого оповещения и сигнализации (ПРОС-1). Она передает машинисту поезда через радиостанцию речевые сообщения об аварийном состоянии подвижного состава и включает дополнительные средства сигнализации. Обмен информацией между перегонным оборудованием, АРМом ЛПК и АРМом центрального поста происходит по системе передачи данных (СПД ЛП) на базе концентраторов КИ.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 38
Принцип работы: сигналы от напольного оборудования поступают к постовому, которое обрабатывает их и передаёт информацию о состоянии подвижного состава к станционному оборудованию, где она регистрируется. При обнаружении неисправности в вагоне сигналы передаются на речевой информатор для извещения машиниста поезда и на сигнализирующее оборудование для извещения дежурного персонала станции.
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
напольное оборудование
постовое оборудование
станционное оборудование

## Slide 39
Дайте определение, что такое «Железнодорожный переезд».
Какие устройства применяются на железнодорожных переездах для обеспечения безопасности?
Кто обеспечивает безопасное движение поездов и транспортных средств на охраняемом переезде? Перечислите его должностные обязанности.
Что обязан сделать дежурный по переезду в случае обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения?
Какая система и устройство технической диагностики подвижного состава используется на ж.-д. транспорте?
Для чего предназначен УКСПС и где устанавливается?
Принцип действия УКСПС.
Для чего предназначен КТСМ?
Опишите оборудование КТСМ.
Принцип действия КТСМ.
Дайте характеристику уровней тревоги показаний срабатывания КТСМ.
Закрепление материала
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда
Закрепление материала

## Slide 40
Актуализация домашнего задания:
ПТЭ: Раздел V. п. 59 Сооружения и устройства путевого хозяйства
Раздел VI п. 83 Системы и устройства ж.-д. автоматики и телемеханики
Раздел VII. п.104 Устройства технологической железнодорожной электросвязи
Комментарии к ПТЭ: Раздел 1. п. 93 Термины и определения, используемые в ПТЭ РФ;
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Подготовить реферат по теме:
Оборудование ж.-д. переездов по обеспечению безопасности движения поездов;
Устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС);
Средства автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда (КТСМ).
Требование к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава по ходу поезда

## Slide 41: Опережающее задание по следующей теме:
Включение в централизацию устройств предупреждения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава
Включение в централизацию устройств предупреждения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов.
Оборудование мест установки устройств сбрасывания указателями.
Электронные габаритные ворота, электронные вагонные весы, система телевизионного видеоконтроля;
Передача информации на пункт коммерческого осмотра, фиксирование передаваемой информации.

## Slide 42
Спасибо за внимание