## Slide 1
Сооружения и устройства технологического электроснабжения железнодорожного транспорта

## Slide 2
Раздел VIII. п. 115-128 Сооружения и устройства ж.д. электроснабжения
Требования ПТЭ к устройствам технологического электроснабжения железнодорожного транспорта.
Защита подземных металлических сооружений от электрической коррозии.
Заземление металлических конструкций и предохранительные сооружения на путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными железнодорожными путями.
Габариты подвески контактного провода, место установки опор. Секционирование контактной сети.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта

## Slide 3
Устройства железнодорожного электроснабжения обеспечивают надежное электроснабжение:
электроподвижного состава (включая мотор-вагонный подвижной состав) для движения поездов с нормами массы, скоростями и интервалами между ними при установленных размерах движения;
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115
Межпоездной интервал на перегонах
Приволжской ж.-д. по условиях тягового
электроснабжения

## Slide 4
Устройства железнодорожного электроснабжения обеспечивают надежное электроснабжение:
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, технологической железнодорожной электросвязи и вычислительной техники не менее чем от двух независимых источников электроснабжения. Переход этих источников с основной системы электроснабжения на резервную и наоборот осуществляется автоматически за время не более 1,3 с.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 5
Под надежностью электроснабжения понимается способность сооружений и устройств электроснабжения обеспечивать электроснабжение электроподвижного состава, устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, технологической железнодорожной электросвязи и вычислительной техники в течение установленного в проектной и (или) эксплуатационной документации периода эксплуатации с установленными параметрами.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 6
На сети железных дорог России применяется две системы электрической тяги: постоянного тока напряжением 3 кВ и переменного тока напряжением 25 кВ промышленной частоты 50 Гц. Система тяги определяется родом тока и значением напряжения в тяговой сети.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 7
Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, технологической железнодорожной электросвязи и вычислительной техники относятся к электроприемникам первой категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаиморезервируемых источников питания. Перерыв их электроснабжения при отключении одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического перехода на второй источник или автоматического восстановления питания от первого.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 8
Источники питания считаются независимыми друг от друга в том случае, когда выход из строя одного из них не вызывает отключения другого. Допускается задержка перехода с основной системы электропитания на резервную и обратно не более 1,3 с.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 9
Устройства электропитания устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи должны выполнять автоматическое повторное включение (АПВ) и автоматическое включение резервного источника питания (АВР).
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 10
Устройства АПВ должны выполнять следующие требования:
- приводиться в действие при любом аварийном отключении, за исключением случаев, когда аварийное отключение произошло вследствие оперативного включения на короткое замыкание;
- не включаться во всех случаях оперативного отключения;
- обеспечивать однократность действия;
- выполнять команду на повторное включение с необходимой выдержкой времени.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 11
Устройства АВР должны соответствовать ряду требований:
- срабатывать при исчезновении напряжения на линии по любой причине;
- иметь уставку, обусловливающую минимум нарушений в работе устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи;
- обеспечивать однократность действия с целью исключения многократного включения источника питания на не устранившееся к.з.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 12
Выдержка времени АПВ и АВР должна быть минимальной. В эксплуатации применяются реле времени для срабатывания АПВ и АВР с наименьшими значениями уставок 0,1-1,3с.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 115

## Slide 13
Владелец инфраструктуры локальным нормативным актом устанавливает назначенный срок службы принадлежащих им объектов железнодорожного электроснабжения и порядок его продления на основании технической документации изготовителей (разработчиков) устройств электроснабжения.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 116

## Slide 14
Назначенный срок службы – календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 116

## Slide 15
Назначенный срок службы объекта железнодорожного электроснабжения, а также периодичность проведения работ по капитальному ремонту объекта устанавливает владелец инфраструктуры, на основании технической документации оборудования, входящего в состав объекта. Порядок и методы проведения оценки технического состояния объектов железнодорожного электроснабжения и продления назначенного срока службы устанавливает владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных путей необщего пользования.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 116

## Slide 16
Порядок оснащения объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи источниками резервного электропитания, нормы их содержания и минимальное время работы устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 117

## Slide 17
Напряжение на токоприемнике электроподвижного состава должно быть не менее 21 кВ и не более 29 кВ при переменном токе и не менее 2,7 кВ и не более 4 кВ − при постоянном токе.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 118

## Slide 18
Допускается напряжение на токоприемнике электроподвижного состава не менее 19 кВ при переменном токе и не менее 2,4 кВ − при постоянном токе в случаях, устанавливаемых владельцем инфраструктуры.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 118

## Slide 19
Устройства электропитания железнодорожной автоматики, телемеханики и связи должны функционировать от источников электроснабжения переменным током с номинальным напряжением 220 В при однофазном электропитании или 380 В − при трехфазном электропитании и обеспечиваться электроснабжением в соответствии с их категорией.
Отклонения напряжения от указанных величин допускается не более ± 10 %.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 119

## Slide 20
Отклонение напряжения от номинального допустимого существенно влияет на работу отдельных элементов устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. При значительных отклонениях напряжения нарушается регулировка рельсовых цепей, снижается надежность работы устройств. Например, при увеличении напряжения от номинального значения на 10% срок службы светофорных ламп сокращается в 4 раза. Снижение напряжения уменьшает видимость сигнала светофора, что существенно отражается на безопасности движения поездов.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 119

## Slide 21
Устройства железнодорожного электроснабжения должны защищаться от токов короткого замыкания, перенапряжений, включая атмосферные и коммутационные, и перегрузок сверх установленных норм.
В точках подключения нагрузки в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией должна обеспечиваться селективность защиты устройств железнодорожного электроснабжения и электрооборудования потребителей от токов короткого замыкания, перенапряжений, включая атмосферные и коммутационные.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 22
Металлические подземные сооружения, металлические и железобетонные мосты, путепроводы, опоры контактной сети, светофоры, гидроколонки, металлические устройства, объекты, конструкции и сооружения инфраструктуры, находящиеся в районе линий, электрифицированных на постоянном токе, защищаются от электрической коррозии.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 23
Тяговые подстанции линий, электрифицированных на постоянном токе, а также электроподвижной состав должны иметь защиту от проникновения в контактную сеть токов, нарушающих нормальное действие устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети, должны отключаться при однофазных замыканиях на землю.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 24
Длительное протекание больших токов по токоведущим частям и аппаратам системы тягового электроснабжения приводит к их избыточному нагреву, в результате которого могут произойти необратимые изменения в материалах токоведущих частей и аппаратов, и как результат – выход их из строя, иногда сопровождаемый остановкой движения. Причинами длительного протекания больших токов являются неконтролируемые перегрузки и неотключенные короткие замыкания.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 25
Особенно чувствительны к перегрузкам и коротким замыканиям провода контактных сетей электрических железных дорог. В качестве примера - выдержка контактного провода марки МФ-100 нагретого до температуры 200С в течение 15 минут приводит к растяжению контактного провода, в результате чего под действием собственного веса он ложится на рельсы. Растяжение контактного провода приводит к остановке движение на участке электрифицированной железной дороги, поскольку требует полной замены провода новым. Необходимо контролировать процессы нагрева проводов контактной сети, с тем чтобы не допускать их растяжения.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 26
Не менее опасен и кратковременный местный перегрев проводов контактной сети, особенно в местах, где при коротком замыкании (к.з.) образуется электрическая дуга. В момент перекрытия гирлянды изоляторов искровой промежуток, нормально изолирующий арматуру опоры от рельсов, пробивается и по цепи начинает протекать ток короткого замыкания.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 27
Пережог контактного провода электрической дугой между ним и замкнутым на корпус токоприемником электровоза, происходит в течение 0,15 – 0,1 с, если ток короткого замыкания через дугу составляет, соответственно, 3000 – 4000 А. Короткие замыкания, при которых величина тока достигает указанных выше величин, должны быть обнаружены и отключены за время существенно меньшее, чем 0,1 – 0,15 с.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 28
Обнаружение недопустимых перегрузок и токов коротких замыканий в тяговых сетях постоянного и переменного тока, а также во всех других цепях тяговых подстанций, производится специальными устройствами – релейными защитами.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 29
Релейная защита — совокупность устройств, предназначенных для автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и других ненормальных режимов работы линий электропередачи и оборудования, которые могут привести к их повреждению и нарушению устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения этих линий электропередачи и оборудования от энергосистемы, формирования предупредительных сигналов.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 30
Отключение цепи производится выключателями – коммутационными аппаратами, способными за короткое время разорвать электрическую цепь и, тем самым, предотвратить аварийные последствия недопустимых перегрузок и коротких замыканий. Такие электрические аппараты устанавливаются в цепях всех вводов и отходящих линий всех напряжений.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120

## Slide 31
Высота подвеса контактного провода вне искусственных сооружений должна быть не менее:
5750 мм – на перегонах и железнодорожных станциях;
6000 мм – на железнодорожных переездах.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 121

## Slide 32
Высота подвеса контактного провода в пределах искусственных сооружений должна быть не менее:
5550 мм – для контактной сети постоянного тока с номинальным напряжением 3 кВ;
5570 мм – для контактной сети переменного тока с номинальным напряжением 25 кВ.
Высота подвеса контактного провода должна быть не более 6800 мм.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 121

## Slide 33
В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава должно быть не менее 200 мм на линиях, электрифицированных на постоянном токе, и не менее 270 мм – на переменном токе.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 122

## Slide 34
Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях должна быть не менее 3100 мм.
Опоры в выемках должны устанавливаться вне пределов кюветов.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 123
3100

## Slide 35
В особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине не менее 100 м) расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети должна быть не менее 5700 мм. Владелец инфраструктуры локальным нормативным актом устанавливает перечень мест с особо сильно снегозаносимыми выемками.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 123

## Slide 36
Все указанные размеры устанавливаются для прямых участков пути. На кривых участках указанные выше расстояния увеличиваются в соответствии с габаритным уширением, установленным для опор контактной сети.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 120
На существующих линиях до их реконструкции, а также в особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети допускается на железнодорожных станциях не менее 2450 мм, а на перегонах – не менее 2750 мм.

## Slide 37
Все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры), на которых крепятся элементы контактной сети, детали крепления контактной сети на железобетонных опорах, железобетонных и неметаллических искусственных сооружениях, отдельно стоящие металлические конструкции, расположенные на расстоянии менее 5 м от частей контактной сети, находящиеся под напряжением, заземляются.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 124

## Slide 38
Все расположенные в зоне влияния контактной сети и воздушных линий переменного тока металлические сооружения, на которых возникают опасные напряжения, заземляются.
На путепроводах, и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными железнодорожными путями, устанавливаются предохранительные щиты и сплошной настил в местах прохода людей для ограждения частей контактной сети, находящихся под напряжением.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 124

## Slide 39
Контактная сеть должна разделяться на секции при помощи изолирующих сопряжений анкерных участков (обеспечивающих электрическую независимость смежных секций), нейтральных вставок, секционных и секционирующих изоляторов, разъединителей.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 125

## Slide 40
Секционированием контактной сети называется разделение контактных подвесок на отдельные участки (секции) с целью увеличения надежности работы контактной сети и улучшения ее обслуживания. Секционирование делает возможным выполнять профилактические и ремонтные работы на одном участке, не прекращая движение поездов по другим, уменьшать зону повреждения при аварийных ситуациях, снижать потери напряжения и мощности.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 125

## Slide 41
Различают два вида секционирования: продольное и поперечное.
При продольном секционировании контактную сеть возле тяговых подстанций и постов секционирования, а также в местах примыкания перегонов к станциям, делят на отдельные секции, электрически изолированные друг от друга.
В отдельные секции выделяются перегоны, станции, обгонные пункты, разъезды, а также крупные искусственные сооружения.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 125

## Slide 42
Продольное секционирование осуществляется с помощью изолирующих сопряжений анкерных участков и нейтральных вставок.
Поперечное секционирование применяют для разделения контактной сети главных путей на двухпутных и многопутных участках. Такое секционирование осуществляют при помощи секционных изоляторов, которые должны обеспечивать проход по ним полозов токоприемников электроподвижного состава с установленной скоростью.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 125

## Slide 43
Схема питания и секционирования контактной сети, линий автоблокировки и продольного технологического электроснабжения определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Порядок выверки схемы питания и секционирования контактной сети и линий электропередачи устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 126

## Slide 44
Переключение разъединителей контактной сети электровозных и мотор-вагонных депо, экипировочных устройств, железнодорожных путей, специализированных для осмотра оборудования электроподвижного состава, установленного на крыше, производится уполномоченными лицами владельца инфраструктуры.
Переключение остальных разъединителей производится по указанию энергодиспетчера.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 127

## Slide 45
Приводы секционных разъединителей с ручным управлением должны быть заперты на замки.
Порядок переключения разъединителей контактной сети, выключателей и разъединителей линий электропередачи, запирания приводов разъединителей на замки, обеспечивающий бесперебойность электроснабжения и безопасность производства работ, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 127

## Slide 46
Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при максимальной стреле провеса должно быть не менее:
6,0 м – на перегонах, в том числе 5,0 м – в труднодоступных местах;
7,0 м – на пересечениях с автомобильными дорогами, железнодорожных станциях и в населенной местности.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 127

## Slide 47
При пересечениях железнодорожных путей общего и необщего пользования расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до уровня верха головки рельса не электрифицированных железнодорожных путей должно быть не менее 7,5 м. На электрифицированных линиях это расстояние до проводов контактной сети устанавливается в зависимости от уровня напряжения пересекаемых воздушных линий электропередачи в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта
п. 128
До уровня верха головки рельса не электрифицированных ж.-д.
не менее 7,5 м.

## Slide 48
Что должны обеспечивать устройства электроснабжения ж.-д. транспорта?
независимых источников электроснабжения.
2. За какое время должен происходить переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот для устройств СЦБ, связи и вычислительной техники?
3. Какие уровни напряжения должны быть на токоприемнике электроподвижного состава при постоянном токе?
4. Какие уровни напряжения должны быть на токоприемнике электроподвижного состава при переменном токе?
5. Какое номинальное напряжение переменного тока должно обеспечивать питание устройств СЦБ и связи и допустимое отклонение?
6. От каких факторов должны защищаться устройства железнодорожного электроснабжения?
7. Какие сооружения и конструкции, находящиеся под напряжением должны быть заземлены?
8. Назовите максимальную и минимальную высоту подвески контактного провода над уровнем головки рельса (УГР) вне искусственных сооружений на перегонах, ж.-д. станциях и на ж.-д. переездах.
9. Назовите максимальную и минимальную высоту подвески контактного провода над уровнем головки рельса (УГР) в пределах искусственных сооружений на перегонах, ж.-д. станциях и на ж.-д. переездах.
10. Назовите расстояние от оси крайнего ж.-д. пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и ж.-д. станциях.
11. Назовите расстояние в особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего ж.-д. пути до внутреннего края опор контактной сети.
12. Назовите расстояние на существующих линиях до их реконструкции, а также в особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси ж.-д. пути до внутреннего края опор контактной сети на станциях и перегонах.
13. Дайте характеристику секционирования контактной сети.
14. Назовите расстояние в пределах искусственных сооружений от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и ж.-д. подвижного состава на электрифицированных линиях на постоянном токе и на переменном токе.
Закрепление материала
Сооружения и устройства технологического электроснабжения ж.д. транспорта

## Slide 49: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
Раздел VIII. п. 115-128 Сооружения и устройства ж.д. электроснабжения
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Подготовить реферат по теме:
Секционирование контактной сети;
Уровни напряжений на токоприемнике электроподвижного состав.
Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта и их ремонт
Порядок осмотра сооружений, устройств и служебно-технических зданий.
Периодичность осмотра стрелочных переводов на главных и приемоотправочных железнодорожных путях железнодорожных станций;
Ведение Журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

## Slide 50
Спасибо за внимание