## Slide 1
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 2
ИДП Приложение №13 п.3-9, 14,17,20,21 Порядок организации движения хозяйственных поездов при производстве ремонтных и строительных работ на ж.-д. инфраструктуре;
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.;
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
1. Ремонт сооружений и устройств, порядок закрытия (открытия) перегона или железнодорожных путей для производства работ;
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ;
3. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ.

## Slide 3
Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики должно предоставляться время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции для производства ремонтных и строительных работ (далее – «окно»).
ИДП п. 1
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 4
На производство ремонтных и строительных работ, требующих по своему характеру закрытия перегона, главного пути перегона или станции, а также приемоотправочного пути станции, должно быть получено разрешение владельца инфраструктуры.
При проведении работ на железнодорожных путях должны соблюдаться требования Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2540р.
ИДП п. 1
ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕГРАММЫ
Дата 25 февраля 2020 г.
Из Саратова Управление Приволжской железной дороги
НЗрег-4, ДЦУП, НКИ, НДОП, ДРП, ДЦС-4, ТНЦ-2,4, ДНЦ-1,3, ЭЧЦ-11,14, ЭЧК-8, ЛВОК-3, Л, В, Т, Э, Ш, П, Д, НС, ТЧ-11,12, ЭЧ-8, ШЧ-15, ПЧ-7,9, ПМС-152, ВЧД гр, ТЧ, РЦС-4, ОРС, ДС- Срт, всем ДС.
28 февраля 2020 года разрешаю «окно» с 10 час 15 мин до 13 час 45 мин для производства работ по алюмотермитной сварки (АЛСТ) четный путь перегона Багаевка - Буркин на 19 км с применением машин: __локомотив ___наименования используемых машин, указать необходимо ли снятие напряжения в к/с и на какое время).
Назначить: Руководителя работ – ПЧМБ Иванов ответственным за безопасное производство работ, ограждение места работ, охрану труда и своевременное открытие перегона.
ПЧ - Сидоров - ответственным за безопасность движения поездов, своевременную подачу уведомления о возможности открытия пути для движения, проверку габарита и ограждение места работ. …………………………… НЗ-1
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 5
ИДП п. 2
ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕГРАММЫ
Дата 25 февраля 2020 г.
Из Саратова Управление Приволжской железной дороги
НЗрег-4, ДЦУП, НКИ, НДОП, ДРП, ДЦС-4, ТНЦ-2,4, ДНЦ-1,3, ЭЧЦ-11,14, ЭЧК-8, ЛВОК-3, Л, В, Т, Э, Ш, П, Д, НС, ТЧ-11,12, ЭЧ-8, ШЧ-15, ПЧ-7,9, ПМС-152, ВЧД гр, ТЧ, РЦС-4, ОРС, ДС- Срт, всем ДС.
28 февраля 2020 года разрешаю «окно» с 10 час 15 мин до 13 час 45 мин для производства работ по алюмотермитной сварки (АЛСТ) четный путь перегона Багаевка - Буркин на 19 км с применением машин: __локомотив ___наименования используемых машин, указать необходимо ли снятие напряжения в к/с и на какое время).
Назначить: Руководителя работ – ПЧМБ Иванов ответственным за безопасное производство работ, ограждение места работ, охрану труда и своевременное открытие перегона.
ПЧ - Сидоров - ответственным за безопасность движения поездов, своевременную подачу уведомления о возможности открытия пути для движения, проверку габарита и ограждение места работ. …………………………… НЗ-1
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
В разрешении на производство работ указываются: виды работ, время, на которое согласовано закрытие перегона или отдельного железнодорожного пути (одного из железнодорожных путей многопутного перегона), должность и фамилия лица, осуществляющего руководство этими работами. Фамилию и должность руководителя работ диспетчер поездной обязан сообщить дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон.

## Slide 6
Руководитель работ (единый руководитель работ) обязан заблаговременно:
- проверить наличие и исправность необходимых для выполнения работ в соответствии с ППР машин, механизмов, хозяйственных поездов, материалов, работников (в том числе ответственных руководителей работ при совмещенном «окне» единым руководителем работ);
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 3

## Slide 7
Руководитель работ (единый руководитель работ) обязан заблаговременно:
- явиться к дежурному по станции производства работ или станции, ограничивающей перегон производства работ, предъявив служебное удостоверение (паспорт для работника сторонней организации) и свидетельство об аттестации на руководителя работ);
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 3

## Slide 8
Руководитель работ (единый руководитель работ) обязан заблаговременно:
- при производстве работ на закрытом перегоне (пути перегона) оформить заявку о последовательности отправления хозяйственных поездов на закрытый перегон (путь перегона) в журнале ДУ-58, а при производстве работ на станции оформить запись в журнале ДУ-46.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 3
Заявка от руководителя работ
Для производства работ по среднему ремонту на перегоне Елховка-Тарханы четный путь продолжительностью с 10 час 15 мин до 18 час 45 мин прошу отправить хозяйственные поезда со станции Тарханы:
1) №8301 П/Р до 245 км 8 пк прибытием на станцию Елховка в 12 час 10 мин;
2) №8303 П/У до 244 км 8 пк прибытием на станцию Елховка в 16 час 8 мин;
3) №8251/2 ВПО до 243 км 8 пк с возвращением на станцию Тарханы в 18 час 10 мин;
4) №8253/4 ВПР до 242 км 8 пк с возвращением на станцию Тарханы 18 час 20 мин;
5) №8602/1 АДМ со станции Елховка до 246 км 8 пк возвращением на станцию Елховка в 18 час 30 мин.
Руководитель работ ПЧЗ-21 Пименов

## Slide 9
В тексте заявки определяется последовательность отправления на закрытый перегон хозяйственных поездов, с указанием для каждого поезда километра первоначальной остановки на закрытом перегоне (или главном железнодорожном пути) и железнодорожной станции, куда они должны следовать по окончании работ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п.6
Заявка от руководителя работ ПЧЗ Иванова
Для производства работ по среднему ремонту пути на перегоне ( нечет_) пути перегона_Заплавное - Трубная_________________________
продолжительностью _____04__час_____00__мин выработкой _1000 метров
прошу отправить хозяйственные поезда:
1 ед. Путераборщик отправляемый со станции Трубная до 875 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 00 мин.
2 ед. Путеукладчик отправляемый со станции Трубная до 874 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 10 мин
3 ед. ХДВ отправляемый со станции Трубная до 873 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 20 мин.
4 ед. ЩОМ отправляемый со станции Трубная до 872 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 20 мин.
5 ед. ВПО отправляемый со станции Трубная до 871 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 30 мин.
6 ед. ВПР отправляемый со станции Трубная до 870 км пк 1 прибытием на станцию Заплавное в 15 час. 30 мин.

## Slide 10
Поезд хозяйственный - поезд, сформированный из локомотива или самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива, вагонов, выделенных для специальных и технических нужд, специального самоходного и несамоходного подвижного состава, предназначенного для выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железнодорожного транспорта.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 11
Запрещается предоставление «окна» для производства работ на перегоне и железнодорожной станции при отсутствии руководителя данных работ, указанного в разрешении владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
Порядок осмотра сооружений, устройств и служебно-технических зданий
ИДП п. 2

## Slide 12
При передаче регистрируемого приказа поездным диспетчером на закрытие перегона (пути перегона) руководитель работ должен находиться на связи с поездным диспетчером (на рабочем месте дежурного по станции или на месте производства работ по регистрируемым каналам телефонной, линейно-путевой, ремонтно-оперативной и других видов (связи).
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 3

## Slide 13
Технологические «окна», продолжительностью свыше 8 часов на двухпутных и многопутных участках и свыше 6 часов на однопутных участках принято называть «окнами» большой продолжительности.
Длительное закрытие перегона (пути перегона, станционного пути) - технологическое «окно» продолжительностью более 24 часов.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 5

## Slide 14
В случае отказа в работе технического средства или возникновения инцидента (автомобильная авария на железнодорожном переезде, пожар, падение на путь дерева и т.п.), представляющего угрозу безопасности движения, на основании уведомления работника соответствующей службы диспетчеру поездному о закрытии объекта инфраструктуры для движения, для ликвидации последствий инцидента, устранения отказа технического средства или ограничения скорости движения поездов 40 км/ч и менее, вне зависимости от эксплуатационной обстановки, предоставляется аварийное «окно».
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 5

## Slide 15
Станция Ливит
Станция Бриг
№8201
Н
1
С наступлением срока начала работ с закрытием перегона (железнодорожного пути) диспетчер поездной устанавливает его свободность от поездов или свободность соответствующего железнодорожного пути на двухпутном и многопутном участках.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
1
3
5
Ч
2
4
6
ИДП п. 7

## Slide 16
Приказ №45
Перегон с 18 ч 12 м закрывается для движения всех поездов кроме хоз. поездов отпр. …
ДНЦ Карпов
ДСП
ДСП
Руководитель работ
Время начала «окна» – время проверки приказа поездного диспетчера о фактически состоявшемся закрытии перегона для движения поездов (или закрытия для движения электроподвижного состава) для производства ремонтных и строительно-монтажных работ; при производстве работ на станционных путях – время проставления дежурным по станции подписи в графе 3 журнала формы ДУ-46, разрешающей производство работ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 5

## Slide 17
Запрещается приступать к работам до получения руководителем работ приказа диспетчера поездного и ограждения места работ сигналами, в соответствии с Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации, содержащейся в приложении №1 к ПТЭ РФ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 7

## Slide 18
Руководитель работ не позднее, чем за 1 час до отправления хозяйственных поездов со станции дислокации (формирования), докладывает дежурному по станции отправления о готовности хозяйственного поезда для прицепки локомотива, проведения технического осмотра и опробования тормозов, а также о приведении самоходного подвижного состава, машин и механизмов в транспортное положение (с оформлением записи в журнале ДУ-58). О готовности хозяйственных поездов к отправлению дежурный по станции докладывает поездному диспетчеру.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п.8

## Slide 19
ЧД
2
19
Н2
Н4
2
4
6
8
10
12
Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава, на перегон, закрытый для ремонта сооружений и устройств, производится по разрешениям на бланке ДУ-64. В бланке ДУ-64 указывается место (километр, пикет) первоначальной остановки каждого поезда.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 8

## Slide 20
ЧД
2
19
ключ-жезл
Н4
Н2
6
2
10
8
12
4
Дежурный по железнодорожной станции перед отправлением последнего хозяйственного поезда на закрытый перегон в целях исключения отправления на этот перегон поездов в попутном направлении изымает из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона до вступления последнего хозяйственного поезда на первый блок-участок удаления. Изъятый ключ-жезл возвращается в аппарат после получения приказа диспетчера поездного об открытии перегона для движения поездов.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 8

## Slide 21
На закрытом перегоне допускается работа одновременно нескольких хозяйственных поездов, в том числе принадлежащих различным организациям, но находящихся под руководством одного работника (руководителя работ), указываемого в разрешении владельца инфраструктуры.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 9

## Slide 22
Ко времени окончания установленного перерыва в движении поездов выполнение работ должно быть полностью закончено, сооружения и устройства приведены в состояние, обеспечивающее безопасное движение поездов, устранены выявленные недостатки, техника и вагоны приведены в транспортное положение и работники выведены из опасной зоны; сигналы остановки сняты с оставлением, при необходимости, сигналов уменьшения скорости или соответствующих сигнальных знаков.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п.14

## Slide 23
Время окончания «окна» – время проверки приказа поездным диспетчером об открытии перегона для движения поездов (или восстановлении движения электроподвижного состава по окончании работ со снятием напряжения с контактной сети); при производстве работ на станционных путях – время проставления дежурным по станции подписи в графе 12 журнала формы ДУ-46 об окончании работ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 5

## Slide 24
Открытие перегона (пути перегона) производится приказом поездного диспетчера только после получения уведомления (письменного, по телефону или радиосвязи) от (единого) руководителя работ об окончании работ, об отсутствии на перегоне хозяйственных поездов, специального самоходного железнодорожного подвижного состава (или об их отправлении по правильному пути двухпутного перегона), а также других препятствий для безопасного движения поездов независимо от того, какая организация выполняла работы.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 5
Приказ №254 12 час 27 мин Колобовка – Солодовка ДСП
На основании уведомления № _1_ ПЧЗ Сидорова
приказ № _256__ от __14.01.2015______ отменяется.
Движение поездов на перегоне Колобовка – Солодовка с 12 час 30 мин восстанавливается по автоблокировке со скоростью 1050 км пк 6 – 1049 км пк 6 – 25 км/ч первым двум поездам остальным согласно ранее выданным предупреждениям. Перегон Колобовка – Солодовка _______от поездов свободен. ДСП_ Колобовка вложить ключ-жезл Колобовка – Солодовка в аппарат управления. ДНЦ Петров

## Slide 25
Уведомление передается диспетчеру поездному лично или через дежурного по ближайшей железнодорожной станции. Уведомление, полученное по устройствам технологической железнодорожной электросвязи, диспетчер поездной записывает в журнал диспетчерских распоряжений ДУ-58.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п.17
Уведомление об окончании производства работ
ДНЦ участка Сенная – Трофимовский 1
Работы на четному пути перегона Сенная-Казаковка закончены. Габарит имеется. Рельсовая цепь не нарушена. Перегон может быть открыт для движения поездов со скоростью: 185 км 7 пк 40 км/ч. Четный путь перегона Сенная-Казаковка от хозяйственных поездов свободен.
Руководитель работ ПЧ-21 Налимов

## Slide 26
Открытие перегона производится приказом диспетчера поездного после получения от уполномоченного представителя владельца инфраструктуры уведомления об:
1) окончании производства ремонтных и строительных работ;
2) отсутствии на перегоне хозяйственных поездов и (или) специального самоходного подвижного состава (или об их отправлении по правильному железнодорожному пути двухпутного перегона),
3) отсутствии препятствий для безопасного движения поездов независимо от того, какая организация выполняла работы.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п.17

## Slide 27
Работы по ремонту пути, не требующие по своему характеру закрытия движения, выполняются в интервалах между поездами.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 20

## Slide 28
Отправление хозяйственных поездов на перегоны, где не производятся работы по ремонту сооружений и устройств или где характер работ не требует закрытия перегона, осуществляется по устному указанию диспетчера поездного.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 21

## Slide 29
Указанные поезда отправляются на перегон по разрешениям, предусмотренным для соответствующих средств железнодорожной автоматики и телемеханики, связи.
Руководителю работ и машинисту передается предупреждение о времени прибытия (возвращения) поезда на железнодорожную станцию.
Занимать перегон сверх времени, указанного в предупреждении, запрещается.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
ИДП п. 21

## Slide 30
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.

## Slide 31
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.
Содержание:
Общие положения
Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ.
Порядок производства работ в "окно" с применением путевых машин.
Порядок ограждения мест производства работ на перегоне.
Порядок производства работ в пределах станции.
Порядок ограждения мест производства работ на станциях.
Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов.
Порядок выдачи предупреждений.
Порядок встречи поездов дежурными по переездам и другими работниками при осмотре железнодорожного пути.
Порядок пользования дрезинами, путевыми вагончиками и другими съемными подвижными единицами. ограждение их сигналами.
Размещение материалов верхнего строения пути.
Ответственность и контроль за обеспечением безопасности движения поездов при производстве ремонтно-путевых работ.
Приложения
1. Перечень путевых работ на станции и перегонах, оборудованных устройствами СЦБ …

## Slide 32
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ устанавливает порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве ремонтно-путевых работ на сооружениях и устройствах путевого хозяйства, а также строительных работ на перегонах и станциях.
Требования настоящей Инструкции распространяются на места производства путевых работ и являются обязательными для всех работников путевого хозяйства, для работников строительных организаций, выполняющих работы на железнодорожном пути, а так же других хозяйств железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов или маневровой работой.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 33
Все путевые работы должны выполняться под руководством должностных лиц, прошедших испытания в знании нормативных актов, указанных в настоящей Инструкции.
Руководители работ обеспечивают постоянный контроль за соблюдением правил производства путевых работ и несут ответственность за безопасность движения поездов и производство маневровой работы.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 34
При производстве путевых работ на участках, оборудованных устройствами железнодорожной автоматики (ЖАТ) или другими устройствами (КТСМ, УКСПС), обеспечивающими безопасность движения поездов, руководители работ должны контролировать правильность применения работниками приемов труда с целью исключения повреждения или нарушения нормального режима работы устройств ЖАТ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 35
При производстве путевых работ на электрифицированных участках руководители работ должны принимать меры, обеспечивающие сохранность контактной подвески, воздушных линий и опор контактной сети и обратной тяговой сети в соответствии с требованиями Правил электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 36
Места производства путевых работ, вызывающие нарушение габарита подвижного состава, целостности, прочности и устойчивости пути и сооружений, а также препятствия на пути или около него в пределах габарита приближения строений, должны ограждаться соответствующими переносными сигналами и сигнальными знаками установленного типа и окраски.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 37
Запрещается:
приступать к путевым работам до ограждения соответствующими сигналами места производства работ или препятствия, опасного для движения;
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 38
Запрещается:
руководителю работ приступать к работам, а ответственному за безопасное проведение работ давать разрешение о начале работ, не убедившись через поездного диспетчера ДНЦ или дежурного по станции ДСП, что на поезда выдаются предупреждения;
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 39
Запрещается:
снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства путевых работ, до устранения препятствия, полного окончания работ, проверки состояния пути, сооружений и контактной сети, соблюдения габарита.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 40
При производстве путевых работ на станционных путях оформляется запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 41
После «окна» качество выполнения ремонтных работ должно обеспечивать состояние пути со скоростями движения поездов в соответствии с ПТЭ. Полным окончанием путевых работ считается выполнение такого объема работ, который обеспечивает безопасный пропуск поездов маневровых составов, локомотивов, специального самоходного подвижного состава по месту работ со скоростями движения, установленными по фактическому состоянию пути и сооружений в соответствии настоящей Инструкции.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 42
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
Перед производством путевых работ, ограждаемых сигналами остановки или уменьшения скорости, и во всех других случаях, когда требуется предупредить локомотивные бригады об особых условиях следования, на поезда должны выдаваться предупреждения.

## Slide 43
При выполнении плановых путевых работ на электрифицированных участках, когда требуется снятие напряжения и заземления контактной сети, воздушной линии электропередачи, или требуется присутствие работников дистанции электроснабжения или дистанций СЦБ, руководитель путевых работ не менее чем за трое суток дает письменную заявку (телефонограмму, телеграмму) в адрес начальника дистанции электроснабжения или дистанции СЦБ о предстоящем производстве путевых работ вблизи устройств контактной сети, воздушной линии с указанием характера, места, начала и продолжительности работ.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 44
Технологическое
окно
Ремонт сооружений и устройств должен производиться при обеспечении безопасности движения поездов без нарушения графика движения поездов.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 45
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ от 20.09.2011 №2055р

## Slide 46
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ от 20.09.2011 №2055р
Содержание:
Основные положения.
Порядок выключения стрелок.
Порядок хранения курбелей, запасных ключей к контрольным замкам, навесных замков, макетов, запасных ключей от релейных помещений, красных колпачков и табличек.
Порядок выключения участков пути.
Порядок выключения стрелок и участков пути при производстве путевых работ.
Порядок выключения светофоров и маршрутных указателей.
Порядок ремонта и переустройства аппаратов управления.
Порядок производства работ на перегонах.
Порядок производства работ на переездах.
Порядок выключения контрольно-габаритных устройств (КГУ).
Порядок смены приборов.
Приложение 1 Перечень работ …
…
Приложение 5 Примеры оформления записей в журнале осмотра ДУ-46

## Slide 47
Настоящая Инструкция устанавливает порядок производства работ, обеспечивающий безопасность движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 48
Техническая эксплуатация устройств и систем СЦБ включает организацию и проведение работ по контролю технического состояния, техническому обслуживанию, ремонту и устранению неисправностей этих устройств и систем.
Вопросы организации и проведения работ, обеспечивающих безопасность движения поездов, при эксплуатации устройств СЦБ на сортировочных горках в настоящей Инструкции не рассматриваются.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 49
Плановые работы по переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и замене устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки и другие плановые работы, вызывающие нарушение установленных зависимостей или временное прекращение их действия, должны производиться с назначением ответственных руководителей за обеспечение безопасности движения и производство работ в соответствии с графиками, утвержденными заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению), предусматривающими минимальные сроки их выполнения.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 50
Замена и отключение отдельных устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки, когда установленные зависимости не нарушаются, могут производиться с согласия дежурного по железнодорожной станции (на участках с диспетчерской централизацией - диспетчера поездного) без записи в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети.
Перечень работ по замене и отключению таких устройств и приборов устанавливается, настоящей Инструкцией.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 51
Требования настоящей Инструкции обязательны для всех работников ОАО «РЖД» связанных с технической эксплуатацией и контролем действия устройств СЦБ, пользованием ими, их строительством и реконструкцией.
Перед допуском к самостоятельной работе данные работники испытываются в знании соответствующих разделов настоящей Инструкции.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 52
Выполнение плановых работ, связанных с прекращением действия и требующих выключения устройств СЦБ, должно производиться без нарушения графика движения поездов в технологические «окна», предусмотренные в графике движения поездов в соответствии с требованиями ПТЭ. При отсутствии таких «окон», согласно требованиям ПТЭ должно предоставляться регламентированное время. В необходимых случаях нормальное пользование устройствами СЦБ прекращается путем их временного выключения, в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 53
Работы по техническому обслуживанию, устранению неисправностей, ремонту и замене устройств СЦБ на железнодорожной станции должны производиться с разрешения дежурного по станции, а на перегоне – с разрешения дежурного одной из станций, ограничивающих перегон, или диспетчера поездного на участках с диспетчерской централизацией с выключением или без выключения устройств.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 54
Перечни основных работ, выполняемых с выключением и без выключения устройств СЦБ, и примеры оформления записей при выполнении данных работ указаны в настоящей Инструкции.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 55
Перечень работ на железнодорожной станции, выполняемых с разрешения дежурного по станции без оформления записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (форма ДУ-46, далее - Журнал осмотра), указан в настоящей Инструкции.
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 56
Что указывается в разрешении на производство работ?
Может ли осуществлять работы на инфраструктуре ОАО «РЖД» представитель сторонней организации?
Какой продолжительностью допускается предоставление технологических «окон» по текущему содержанию элементов железнодорожной инфраструктуры с применением комплекса машин, специализированными бригадами и механизированными колоннами?
Что обязан установить диспетчер поездной с наступлением срока начала «окна» с закрытием перегона?
Какая форма бланка используется при отправлении хозяйственных поездов на закрытый перегон (или путь перегона)?
Что обязан сделать ДСП перед отправлением последнего хозяйственного поезда на закрытый перегон, в целях исключения отправления на этот перегон поездов в попутном направлении?
Когда ключ-жезл соответствующего перегона (железнодорожного пути перегона) должен быть возвращён в аппарат?
Как производится открытие перегона (железнодорожного пути) после окончания работ?
Как выполняются работы по ремонту пути, не требующие по своему характеру закрытия движения?
Как осуществляется отправление хозяйственных поездов на перегоны (железнодорожные пути перегонов), где не производятся работы по ремонту сооружений и устройств или где характер работ не требует закрытия перегона (железнодорожного пути)?
При каких условиях на станционных железнодорожных путях запрещается производить работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости?
Закрепление материала
Ремонт сооружений и устройств при производстве путевых работ и устройств СЦБ

## Slide 57: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
ИДП Приложение №13 п.3-9, 14,17,20,21 Порядок организации движения хозяйственных поездов при производстве ремонтных и строительных работ на ж.-д. инфраструктуре;
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 г. №2540р.;
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11.
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Подготовить реферат по теме:
Порядок предоставления технологических «окон».
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ и устройств СЦБ.
Общие положения. Сигналы на ж.-д. транспорте
Значение Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации (ИСИ).
Сигналы, их подразделение по способу восприятия и времени применения.
Основные сигнальные цвета.
Порядок подачи сигналов.

## Slide 58
Спасибо за внимание