## Slide 1
Общие положения. Сигналы на железнодорожном транспорте

## Slide 2
ПТЭ Раздел VI. п.71-79 Системы и устройства ж.-д. автоматики и телемеханики;
ИСИ Раздел I. п.1,2 Общие положения;
ИСИ Раздел II. п.3-5 Сигналы на ж.-д. транспорте
Значение Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации (ИСИ).
Сигналы, их подразделение по способу восприятия и времени применения.
Основные сигнальные цвета.
Порядок подачи сигналов.
Сигналы на железнодорожном транспорте

## Slide 3
Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации устанавливает требования к сигналам для обеспечения безотказной и безопасной работы железнодорожного транспорта, а также типы сигнальных приборов для передачи сигналов на железнодорожном транспорте.
Сигнал на железнодорожном транспорте – это приказ, требующий неукоснительного исполнения. Выполнение требований сигналов является основой обеспечения безопасности движения поездов.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.1

## Slide 4
Сигнальные приборы железнодорожного транспорта (далее – сигналы) предназначены для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, для четкой организации движения поездов и маневровой работы. Требования сигналов являются обязательными к выполнению работниками железнодорожного транспорта.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.71

## Slide 5
Сигналом называется условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ, относящийся к движению поездов и маневровой работе.
Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы. Сигналы являются важнейшим средством для обеспечения правильных и согласованных действий работников при движении поездов и при маневрах.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.71

## Slide 6
Сигналами передаются приказы о приеме поездов на раздельные пункты и об отправлении поездов с них на перегоны, о допускаемых скоростях движения, о состоянии впереди лежащего участка пути (свободен или занят), о маршруте следования поезда, о немедленной остановке, о наличии на пути препятствий для движения и многие другие. Каждый сигнал — это безусловный приказ, подлежащий немедленному и беспрекословному исполнению.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.71

## Slide 7
В качестве типовых сигнальных устройств и приборов на железнодорожном транспорте применяются светофоры, семафоры, сигнальные указатели и знаки.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.71

## Slide 8
На железнодорожном транспорте применяются визуальные (видимые) и звуковые сигналы.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.3

## Slide 9
Визуальные (видимые) сигналы подаются сигнальными приборами железнодорожного транспорта (светофорами, локомотивными светофорами (устройствами индикации локомотивных устройств безопасности), семафорами, дисками, щитами, фонарями, флагами, сигнальными указателями и сигнальными знаками).
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 10
Визуальные (видимые) сигналы по времени их применения подразделяются на следующие типы:
1) круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток; такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, маршрутные и другие световые указатели, постоянные диски уменьшения скорости, квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста грузового поезда, сигнальные указатели и знаки;
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 11
Визуальные (видимые) сигналы по времени их применения подразделяются на следующие типы:
2) дневные, подаваемые в светлое время суток; для подачи таких сигналов служат диски, щиты, флаги, крылья семафоров и сигнальные указатели (стрелочные, путевого заграждения, устройств сбрасывания и гидравлических колонок);
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 12
Визуальные (видимые) сигналы по времени их применения подразделяются на следующие типы:
3) ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на шестах, крыльях семафоров и сигнальных указателях.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 13
Ночные сигналы должны применяться в светлое время суток при тумане, метели и других неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов остановки не соответствует нормам.
В железнодорожных тоннелях применяются только ночные или круглосуточные сигналы.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 14
Разделение знаков на путевые и сигнальные сделано в зависимости от их назначения.
Путевые знаки не имеют сигнального значения: ими обозначаются километры, пикеты, уклоны, границы дорог, дистанций пути и т. д.
Сигнальные знаки в отличие от путевых требуют от машиниста локомотива определенного действия. Например, подать свисток, начать или закончить подталкивание и т. д. Сигнальные знаки отличаются от сигналов тем, что дают только одно показание.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 15
Путевые знаки начала и конца кривых, уклоноуказательные и другие путевые знаки необходимы при проверке исправного содержания железнодорожного пути. Путевыми знаками пользуются также при планировании, производстве и учете работ по ремонту пути и устройств сигнализации, связи и электрификации.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 16
Все путевые и сигнальные знаки должны содержаться всегда в полной исправности. Километровые путевые знаки устанавливаются в конце каждого километра пути. Между километровыми путевыми знаками на расстоянии 100 м один от другого ставятся пикетные столбики.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 17
Уклоноуказательные знаки устанавливаются в точках перелома профиля, т. е. в тех местах, где, например, площадка переходит в уклон. Цифры на уклоноуказательных знаках показывают: первая – уклон или подъем в тысячных (если первая цифра нуль, то это означает площадку), а вторая – протяжение уклона, подъема или площадки в метрах.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.4

## Slide 18
Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности.
Звуковые сигналы подаются свистками локомотивов, дрезин съемного типа, мотор-вагонного и специального железнодорожного подвижного состава, ручными свистками, духовыми рожками, сиренами, гудками и петардами.
При взрыве петарды требуется немедленно остановить поезд.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.5

## Slide 19
Звуковые сигналы выражают свое требование одинаково в светлое и темное время суток числом и продолжительностью звуков, а также сочетанием звуков различной продолжительности.
Для подачи звуковых сигналов относятся также гудки и сирены Автоматизированной системы централизованного оповещения. Кроме этого к железнодорожным сигналам можно отнести звонки электрической сигнализации постоянного и переменного тока, предназначенные для акустической сигнализации на железнодорожных переездах и для привлечения внимания работников, в различных стационарных железнодорожных устройствах, таких как пульты дежурных по станции и др.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.5

## Slide 20
Светофор является основным типом сигнала при автоблокировке, электрической и горочной централизации.
На железнодорожном транспорте применяют основные типы светофоров:
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72
Входной светофор: светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают поезду следовать с перегона на станцию.
Выходной светофор: светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают поезду отправиться со станции на перегон.

## Slide 21
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72
Повторительный светофор: светофор, предназначенный для информирования о разрешающем показании выходного, маршрутного или горочного светофора, когда не обеспечивается по местным условиям видимость основного светофора.
Предупредительный светофор: светофор, устанавливаемый перед входным, проходным, заградительным или светофором прикрытия и предупреждающий о сигнальном показании светофора перед которым он установлен.

## Slide 22
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72
Проходные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка на другой.
Заградительный светофор: светофор, сигнальные показания которого требуют остановки подвижного состава при опасности, возникающей на железнодорожных переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах.

## Slide 23
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72
Светофор прикрытия - светофор, предназначенный для ограждения мест пересечений ж.-д. путей в одном уровне другими ж.-д. путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, проходимых с проводником.
Маршрутный светофор - светофор, сигнальные показания которого разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой.

## Slide 24
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72
Горочный светофор - светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают роспуск вагонов с сортировочной горки, и который регламентирует скорость роспуска и направление движения отцепов.
Маневровый светофор - светофор, сигнальные показания которого регулируют движение маневровых составов.

## Slide 25
Пригласительный сигнал светофора: сигнальное показание железнодорожного светофора, используемое в вспомогательном режиме управления светофором и раз­решающее начать движение железнодорожному поезду по маршруту, при запрещающем значении основного сигнала.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72

## Slide 26
Пригласительный сигнал светофора: сигнальное показание светофора, используемое в вспомогательном режиме управления светофором и раз­решающее начать движение поезду по маршруту, при запрещающем значении основного сигнала.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72

## Slide 27
Переездный светофор: железнодорожный светофор, сигнальные показания которого передаются на железнодорожных переездах для водителей автотранспортных средств.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.72

## Slide 28
Определение мест установки светофоров производится в процессе проектирования новых железнодорожных линий и раздельных пунктов, переустройства существующих раздельных пунктов и перегонов, а также реконструкции и новом строительстве систем и устройств ЖАТ. В отдельных случаях производится изменение мест установки и действующих светофоров из-за плохой их видимости или новых условий маневровой работы, а также в связи со строительством городских сооружений и т.д.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.73

## Slide 29
Места установки светофоров должны обеспечивать видимость их сигналов из кабины машиниста локомотива. Для красных, желтых и зеленых сигнальных огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых участках пути общего пользования минимально допустимое расстояние видимости из кабины управления подвижной единицей составляет не менее 1000 м.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.74

## Slide 30
В кривых участках пути видимость показаний светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных, прикрытия и сигнальных полос на светофорах должна быть обеспечена на расстоянии не менее 400 м.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.74

## Slide 31
В исключительных случаях, когда установка повторительных светофоров невозможна по условиям габарита или особенностей местности, например, в зонах интенсивной городской застройки с наличием зданий, сооружений, путепроводов, тоннелей, допускается сокращение расстояния видимости огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия не менее 200 м.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.74

## Slide 32
Тормозной путь поезда
при полном служебном торможении
На путях необщего пользования видимость сигнальных огней светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых участках пути обеспечивается на расстоянии не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении и установленной скорости движения, а сигнализации на путях необщего пользования применяемой для разрешения выезда и въезда подвижного состава в производственное помещение (далее – въездной сигнализации) и технологической сигнализации – не менее 50 м.
ПТЭ п.75
Сигналы на железнодорожном транспорте

## Slide 33
Видимость сигнальных огней выходных и маршрутных светофоров главных путей составляет не менее 400 м, выходных и маршрутных светофоров главных путей в кривых, боковых путей, горочных светофоров, пригласительных сигналов и маневровых светофоров – не менее 200 м, а показания маршрутных указателей – не менее 100 м.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.76

## Slide 34
Видимость огней переездных светофоров на прямых участках автомобильных дорог составляет не менее 100 м, на кривых участках автодорог не менее 50 м.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.78

## Slide 35
В зоне видимости сигналов светофоров не должны находиться объекты и конструкции, в том числе огни всех цветов, мешающие восприятию сигналов и искажающие сигнальные показания.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.79

## Slide 36
Дальность видимости сигнальных огней светофоров различного типа и назначения указана с расчетом обеспечения восприятия их показаний машинистом локомотива на расстоянии достаточном для возможности торможения и остановки поезда без проезда светофора, в случаях, когда светофор имеет запрещающее показание.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.74

## Slide 37
Для обеспечения указанной видимости светосигнальные элементы светофоров должны содержаться в постоянной исправности и чистоте, а конструкции светофора должны направлять световые лучи светосигнальных элементов в соответствующие зоны восприятия сигналов машинистами локомотивов. Светофоры должны размещаться на пути так, чтобы их не загораживали какие-либо сооружения и устройства. Не допускается размещение в зоне видимости других огней всех цветов (освещения, рекламы и т.д), мешающих восприятию сигналов и искажающие сигнальные показания.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ПТЭ п.79

## Slide 38
Закрепление материала
Сигналы на железнодорожном транспорте
Для чего служат сигналы на ж.-д. транспорте?
Основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой?
По способу восприятия на какие сигналы подразделяются?
На какие типы подразделяются визуальные (видимые) сигналы?
Какие сигналы круглосуточные, дневные, ночные?
Какие сигналы применяются в ж.-д. тоннелях?
Каким способом выражаются звуковые сигналы? Какие устройства служат для подачи звуковых сигналов?
Назовите основные типы светофоров.
На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы днем и ночью из кабины управления подвижной единицей сигнальные огни светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых, кривых участках пути и в сильно пересеченной местности; выходных и маршрутных светофоров: главных, боковых путей, а также пригласительных сигналов и маневровых светофоров; переездных светофоров?

## Slide 39: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
ПТЭ Раздел VI. п.71-79 Системы и устройства ж.-д. автоматики и телемеханики;
ИСИ Раздел I. п.1,2 Общие положения;
ИСИ Раздел II. п.3-5 Сигналы на ж.-д. транспорте.
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить конспект по теме:
- Классификации сигналов на железнодорожном транспорте.
Виды светофоров, их назначение, место установки
Виды светофоров, их назначение, место установки, обозначения, значение подаваемых ими сигналов.

## Slide 40
Спасибо за внимание