## Slide 1: ОАО "РЖД"
Маршрутизация промежуточной и участковой станции
Выполнение Практических работ № 13,14

## Slide 2: Маршрутизация промежуточной станции
Составить схему однониточного плана промежуточной станции и таблицу зависимости по враждебности маршрутов согласно своего варианта и части участковой станции и таблиц перечня маршрутов руководствуясь предоставленной методикой.
Подготовка плана станции к работе.
Вычертите план станции с соблюдением следующих размеров:
- расстояние между путями – 15 мм;
- угол наклона стрелки – 30 градусов;
- размеры обозначения стрелки оборудованной электроприводом.
Однониточный план строится на миллиметровой бумаге, с соблюдением размеров.

## Slide 3: Маршрутизация промежуточной станции
Для обеспечения организации маршрутизированных передвижений по станциям производится расстановка поездных и маневровых светофоров, т.е. осуществляется маршрутизация станции.
Маршрутизация предполагает создание условий для организации маршрутизированных поездных и маневровых передвижений. Для этого по плану станции производится расстановка поездных и маневровых светофоров и изолирующих стыков.

## Slide 4: Маршрутизация промежуточной станции
Для приёма поездов с перегона на станцию устанавливаются входные, как правило, мачтовые светофоры. Для обеспечения установки маршрутов отправления на границах приёмоотправочных путей в направлении их специализации устанавливаются выходные светофоры, которые по конструкции могут быть мачтовыми или карликовыми в зависимости от возможности задания по ним маршрутов сквозного или безостановочного пропуска.

## Slide 5: Маршрутизация промежуточной станции
Маневровые светофоры устанавливаются с целью обеспечения возможности одновременной установки нескольких маневровых маршрутов в горловине станции (для участковых станций) или, как минимум, обеспечения перестановки подвижных единиц с одного пути станции на любой другой (для промежуточных станций). Все станционные светофоры устанавливаются справа по направлению движения (исключением могут являться дополнительные входные светофоры для приёма поездов следующих по неправильному пути) в створе с изолирующими стыками, а их сигнализация должна обеспечивать выполнение требований Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ.

## Slide 6: Маршрутизация промежуточной станции
Общие положения.
Перед тем, как приступить к расстановке изолирующих стыков, необходимо выполнить подготовительную работу:
1. обозначить стрелки, которые будут включены в централизацию;
15 мм

## Slide 7: Маршрутизация промежуточной станции

## Slide 8: Маршрутизация промежуточной станции
2. показать ось станции и расположить на схеме путевого развития станции пассажирское здание и здание поста электрической централизации (ЭЦ), а так же обозначить специализацию станционных путей;
Следует иметь в виду, что специализация путей подразумевает указание направления поездных передвижений по каждому из станционных путей. Главные пути, как правило, специализируются для поездных передвижений в направлении движения по перегону, а остальные могут быть обезличенными, т. е. специализированными в обоих направлениях.

## Slide 9: Маршрутизация промежуточной станции
3. пронумеровать пути и стрелочные переводы;
Пути и стрелочные переводы нумеруют в соответствии со следующими правилами:
*главные - римскими цифрами по направлениям движения: нечетные -I,III; четные- II, IV и т.п
*приемо-отправочные - арабскими числами, следующими по порядку заглавными, начиная от пассажирского здания в полевую сторону (3,4.5 и т.д.)
*вытяжные, погрузо-выгрузочные и предохранительные тупики - по порядку за приёмо-отправочными

## Slide 10: Маршрутизация промежуточной станции
*стрелочные переводы нумеруются последовательными четными числами со стороны прибытия четных поездов, нечетными числами - со стороны прибытия нечетных поездов
*стрелочные переводы стрелочных улиц и съездов должны иметь непрерывную последовательную нумерацию
*границей, разделяющей чётные и нечётные номера, является ось пассажирского здания
*нумерацию начинают от входных стрелок и продолжают в сторону пассажирского здания

## Slide 11: Маршрутизация промежуточной станции
Расстановка изолирующих стыков.
При расстановке изолирующих стыков по плану станции необходимо следовать следующим правилам, которые являются обязательными при выполнении маршрутизации как промежуточных, так и участковых станций:
1. путевое развитие станции (горловина) отделяется от перегона по каждому пути, примыкающему к станции;

## Slide 12: Маршрутизация промежуточной станции
2. спаренные стрелки (соседние стрелки съездов) изолируются друг от друга для обеспечения параллельных передвижений по соседним путям;
3. стрелки наклонных стрелочных улиц отделяются от главных путей, причём эти изолирующие стыки могут оказаться негабаритными, и на схематическом плане станции они показываются в кружочке.

## Slide 13: Маршрутизация промежуточной станции
Далее следует подсчитать количество централизованных стрелок, входящих в одну изолированную стрелочную секцию. Согласно техническим условиям на проектирование рельсовых цепей в одну стрелочную секцию включают одну, две, но не более трех одиночных стрелок или двух стрелок перекрестного стрелочного перевода по каждому пути, чтобы не создавать лишнюю враждебность маршрутов и для организации маневровых передвижений с меньшими перепробегами, что ускоряет маневровую работу. Объединение двух-трех стрелок в одной секции допустимо только при таком расположении, которое создает условия одновременных (параллельных) передвижений по соседним путям.

## Slide 14: Маршрутизация промежуточной станции
Расстановка станционных светофоров.
Следующим этапом выполнения маршрутизации станции является процесс расстановки станционных светофоров. Для промежуточных станций следует выполнять данные действия в предлагаемой последовательности:
1. на границе станции устанавливаются входные светофоры, разрешающие поездное движение с перегона в сторону приёмоотправочных путей.
У входных светофоров показываются места расположения релейного и батарейного шкафов.

## Slide 15: Маршрутизация промежуточной станции
2. на границах приёмоотправочных путей в направлении их специализации устанавливаются выходные светофоры. В тех случаях, когда по пути предусматривается сквозной или безостановочный пропуск поездов, выходные светофоры должны быть мачтовыми, а в остальных случаях – карликовыми, совмещёнными с маневровыми.
Выходной мачтовый
светофор
Выходной карликовый
светофор

## Slide 16: Маршрутизация промежуточной станции
3. маневровые светофоры должны обеспечивать маршрутизированные маневровые передвижения, как минимум, с любого станционного пути на любой другой путь. По этой причине маневровые светофоры устанавливаются на границе станции и перегона, разрешая передвижение в сторону станционных путей, со специализированных путей в направлении противоположном их специализации и из нецентрализованной зоны (из тупиков, с подъездных путей, из вытяжек и т. п.).
карликовый

## Slide 17: Маршрутизация промежуточной станции
Сначала установим маневровые светофоры, для которых не нужен анализ маневровой работы при определении мест установки:
а) маневровые светофоры с приемоотправочного пути при отсутствии выходных светофоров с этого пути.
б) маневровые светофоры из тупиков. Светофоры с приемоотправочных путей и светофоры из тупиков имеют красное запрещающее показание. Светофоры из тупиков устанавливаются мачтовыми.
в) маневровые светофоры с бесстрелочного участка за входными светофорами.
Чтобы установить остальные маневровые светофоры необходимо проанализировать маневровую работу на станции

## Slide 18: Маршрутизация промежуточной станции
4. Все светофоры должны быть обозначены (указаны их литерные знаки). Входные светофоры обозначаются буквами Н или Ч, в зависимости от направления движения по их разрешающим показаниям. Выходные светофоры так же обозначаются буквами Н или Ч с добавлением номера пути, с которого они разрешают движение.
Маневровые светофоры обозначаются буквой М с добавлением их порядкового номера: чётными или нечётными, в зависимости от горловины станции, в которой они установлены.

## Slide 19: Маршрутизация участковой станции
Особенности маршрутизации участковых станций.
При выполнении маршрутизации участковых (крупных) станций необходимо следовать дополнительным правилам расстановки изолирующих стыков и маневровых светофоров:
1. за входными светофорами выделяются бесстрелочные секции. Это необходимо для того, чтобы обеспечить маневровые передвижения в пределах станции без выхода маневрового состава на перегон.

## Slide 20: Маршрутизация участковой станции
2. спаренные стрелки с параллельными путями могут образовывать геометрическую фигуру, напоминающие трапецию. Большое основание такой трапеции всегда разрезается изолирующим стыком. Это необходимо для того, чтобы каждая стрелочная изолированная секция имела «общую точку» - место через которое проходят все передвижения по данной секции независимо от положения стрелок.

## Slide 21: Маршрутизация участковой станции
В тех случаях, когда в малом основании такой трапеции имеется хотя бы одна стрелка в большом основании целесообразно установить два изолирующих стыка. Это приводит к появлению в горловине станции бесстрелочных секций, которые способствуют повышению возможной интенсивности выполнения маневровой работы.

## Slide 22: Маршрутизация участковой станции
В ситуации, когда стрелки примыкают к пути с разных сторон от него, а их остряки направлены в противоположные стороны, эти стрелки отделяются друг от друга изолирующим стыком.

## Slide 23: Маршрутизация участковой станции
В отличие от промежуточных станций, при маршрутизации участковых необходимо произвести расстановку ещё нескольких маневровых светофоров для обеспечения выполнения необходимого объёма маневровой работы.
Во-первых – с бесстрелочных секций за входными светофорами устанавливаются маневровые светофоры, разрешающие движение маневрового состава в сторону станционных путей.

## Slide 24: Маршрутизация участковой станции
Во-вторых – с бесстрелочных секций в горловине станции в обоих направлениях. Эти маневровые светофоры будут разрешать передвижение маневрового состава с бесстрелочных изолированных участков.

## Slide 25: Маршрутизация участковой станции
Все маневровые передвижения в пределах горловины станции должны выполняться с минимальным пробегом маневрового локомотива. Для обеспечения выполнения этого условия следует рассмотреть возможность производства манёвров с любого станционного пути на любой другой, а также и в противоположном направлении (в сторону перегона). Если передвижения маневрового состава оказываются слишком длинными (проходят через всю горловину) их следует сократить путём установки маневровых светофоров, разрешающих движение в том или ином направлении. При этом следует учитывать, что все светофоры устанавливаются в створе с изолирующими стыками, которые также необходимо расположить и показать на схематическом плане станции.

## Slide 26: Маршрутизация участковой станции
Схематический план станции и таблица зависимостей маршрутов, стрелок и светофоров являются основополагающими документами, которые служат базой для проектирования и эксплуатации системы ЭЦ.

## Slide 27
Таблица зависимости стрелок, сигналов и маршрутов
на промежуточной станции.

## Slide 28: Таблица зависимости промежуточной станции
Движение поездов по станции, оборудованной ЭЦ осуществляется согласно таблице зависимостей стрелок и сигналов. В этой таблице все возможные по станции поездные маршруты делятся на категории приема и отправления, а маневровые — на группы, название которых определяется обозначением светофора. Положение стрелок обозначается по прямому пути знаком «+», а по боковому — знаком «—»; установленный маршрут показывается в таблице кружком, враждебные — косыми крестиками; отмечается так же показание входных и выходных светофоров, соответствующее установленному маршруту.

## Slide 29: Таблица зависимости промежуточной станции
Например, при приеме поезда из А на путь 3 стрелка 3,5 должны быть установлены по главному пути «+», а стрелка 9 — на боковой «—». Прием поезда производится по входному светофору Ч, имеющему показание два желтых огня (выходной светофор Н3 закрыт). Косыми крестиками отмечены враждебные маршруты: приема из А на пути I и 4, отправления с путей 2 и 3 в сторону А; приема поезда на путь 3 с направления Б (маршрут № 11).
Станция А
Станция Б
Станция Дуб

## Slide 30
Таблица зависимости стрелок, сигналов и маршрутов
на промежуточной станции.

## Slide 31: Таблица зависимости участковой станции
В таблицах зависимостей для крупных станций враждебность маршрутов не указывается. Таблицы составляются отдельно для основных поездных маршрутов, а также вариантных поездных и маневровых маршрутов.
Таблицы взаимных зависимостей используются для управления стрелками и сигналами, контроля правильности приготовления маршрута, его замыкания и схемы размыкания маршрута.

## Slide 32: Таблица зависимости участковой станции
Все основные поездные маршруты приема и отправления для данной горловины станции записывают в соответствии со специализацией путей в графы: «Направление» и «Наименование маршрута». В графу «Литера светофора» заносят буквенное обозначение литеры светофора, по которому разрешается движение по данному маршруту. Таблица поездных маршрутов составляется для всей станции по принципу: «прием отправление» одной горловины, а затем - «отправление прием» другой горловины. В таблице поездных маршрутов приводится положение всех ходовых и охранных стрелок, подлежащие замыканию при установке данного маршрута.

## Slide 33: Таблица зависимости участковой станции
Во вторую таблицу записывают вариантные поездные маршруты приема и отправления в данной горловине станции. Вариантным маршрутом является путь следования поезда, имеющий одинаковые с основным маршрутом начало и конец, но отличающийся положением стрелок от основного маршрута. Все вариантные маршруты приема и отправления заносятся в графы «Направление» и «Наименование маршрута». В графе «Стрелки, определяющие направление маршрута» записывают положение и номера тех стрелок, которые определяют направление маршрута данного варианта и отличают его от основного маршрута.

## Slide 34: Таблица зависимости участковой станции
Таблицы маневровых маршрутов целесообразно составлять для горловин станции. В этих таблицах допустимо указание только тех стрелок, которые определяют направление маршрута. Необходимость согласия на въезд в депо, нецентрализованную зону станции и т.п., указывается в графе «Примечание».

## Slide 35
Примеры нумерации путей и стрелок

## Slide 36
Примеры нумерации путей и стрелок

## Slide 38: Маршрутизация промежуточной станции