## Slide 1
Светофоры

## Slide 2
ИСИ Раздел III. п. 6–10,14,15,39 Светофоры на железнодорожном транспорте
Виды светофоров, их назначение, место установки.
Обозначения светофоров, значение подаваемых ими сигналов.
Светофоры

## Slide 3
Светофоры по назначению подразделяются на следующие типы:
Светофоры

## Slide 4
1. Входные — разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на станцию.
Светофоры
ИСИ п.6
На светофоре должна быть предусмотрена литерная табличка, содержащая его обозначение. Входные светофоры обозначаются буквами, соответствующими направлению движения поездов: для четного направления – буквой Ч, для нечетного – буквой Н.

## Slide 5
Если входной светофор установлен для приема поездов с неправильного пути по после буквы Н(Ч) добавляется буква Д.
Входные дополнительные светофоры НД, ЧД разрешают поезду следовать с перегона на станцию по неправильному пути, когда во время капитального ремонта одного из путей двухпутного перегона движение поездов организуется по одному свободному пути перегона в обоих направлениях.
На дополнительных входных светофорах НД, ЧД применяются красный и два желтых сигнальных огней
ИСИ п.6
Светофоры

## Slide 6
Если на станции несколько четных или нечетных подходов, то после буквы Н(Ч) добавляется буква, соответствующая первой букве названия предыдущей станции по этому подходу или номеру пути. Например, ЧМ - входной для чётных поездов со станции Молот, ЧК – чётный входной со станции Которосль.
Направления движения устанавливаются для всех железнодорожных линий по принципу: на север и восток – четное, а на запад и юг – нечетное направление.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 7
2. Выходные — разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон.
Выходным светофорам присваиваются литеры Н или Ч в зависимости от направления движения, после которой дополнительно указывается номер пути, к которому относится светофор. Например, выходной в нечетном направлении с первого главного - НI , в четном направлении с 4-го - Ч4, в четном направлении с пути IIA - ЧIIA.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 8
3. Маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой.
Маршрутным светофорам к литере Н(Ч) добавляется литера М. Например, маршрутный с 3 пути - ЧМ3, со II главного - ЧМII. Один светофор может совмещать несколько назначений (входной и выходной - на путевых постах, выходной и маневровый, выходной и маршрутный и др.).
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 9
4. Проходные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка (межпостового перегона) на другой.
На каждом перегоне проходные светофоры АБ нумеруются, начиная от входного светофора навстречу движению поездов, при этом светофорам нечетного направления присваиваются нечетные (1,3, 5...), а светофорам четного направления четные (2,4,6...) номера. Номера уменьшаются по ходу движения поезда, 1 - всегда предвходной в нечетном направлении, соответственно, в четном предвходной всегда - 2.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 10
На двухпутных и многопутных перегонах, вновь оборудуемых постоянно действующими устройствами для организации движения по неправильному железнодорожному пути по сигналам локомотивных светофоров литерная табличка должна быть предусмотрена в том числе и на обратной стороне мачт проходных светофоров.
На двухпутных перегонах при движении по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора границей блок-участка является светофор автоблокировки, установленный для движения по правильному пути.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 11
5. Прикрытия — для ограждения мест пересечений ж.-д. путей в одном уровне другими ж.-д. путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, проходимых с проводником.
Светофорам прикрытия присваиваются литеры Н или Ч – направление движения (нечетный,четный)+ назначение светофора ПС. Например НПС, ЧПС.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 12
6. Заградительные — требующие остановки при опасности для движения, возникшей на ж.-д. переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах.
На однопутных участках к обозначению нечетного направления добавляется цифра - 1, четного – 2. Мачты заградительных светофоров имеют отличительную окраску — чередующиеся черные и белые наклонные полосы, светофорная головка ромбовидная.
Заградительным светофорам присваиваются литеры З с номером пути, к которому они относятся.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 13
7. Предупредительные — светофор, устанавливаемый перед входным, проходным, заградительным светофором или светофором прикрытия и предупреждающий о сигнальном показании светофора, перед которым он установлен.
Предупредительным светофорам присваиваются литеры П + номер основного светофора. Например, ПН, ПЧ, ПЗ.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 14
8. Повторительные — светофоры, предназначенный для информирования о разрешающем показании выходного, маршрутного или горочного светофора, когда не обеспечивается по местным условиям видимость основного светофора
Повторительные светофоры обозначаются буквой П с добавлением литеры светофора, перед которым он установлен (ПНI, ПЧII).
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 15
9. Локомотивный — устройство отображения оптических сигнальных показаний на основе кодов автоматической локомотивной сигнализации.
Локомотивные светофоры нумерации не имеют.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 16
10. Маневровый — светофор, сигнальные показания которого регулируют движение маневровых составов.
Маневровым светофорам присваивается литера М с порядковым номером в четной горловине станции - четным, в нечетной - нечетным. Номера возрастают от входной горловины к оси станции. За ось, разделяющую четную и нечетную зону станции, обычно принимается ось пассажирского здания, а при его отсутствии - ось поста ЭЦ.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 17
11. Горочный — светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают роспуск вагонов с сортировочной горки и который регламентирует скорость роспуска и направление движения отцепов;
Горочным светофорам присваивается литера Г и номер пути надвига, если он не один.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 18
12. Въездные (выездные) -разрешающие или запрещающие въезд подвижного состава в производственное помещение и выезд из него на путях необщего пользования.
Въездные (выездные) светофоры нумерации не имеют.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 19
13. Технологические — разрешающие или запрещающие подачу или уборку подвижного состава при обслуживании объектов, расположенных на путях необщего пользования (вагоноопрокидывателей, вагонных весов, устройств для восстановления сыпучести грузов, сливо-наливных устройств).
Технологические светофоры нумерации не имеют.
Светофоры
ИСИ п.6

## Slide 20
В качестве источников света в светофорах используют светоизлучающие диоды или лампы накаливания.
Светофоры применяются линзовые, светодиодные или прожекторные.
линзовый
прожекторный
светодиодный
ИСИ п.7
Светофоры

## Slide 21
По конструкции различают светофоры: мачтовые, консольные, на мостиках, с маршрутным указателем, карликовые, линзовые, прожекторные, а на путях необщего пользования также на стенах производственных помещений.
По конструкции различают светофоры:
мачтовые
карликовые
консольные
мостиковые
Светофоры
ИСИ п.7

## Slide 22
Светофоры должны находиться в непрерывно горящем или нормально негорящем режиме работы. Нормально негорящим режимом работы светофора является режим, при котором светофор не показывает ни один из имеющихся сигналов. В остальных случаях при отсутствии сигналов на светофоре — такой светофор считается неисправным.
Светофоры
ИСИ п.7

## Slide 23
Светофоры устанавливаются с правой стороны по направлению движения или над осью ограждаемого ими железнодорожного пути. Светофоры устанавливаются так, чтобы подаваемые ими сигналы нельзя было принимать с поезда за сигналы, относящиеся к смежным железнодорожным путям.
Светофоры
ИСИ п.8

## Slide 24
При отсутствии габарита для установки светофоров с правой стороны в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца путей необщего пользования), располагаются с левой стороны:
а) входные, устанавливаемые для приема на станцию поездов, следующих по неправильному пути, а также подталкивающих локомотивов и поездов хозяйственных, возвращающихся с перегона по неправильному пути;
Светофоры
ИСИ п.9

## Slide 25
При отсутствии габарита для установки светофоров с правой стороны в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца путей необщего пользования), располагаются с левой стороны:
б) входные и проходные светофоры, устанавливаемые временно на период строительства и реконструкции путей;
в) заградительные светофоры и предупредительные к ним, устанавливаемые на перегонах перед железнодорожными переездами, мостами и тоннелями;
Светофоры
ИСИ п.9

## Slide 26
При отсутствии габарита для установки светофоров с правой стороны в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца путей необщего пользования), располагаются с левой стороны:
г) маневровые светофоры на путях необщего пользования;
д) горочные и повторительные к ним светофоры;
Светофоры
ИСИ п.9

## Slide 27
При отсутствии габарита для установки светофоров с правой стороны в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца путей необщего пользования), располагаются с левой стороны:
е) светофоры (входной (выходной) временных путевых постов, организованных при производстве капитального ремонта пути;
ж) въездные (выездные) светофоры;
з) технологические светофоры.
Светофоры
ИСИ п.9

## Slide 28
На участках путей, оборудованных автоблокировкой, нормальным показанием проходных светофоров является разрешающее показание или нормально негорящее, а входных, маршрутных и выходных — запрещающее показание.
Нормально негорящие сигнальные огни проходного светофора на участках, оборудованных автоблокировкой, загораются при вступлении поезда на блок-участок перед ним и гаснут после выхода поезда с этого блок-участка.
Светофоры
ИСИ п.10

## Slide 29
На участках путей, где входные, маршрутные и выходные светофоры переводятся на автоматическое действие для безостановочного пропуска поездов по станции, разрешающее показание является нормальным при переводе их на автоматическое действие.
Автоматическое закрытие всех сигналов и автоматическое открытие проходных сигналов осуществляется посредством, устройства рельсовых цепей.
Светофоры
ИСИ п.10

## Slide 30
В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой, применяются следующие основные сигнальные цвета: зеленый, желтый, красный, лунно-белый и синий.
Значения сигналов светофоров применяются:
«светофор закрыт» — на светофоре горит красный или синий огонь;
«светофор открыт» — на светофоре горит (непрерывно или в мигающем режиме) зеленый, желтый, лунно-белый огонь или их сочетание.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 31
один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 32
один желтый огонь — разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 33
один желтый мигающий огонь — разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 34
два желтых огня — разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 35
один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 36
один лунно-белый огонь — разрешается маневровому составу проследовать маневровый светофор и далее руководствоваться показаниями попутных светофоров или указаниями (сигналами) руководителя маневров.
один синий огонь — запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор.
Сигналы на железнодорожном транспорте
ИСИ п.14

## Slide 37
Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на участках, не оборудованных автоблокировкой, заградительных и повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача сигналов другими сигнальными приборами требуют остановки поезда.
Сигналы на железнодорожном транспорте

## Slide 38
Расцветка светофоров принимается, как правило, типовая. В необходимых случаях допускается отступление от расцветки, но при этом должно быть обязательно выполнено условие, чтобы в сигнальном показании с двумя или тремя огнями, сигнальные огни были разделены друг от друга не менее чем одной сигнальной головкой с не горящим огнем. На карликовых светофорах, при невозможности выполнения такого разделения, допускается размещение двух сигнальных огней в одном показании по диагонали.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 39
Выбор красного цвета, желтого и зеленого основан на многочисленных исследованиях и длительной практике. Установлено, что при одинаковой силе света окрашенного огня красный сигнальный огонь имеет лучшую видимость и меньше искажается, чем другие сигнальные (цветные) огни, вследствие чего красный огонь и принят в качестве сигнала остановки.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 40
Желтый цвет избран для сигнала уменьшения скорости, потому что он близок к красному и, кроме того, лучше виден, чем зеленый, вследствие большей пропускаемости фильтра.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 41
Зеленый цвет избран потому, что он наиболее резко отличается по цвету от красного и значительно лучше виден, чем, например, синий и тем более фиолетовый, имеющий склонность приобретать красноватый оттенок.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 42
На железных дорогах применяют двух-, трех- и четырехзначную светофорную сигнализацию.
Светофоры
ИСИ п.14
двухзначная светофорная сигнализация
трехзначная светофорная сигнализация
четырехзначная светофорная сигнализация

## Slide 43
При двузначной сигнализации, применяемой в полуавтоматической блокировке, сигналы основных светофоров только запрещают или разрешают движение поездов на ограждаемый ими участок пути, не предупреждая об открытом или закрытом положении следующего светофора. В этом случае запрещающий сигнал светофора должен быть виден на расстоянии не менее нужного для остановки поезда перед закрытым светофором.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 44
При двузначной сигнализации светофоры подают 2 сигнала:
а) один зеленый — разрешает отправление состава со станции и прохождение с установленной скоростью, а также сообщает о свободности перегона до следующей станции или путевого поста;
б) один красный — запрет на проезд сигнала и требование остановиться.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 45
При существующих скоростях движения поездов этого обеспечить нельзя, поэтому машинист должен заблаговременно предупреждаться об остановке у следующего светофора. Этому требованию отвечает трех- и четырехзначная сигнализация, применяемая, как правило, при автоблокировке и в пределах станций. Сигнализация оперирует тремя основными сигналами: зеленым, желтым и красным.
Светофоры
ИСИ п.14

## Slide 46
Недействующие светофоры обозначаются двумя скрещенными планками, а сигнальные огни на них должны быть погашены.
Светофоры

## Slide 47
Светофоры
Места установки светофоров в зависимости от назначения

## Slide 48
Логическая схема разрешающего показания светофоров

## Slide 50
Технологический
Въездной(выездной)
л/б

## Slide 51
Назовите светофоры по назначению.
Назовите основные сигнальные цвета поездной и маневровой работы.
Что означает понятие «светофор закрыт» и «светофор открыт»?
В каких случаях (кроме входящих в понятие «светофор закрыт») требуется остановка поезда?
Какие режимы работы имеют светофоры?
Назовите светофоры, различающиеся по конструкции.
Где устанавливаются светофоры по отношению направлению движения?
Какое показание считается нормальным для проходных светофоров при АБ?
Какое показание считается нормальным для входных, маршрутных и выходных светофоров?
Где применяется сигнализация безостановочного пропуска поездов?
Закрепление материала
Светофоры

## Slide 52: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
ИСИ Раздел III. п. 6–10,14,15,39 Светофоры на железнодорожном транспорте
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить конспект по теме:
- Классификации светофоров по назначению и по месту расположения.
Входные, выходные и маршрутные светофоры, их место установки
Входные и маршрутные светофоры: место установки, подаваемые сигналы, в том числе при приеме с неправильного пути, на боковые железнодорожные пути со стрелочными переводами пологих марок; случаи применения сигналов “зеленый мигающий огонь”, “три желтых огня”. Выходные светофоры: место установки, подаваемые сигналы на участках с автоблокировкой и полуавтоматической блокировкой, на участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС) как самостоятельным средством сигнализации и связи; применение маршрутного указателя и сигналов “три зеленых огня”, “один желтый мигающий и один лунно-белый огонь”. Порядок отправления поездов на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой. Пригласительный сигнал.

## Slide 53
Спасибо за внимание