## Slide 1
Проходные и локомотивные светофоры

## Slide 2
Раздел III. п. 12,13,26,28-31,36,37 Светофоры на железнодорожном транспорте
Проходные и локомотивные светофоры
1. Проходные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой, полуавтоматической блокировкой;
2. Показания проходных, входных, маршрутных и выходных светофоров на участках, оборудованных четырехзначной сигнализацией, применение и показания предвходных светофоров; применение дополнительных указателей на светофорах, ограничивающих блок-участок длиной меньше тормозного пути.
3. Условно - разрешающий сигнал.
4. Локомотивные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой и АЛС; на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи.

## Slide 3
Проходные светофоры автоматической блокировки устанавливаются на границах между блок-участками, а проходные светофоры полуавтоматической блокировки — на границах между межпостовыми перегонами.
Проходные и локомотивные светофоры
ИСИ п.12

## Slide 4
При автоблокировке проходные светофоры при отсутствии поездов на ограждаемых ими участках нормально открыты и сигнализируют разрешающим показанием. Каждый проходной светофор закрывается (меняет зеленый или желтый огонь на красный) в момент вступления на ограждаемый им блок-участок первой колесной пары поезда и открывается (на желтый огонь) немедленно по освобождении этого блок-участка.
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.12

## Slide 5
На каждом перегоне проходные светофоры АБ нумеруют. Все светофоры нечетного направления данного перегона, начиная со станции приема, нумеруют нечетными возрастающими цифрами 1, 3, 5 и т.д.; в четном направлении со стороны станции приема — четными возрастающими цифрами 2, 4, 6 и т.д. Такая нумерация дает возможность машинисту поезда по мере убывания номеров светофоров ориентироваться о приближении поезда к станции и принимать своевременные меры по торможению поезда.
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.12

## Slide 6
Светофоры применяются, как правило, с нормально горящими сигнальными огнями.
На линиях с АБ допускается применение нормально не горящих сигнальных огней на проходных светофорах, загорающихся при вступлении поезда на блок-участок перед ними и гаснут после выхода поезда с этого блок-участка.

## Slide 7
Проходными светофорами на участках, оборудованных АБ, подаются сигналы:
один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью, впереди свободны два или более блок-участка.
2 блок-участка
10
8
6
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.26

## Slide 8
один желтый огонь — разрешается движение с готовностью остановиться, следующий светофор закрыт.
1 блок-участок
12
10
8
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.26

## Slide 9
один красный огонь — запрещается проезжать сигнал.
14
12
10
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.26

## Slide 10
На участках, оборудованных АБ с четырехзначной сигнализацией, проходными, входными, маршрутными по главному железнодорожному пути и выходными светофорами подаются сигналы:
1) один зеленый огонь – впереди свободны три или более блок-участка;
2) один желтый и один зеленый огни – впереди свободны два блок-участка;
3) один желтый огонь — впереди свободен один блок-участок;
4) один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
три блок-участка
два блок-участка
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.28

## Slide 11
Трёхзначная
сигнализация
Четырёхзначная
сигнализация
З
Ж
З
З
З
Ж
Ж
К
К
В связи с тем, что при четырёхзначной сигнализации применяется сигнал жёлтый с зелёным, для лучшей видимости данного сигнала, красный и зелёный огни переставлены местами.
Проходные светофоры АБ

## Slide 12
На участках, оборудованных АБ с трехзначной или четырехзначной сигнализацией, на проходных светофорах, расположенных перед входными светофорами (предвходных), применяются следующие сигналы:
один желтый мигающий огонь — разрешается движение с установленной скоростью, входной светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью, поезд принимается на путь станции с отклонением по стрелочному переводу.
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.29

## Slide 13
один зеленый мигающий огонь — разрешается движение с установленной скоростью, входной светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 80 км/ч, поезд принимается на путь станции с отклонением по стрелочному переводу.
При движении с отклонением по стрелочным переводам, допускающим следование на путь станции со скоростью до 120 км/ч, на предвходном светофоре также подается сигнал — один зеленый мигающий огонь.
Проходные светофоры АБ
ИСИ п.29

## Slide 14
Максимальная длина блок-участка не должна превышать 2600 м, длина предвходных блок-участков должна быть не более 1500 м, минимальная длина блок-участка — не менее 1000 м.
Отдельные светофоры могут быть установлены с разрешения владельца инфраструктуры на расстоянии менее необходимого тормозного пути. На таком светофоре, а также на предупредительном к нему, должны устанавливаться световые указатели.
ИСИ п.29
Проходные светофоры АБ

## Slide 15
На мачте предвходного светофора устанавливается оповестительная табличка в виде трех наклонных полос с отражателями на них, которая размещается между нижним краем фонового щита и литерной табличкой. Аналогичная табличка устанавливается на обратной стороне мачты светофора, который является предвходным при следовании по неправильному пути, а также на предвходном сигнальном указателе «Граница блок-участка» на перегонах, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов с фиксированными блок-участками.
ИСИ п.29
Проходные светофоры АБ

## Slide 16
Проходные светофоры ПАБ

## Slide 17
Ч1
Ч2
Ч3
Н1
Н3
Н2
Станция
Станция
Н
Ч
Путевой пост
Проходной
Проходной
Ч
Входной
Н
Входной
Проходными светофорами на участках, оборудованных ПАБ, подаются сигналы:
один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью, перегон до следующей станции (путевого поста) свободен.
Проходные светофоры ПАБ
ИСИ п.30

## Slide 18
Ч1
Ч2
Ч3
Н1
Н3
Н2
Станция
Станция
Н
Ч
Путевой пост
Проходной
Проходной
Ч
Входной
Н
Входной
один красный огонь — запрещается проезжать сигнал.
Проходные светофоры ПАБ
ИСИ п.30

## Slide 19
На участках с автоблокировкой и участках с автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов, на затяжном подъеме применяется условно-разрешающий сигнал проходного светофора в виде буквы «Т» прозрачно-белого цвета с отражателями, нанесенными на щите.
Условно-разрешающий сигнал разрешает грузовому поезду проследование светофора с красным огнем или знака «Граница блок-участка» при показании локомотивного светофора «желтый огонь с красным» со скоростью на путях общего пользования не более 20 км/ч, на путях необщего пользования — не более 15 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.
Условно-разрешающий сигнал
ИСИ п.31

## Slide 20
7
7
9
9
5
5
Разрешается грузовому поезду проследовать без остановки светофор с красным огнём.
Условно-разрешающий сигнал
Условно-разрешающий сигнал закрепляется на опоре светофора или на опоре сигнального знака «Граница блок-участка».
Условно-разрешающий сигнал действует до следующего проходного светофора или сигнального знака «Граница блок-участка».
ИСИ п.31

## Slide 21
7
7
9
9
5
5
Для всех поездов, кроме грузовых дальнейшее движение разрешается только после появления разрешающего показания проходного светофора.
Условно-разрешающий сигнал
ИСИ п.31

## Slide 22
Локомотивные светофоры нумерации не имеют.
Локомотивные светофоры
Локомотивный — устройство отображения оптических сигнальных показаний на основе кодов автоматической локомотивной сигнализации.

## Slide 23
На участках, оборудованных автоблокировкой и автоматической локомотивной сигнализацией, локомотивными светофорами подаются сигналы:
зеленый огонь — разрешается движение, на путевом светофоре, к которому приближается поезд, горит зеленый огонь.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 24
желтый огонь — разрешается движение, на путевом светофоре, к которому приближается поезд, горит один или два желтых огня.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 25
желтый огонь с красным — разрешается движение с готовностью остановиться, на путевом светофоре, к которому приближается поезд, горит красный огонь.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 26
красный огонь — загорается в случае проезда путевого светофора с красным огнем.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 27
На локомотивном светофоре белый огонь указывает, что локомотивные устройства включены, но показания путевых светофоров на локомотивный светофор не передаются, и машинист руководствуется только показаниями путевых светофоров.
ИСИ п.36
Локомотивные светофоры

## Slide 28
Локомотивный светофор также сигнализирует:
зеленым огнем — о приближении поезда к путевому светофору с одним желтым мигающим огнем, с одним зеленым мигающим огнем или с одним желтым и одним зеленым огнями и другими сигнальными показаниями, при которых проследование светофора производится с установленной скоростью.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 29
желтым огнем — о приближении поезда к путевому светофору с одним желтым и одним зеленым огнями, ограждающему блок-участок, на котором не обеспечивается требуемая длина тормозного пути, с двумя желтыми огнями, из них верхний мигающий, а также с другими сигнальными показаниями, при которых требуется проследование светофора с уменьшенной скоростью.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.36

## Slide 30
На отдельных участках пути АЛС может применяться как самостоятельное средство сигнализации и связи, т.е. обеспечивается двустороннее движение поездов по сигналам локомотивных светофоров.
Границами блок-участков на перегонах служат сигнальные знаки «Граница блок-участка» со светоотражателями и цифровыми литерными табличками с номерами блок-участков.
Разрешением на занятие поездом первого блок-участка служит разрешающее показание выходного светофора при наличии соответствующего показания на локомотивном светофоре, а последующих блок-участков – разрешающее показание локомотивного светофора.
7
5
3
1
Н
Ч
Н 1
Н 2
Н 3
Ч3
Ч 1
Ч2
Локомотивные светофоры

## Slide 31
На участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов, локомотивными светофорами подаются сигналы:
зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью, впереди свободны два или более блок-участка;
желтый огонь — разрешается движение с уменьшенной скоростью, впереди свободен один блок-участок;
желтый огонь с красным — разрешается движение с готовностью остановиться, следующий блок-участок занят;
7
5
3
1
Н
Ч
Н 1
Н 2
Н 3
Ч3
Ч 1
Ч2
ИСИ п.37
Локомотивные светофоры

## Slide 32
красный огонь — при вступлении поезда на занятый блок-участок
Локомотивные светофоры
ИСИ п.37

## Slide 33
белый огонь — локомотивные устройства включены, сигналы с пути на локомотив не передаются.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.37

## Slide 34
На участках, оборудованных автоблокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов, применяются системы многозначной автоматической локомотивной сигнализации (АЛС-ЕН), которые посредством локомотивного устройства индикации передают информацию о количестве свободных впереди лежащих блок-участков и допустимой скорости движения.
Локомотивные светофоры
ИСИ п.37

## Slide 35
При наличии устройств автоматической локомотивной сигнализации на каждом локомотиве в его кабине управления устанавливается по два локомотивных светофора: один с правой стороны для машиниста, другой с левой – для помощника.
При движении поезда по участку машинист и его помощник обязаны следить за показаниями светофоров и строго выполнять их требования, а при наличии локомотивной сигнализации – за показаниями как путевых, так и локомотивного светофоров.
ИСИ п.36
Локомотивные светофоры

## Slide 36
При отсутствии видимости путевого светофора локомотивная бригада руководствуется показаниями локомотивного светофора.
Когда сигнал путевого светофора не виден (из-за большого расстояния, наличия кривой, тумана и в других случаях), машинист и его помощник до приближения к путевому светофору на расстояние видимости обязаны руководствоваться показаниями локомотивного светофора.
ИСИ п.30
Локомотивные светофоры

## Slide 37
Если показания путевого и локомотивного светофоров не соответствуют друг другу, необходимо руководствоваться только показаниями путевых светофоров.
Локомотивные светофоры

## Slide 38
При наличии разрешающего огня на локомотивном светофоре проходной светофор с погасшим огнем разрешается проследовать безостановочно, руководствуясь показанием локомотивного светофора.
Локомотивные светофоры

## Slide 39
1. Проходные светофоры: назначение, место установки, сигнализация.
2. Указатели на светофорах, ограничивающих блок-участок длиной меньше тормозного пути.
3. Условно - разрешающий сигнал на проходном светофоре.
4. Локомотивные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой и АЛС; на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи.
Проходные и локомотивные светофоры
Закрепление материала

## Slide 40: Опережающее задание по следующей теме:
Светофоры на железнодорожных путях необщего пользования:
Светофоры на железнодорожных путях необщего пользования: въездные (выездные), технологические.
Светофоры прикрытия, заградительные, предупредительные и повторительные.
Актуализация домашнего задания:
ИСИ Раздел III. п. 12,13,26,28-31,36,37 Светофоры на ж.-д. транспорте
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить презентацию по теме:
- Условно - разрешающий сигнал.

## Slide 41
Спасибо за внимание