## Slide 1
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 2
ИСИ Раздел III. п. 16-25,27 Светофоры на железнодорожном транспорте
Входные и маршрутные светофоры: место установки, подаваемые сигналы, в том числе при приеме с неправильного пути, на боковые пути со стрелочными переводами пологих марок; случаи применения сигналов “зеленый мигающий огонь”, “три желтых огня”.
Выходные светофоры: место установки, подаваемые сигналы на участках с АБ и ПАБ, на участках, оборудованных АЛСО как самостоятельным средством сигнализации и связи; применение маршрутного указателя и сигналов “три зеленых огня”, “один желтый мигающий и один лунно-белый огонь”. Порядок отправления поездов на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой.
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 3
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Входные светофоры

## Slide 4
Входные — разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на станцию.
Входным светофорам присваиваются литеры Н или Ч в зависимости от направления движения (Ч с четного направления, Н с нечетного). Если на станции несколько четных или нечетных подходов, то после буквы Н(Ч) добавляется буква, соответствующая первой букве названия предыдущей станции по этому подходу. Например, ЧМ - входной со станции Молот, ЧК - входной со станции Которосль.
Направления движения устанавливаются для всех железнодорожных линий по принципу: на север и восток – четное, а на запад и юг – нечетное направление.
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 5
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Входные светофоры должны быть установлены от первого входного с перегона стрелочного перевода на расстоянии не ближе 50 м, считая от остряка противошерстного или предельного столбика пошерстного стрелочного перевода, а на путях необщего пользования установка производится не ближе стыка рамного рельса противошерстного или не ближе 3,5 м от предельного столбика пошерстного стрелочного перевода.
До реконструкции железнодорожных станций разрешается эксплуатация входных светофоров, ранее установленных на расстоянии менее 50 м, но не ближе 15 м от стрелочного перевода.
ИСИ п.16

## Slide 6
Входные, выходные и маршрутные светофоры
На электрифицированных участках железнодорожных путей входные светофоры, а также сигнальные знаки "Граница станции" должны устанавливаться перед изолирующими сопряжениями или секционными изоляторами контактной сети (со стороны перегона), отделяющими контактную сеть перегонов от контактной сети станции.
ИСИ п.16

## Slide 7
5 мин
Входными светофорами при приеме по пути, по которому осуществляется движение железнодорожного подвижного состава в специализированном направлении (далее - правильный железнодорожный путь), и неправильному железнодорожному пути подаются сигналы:

## Slide 8
один зеленый огонь — разрешается поезду следовать на станцию по направлению главного пути без отклонения по стрелочному переводу с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт.
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 9
один желтый мигающий огонь — разрешается поезду следовать на станцию по направлению главного пути без отклонения по стрелочному переводу с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью с отклонением по стрелочному переводу.
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 10
один желтый огонь — разрешается поезду следовать на станцию по направлению главного пути без отклонения по стрелочному переводу с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 11
два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью с отклонением по стрелочному переводу на главный или боковой путь, оборудованный сигнализацией для безостановочного пропуска, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт.
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 12
два желтых огня — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу с уменьшенной скоростью на боковой железнодорожный путь и готовностью остановиться
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 13
один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 14
До реконструкции устройств автоматики и телемеханики для приема поездов на железнодорожную станцию по неправильному пути с двухпутного (многопутного) перегона для входных светофоров устанавливаются сигналы:
1. два желтых огня — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего выходного (маршрутного) светофора или предельного столбика;
2. один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
ИСИ п.16
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 15
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.16
На путях необщего пользования к сигналам входных светофоров дополнительно подается сигнал: один лунно-белый огонь — разрешается поезду следовать на станцию при погашенных основных огнях светофора до первого попутного маневрового светофора с дальнейшим движением маневровым порядком на путь, частично занятый подвижным составом или к объекту, расположенному на путях необщего пользования, с особой бдительностью и готовностью остановиться.

## Slide 16
один зеленый мигающий и один желтый огни и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу со скоростью не более 80 км/ч, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и разрешает его проследование с установленной скоростью, но не более 80 км/ч.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
На входных и маршрутных светофорах путей общего пользования при приеме поездов на пути с отклонением по стрелочным переводам с крестовинами пологих марок применяются сигналы:
ИСИ п.17

## Slide 17
два желтых огня, из них верхний мигающий, и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию со скоростью не более 80 км/ч на боковой железнодорожный путь, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 18
два желтых огня и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу со скоростью не более 60 км/ч и готовностью остановиться, следующий светофор закрыт.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 19
один зеленый мигающий и один желтый огни и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу со скоростью не более 120 км/ч, следующий светофор открыт и разрешает проследование его с установленной скоростью.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 20
два желтых огня, из них верхний мигающий, и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу со скоростью не более 120 км/ч, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 21
два желтых огня и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с отклонением по стрелочному переводу со скоростью не более 60 км/ч и готовностью остановиться, следующий светофор закрыт.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 22
один зеленый мигающий огонь — разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию по направлению главного железнодорожного пути без отклонения по стрелочному переводу с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его со скоростью не более 60 км/ч.
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 23
три желтых огня — разрешается локомотиву, мотор-вагонному и самоходному специальному подвижному составу следовать на свободный участок пути с особой осторожностью и со скоростью на путях общего пользования — не более 20 км/ч, а на путях необщего пользования — не более 15 км/ч, от начала пути приема до маршрутного светофора с красным огнем.
Маршрутный
Маршрутный
ИСИ п.17
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 24
На входных, маршрутных и выходных (кроме групповых) светофорах один лунно-белый мигающий огонь пригласительного сигнала разрешает поезду проследовать светофор с красным (или погасшим) огнем и продолжать движение до следующего светофора (или до предельного столбика при приеме на путь без выходного светофора, для мотор-вагонного подвижного состава до остановки на остановочной платформе) со скоростью не более 20 км/ч — на путях общего пользования, не более 15 км/ч — на железнодорожных путях необщего пользования, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.
ИСИ п.18
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 25
По пригласительному сигналу можно принять поезд при запрещающем показании входного светофора в таких случаях, как ложная занятость, потеря контроля централизованной стрелки и т.д., если это требуется по условиям организации движения.
Движение по пригласительному сигналу относится к немаршрутизированным передвижениям, то есть происходит по незамкнутым в маршруте стрелкам, не исключается возможность задания враждебных маршрутов.
ИСИ п.18
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 26
Ч1
Ч3
Отправление по пригласительному сигналу выходного светофора разрешается только на пути двухпутных (многопутных) перегонов, оборудованных автоблокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов, по правильному пути.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Ч
Н
ИСИ п.18

## Slide 27
Выходные светофоры АБ
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 28
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Установка отдельных выходных сигналов с каждого отправочного пути повышает безопасность движения, так как наличие выходного сигнала у каждого отправочного пути исключает возможность выезда поезда с несоответствующего пути.
ИСИ п.11
Выходные — разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон.
Выходные светофоры
устанавливаются для каждого отправочного пути впереди места, предназначенного для стоянки локомотива отправляющегося поезда.

## Slide 29
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Установка выходных сигналов впереди места стоянки локомотивов обеспечивает видимость сигнала с локомотива. Не видя сигнала, машинист потребует письменное разрешение на отправление, что приведет к дополнительным затратам времени ожидания и занятия путей поездом.
На станциях при отправлении поездов с путей, не имеющих достаточной длины, когда голова поезда находится за выходным (маршрутным) светофором, на его обратной стороне устанавливается повторительная головка светофора.
ИСИ п.11

## Slide 30
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Установка групповых выходных и маршрутных светофоров для группы путей, кроме тех, по которым производится безостановочный пропуск поездов, производится на тех станциях, где установка индивидуальных сигналов затруднена по габаритным условиям, а также на станциях малодеятельных линий.
Групповые выходные и маршрутные светофоры дополняются маршрутными указателями, показывающими номер пути, с которого разрешается отправление поезда.
ИСИ п.11

## Slide 31
Входные, выходные и маршрутные светофоры
По открытому групповому сигналу поезд может отправиться только с того пути, который указан на маршрутном указателе зеленого цвета. Это гарантирует от ошибочного отправления другого поезда, для которого не готовился маршрут отправления. Светящаяся цифра зеленого цвета показывает, с какого пути разрешается отправление поезда.
При наличии маршрутного указателя дежурному по станции не нужно выписывать и вручать машинистам локомотивов дополнительное письменное разрешение. Это сокращает стоянки поездов на станции и позволяет повысить участковую скорость поездов и увеличить пропускную способность линии.
ИСИ п.11

## Slide 32
6 мин
Выходными светофорами подаются сигналы:

## Slide 33
один зеленый огонь — разрешается поезду отправиться со станции (в том числе с бокового пути) и следовать с установленной скоростью, впереди свободны два или более блок-участка.
ИСИ п.19
Выходными светофорами на участках, оборудованных автоблокировкой, подаются сигналы:
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 34
один желтый огонь — разрешается поезду отправиться с станции и следовать, с готовностью остановиться, следующий светофор закрыт.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.19

## Slide 35
два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор открыт.
ИСИ п.19
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 36
два желтых огня — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор закрыт.
ИСИ п.19
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 37
один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
ИСИ п.19
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 38
Выходными светофорами на участках, оборудованных АБ, при отправлении поездов с отклонением по стрелочным переводам с крестовинами пологих марок подаются сигналы:
один зеленый мигающий и один желтый огни и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду отправиться со станции со скоростью не более 80 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт.
ИСИ п.20
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 39
два желтых огня и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду отправиться со станции со скоростью не более 60 км/ч; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор закрыт.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.20

## Slide 40
один зеленый мигающий и один желтый огни и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции со скоростью не более 120 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт.
ИСИ п.20
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 41
два желтых огня и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции со скоростью не более 60 км/ч; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор закрыт.
ИСИ п.20
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 42
Выходными светофорами на участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой, подаются сигналы:
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 43
ИСИ п.21
один зеленый огонь — разрешается поезду отправиться со станции (в том числе с бокового пути) и следовать с установленной скоростью, перегон до следующей станции (путевого поста) свободен
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 44
один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.21

## Slide 45
два желтых огня — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, перегон до следующей станции (путевого поста) свободен.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.21

## Slide 46
два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, перегон до следующей станции (путевого поста) свободен, входной (проходной) светофор следующей станции (путевого поста) открыт.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.21

## Slide 47
Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи – это система железнодорожной автоматики и телемеханики, при которой движение поездов на перегоне осуществляется по сигналам локомотивных светофоров.
Назначение автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) как самостоятельного средства сигнализации и связи – это повышение безопасности движения поездов, увеличение пропускной способности железнодорожной линии и улучшение условий труда локомотивных бригад.
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.22

## Slide 48
На участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов (АЛСО), и участках, оборудованных постоянно действующей двухсторонней автоблокировкой для движения по неправильному пути по показаниям локомотивных светофоров, выходными светофорами подаются сигналы:
Входные, выходные и маршрутные светофоры
один зеленый и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться со станции (в том числе с бокового пути) и следовать с установленной скоростью, впереди свободны два или более блок-участка.
ИСИ п.22

## Slide 49
один желтый и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться со станции, впереди свободен один блок-участок.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 50
два желтых, из них верхний мигающий и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; впереди свободны два и более блок-участка.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 51
два желтых и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться с главного пути станции с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, впереди свободен один блок-участок.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 52
один зеленый мигающий, один желтый, один лунно-белый огни и одна зеленая светящаяся полоса — разрешается поезду отправиться со станции со скоростью не более 80 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу марки 1/18, впереди свободны два и более блок-участка.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 53
два желтых, один лунно-белый огни и одна зеленая светящаяся полоса – разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции со скоростью не более 60 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу марки 1/18, впереди свободен один блок-участок.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 54
один зеленый мигающий, один желтый, один лунно-белый огни и две зеленые светящиеся полосы — разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции со скоростью не более 120 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу марки 1/22, впереди свободны два и более блок-участка.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 55
два желтых, один лунно-белый огни и две зеленые светящиеся полосы – разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции со скоростью не более 60 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу марки 1/22, впереди свободен один блок-участок.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 56
один красный огонь – запрещается проезжать сигнал.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 57
один зеленый огонь – разрешается поезду отправиться со станции (в том числе с бокового пути) с установленной скоростью, на свободный от поездов перегон до входного светофора следующей станции.
ИСИ п.22
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 58
При наличии ответвления, оборудованного путевой блокировкой, а также для указания пути, на который отправляется поезд на многопутных участках, оборудованных путевой блокировкой, и на двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой, огни выходного светофора дополняются показанием маршрутного указателя.
ИСИ п.23
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 59
При отсутствии маршрутного указателя до реконструкции устройств автоматики и телемеханики применяется сигнал: два зеленых огня на выходном светофоре — при отправлении поезда на ответвление, оборудованное путевой блокировкой, или на путь многопутного участка, или по неправильному пути при двусторонней автоблокировке.
Сигнал светофора указывает на свободность не менее двух блок-участков при автоблокировке, на свободность перегона до следующей железнодорожной станции (путевого поста) — при полуавтоматической блокировке.
ИСИ п.23
Входные, выходные и маршрутные светофоры
проходной

## Slide 60
До реконструкции устройств электрической централизации выходными светофорами допускается подавать сигнал один желтый мигающий и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться со станции и далее следовать по неправильному пути по показаниям локомотивного светофора при отправлении со станции:
по неправильному пути на двухпутных участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов;
по правильному пути — по сигналам автоблокировки;
по неправильному пути — по показаниям локомотивных светофоров.
ИСИ п.23
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 61
На станциях, имеющих выходные светофоры, при наличии ответвления, не оборудованного путевой блокировкой, готовность маршрута отправления на ответвление указывается одним лунно-белым огнем выходного светофора. Поезда отправляются на ответвление при лунно-белом огне и погашенном красном огне выходного светофора с выдачей машинисту ключа-жезла или бланка ДУ-50.
21
15
21
15
10
мая
20
3802
3802
7
2
6 км
10
мая
20
Семин
Семин
Входные, выходные и маршрутные светофоры
ИСИ п.24

## Slide 62
На станциях, где отправление поездов производится с путей, не имеющих достаточной длины, когда голова поезда находится за выходным (маршрутным) светофором, на обратной стороне светофора устанавливается повторительная головка, сигнализирующая зеленым огнем при открытом выходном (маршрутном) светофоре и свободности впереди двух и более блок-участков.
ИСИ п.24
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 63
Маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой.
ИСИ п.6
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 64
1,2 мин

## Slide 65
Маршрутными светофорами подаются сигналы:
один зеленый огонь — разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 66
один желтый огонь — разрешается движение с готовностью остановиться, следующий светофор (маршрутный или выходной) закрыт.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 67
один желтый мигающий огонь — разрешается проследование светофора с установленной скоростью, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 68
два желтых огня, из них верхний мигающий — разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью, поезд следует на боковой путь, следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 69
два желтых огня — разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться на станции, поезд следует на боковой путь, следующий светофор закрыт.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 70
один красный огонь — запрещается проезжать светофор.
ИСИ п.25
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 71
На участках, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, на светофоре (входном, маршрутном, выходном или проходном), ограждающем на главном пути блок-участок длиной менее требуемого тормозного пути, устанавливается световой (светоотражающий) указатель белого цвета в виде двух вертикальных стрел, а на предупредительном к нему светофоре — такой же указатель в виде одной стрелы.
ИСИ п.27
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 72
На светофоре (входном, маршрутном), ограждающем на главном пути станции блок-участок длиной менее требуемого тормозного пути применяется сигнал — один зеленый и один желтый огни — разрешается движение с уменьшенной скоростью. В таких случаях световые указатели не устанавливаются.
Световые указатели должны сохранять сигнальные значения и в погашенном состоянии.
ИСИ п.27
Входные, выходные и маршрутные светофоры

## Slide 73
Входные светофоры: назначение, место установки, сигнализация.
Выходные светофоры: назначение, место установки, сигнализация.
Маршрутные светофоры: назначение, место установки, сигнализация.
Пригласительный сигнал: назначение, порядок проследование.
Закрепление материала
Входные, выходные и маршрутные светофоры
Актуализация домашнего задания:
ИСИ Раздел III. п. 16-25,27 Светофоры на железнодорожном транспорте
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить презентацию по теме:
- Прием и отправление поездов по пригласительному сигналу.

## Slide 74: Опережающее задание по следующей теме:
Проходные и локомотивные светофоры
1. Проходные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой, полуавтоматической блокировкой;
2. Показания проходных, входных, маршрутных и выходных светофоров на участках, оборудованных четырехзначной сигнализацией, применение и показания предвходных светофоров; применение дополнительных указателей на светофорах, ограничивающих блок-участок длиной меньше тормозного пути.
3. Условно - разрешающий сигнал.
4. Локомотивные светофоры: показания на участках, оборудованных автоблокировкой и АЛС; на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи.

## Slide 75
Спасибо за внимание