## Slide 1
Станционные пути

## Slide 2
Железнодорожные пути на станциях подразделяются на две группы:
станционные
специального назначения
Станционные пути - пути, расположенные в границах раздельных пунктов
Пути специального назначения - предохранительные и улавливающие тупик, подъездные пут к предприятиям, карьерам и складам

## Slide 3
Главный путь
Приемо-отправочные
Выставочный
Вытяжной
Предохранительный тупик
Погрузочно-выгрузочный
Подъездной путь

## Slide 4
Главные пути (I) на станциях — это непосредственное продолжение путей перегона. Они, как правило, не откланяются на стрелочных переводах и предназначены в основном для пропуска поездов без остановки.

## Slide 5
Приемо-отправочные пути служат для приема, стоянки и отправления поездов.

## Slide 6
Погрузочно-выгрузочные пути используют для постановки вагонов под погрузку или выгрузку. Рядом с ними располагают склады общего пользования для кратковременного хранения грузов и склады, принадлежащие различным предприятиям.

## Slide 7
На вытяжных путях сортируют вагоны, по ним переставляют вагоны и составы с одного пути на другой.

## Slide 8: Предохранительный тупик служит для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов, а улавливающие тупики- для остановки перед станцией потерявшего управление поезда или части поезда при движении по затяжному спуску

## Slide 9
Границы территории станций, разъездов, обгонных пунктов : на однопутных линиях — входные светофоры
на двухпутных линиях — с одной стороны входные светофоры, с другой — специальные сигнальные знаки, устанавливаемые на расстоянии не менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом.

## Slide 10
Расположение станционных путей в плане и профиле

## Slide 11
Варианты расположения станционной площадки в профиле
«на горбе»
«в яме»
на уступе

## Slide 12
Расположение станционной площадки на возвышенности «на горбе»
Обеспечивает благоприятные условия для замедления поездов на подходе к раздельному пункту, а также для разгона после остановки, безопасность одновременного приема на однопутных линиях, но при этом ухудшаются условия трогания поезда, задержанного перед входным сигналом.

## Slide 13
Расположение станционной площадки в углублениях профиля «в яме»
Ухудшает условия разгона поездов после остановки и условия одновременного приема поездов на однопутных линиях, но устраняется опасность ухода вагонов с роликовыми подшипниками на перегон.

## Slide 14
Расположение станционной площадки на уступе
Занимает среднее положение по своим качествам между двумя предыдущими вариантами.

## Slide 15
Расположение станционных путей в плане
Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути в плане следует располагать на прямых участках пути.
В трудных условиях допускается их размещать на кривых радиусом не менее:
2000 м — на скоростных линиях;
1500 м — на магистральных линиях I и II категорий;
1200 м — на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий.
В особо трудных топографических условиях допускается уменьшать радиус кривой до: 600 м на линиях особогрузонапряженных, III и IV категории; в горных условиях — до 500 м.

## Slide 16
Предельные столбики

## Slide 17
Предельный столбик указывает границу, в пределах которой может находиться подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседнему пути.

## Slide 18
Предельные столбики для путей станции устанавливаются после стрелочных переводов посередине междупутья в том месте, где расстояние между осями расходящихся путей равно 4,10 м (от предельного столбика до оси прямого пути 2,05м)
2,05 м
2,05 м

## Slide 19
Расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика lпс между двумя расходящимися в разные стороны путями составит:
lпс =4,10/ tg a

## Slide 20
Сигналы и их установка

## Slide 21
Для обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы на станциях устанавливают следующие сигналы:
входные — для ограждения станций со стороны перегонов;
выходные — разрешающие или запрещающие поезду отправиться на перегон;
маршрутные — разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой;
маневровые — разрешающие или запрещающие производство маневров.

## Slide 22
Минимальная ширина междупутья, в котором устанавливается сигнал, определяется по формуле:
для установки мачтовых светофоров с лестницами требуется расстояние между осями путей не менее 5,20 м,
при установке мачтовых светофоров без лестниц требуется расстояние между осями путей 5,04 м.
Е = Ь1 + 262

## Slide 23
Входные сигналы устанавливаются:
если первый стрелочный перевод противошерстный (направление движения от остряков к крестовине) входные сигналы устанавливаются на расстоянии не менее 50 м при тепловозной тяге и не менее 300 м при электровозной тяге от начала остряков

## Slide 24
если первый стрелочный перевод пошерстный (движение подвижного состава направлено в крестовину), то сигнал устанавливается от предельного столбика на расстоянии не менее 50 м при тепловозной тяге и не менее 300 м при электровозной тяге

## Slide 25
Выходные сигналы
Случай 1 — предельный столбик, ограничивающий длину пути в данном конце станции (парка), располагается в одном междупутье с выходным сигналом с этого пути. Расстояние от центра стрелочного перевода до сигнала определяется таким же образом, как и до предельного столбика, но значение р следует брать равным половине междупутья, допускающего установку сигналов.

## Slide 26
Случай 2 — сигнал, находящийся в разных междупутьях с предельным столбиком для данного пути, устанавливают в створе с изолирующим стыком, т.е. на расстоянии 3,50 м от предельного столбика

## Slide 27
Случай 3 — выходной сигнал, за которым уложен противошерстный стрелочный перевод, может быть установлен в створе со стыком рамного рельса, т.е. на расстоянии а от центра стрелочного перевода.

## Slide 28
Полная и полезная длина путей

## Slide 29
Длина станционных путей
Полная
Полезная
Строительная

## Slide 30
Полная длина сквозного пути измеряется между остряками ведущих на него стрелочных переводов. Полная длина тупиковых путей измеряется между остряками стрелочных переводов, ведущих на этот путь, и упором.

## Slide 31
Полезная длина путей — часть полной длины, на которой устанавливается подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям. Полезная длина путей может ограничиваться предельными столбиками, выходными или маневровыми сигналами, стрелочными переводами, упорами

## Slide 32
Строительная длина путей- часть полной длины за вычетом суммарной длины стрелочных переводов, уложенных на этом пути. Строительная длина путей необходима при определении потребности в рельсах и шпалах для сооружения станций.

## Slide 33: Контрольные вопросы:
1.Приведите классификацию путей на станциях.
2.Для чего служат предохранительные и улавливающие тупики?
3.Что называется полной и полезной длиной станционных путей?