## Slide 1
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 2
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Схемы ограждения на железнодорожных путях общего пользования, однопутном участке, на одном из железнодорожных путей или на обоих железнодорожных путях двухпутного участка, на перегоне вблизи железнодорожной станции, на железнодорожных путях необщего пользования.
Действия при внезапном возникновении препятствия на перегоне.
Требования к одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы.
Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только с проводником; мест сплетения железнодорожных путей.
Порядок ограждения мест производства работ на железнодорожном пути переносным сигнальным знаком “С”- подача свистка.
ИСИ Раздел IV. п. 40-49 Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте

## Slide 3
Сигналы ограждения устанавливаются с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути.
В выемках (кроме скальных) и на выходах из них сигналы ограждения устанавливаются за пределами кюветов и лотков с полевой стороны.
В особо сильно снегозаносимых выемках и на выходах из них (в пределах до 100 м) указанные сигналы устанавливаются на расстоянии не менее 5700 мм от оси крайнего пути.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.40

## Slide 4
Постоянные сигналы уменьшения скорости
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Постоянные сигналы уменьшения скорости – это диски, с одной стороны желтого цвета, с другой – зеленого.
Диски применяются для ограждения опасного места, где ограничение скорости установлено владельцем инфраструктуры и требующее постоянного уменьшения скорости.

## Slide 5
Диском желтого цвета подается сигнал - разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место, огражденное
сигнальными знаками
«Начало опасного места»
и
«Конец опасного места»
Диском зеленого цвета подается сигнал - поезд проследовал опасное место.
На однопутных участках такой сигнал должен располагаться с левой стороны по направлению движения.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Постоянные сигналы уменьшения скорости
ИСИ п.41

## Slide 6
Места, требующие постоянного уменьшения скорости, ограждаются с обеих сторон на путях общего пользования на расстоянии не менее 50 м, а на путях необщего пользования – не менее 15 м от границ опасного места постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места».
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.41

## Slide 7
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
От этих сигнальных знаков на расстоянии А, указанном в графе 3 таблицы 1, в зависимости от руководящего уклона при движении на спуск и максимальной допускаемой скорости движения поездов на путях общего пользования устанавливаются постоянные сигналы уменьшения скорости, а на путях необщего пользования – на расстоянии величины тормозного пути (далее – расстояние «Т») – сигналы уменьшения скорости.
ИСИ п.41

## Slide 8
Схема установки постоянных дисков уменьшения скорости и сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» на однопутном участке. На однопутных участках машинист видит диск зелёного цвета с левой стороны по направлению движения.
Схемы установки постоянных дисков уменьшения
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.41

## Slide 9
Схема установки постоянных дисков уменьшения скорости и сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» на одном из путей двухпутного участка.
Схемы установки постоянных дисков уменьшения
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.41

## Slide 10
Схема установки постоянных дисков уменьшения скорости и сигнальных знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места» на обоих путях двухпутного участка.
Схемы установки постоянных дисков уменьшения
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.41

## Slide 11
2. квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета).
К переносным сигналам относятся:
3. фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.42
1. щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с одной стороны красного, а с другой белого цвета.

## Slide 12
 |  |  |  | .
Переносными сигналами предъявляются требования:
1) прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) в светлое время суток и красный огонь фонаря на шесте в темное время суток – запрещается проезжать сигнал.
ИСИ п.43
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 13
на перегоне –
разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью.
на главном пути станции –
разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной скоростью.
2) квадратный щит желтого цвета в светлое и темное время суток при расположении опасного места:
Переносными сигналами предъявляются требования:
ИСИ п.43
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 14
на остальных станционных путях — разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении на поезд, а при его отсутствии — на путях общего пользования со скоростью не более 25 км/ч, а на путях необщего пользования — со скоростью не более 15 км/ч.
ИСИ п.43
Переносными сигналами предъявляются требования:
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 15
Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) на перегоне и на главном пути станции отменяет скоростные ограничения, связанные с опасным местом, и разрешает повышение скорости до установленной после проследования опасного места всем составом.
ИСИ п.43
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 16
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Препятствия для движения поездов на перегоне ограждаются сигналами остановки. Запрещается:
приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства работ, опасного для движения;
снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства работ, до устранения препятствия, полного окончания работ, проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и соблюдения габарита.
ИСИ п.44

## Slide 17
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Руководитель работ для установки и охраны переносных сигналов, ограждающих место производства работ на пути, предупреждения работающих на путях о приближении подвижного состава назначает работников (далее – сигналист), прошедших проверку знаний в соответствии с требованиями ПТЭ.
ИСИ п.44

## Slide 18
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
При производстве работ на пути, а также в местах с ограниченной видимостью сигналов и на участках с интенсивным движением поездов руководитель работ устанавливает связь (телефонную или по радио) с сигналистами.
Сигналисты и руководители работ обеспечиваются носимыми радиостанциями.
Запрещается производство работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами.
ИСИ п.44

## Slide 19
Препятствия на перегоне ограждаются с обеих сторон на путях общего пользования на расстоянии не менее 50 м, а на путях необщего пользования – не менее 15 м от границ ограждаемого участка переносными красными сигналами.
ИСИ п.44
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 20
На путях общего пользования от этих сигналов на расстоянии Б, указанном в графе 4 таблицы 1, укладывается по три петарды и на расстоянии не менее 200 м от ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ, а на путях необщего пользования на расстоянии «Т» устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости.
Данные сигнальные знаки дополняются предупредительным сигнальным знаком «С» о подаче свистка.
ИСИ п.44
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 21
Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на путях общего пользования на однопутном участке.
ИСИ п.44
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 22
Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на путях общего пользования на одном из путей двухпутного участка.
ИСИ п.44
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 23
Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на путях общего пользования на обоих железнодорожных путях двухпутного участка.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 24
Схемы ограждения препятствий и мест производства работ на путях общего пользования на путях необщего пользования.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 25
На путях общего пользования переносные сигналы уменьшения скорости и петарды устанавливаются сигналистами и находятся под их охраной. Сигналисты располагаются с ручными красными сигналами на расстоянии от 20 до 25 м от первой петарды, а на путях необщего пользования – от сигналов уменьшения скорости в сторону места работ (места препятствия). Ответственным за размещение и снятие переносных красных сигналов является руководитель работ.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 26
При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м) места работ ограждаются в соответствии с данным рисунком. На путях общего пользования переносные красные сигналы, установленные на расстоянии не менее 50 м, а на путях необщего пользования – не менее 15 м от границ участка, требующего ограждения, устанавливаются сигналистами и находятся под их охраной. Сигналисты располагаются около них с ручными красными сигналами.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 27
3 мин
33 сек
Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на перегоне
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 28
Если место препятствия или место производства работ на путях общего пользования на перегоне со стороны станции находится на расстоянии менее суммы расстояний Б и 250 м от входного светофора станции или сигнального знака «Граница станции», то для ограждения со стороны станции устанавливается переносной красный сигнал на оси пути напротив входного светофора станции или сигнального знака «Граница станции» и укладываются три петарды, охраняемые сигналистом в соответствии со схемами.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 29
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Если место препятствия или производства работ на путях общего пользования на перегоне со стороны станции расположено на расстоянии менее 60 м от входного светофора станции или сигнального знака «Граница станции», то петарды со стороны станции не укладываются.
ИСИ п.44

## Slide 30
Если место препятствия или место производства работ на путях необщего пользования на перегоне со стороны станции находится на расстоянии менее суммы расстояний «Т» и 15 м от входного светофора станции или сигнального знака «Граница станции», то для ограждения со стороны станции устанавливается переносной красный сигнал на оси пути напротив входного светофора станции или сигнального знака «Граница станции» в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 31
Если после снятия сигналов остановки по месту препятствия (работ) поезда пропускаются с уменьшением скорости, то со стороны перегона оно ограждается в соответствии с настоящей Инструкции, а со стороны станции напротив остряков выходной стрелки и напротив входного сигнала устанавливаются переносные желтые сигналы и на расстоянии не менее 50 м от места работ – сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места».
Если расстояние от места работ до границы станции составляет менее 50 м, сигнальный знак «Начало опасного места» устанавливается напротив знака «Граница станции».
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 32
При подходе поезда к переносному желтому сигналу машинист подает один длинный свисток локомотива, мотор-вагонного и самоходного специального подвижного состава, а при подходе к сигналисту с ручным красным сигналом подает сигнал остановки и принимает меры к немедленной остановке поезда, чтобы остановиться, не проезжая переносного красного сигнала.
Сигналисты для отличия от других работников железнодорожного транспорта должны носить головной убор с верхом желтого цвета.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 33
Места препятствий для движения поездов и места производства работ, требующие остановки поездов на многопутном участке перегона, ограждаются в соответствии со схемами, приведенными на рисунках.
При этом сигналисты должны находиться на обочине или в междупутье, если его ширина не менее 6 м, а при ширине междупутья менее 6 м сигналисты должны находиться на обочине.
В случае подхода поезда по крайнему пути, у которого стоит сигналист, и отсутствия на этом пути препятствия сигналист встречает поезд со свернутым желтым флагом.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.44

## Slide 34: 1 мин 16 сек
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах

## Slide 35
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2540р «Об утверждении и введении в действие инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ», работники железнодорожного транспорта обязаны подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и принимать другие меры к их остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения. При обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающих угрозу безопасности движения или загрязнения окружающей природной среды, работники должны немедленно принимать меры к ограждению опасного места и устранению неисправности.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.45

## Slide 36
При внезапном возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных сигналов на месте препятствия немедленно устанавливается сигнал остановки в светлое время суток – красный флаг, в темное время суток – фонарь с красным огнем, а также с двух сторон на путях общего пользования на расстоянии Б, указанном в графе 4 таблицы 1, укладывается по три петарды, а на путях необщего пользования устанавливается сигнал остановки со стороны ожидаемого поезда – на расстоянии «Т».
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.45

## Slide 37
Когда имеется информация, с какой стороны должен быть первый поезд, тогда необходимо идти навстречу поезду и, пройдя от места препятствия расстояние Б, установленное начальником региональной дирекции инфраструктуры для данного перегона, уложить петарды, после чего уложить петарды с другой стороны препятствия на расстоянии Б от него и вернуться к месту препятствия.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.45

## Slide 38
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.45,47
Петарды охраняются работниками подразделений владельца инфраструктуры или владельца путей необщего пользования, в обязанности которых входит нахождение с ручными красными сигналами на расстоянии от 20 до 25 м от первой петарды в сторону места препятствия.
Петарды во всех случаях укладываются в количестве трех штук: две на правом рельсе железнодорожного пути по ходу поезда и одна на левом

## Slide 39
Б
Б
Сигналы ограждения
Ограждение внезапно возникшего препятствия на перегоне
Если подход поезда неизвестен, то следует: на однопутном участке немедленно на месте препятствия установить сигнал остановки (днем - красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), укрепить его имеющимися средствами, затем уложить в первую очередь петарды на расстоянии Б со стороны спуска к месту препятствия, а на площадке - со стороны худшей видимости (кривая, выемка и др.), затем уложить петарды с другой стороны препятствия на расстоянии Б от него и вернуться к месту препятствия; при одинаковых условиях на подходах оставаться на месте препятствия.
20
ИСИ п.45
Notes: Тема: Показания входных светофоров
39
Тема: Показания входных светофоров

## Slide 40
Если подход поезда неизвестен, то следует: на двух- и многопутном участках при препятствии на одном пути немедленно на месте препятствия установить сигнал остановки (днем - красный флаг, ночью - фонарь с красным огнем), укрепить его имеющимися средствами, затем идти от него в сторону ожидаемого поезда правильного направления и уложить петарды на расстоянии Б, затем уложить петарды с другой стороны препятствия (со стороны неправильного направления) на том же расстоянии и вернуться к месту препятствия; при препятствии на двух и более путях оставаться у места препятствия.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.45

## Slide 41
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
3 мин 10 сек
Notes: Тема: Показания входных светофоров
41
Тема: Показания входных светофоров

## Slide 42
Места, через которые поезда проходят только с проводником (со скоростью менее 15 км/ч), а также сплетения путей на двухпутных участках в одном уровне ограждаются для движения как место препятствия, но без укладки петард. Об установке таких сигналов ограждения на поезда необходимо выдавать письменные предупреждения на бланке ДУ-61.
При пропуске поезда с проводником, на который не выдано предупреждение, укладка петард обязательна.
Проводники должны встречать поезда у переносных красных сигналов (стоящих на пути на расстоянии 50 м от границ ограждаемого участка) с ручными красными сигналами и иметь головные уборы с верхом желтого цвета.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.46

## Slide 43
Если пропуск поездов с проводником устанавливается на продолжительное время, то переносные красные сигналы допускается заменять светофорами прикрытия, оставляемыми в закрытом положении, с установкой впереди них предупредительных светофоров. Об установке светофоров прикрытия объявляется приказом начальника региональной дирекции инфраструктуры на основании проектной документации, и в этом случае предупреждения на поезда не выдаются.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.46

## Slide 44
Места производства работ на пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении поезда, ограждаются переносными сигнальными знаками «С» — подача свистка, которые устанавливаются у пути, где производятся работы, а также у каждого смежного главного пути на расстоянии 500 – 1500 м от границ участка работ.
На перегонах, где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, переносные сигнальные знаки «С» устанавливаются на расстоянии 800 — 1500 м от границ участка работ.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
ИСИ п.49

## Slide 45
Закрепление материала
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах
Что запрещается при производстве работ или устранению препятствия на перегоне?
Назовите переносные сигналы, применяемые на ж.-д. транспорте.
Назовите переносные сигнальные знаки.
Назовите постоянные сигналы уменьшения скорости и их значение.
От чего будет зависеть схема ограждения места производства работ?
В каких случаях устанавливается сигнальный знак “С”?
В каких случаях место производства работ на перегоне должно быть ограждено?

## Slide 46: Опережающее задание по следующей теме:
Актуализация домашнего задания:
ИСИ Раздел IV. п. 40-49 Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте
Проработка конспекта занятия и специальной технической литературы.
Составить конспект по теме:
- Схема ограждения мест производства работ на перегонах.
Подготовка к практическому занятию №4.
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на железнодорожных станциях
Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на железнодорожных станциях: установка стрелок, их запирание или зашивание костылями, установка переносных сигналов на железнодорожном пути, на стрелочном переводе, вблизи стрелочного перевода, на входной стрелке, между входной стрелкой и входным сигналом.
Ограждение мест, требующих уменьшения скорости на главных и на станционных железнодорожных путях.
Ограждение железнодорожного подвижного состава на станционных железнодорожных путях.
Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне.

## Slide 47
Спасибо за внимание