## Slide 1: Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог
Тема 1.2 АСУЖТ

## Slide 2: Классификация задач управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте
Перевозочный процесс - это основной вид деятельности ОАО «РЖД».
График движения и план формирования поездов, месячные технические нормы, технологические процессы работы объектов инфраструктуры определяют технологию перевозок. При оперативном управлении, являющемся одной из наиболее сложных функций перевозочного процесса, требуется в режиме реального времени (при суточном планировании) обеспечивать выполнение заданий по управляемым параметрам - объемам погрузки и выгрузки, передаче вагонов по стыковым пунктам и другим.
Производственная деятельность всех подразделений железных дорог, направленная на обеспечение безопасного и экономически оправданного перевозочного процесса, называется эксплуатационной работой железнодорожного транспорта.

## Slide 3: Основные принципы эксплуатационной работы железных дорог являются:
- строгое соблюдение безопасности движения;
- неукоснительное выполнение требований правил и инструкций;
- обеспечение высоких показателей использования технических средств и эффективности перевозок, достигаемое организацией вагонопотоков по плану формирования поездов, движением поездов по графику, техническим нормированием эксплуатационных показателей, точным выполнением технологических процессов работы станций, отделений, направлений и четким взаимодействием в работе всех подразделений;
- внедрение новой и совершенствование действующей технологии работы всех звеньев железнодорожного транспорта.

## Slide 4: План перевозок
Основой работы железных дорог является план перевозок, в соответствии с которым определяется потребность в вагонах и локомотивах, топливе и материалах, устанавливаются потребная пропускная способность линий, штат работников и фонд зарплаты, определяются объемы капитальных вложений в развитие железных дорог.
На основании плана перевозок разрабатывается:
план формирования поездов,
график движения поездов

## Slide 5: График движения поездов
На основе графика движения, плана формирования и плана перевозок разрабатываются технологические процессы работы станций, которые определяют порядок выполнения операций с поездами и вагонами, использования станционных устройств для расформирования, формирования поездов, организацию рабочих мест и нормы времени на операции по обработке поездов и вагонов. С учетом технологии работы станций разрабатываются технологические процессы железнодорожных узлов, отделений и железнодорожных направлений. В соответствии с графиком движения поездов составляются графики оборота локомотивов и расписания работы локомотивных бригад.

## Slide 6: График движения поездов

## Slide 7: Задачи перевозочного процесса
Задачи управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте можно подразделить на:
- функциональные;
- оперативные;
- планирование;
- прогнозирование.

## Slide 8: Характеристика функциональных задач управления перевозочным процессам
В настоящее время в ОАО «РЖД» и Дирекцией управления уделяется особое внимание вопросам технологии. Разработан Единый сетевой технологический процесс железнодорожных перевозок, который объединяет системы планирования, нормирования и управления эксплуатационной работой железных дорог в условиях полностью приватного парка грузовых вагонов.
Эффективное выполнение эксплуатационной работы зависит от развитой системы управления движением, которая представляет собой комплекс мер по организации и управлению работой железных дорог и характеризуется четким взаимодействием всех подразделений железнодорожного транспорта.

## Slide 9: Эксплуатационная работа
Эксплуатационная работа включает в себя виды деятельности:
1 Техническое нормирование – это разработка месячных норм поездной и грузовой работы для выполнения заданного объема грузовых и пассажирских перевозок, а также для планирования перевозок в последующие периоды.
2 Оперативное планирование – это обеспечение эффективности работы, складывающейся в условиях оперативной обстановки.
3 Регулирование перевозочной работы – это обеспечение устойчивой работы всех подразделений и выполнение технических норм.
4 Диспетчерское руководство движением поездов (выполняет ДНЦ – поездной диспетчер) – это обеспечение непрерывного контроля и управления движением поездов и маневровой работой.
5 Управление работой локомотивного парка.
6 Учет и анализ эксплуатационной работы – это выявление узких мест в организации перевозочной работы, а также пути их устранения.

## Slide 10: Управление грузовой и поездной работой
Для эффективного управления грузовой и поездной работой сети железных дорог построена трехуровневая централизованная структура управления на основе новой эксплуатационной модели.
В данную структуру входят:
– Центр управления перевозками ОАО «РЖД»;
– Дорожные центры управления перевозками (ДЦУП);
– Центры управления местной работой (ЦУМР).

## Slide 11: Управление грузовой и поездной работой

## Slide 12: Задачи центра управления перевозками
Центр управления перевозками (ЦУП) ОАО «РЖД» ставит следующие задачи для организации перевозочного процесса, которые должны обеспечивать:
- управление грузопотоками и вагонопотоками на транзитных транспортных коридорах сети, на подходах к портам и пограничным переходам;
- регулирование парка грузовых вагонов и локомотивов между дорогами;
- взаимодействие с представительствами всех видов транспорта РФ;
- взаимодействие с крупнейшими грузоотправителями и грузополучателями;
- взаимодействие с операторами перевозок.

## Slide 13: Автоматизированная система управления перевозочным процессом
Создание и организация работы автоматизированной системы управления перевозочным процессом в оперативном режиме (АИСО) основываются на использовании в качестве управляющих устройств иерархически структурированных диспетчерских центров управления. Эти взаимосвязанные центры имеют мощное техническое, информационное и программное обеспечение, крупнейшие базы и системы передачи данных, сотни автоматизированных рабочих мест поездных диспетчеров (АРМ ДНЦ).

## Slide 14: Центр управления перевозками
Центр управления перевозками предназначен для организации и оперативного руководство перевозочным процессом на сети железных дорог РФ в целях максимального удовлетворения платежеспособного спроса на пассажирские и грузовые перевозки с обеспечением высокого качества предоставляемых транспортных услуг при достижении необходимой для развития отрасли рентабельности. ЦУП должен возглавлять и координировать работу РЦДУ, также всех отраслевых предприятий, причастных к перевозочному процессу.

## Slide 15: Центр управления перевозками

## Slide 16: Региональные центры перевозок
Региональные центры создаются в соответствии с территориальным разделением России на семь регионов.
На РЦДУ возлагается реализация технологий управления перевозочным процессом в пределах региона, являющихся естественным продолжением единых баз данных и сетевых технологий ЦУПа с их детализацией (вплоть до управления движением каждого поезда) и дополнением управления местными для региона перевозками.
Опорный центр является удаленным подразделением РЦДУ, расположенным, как правило, на опорной станции линейного района. Работа ОЦ существенно зависит от особенностей опорной станции и линейного района в целом.

## Slide 17: Основные задачи опорного центра
- взаимодействие с отправителями и получателями грузов на территории линейного района, в том числе на основе единых технологических процессов;
- управление местной работой линейного района с обеспечением установленных нормативов времени оборота местных вагонов;
- переработка транзитного вагонопотока с его обеспечением локомотивами и локомотивными бригадами, технический и коммерческий осмотр поездов;
- организация передачи грузов между государствами и другими видами транспорта, взаимодействие с портами, таможенными органами и др.;
- взаимодействие с вагонными депо и его подразделениями по неисправным вагонам, организация подготовки вагонов и составов под погрузку.

## Slide 18: Основные задачи системы диспетчерского управления
- удовлетворение потребности в перевозках;
- бесперебойное и безопасное движение поездов;
- наиболее рациональное использование потенциала (персонала, подвижного состава, технических средств станций и участков, и т.п.).

## Slide 19: Оперативное планирование поездной и грузовой работы
Оперативное планирование поездной и грузовой работы железных дорог включает в себя:
- Суточное планирование поездной и грузовой работы сети железных дорог, останавливающее задание для каждой железной дороги и посетив в целом на предстоящие сутки;
- Сменно – суточные планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее задание для подразделения железной дороги на предстоящие сутки;
- Текущее планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее в зависимости от изменений в оперативной обстановке уточнение пониточного плана отправления грузовых поездов с пономерным прикреплением поездных локомотивов и назначением поездок локомотивных бригад.

## Slide 20: Задачи оперативного планирования
Задачами оперативного планирования поездной и грузовой работы для железных дорог и сети в целом являются определение заданий по:
- Погрузке – общая (в вагонах и тоннах) и по основным родам грузов;
- Выгрузке – общая (в вагонах) и по основным родам подвижного состава;
- Сдаче вагонов – общая (груженых и порожних), порожних по роду подвижного состава (крытых, платформ, полувагонов, цистерн и других по отдельным заданиям);
- Передаче порожних вагонов с железной дороги на соседние железные дороги (по роду подвижного состава);
- Приему и сдаче поездов по междорожным стыковым пунктам;
- Наличию транзитных вагонов.

## Slide 21: Прогнозирование работы
В связи с колебаниями поездопотока или уменьшением пропускной способности участков (при предоставлении «окон» и других перерывах в движении) необходимо регулировать насыщение участков поездами. Для этого дорожный диспетчер должен заблаговременно прогнозировать число поездов, одновременно находящихся на участках.

## Slide 22: Прогнозирование работы
На графике исполненного движения дорожного диспетчера должны быть прогнозные поездопотоки, чтобы он имел возможность заблаговременно сравнивать прогнозные размеры движения с максимально допустимым числом поездов, которые одновременно могут находиться на участке. При прогнозе перенасыщения участка поездами дорожный диспетчер должен не допустить этого. Чем больше глубина прогноза, тем эффективнее дорожный диспетчер получает возможность управлять поездопотоками.

## Slide 23: Прогнозирование работы
График исполненного движения

## Slide 24: Прогнозирование работы
Решение этой задачи связано с агрегированием информации на разных уровнях диспетчерского руководства. Если поездной диспетчер руководит движением поездов на участке и в графике исполненного движения ведет «пониточное» следование поездов, то дорожному диспетчеру нет необходимости это дублировать. Для оптимального распределения поездопотоков на полигоне и регулирования насыщения участков поездами дорожному диспетчеру необходимо управлять поездопотоками (число поездов за 1 час). Тогда на горизонтальной оси (координаты времени) графика исполненного движения должны наноситься не 10-минутные интервалы, а часовые, в которых дробью записывается число поездов в четном и нечетном направлениях по вертикали наносятся участки, входящие в дорожный диспетчерский круг. В отличие от существующих графиков исполненного движения, на которых фиксируются прошедшие события, в предлагаемый график вносятся прогнозные поездопотоки. Дорожный диспетчер получает возможность заблаговременно сравнивать прогнозные размеры движения с максимально допустимым числом поездов, которые одновременно могут находиться на участке.

## Slide 25: Прогнозирование работы
Прогноз основан на том, что на подходах к каждому участку строятся часовые пояса, время хода поездов по которым составляет один час.
Если дорожному диспетчеру необходима более подробная информация о поездах, в программно-техническом комплексе автоматизированного рабочего места должна быть предусмотрена возможность в интересующем поездопотоке получить разложение каждого поезда с указанием его местонахождения в момент запроса

## Slide 26: Контрольные вопросы:
Дайте определение перевозочному процессу и эксплуатационной работе железных дорог. Как они связаны?
Назовите и раскройте основные принципы эксплуатационной работы железных дорог.
Что является основой работы железных дорог? Какие документы и процессы разрабатываются на её основе? (Назовите цепочку документов).
На какие четыре основные группы делятся задачи управления перевозочным процессом согласно лекции?
Опишите трехуровневую централизованную структуру управления перевозками в ОАО «РЖД». Каковы её элементы и их основные функции?
Что такое техническое нормирование эксплуатационной работы? Какова его цель, задачи и периодичность установления норм?
Что включает в себя оперативное планирование поездной и грузовой работы? Назовите его уровни (суточное, сменно-суточное, текущее) и основные задачи.
В чём заключается цель и необходимость прогнозирования поездной работы для дорожного диспетчера? Какие единицы измерения (поезда/поездопотоки) используются на разных уровнях управления?
Каковы основные задачи системы диспетчерского управления движением поездов?
Перечислите виды деятельности, которые включает в себя эксплуатационная работа железных дорог.

## Slide 27: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!