## Slide 1: Технические средства АСУЖТ
Тема 2.1 АСУЖТ

## Slide 2: Основные принципы создания комплексов технических средств и их состав
Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ) является ключевым элементом обеспечения безопасности, эффективности и бесперебойности транспортного процесса. Её "нервная система" и "органы чувств" – это комплекс технических средств (КТС), который собирает, обрабатывает, передаёт и отображает информацию. От его надежности и современности зависит работа всей отрасли.

## Slide 3: Основные принципы создания комплексов технических средств (КТС) АСУЖТ
Создание КТС подчиняется ряду фундаментальных принципов, обеспечивающих его эффективность и жизнеспособность.
Принцип системности.
КТС рассматривается не как набор разрозненного оборудования, а как единая система, где все компоненты (датчики, контроллеры, каналы связи, серверы) взаимосвязаны и работают на достижение общей цели. Изменение в одном элементе должно учитывать его влияние на всю систему.
.

## Slide 4: Принцип иерархичности
АСУЖТ имеет четкую многоуровневую структуру, и КТС строится в соответствии с ней:
  Нижний (полевой) уровень: Датчики, считыватели, исполнительные механизмы на перегонах, станциях, в депо.
  Средний (станционный, узловой) уровень: Локальные серверы, программируемые логические контроллеры (ПЛК), рабочие места дежурных по станции, диспетчеров.
  Верхний (дороги, центр) уровень: Центральные серверы, аналитические системы, диспетчерские центры управления перевозками (ДЦУП).

## Slide 5: Принцип реального времени (РВ)
Для таких подсистем, как ДЦ (диспетчерская централизация), ГАЛС (автоматическая локомотивная сигнализация), КТС должен обеспечивать обработку и передачу данных с жесткими временными ограничениями. Задержка может привести к аварийной ситуации.

## Slide 6: Принцип надежности отказоустойчивости.
    Железнодорожный транспорт – система повышенной опасности. КТС должен иметь:
  Резервирование (дублирование) критических компонентов (серверов, каналов связи).
  Горячее резервирование (automatic failover) для мгновенного переключения при отказе.
  Повышенную устойчивость к внешним воздействиям (вибрация, перепады температур, влажность, электромагнитные помехи).

## Slide 7: Принцип открытости и масштабируемости.
  Система должна строиться на международных и отраслевых стандартах (протоколы связи, интерфейсы), что позволяет легко интегрировать новое оборудование от разных производителей и наращивать функционал без полной замены КТС.
  Принцип совместимости (интероперабельности).
Новые компоненты КТС должны работать с унаследованными (legacy) системами, которых на железной дороге очень много. Это требует использования шлюзов, конвертеров протоколов.

## Slide 8: Принцип безопасности.
    Включает в себя:
  Функциональную безопасность (Safety): предотвращение ошибок, ведущих к авариям (стандарты МЭК 61508, ГОСТ Р МЭК 62278).
  Информационную безопасность (Cybersecurity): защита от кибератак (брандмауэры, криптография, системы обнаружения вторжений).

## Slide 9: Состав Комплекса Технических Средств (КТС) АСУЖТ
КТС – это сложная многослойная структура. Упрощенно его состав можно представить следующим образом:
1. Средства сбора данных (нижний уровень):
  Датчики и сенсоры: рельсовые цепи, датчики счета осей, контроля нагрева букс (буксовые контрольные точки - БКТ), детекторы схода подвижного состава, датчики нагрузки, пьезодатчики, видеокамеры.
  Идентификаторы: RFID-метки на вагонах и локомотивах, штрих-коды.
  Устройства автоматики и телемеханики: микропроцессорные централизации (МПЦ), автоблокировки, стрелочные электроприводы.

## Slide 10: Состав Комплекса Технических Средств (КТС) АСУЖТ
2. Средства передачи данных (канальный и сетевой уровень):
  Каналообразующая аппаратура: модемы, маршрутизаторы, коммутаторы.
  Физические среды передачи: оптоволоконные линии связи (ВОЛС), медные линии (E1, Ethernet), радиоканалы (Wi-Fi, GSM-R, спутниковая связь).
3. Средства обработки и хранения данных (уровень узла/центра):
  Промышленные серверы и компьютеры: телекоммуникационные шкафы, отказоустойчивые серверные кластеры.
  Контроллеры (ПЛК): специализированные вычислительные устройства для управления технологическими процессами (например, маршрутно-релейная логика на станции).
  Системы хранения данных (СХД): дисковые массивы для архивирования информации о поездках, отказах, диагностике.

## Slide 11: Состав Комплекса Технических Средств (КТС) АСУЖТ
4. Средства отображения и управления (пользовательский уровень):
  Рабочие места диспетчеров и операторов: компьютеры с многомониторными конфигурациями, специализированное ПО (мнемосхемы, графики движения).
  Средства оперативной полиграфии: табло, световые указатели, системы громкого оповещения на вокзалах.
  Мобильные устройства: планшеты, КПК для бригад, ремонтного персонала.

## Slide 12: Состав Комплекса Технических Средств (КТС) АСУЖТ
  5. Системы электропитания и обеспечения:
  Источники бесперебойного питания (ИБП): гарантируют работу при отключении основной сети.
  Системы кондиционирования и контроля климата: для аппаратных залов.

## Slide 13: Средства регистрации, сбора и подготовки данных
Это "периферийная нервная система" АСУЖТ, отвечающая за первичный контакт с физическим миром.
            Регистрация:
  Автоматическое фиксирование событий: проход поезда по рельсовой цепи, срабатывание датчика, изменение состояния стрелки. Осуществляется контроллерами и регистраторами событий (журналирование).
  Регистраторы параметров движения (типа "черный ящик"): устанавливаются на локомотивах, фиксируют скорость, давление в тормозной магистрали, действия машиниста.

## Slide 14: Средства регистрации, сбора и подготовки данных
Сбор данных:
  Локальные сети сбора данных (Fieldbus): промышленные сети (PROFIBUS, Modbus, MVB) для связи датчиков и контроллеров в пределах одной станции или объекта.
  Контроллеры (ПЛК, шлюзы): агрегируют данные с группы датчиков, выполняют первичную логическую обработку (например, определение занятости/свободности блок-участка) и передают их на верхний уровень.
  Системы АСК ПС (автоматизированный контроль параметров подвижного состава в движении): Комплексы "Коготь" (сход), "Шина" (ходовая часть), БКТ (буксы), ДК (габарит) – автоматически собирают диагностические данные о проходящих составах.

## Slide 15: Средства регистрации, сбора и подготовки данных
Подготовка данных (первичная обработка):
  Фильтрация: отсев ложных срабатываний и помех.
  Нормализация: приведение данных к единому формату и единицам измерения.
  Агрегация: расчет производных показателей (средняя скорость на участке, интервал между поездами).
  Буферизация: временное хранение данных при потере связи для последующей синхронизации.
  Криптографическая защита/подпись данных: для обеспечения целостности и достоверности критической информации.

## Slide 16: Современные каналы связи в АСУЖТ
Эволюция каналов связи – ключевой драйвер развития АСУЖТ.
1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС):
  Основа магистральной и зоновой сети. Обеспечивают огромную пропускную способность (десятки/сотни Гбит/с), защищенность от помех, большие расстояния без ретрансляции.
  Применение: Связь между крупными узлами, центрами, передача данных ДЦ, видеонаблюдения, IP-телефонии.

## Slide 17: Современные каналы связи в АСУЖТ
Цифровые радиосистемы:
  GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway): Специализированный стандарт мобильной связи для железных дорог на базе GSM. Предоставляет:
    Голосовую связь (экстренные, групповые вызовы).
    Передачу данных для систем управления (ETCS - Европейская система управления движением поездов).
    Функциональную адресацию (вызов "машинисту поезда 1234").
    Высокий приоритет и надежность.

## Slide 18: Современные каналы связи в АСУЖТ
  Wi-Fi (стандарты 802.11n/ac/ax):
    На станциях и в пассажирских зонах: для подключения пассажиров, коммерческих систем.
    В депо и на сортировочных горках: для передачи данных на подвижной состав во время стоянки.
  Спутниковая связь: Резервный или основной канал связи на труднодоступных и малонаселенных участках (например, БАМ, Транссиб в отдаленных регионах). Используется для телеметрии и служебной связи.

## Slide 19: Современные каналы связи в АСУЖТ
3. Технологии пакетной передачи данных:
  MPLS (Multiprotocol Label Switching): Технология для построения виртуальных частных сетей (VPN) поверх IP-сети. Позволяет гарантировать качество обслуживания (QoS), разделять трафик разных систем (ДЦ, АСОУП, видеонаблюдение) в рамках одной физической инфраструктуры.
  IP/MPLS-сети: Современная конвергентная сеть ОАО "РЖД", которая постепенно заменяет устаревшие сети на базе SDH/ATM, объединяя все виды трафика.

## Slide 20: Современные каналы связи в АСУЖТ
4. Перспективные технологии:
  LTE-R / 5G-R: Будущее железнодорожной связи. Обещают более высокую скорость передачи данных, меньшие задержки, что критично для внедрения систем интернета вещей (IoT) на транспорте, передачи видео с локомотивов в реальном времени для аналитики и обеспечения безопасности.

## Slide 21: Заключение
Комплекс технических средств АСУЖТ – это динамично развивающийся организм. Современный тренд – это переход от разрозненных систем к единой информационно-управляющей среде, построенной на конвергентной IP/MPLS-сети, с массовым использованием промышленного IoT для сбора данных и цифровых радиотехнологий (GSM-R, перспективно 5G-R) для связи с подвижным составом. Принципы надежности, открытости и работы в реальном времени остаются неизменным фундаментом, но техническая реализация постоянно совершенствуется, открывая путь к "умной железной дороге" (Smart Railway).

## Slide 22: Контрольные вопросы:
Назовите три основных принципа создания КТС, обеспечивающих его надежность и бесперебойность.
Как принцип иерархичности отражается в структуре КТС АСУЖТ? Приведите пример оборудования для каждого уровня.
В чем разница между функциональной безопасностью (Safety) и информационной безопасностью (Cybersecurity) в контексте КТС?
Перечислите основные типы датчиков (средств сбора данных), используемых на нижнем (полевом) уровне АСУЖТ, и их назначение.
Какую роль в сборе данных играют программируемые логические контроллеры (ПЛК)?
Что такое система АСК ПС? Приведите примеры ее компонентов.
Почему волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) являются основой магистральной сети АСУЖТ?
Каковы ключевые функции и преимущества системы GSM-R по сравнению с обычной сотовой связью?
Какую задачу решает технология MPLS в современной сети связи железной дороги?
Назовите перспективную технологию радиосвязи для железных дорог и ее потенциальные возможности.

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!