## Slide 1: Комплексная система автоматизированных рабочих мест.
Лекция 10 Тема 3.5

## Slide 2: Комплексная система АРМ в организации перевозочного процесса
Современная организация перевозочного процесса требует слаженной работы множества специалистов: диспетчеров, дежурных по станции, операторов, технологов, составителей поездов. Каждый из них должен иметь оперативный доступ к единой, актуальной и полной информации. Решением этой задачи является создание Комплексной системы автоматизированных рабочих мест (КСАРМ), которая объединяет информационные потоки и автоматизирует сквозные технологические цепочки «от заявки до прибытия».
.

## Slide 3: Комплексная система автоматизированных рабочих мест (КСАРМ)
КСАРМ – это целостная информационно-управляющая среда, построенная на базе взаимосвязанных Автоматизированных рабочих мест (АРМ) для всех сотрудников, участвующих в перевозочном процессе и его документообороте.

## Slide 4: Цель КСАРМ
Цель КСАРМ – это комплексная автоматизация технологических цепочек за счет:
- ликвидации информационных разрывов между службами и участками;
- исключения дублирования ввода данных.
- обеспечения сквозного электронного документооборота;
- повышения скорости принятия решений на основе общей оперативной картины.

## Slide 5: Состав и функциональность КСАРМ
КСАРМ представляет собой полный набор специализированных АРМ, интегрированных через единую базу данных и общие протоколы обмена. Примеры ключевых АРМ в перевозочном процессе:
АРМ ДСП (Дежурного по станции)- Управление движением на станции.
АРМ ДНЦ (Диспетчера поездного)- Управление движением на участке.
АРМ Технолога/Оператора СТЦ- Обработка поездной информации и документов (ЭНВ).

## Slide 6: Состав и функциональность КСАРМ
- АРМ Горочного диспетчера: Управление процессом роспуска на сортировочной горке.
- АРМ Составителя поездов: Формирование и расформирование составов, ввод данных о выполненных маневрах.
- АРМ Приемосдатчика груза: Оформление грузовых операций.
- АРМ Кассира/Оператора вокзала: Работа с пассажирами.

## Slide 7: Принцип работы КСАРМ
Событие, зафиксированное на одном АРМ (например, прибытие поезда на АРМ ДСП), автоматически отражается на всех связанных АРМ (у технолога, диспетчера), инициируя следующие шаги технологической цепочки.

## Slide 8: АРМ Дежурного по станции (АРМ ДСП). назначение и функциональные возможности
АРМ ДСП – это центральный узел управления станцией, заменивший традиционные аппараты управления и бумажные журналы.
Назначение: Обеспечение безопасного и эффективного управления движением поездов и маневровой работой на станции в реальном времени.
Ключевые функциональные возможности:
Контроль и управление устройствами СЦБ: Электрическая централизация стрелок и сигналов. На мнемосхеме станции в реальном времени отображается занятость/свободность путей, положение стрелок, состояние сигналов. ДСП задает маршруты приема, отправления, маневровые маршруты.

## Slide 9
Ведение графикового и оперативного учета: Автоматическое построение станционного графика (нитки подхода, обработки, отправления), ведение Журнала движения поездов (Ф. ДУ-1) в электронном виде.
Информационное взаимодействие:
  Прием/передача сообщений с поездными диспетчерами (ДНЦ) и машинистами (по радио или через системы типа ЕК АСУФР).
  Прием уведомлений о подходе поездов из АСОУП.
  Обмен данными с АСУСС (для сортировочных станций) и СТЦ.
Формирование и контроль заданий: Формирование заданий на маневровую работу для локомотивных бригад, контроль их выполнения.
Документооборот: Автоматическое формирование бланков-предупреждений (о неисправностях вагонов, особенностях груза), электронных ТРА (техническо-распорядительных актов).
Справки и отчетность: Быстрый запрос информации о дислокации поезда или вагона, формирование стандартных сменных отчетов.

## Slide 10: Комплексная система автоматизированных рабочих мест
Практически на любой станции может быть использован отдельно взятый компонент КСАРМ:
- АРМ технической конторы;
- АРМ дежурного по станции;
- АРМ товарного кассира;
- Электронная почта" и др.
Функциональная и техническая структура КСАРМ допускает практически любое размещение автоматизируемых рабочих мест на территории станции (на станциях УЗЛА), одновременное использование нескольких однотипных АРМов.

## Slide 11: Проектные решения по KCAРM/CC
КСАРМ функционирует в условиях информационного взаимодействия АРМ между собой и с АСОУП.
КСАРМ - это набор автоматизированных рабочих мест на станциях, объединенных между собой средствами связи и функционирующих как единое целое.
К основным АРМ относятся:
- АРМ оператора ПОИ ДСП (АРМ ДСП);
- АРМ технического конторщика (АРМ ТК);
- АРМ оператора при маневровом диспетчере (АРМ ДСП);
- АРМ дежурного по горке ( АРМ ДСПГ );
- АРМ товарного кассира ( АРМ ТВК );
- АРМ оперативного руководителя станции (АРМ ДС).

## Slide 12: Связь АРМ между собой и АСОУП
Для организации связи АРМ между собой и с АСОУП, подключения ПК возможно использование концентратора информации (КИ) на базе ПЭВМ. При небольшом количестве каналов связи возможно совмещение в одной ЭВМ Сервера Приложений и Концентратора Информации.
Для небольших станций имеется вариант КСАРМ, позволяющий обходиться без КИ, а в некоторых случаях и без СП.
Основным принципом, положенным в основу проектирования КСАРМ, является принцип автоматизации служебных функций работника станции на базе персональной ЭВМ, находящейся в распоряжении соответствующего работника. В распоряжение каждого работника даны полные средства форматного, логического, перекрестного и прочих видов контроля.

## Slide 13: принцип автоматизации служебных функций работника
Реализация этого принципа позволяет обеспечить:
- информационное взаимодействие оператора и ЭВМ в наиболее удобном режиме - режиме интерактивного обмена информацией;
- более высокую скорость ввода информации в ЭВМ и получения информационных сообщений от ПЭВМ;
- высокий уровень достоверности информации, вводимой в персональную ЭВМ и передаваемой в АСОУП;
- подготовку технологических документов и ввод информации об эксплуатационных операциях на станции параллельно с осуществлением самих операций;
- полноту информации, используемой для решения задач в рамках КСАРМ и передаваемой в АСОУП.

## Slide 14: Автоматизированное рабочее место
Наличие фрагментов Баз Данных на ПЭВМ каждого рабочего места и предварительная "подкачка" информации в эти Базы в соответствии с установленным технологическим процессом позволяет обеспечить практически мгновенную реакцию (1-4 сек) на запрос или заказ некоторой функции, исполняемые на его собственной ПЭВМ, или 5-10 сек для запроса на другие АРМ сети ПЭВМ. Запросы последнего типа для структуры КСАРМ достаточно редки.
Гибкая система телекоммуникации позволяет поддерживать практически любые физические среды передачи данных (от 50 бит/с до 15000 бит/с для последовательных портов и выше при условии использования сетевых средств). Наличие различных протоколов и «шлюзового» программного обеспечения позволяет объединить в систему разнородные каналы связи и связевое оборудование и тем самым при необходимости создать "интерсети" из любого количества фрагментов ЛС основе EtherNet и традиционных железнодорожных сетей. Это позволяет строить интегрированную систему для станций с наличием нескольких относительно самостоятельных сортировочных систем, парков, грузовых районов и распространить ее на группу станций в УЗЛЕ.

## Slide 15: Потери данных
Потери Баз Данных в отдельных рабочих местах, связанные с выходом из строя ПЭВМ (или ее отдельных узлов), необходимостью замены ПЭВМ при модернизациях и профилактике, разрушением информации по причине заражения "вирусами", а также недостоверность Баз Данных по причине отдельных сбоев, нарушения связи в сети, некорректного восстановления входных/выходных очередей в узлах КСАРМ контролируются средствами взаимодействия и восполняются системой дублирования и восстановления Баз Данных.

## Slide 16: Состав и структура КСАРМ/СС
Структурно КСАРМ - это набор указанных выше АРМов объединенных каналами связи между собой и с АСОУП.
АРМ НСИ встроен в каждый АРМ.
Кроме указанных структурных единиц в состав КСАРМ входят ПК, устанавливаемые на исполнительных постах или рабочих местах отдельных должностных лиц на станции.

## Slide 17: Установка ПК
ПК могут устанавливаться:
- на постах списывания составов поездов;
- на рабочем месте маневрового диспетчера;
- на рабочем месте дежурного по горке и маневрового диспетчера;
- на постах расцепщиков вагонов и операторов тормозных позиций;
- на постах регулировщиков скорости движения отцепов ("башмачников");
- в помещении группы учета (у сведениста) станции;
- в информационном центре станции (у информатора);
- в помещении военизированной охраны;
- в пункте технического осмотра вагонов и др.
Взаимосвязь между отдельными структурными элементами системы, а так же между КСАРМом и АСОУП осуществляется через Сервер Приложений и/или концентратор информации, т.е. любое сообщение, поступающее в КСАРМ извне, сначала поступает в СП.

## Slide 18: Взаимосвязь между КСАРМом и АСОУП
Аналогично, сообщение, передаваемое любым внутренним абонентом в АСОУП, сначала поступает в СП.
Самостоятельным компонентом КСАРМ является локальная сеть ( ЛС) передачи данных, которая может быть построена на базе стандартных последовательных каналов связи или на базе сетей фирмы Novell.
Передача данных между АСОУП и КСАРМ, как правило, осуществляется по одному выделенному телефонному каналу связи с использованием алгоритма АП-70.

## Slide 19: Основные функции структурных элементов КСАРМ/СС
Концентратор информации (КИ) обеспечивает:
- подключение ПК для связи с АСОУП;
- подключение к себе ПЭВМ КСАРМ/СС для обеспечения их связи
между собой, с АСОУП и с телеграфными аппаратами;
- подключение телеграфных аппаратов;
- связь с АСОУП по алгоритму АП-70;
- связь с другими КИ или аналогичными системами по алгоритму АП-70, протоколу КСАРМ 3.1, многоточие или локальной сети;
- графическую оболочку, выдающую состояние каналов и отражающую процесс работы КИ;
- передачу информации по «электронной почте», удаленную настройку и загрузку АРМ;
- систему настройки на подключаемое оборудование и интерфейсы устройств, ведение системного журнала работы телеобработки.

## Slide 20: Сервер Приложений.
При сбое АРМов СП сможет восстановить его базу данных. Основные сведения, хранящиеся в СП:
- НСИ на КСАРМ и отдельные АРМ;
- описание поездов и их дислокация;
- повагонная модель станций, входящих в КСАРМ;
- база отправок;
- описание путей станций и их состояние;
- наличие локомотивов и дислокация;
- архив системы;
- отчетное формы.

## Slide 21: Дополнительно СП осуществляет:
- рассылку информации получателям станций УЗЛА;
- поддерживает общую базу данных станции или станций УЗЛА;
- поддерживает протоколы обмена данными в сети ЭВМ;
- формирование и вывод абонентам различных справочных документов;
- восстановление баз данных отдельных АРМов при сбоях;
- ведение нормативно-справочной информации;
- ведение станционной отчетности;
- сервисные функции (электронная почта, запрос справок из АСОУП).

## Slide 22: Локальная сеть передачи данных (ЛС)
Инфраструктурой КСАРМ, обеспечивающей информационную связь между отдельными компонентами системы является локальная сеть.
Логическая связь между всеми абонентами ЛС обеспечивается пакетом программ, называемый "телеобработка", который присутствует в каждой станции (узле) сети. Настройка телеобработки на конкретный АРМ осуществляется с помощью специальных конфигурационных файлов, в которых описываются необходимые сетевые параметры (компилировать и компоновать программы при этом не требуется).

## Slide 23: Аппаратура
В качестве физической среды телеобработка поддерживает широкий набор аппаратуры:
- стандартные последовательные каналы связи (типа СОМ);
- многопортовые адаптеры последовательных каналов связи (на 2, 4 и 8 каналов);
- широкий набор модемов для работы по выделенным и коммутируемым телефонным каналам связи;
- адаптеры каналов типа «физическая линия» повышенной дальности, использующие метод «токовой петли»;
- адаптеры, поддерживаемые сетевым программным обеспечением Novell Net Ware или Windows NT (95). При этом физическим каналом могут быть толстые или тонкие кабели Ethernet, витая пара.

## Slide 24: Телеобработка поддерживает протоколы:
- АП-70 для связи с удаленными станциями сети и с АСОУП по выделенным телефонным каналам связи;
- внутренний "прозрачный" протокол со сжатием передаваемых данных - для связи между абонентами внутри КСАРМ/СС. Телеобработка допускает построение ЛС одновременно как на базе сотой фирмы Novell, Windows NT(95), так и на базе типовых последовательных каналов связи.

## Slide 25: Резервный Сервер Приложений
Основным мероприятием по повышению надежности и живучести системы является «горячее» резервирование СП.
Если в СП не ведётся архив сведений об обработанных поездах и вагонах (размер которого может достигать 100 Мб и более), то актуальность горячего резервирования снижается, т.к. после замены неисправного СП имеющиеся программные средства спасения позволяют быстро и без потерь восстановить его работу. В противном случае необходимо иметь вариант структуры системы с резервным СП.
Вся информация поступающая на обработку в основной СП, тут же попадает и в резервный. Обработка ведется параллельно. При выходе из строя СП работа продолжается только в РСП. После запуска СП запускается специальная процедура восстановления базы данных. Все запросы к архиву и справочной системе КСАРМ обрабатываются в PCП при их одновременной работе, что позволяет снизить нагрузку па основной СП.

## Slide 26: Перечень функций (задач).
Формирование и получение информации о подходе поездов к станции (предварительная информация):
- автоматическое получение с полигона дороги телеграмм-натурных листов (сообщение 02) и сведений о поезде в объеме настольного журнала движения поездов и локомотивов на станции формы ДУ-3 (сообщение 1042);
- запрос в АСОУП и получение справки о подходе поездов для вывода на экран или печать;
- запрос в АСОУП и получение телеграммы-натурного листа поезда по инициативе линейного предприятия;
- технологическая обработка телеграммы-натурного листа поезда для последующегo использования;
- подготовка информации для приема поезда на станцию;
- представление информации о подходе поезда дежурному по станции;
- представление сводки о группах вагонов в составе поезда маневровому диспетчеру;
- формирование справки о подходе местного груза для станционных информаторов;
- формирование справки об охране грузов.

## Slide 27: Контрольные вопросы:
Что такое КСАРМ и какова её основная цель в организации перевозочного процесса?
Приведите примеры трех различных АРМ, входящих в состав КСАРМ на железнодорожной станции, и укажите их пользователей.
Назовите пять основных функциональных возможностей АРМ Дежурного по станции (АРМ ДСП).
Какую основную задачу решает АРМ ДСП в части управления устройствами станции?
Что такое кузовной идентификатор (КИ) и по какому принципу он работает?
Опишите последовательность (порядок) автоматического считывания информации с подвижного состава при его проходе через станцию.
Куда и для чего передаются данные, считанные с RFID-метки вагона?
Каковы основные цели применения систем спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS) на железнодорожном транспорте?
Каким образом данные о местоположении локомотива, полученные со спутников, попадают к диспетчеру?
Как связаны между собой системы автоматической идентификации (RFID) и спутниковой навигации в рамках единой информационной среды перевозок?

## Slide 28: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!