## Slide 1: Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов (ДИСПАРК).) .
Лекция 11 Тема 3.6

## Slide 2: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
Полное название комплекса – «Автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка на железных дорогах России». Сокращенное – ДИСПАРК, что означает: Д-диалоговая, И – информационно-управляющая, С – система, ПАРК – парк грузовых вагонов.
ДИСПАРК создан в целях достижения максимальной прибыли железных дорог за счет полного удовлетворения заявок грузовладельцев на перевозку с минимальными эксплуатационными расходами по их обеспечению.

## Slide 3: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
История разработки и внедрения системы ДИСПАРК начинается с 1995 г. На тот период ситуация, сложившаяся в совместном использовании грузовых вагонов после разделения вагонного парка между странами СНГ, требовала срочных и скоординированных действий. Данные переписи в мае 1995 г. свидетельствовали о том, что парк стареет и сокращается, новых вагонов приобретается явно недостаточно. Перепись выявила 325 тыс. вагонов с просроченными сроками деповского ремонта.
Внедрение системы уже на первом этапе позволило прекратить обезличенное и бесхозяйственное их использование, перейти на расчеты за эксплуатацию каждого вагона, находящегося в собственности других государств, создать экономические рычаги, побуждающие собственника вагонов вкладывать необходимые средства в их оздоровление. Была решена проблема автоматической идентификации вагонов, создана электронная картотека по 56 техническим показателям для каждого грузового вагона, включающая сведения о принадлежности по собственности, дороге приписки, типе, годе постройки и др.

## Slide 4: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
В первые дни эксплуатации системы ежесуточно насчитывалось более 12 тыс. вагонов-«призраков», затем число их сократилось в 30 раз. Только за 1999 г. было перенумеровано около 1800 вагонов-двойников.
Таким образом, была решена очень важная проблема автоматической идентификации этого вида подвижного состава, а затем и слежения за ним.
Это была как бы проверка возможностей для перехода к более сложной системе — автоматизированному управлению всем инвентарным парком вагонов.
Менее чем через год после начала внедрения в системе был сформирован автоматизированный банк данных (электронная картотека) по 56 техническим показателям для каждого грузового вагона. Это было необходимо для решения первого этапа проблемы — оздоровления парка и пономерного контроля за его содержанием, что является одной из главных целей создания системы.

## Slide 5: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
Второй этап заключался в том, чтобы осуществить слежение за каждым вагоном, где бы он ни находился – в поезде, на станционных или подъездных путях, а также за всеми операциями, которые выполняются с вагоном в пути следования. С этой целью была реализована высокоэффективная дорожно-сетевая технология оперативного управления вагонным парком.
На втором этапе была создана база данных о вагоне с очень высокой степенью детализации сведений по техническим, технологическим и географическим признакам в масштабе реального времени.

## Slide 6: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
На этой основе ставилась задача создания и реализации высокоэффективной дорожно-сетевой технологии оперативного управления вагонным парком, которая должна включать следующие тематические разделы:
управление погрузочными ресурсами в целях достижения максимальной погрузки;
дислокация парка и слежение за вагонами и грузами;
контроль и анализ наличия груженых вагонов по направлениям и назначениям;
работа вагонного парка и выполнение регулировочных заданий;
- анализ эксплуатационной работы железных дорог и их подразделений;
- оперативный анализ технического состояния вагонного парка, а также деятельности предприятий вагонного хозяйства.

## Slide 7: Разработка и внедрение системы ДИСПАРК
Функции третьего этапа связаны с преобразованием методов управления эксплуатационной работой в целом, в первую очередь на дорожном уровне. Для этого к системе подключены АРМ товарных кассиров на линейном уровне, система интегрированной обработки дорожной ведомости (погрузка, выгрузка) на дорожном и сетевом уровнях, центры фирменного транспортного обслуживания, создана единая информационно-управляющая система на всех уровнях, включая грузовладельцев.
Функции четвертого этапа связаны в основном с коренным преобразованием существующей системы подготовки и перемещения перевозочных документов и создания на этой основе более гибкой, достоверной и мобильной системы денежного обращения и расчетов за выполненные перевозки.

## Slide 8: Организационная структура ДИСПАРК
ДИСПАРК является одним из важнейших комплексов информационных технологий и включает три уровня:
1 Сетевой уровень строится на базе поездной, вагонной и cправочной моделей Главного вычислительного центра ОАО РЖД и увязан с автоматизированным банком данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ) и с центральной картотекой электронных паспортов вагонов (ЦКПВ).
2 Дорожный уровень реализуется в "Автоматизированной системе оперативного управления перевозками на дорожном уровне" (АСОУП) на базе средств ведения вагонной (ВМД), поездной (МПД), отправочной (ОМД) моделей. Эти модели увязаны с линейными системами по сбору исходной информации, в частности, с АРМ товарной конторы.

## Slide 9: Организационная структура ДИСПАРК
3 Линейный уровень основывается на АСУ сортировочных, грузовых и других крупных станций, контейнерных пунктов; АРМах товарного кассира, приемосдатчиков, операторов по учету в вагонных депо, вагоноремонтных заводах, пунктах подготовки вагонов, пунктах технического обслуживания и других.
База данных ДИСПАРК строится поездной (ПМД), отправочной (ОМД) и вагонной модели дороги. Основными пользователями системы являются работники служб движения, коммерческой работы.

## Slide 10: Организационная структура ДИСПАРК

## Slide 11: Организационная структура ДИСПАРК
Внедрение системы позволило применять новые безбумажные технологии при подготовке перевозочных документов, более эффективно решать задачу закрепления инвентарного парка специализированных вагонов (окатышевозов, автомобилевозов, апатитовозов и нефтебензиновых цистерн) за железными дорогами.

## Slide 12: Функциональная структура ДИСПАРК

## Slide 13: Функциональная структура ДИСПАРК
В системе ДИСПАРК реализованы следующие информационные технологии: - управление парком вагонов;
- управление выделенными типами подвижного состава;
- управление вагонными парками других администраций;
- машинный учет вагонов резерва, запаса и неисправных вагонов;
- контроль наличия и состояния парка грузовых вагонов;
- обеспечение оперативного контроля и анализа нарушений сроков доставки грузов на базе пономерного учета;
- автоматизированное проставление кода станции выгрузки в натурном листе на порожние вагоны;

## Slide 14: Функциональная структура ДИСПАРК
- контроль за ремонтом грузовых вагонов по фактически выполненному объему работ;
- анализ использования порожних вагонов рабочего парка;
- автоматизированная система пономерного контроля наличия вагонов на подъездных путях, а также контроля за простоями вагонов на станциях погрузки-выгрузки.
- машинный учет наличия и работы с неисправными вагонами, с выделением информации по собственным и арендованным вагонам, с учетом их дислокации и состояния;
- пономерное прикрепление полувагонов и цистерн к заявкам на погрузку;

## Slide 15: Функциональная структура ДИСПАРК
- автоматизированная система регистрации, учета и контроля за использованием арендованных вагонов;
- комплекс технологий и программного обеспечения межгосударственного и междорожного обмена, обеспечение взаиморасчетов и выверки баз данных дорожного и сетевого уровней;
- согласованная выдача учетных данных о передаче вагонов;
- автоматизированная система управления станцией передачи вагонов по межгосударственным стыкам;
- общесистемные средства ведения номерных вагонных моделей; автоматизация составления отчетов о вагонных парках; система контроля за подготовкой вагонов к перевозкам; управление парком цистерн;

## Slide 16: Функциональная структура ДИСПАРК
- автоматизированная информационная система для технических и сортировочных станций железных дорог на базе ПТК АСОУП;
- расчет качественных показателей работы вагонных парков;
- система определения технического состояния порожних полувагонов, цистерн, крытых, платформ и годности их под погрузку;
- информационно-справочная система контроля за состоянием вагонных моделей дорожного уровня;
- система электронного штемпелевания перевозочных документов;
- информационные технологии перевозок внешнеторговых грузов через морские порты и пограничные переходы;

## Slide 17: Функциональная структура ДИСПАРК
- система контроля за задержанными вагонами на пограничных станциях;
- автоматизированная система пономерного контроля наличия вагонов на подъездных путях с созданием вагонной модели подъездных путей дорожно-сетевого уровня, а также контроля за простоями вагонов на станциях погрузки/выгрузки;
- автоматическое рабочее место диспетчера по работе с вагонами;
- автоматизированная система контроля за продвижением выделенных родов вагонов и отдельных категорий поездов;
- автоматизированная система регистрации, учета и контроля за использованием собственных вагонов;
- автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов.

## Slide 18: Функциональная структура ДИСПАРК
В системе поддерживаются в актуальном состоянии динамические вагонные модели дорог и сети, обеспечивающие полную сходимость данных по грузовой работе, общему и пономерному наличию вагонов грузового парка и составляющим его элементам.
В системе сформирована и поддерживается единая динамическая вагонная модель, обеспечивающая при однократном вводе данных об операциях с поездами, вагонами и грузами их многократное использование, что увеличивает достоверность информации и ее сходимость в различных приложениях.

## Slide 19: Поездная модель дороги (ПМД)
Поездная модель, дороги (ПМД) является одной из важнейших составляющих модели перевозочного процесса (МПП), создаваемой в АСОУП в рамках общего банка данных (БНД), и представляет собой совокупность массивов, отражающих информацию о составах поездов и операциях с ними на станциях. Информация о составах поездов, вносимая в ПМД, полностью покрывает существующие поездные документы. Это позволяет сформировать в АСОУП любой технологический документ на требуемый поезд для работников всех уровней управления (станции, отделения дороги, управления дороги, МПС).
Выбранная организация модели позволяет также отражать в АСОУП все операции с поездами, совершаемые на любых станциях, но практически существующие ограничения по ресурсам ЭВМ и развитию информационной связи ДВЦ со станциями требуют ориентации ПМД на отражение операций в основном по станциям общедорожного управления (выделенным станциям дороги).

## Slide 20: Поездная модель дороги (ПМД)
Таким образом, состав данных ПМД позволяет автоматизировано решить любую задачу для ДТП и других работников управления дороги и частично покрывает потребности отделений дороги и станций.
ПМД корректируется в реальном масштабе времени по поступлению информационных сообщений о составах поездов и операциях с ними. В ПМД по каждому поезду отражаются:
- общие данные о поезде (вес, длина, особые отметки и т.п.);
- сведения о каждом вагоне, включенном в поезд (номер, станция назначения, вес груза и т.п.);
- итоговые данные о составе поезда (по РПС, дорогам назначения и т.п.);- итоговые данные разметки состава поезда по назначениям плана

## Slide 21: Поездная модель дороги (ПМД)
- формирования станции конечного следования поезда и отдельных групп вагонов; - перечень операций с поездами в пути следования;
- данные о локомотивах и локомотивных бригадах, работающих и работавших с поездом;
- информация о нарушениях плана формирования в поезде и сведения о соблюдении норм веса и длины.

## Slide 22: Поездная модель дороги (ПМД)
Данные о составе поезда включают как текущие сведения, так и всю историю изменения состава поезда в пути его следования (предыдущие поколения).
Обеспечивается взаимодействие ПМД на смежных железных дорогах.
ПМД находится также в оперативном взаимодействии с другими составляющими МПП, ведущимися в АСОУП:
- локомотивной моделью дороги (ЛМД);
- бригадной моделью дороги (БМД);
- моделью погрузки и выгрузки вагонов (МПВ);
- станционной моделью вагонов, не организованных в поезда (СМВ).

## Slide 23: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Для оперативного управления вагонопотоками с учетом фактической дислокации вагонов и условий их подвода к станциям формирования поездов. Высокий уровень Достоверности вагонных моделей железных дорог (ВМД) и их подмоделей на станциях, в узлах и на участках позволяет оценивать и прогнозировать варианты поездообразования и текущих корректировок плана формирования поездов для станций, узлов и полигонов на основе точных характеристик каждого вагона, участвующего в данном процессе.

## Slide 24: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Оперативное взаимодействие системы ДИСПАРК с планом формирования грузовых поездов включает в себя три основных блока: оперативный контроль сроков доставки грузов и возврата вагонов их владельцам; динамическое управление вагонопотоками с реализацией текущих корректировок плана формирования поездов; анализ технико-экономических результатов управления и накопление массивов данных для периодических (от нескольких суток и более) корректировок и разработки нормативного плана формирования поездов.

## Slide 25: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Оперативный контроль выполнения сроков доставки грузов и возврата вагонов собственникам. Методология контроля и управления временем доставки грузов в системе ДИСПАРК должна базироваться на следующих видах нормативов времени: Юридическое время доставки; Технологическое время доставки; Контрольное время доставки.
Динамическое управление вагонопотоками с реализацией текущих корректоровок плана формирования поездов основано на комплексном планировании поездообразования. Такое планирование охватывает одновременно станции формирования поездов в пределах полигона, определяемого учетом реальной глубины прогноза вагонопотоков по назначениям.

## Slide 26: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Принципы решения задачи, методы управления и контроля. Текущие корректировки плана формирования поездов вырабатываются для конкретных вагонов и составов, формируемых в пределах полигонов управления. Они не должны ухудшать условия работы впередилежащих станций и замедлять доставку вагонов на станции назначения. Поэтому в качестве таких решений могут рассматриваться: оперативное формирование поездов повышенной транзитности по назначениям плана формирования впередилежащих технических станций; оперативное формирование отдельных поездов по сортировочным системам впередилежащих двусторонних станций; оперативное формирование поездов по назначениям противоположной сортировочной системы на двусторонних станциях; оперативное назначение одногруппных поездов взамен групповых; формирование отдельных поездов (в том числе групповых) из вагонов с местным грузом или порожних под погрузку; групповая подборка вагонов по отдельным маневровым районам в поездах назначением на крупные грузовые станции с недостаточно раз¬витыми сортировочными устройствами.

## Slide 27: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Основой метода решения задачи служит вариантное прогнозное моделирование поездообразования на выделенном полигоне управления. Устанавливаемые значения длительности горизонта планирования и шага планирования зависят от топологии полигона управления, степени детализации и уровня достоверности исходных данных.
Учет принадлежности вагонного парка при оперативном управлении вагонопотоками в системе ДИСПАРК базируется на дифференцированной динамической оценке вагоно-часа грузового вагона, исчисляемой по каждому из сопоставляемых назначений поездов.

## Slide 28: Подсистема управления вагонопотоками в системе ДИСПАРК. Решаемые задачи. Используемые технологии
Управление местными вагонопотоками и развозом местного груза. Управление местными вагонопотоками на базе системы ДИСПАРК должно базироваться на технологии, предусматривающей: удлинение Участков обращения местных поездов при снижении числа станций, выполняющих грузовые операции; углубление детализации подборки вагонов в составах (по подъездным путям, грузовым пунктам) при снижении числа маневровых локомотивов, работающих на промежуточных и грузовых станциях районов тяготения; использование при формировании сборных (вывозных групповых) поездов программно-технологических средств, разработанных Научно-инженерным центром ВНИИЖТа.

## Slide 29: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!