## Slide 1: Задачи системы ДИСКОР
Лекция 12 Тема 3.7

## Slide 2: Общие сведения
ДИСКОР представляет собой систему, связывающую комплексы АСОУП, ИОММ, «Экспресс», ЕК ИОДВ, а также различные средства программирования. На основе современных технологий («клиент-сервер» и Intranet) система ДИСКОР позволяет получить сведения об основных показателях работы дороги, таких как погрузка, выгрузка, работа подвижного состава, прием и сдача вагонов и т.п. Система предоставляет доступ к информации в форме выходных таблиц по дате формирования и названию документа, а также дает возможность проводить ретроспективный анализ показателей как в графической, так и в аналитической форме.
ДИСКОР функционирует на основе web-технологий, что существенно упрощает процесс установки и конфигурирования клиентских АРМ. В качестве универсального ПО используется программа просмотра web (например, MS Internet Explorer). Сами же программные модули и их настройки хранятся на сервере и устанавливаются пользователям по мере обновления версий автоматически.

## Slide 3: Общие сведения
Система является открытой как для разработки новых форм, так и для добавления новых функциональных возможностей. Первое возможно за счет использования специализированных средств разработки выходных форм и гибкой настройки клиентского программного обеспечения, второе — за счет предоставления разработчику специализированного программного интерфейса. В качестве примера можно привести интеграцию системы публикации выходных форм ДИСКОР с системой mainframe. В настоящее время система публикации ДИСКОР функционирует как расширение системы ДИСКОР, что позволяет пользователю из одного программного средства получать доступ как к данным ДИСКОР, так и к входным формам ДИСКОР на mainframe.

## Slide 4: Общие сведения
Основная цель системы ДИСКОР - совершенствование оперативного управления работой железных дорог на основе более эффективного использования пропускной способности участков и подвижного состава. Характерной особенностью системы является возможность запроса в любой момент времени любой справки, характеризующей работу того или иного участка.

## Slide 5: Область применения и назначения
Комплекс задач управления парком грузовых вагонов на полигоне дороги с разложением по отделениям и станциям: контроль за состоянием, наличием, продвижением вагонов. Обеспечение информацией о вагонообороте и номерном наличии, состоянии, принадлежности, собственности вагонов.

## Slide 6: Наиболее важными задачами системы являются
1) двух - и трехдневный прогноз подвода поездов и вагонов к стыковым пунктам дороги;
2) укрупненное моделирование перевозочного процесса на полигоне дороги, выдача прогноза работы ее подразделений;
3) текущее планирование поездной работы на полигоне дороги;
4) текущее планирование работы основных сортировочных станций на три-шести-часовые периоды;
5) укрупненное моделирование перевозочного процесса на сети дорог и выдача прогноза объемов работы и заданий на 7-дневный период с более детальным выделением первых суток.

## Slide 7: Функции и задачи системы
Основные функции и задачи системы:
а) контроль парка вагонов;
б) формирование отчётности по вагонным паркам;
в) номерное слежение за состоянием и дислокацией вагонов;
г) оперативный розыск вагонов по номерам;
д) история работы с вагоном на полигоне дороги

## Slide 8: Функции и задачи системы
Этот комплекс позволяет осуществлять контроль за:
- использованием вагонов стран СНГ и Балтии;
- за соблюдением сроков доставки грузов;
-· за работой межгосударственных стыков;
-· наличием вагонов на подъездных путях;
-· за дислокацией порожних вагонов.

## Slide 9: Состав и структура базы данных
Система ДИСКОР состоит из трех подзадач:
1) АДС (автоматизированная информационно-справочная система управления эксплуатационной работой);
2) КППВ (контроль за погрузкой промышленными предприятиями);
3) ИСС ВТГ (информационно-справочная система внешнеторговых грузов). База данных ДИСКОР предназначена для хранения не первичных событий (например, погрузка конкретного вагона), а уже агрегированных данных (в основном отчетных показателей). Для идентификации данных введено понятие «показатель». Каждому показателю присвоен условный номер (в диапазоне от 0 до 32000), кроме того, он может бытъ уточнен четырьмя дополнительными характеристиками (не считая ответной даты).

## Slide 10: Состав и структура базы данных
База данных состоит из большого числа таблиц, но основной является таблица, в которой содержатся значения показателей за все время хранения. Часть данных этой таблицы является первичными и без каких-либо изменений переписывается из различных комплексов (или вводится вручную), но большая часть является расчетными, которые заносятся в эту таблицу программами расчета, в том числе простое суммирование (по отделению, с начала месяца и т.п.).
Для обеспечения одноразового сбора информации в ДИСКОР используется система передаточных файлов. В качестве таких файлов в основном выступают специально созданные структурированные текстовые файлы, для формирования которых разработаны программы в рамках комплексов задач. В качестве передаточных файлов также выступают таблицы Excel, выдаваемые некоторыми задачами в качестве отчетных форм.

## Slide 11: Состав и структура базы данных
В настоящее время передаточные файлы ДИСКОР формируются в комплексах АСОУП, ИОММ, ЕК ИОДВ, «Экспресс», АСУ вагонного хозяйства. В АСОУП все типовые отчетные показатели формируются только по НОД в виде сообщений дорожной части ДИСКОР с занесением показателей в соответствующую базу данных.

## Slide 12: Комплексы технологий ДИСКОР
Обеспечивает функционирование комплекса технологий:
- Технология машинного учета вагонов резерва МПС России (РЕЗЕРВ)
- Технология машинного учета вагонов запаса МПС России (ЗАПАС)
- Технология машинного учета неисправных вагонов (Неисправность)
- Контроль наличия и состояния парка грузовых вагонов (Наличие)
- Обеспечение оперативного контроля и анализа нарушений сроков доставки грузов на базе пономерного учета (КНСД)

## Slide 13: Комплексы технологий ДИСКОР
- Автоматизированное проставление кода станции выгрузки в натурном листе на порожние вагоны (АПСВ)
- Организация ремонта грузовых вагонов по фактически выполненному объёму работ (пробег в км) (ПРОБЕГ
- Анализ использования порожних вагонов рабочего парка на основе пономерного слежения (АПВ)
- Информационная технология машинного учёта наличия и работы с неисправными вагонами (в разрезе ВО), с выделением информации по собственным и арендованным вагонам, с учётом их дислокации и состояния (ТУННВ)

## Slide 14: Комплексы технологий ДИСКОР
- Информационная технология по пономерному прикреплению полувагонов, цистерн к заявкам на погрузку
- Автоматизированная система регистрации, учёта и контроля за использованием арендованных вагонов (АРЕНДА)
- Комплекс технологий и программного обеспечения межгосударственного и междорожного обмена, обеспечение взаиморасчетов и выверки баз данных дорожного и сетевого уровней (ППВ )
- Обеспечение согласованной выдачи учетных данных о передаче вагонов по МДС (УПВ СОГ)

## Slide 15: Комплексы технологий ДИСКОР
- Автоматизированная система управления станцией передачи вагонов по межгосударственным стыкам (АСУ СПВ)
- Общесистемные средства ведения номерных вагонных моделей (ВМД)
- Автоматизация составления отчетов о вагонных парках на основе ВМД (ОТЧЕТНОСТЬ)
- Система контроля за подготовкой вагонов к перевозкам на ППВ, ППС и специализированных путях станций (ППВ-ППС)
- Управление парком цистерн (АРМ ЦС)

## Slide 16: Комплексы технологий ДИСКОР
- Автоматизированная информационная система для технических и сортировочных станций железных дорог на базе ПТК АСОУП (АИСТ)
- Расчет качественных показателей работы вагонных парков на основе пономерного учета (КАЧПОКИ)
- Система определения технического состояния порожних полуваглнов, цистерн, крытых, платформ и годности их под погрузку
- Информационно-справочная система контроля за состоянием вагонных моделей дорожного уровня (ИСС КСВМД)

## Slide 17: Комплексы технологий ДИСКОР
- Информационные технологии перевозок внешнеторговых грузов через морские порты и пограничные переходы (АИС ВТП)
- Система контроля за задержанными вагонами на пограничных станциях (АСУ КЗВ)
- Автоматизированная система пономерного контроля наличия вагонов на подъездных путях с созданием вагонной модели подъездных путей дорожно-сетевого уровня, а также контроля за простоями вагонов на станциях погрузки/ выгрузки (КВПП)
- АРМ диспетчера по работе с вагонами (АРМ - ваг)

## Slide 18: Комплексы технологий ДИСКОР
- Автоматизированная система контроля за продвижением выделенных родов вагонов и отдельных категорий поездов (УПРЕШ)
- Автоматизированная система регистрации, учета и контроля за использованием собственных вагонов (АБД СВ)
- Автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ)
В системе поддерживаются в актуальном состоянии динамические вагонные модели дорог (ВМД) и сети (ВМС). Они обеспечивают полную сходимость данных по грузовой работе, общему и пономерному наличию вагонов грузового парка и составляющим его элементам

## Slide 19: Комплексы технологий ДИСКОР
В системе сформирована и поддерживается единая динамическая вагонная модель, обеспечивающая при однократном вводе данных об операциях с поездами, вагонами и грузами их многократное использование без привлечения дополнительных ручных затрат, что увеличивает достоверность информации и её сходимость в различных приложениях.
Исходные данные: сообщения о погрузке/выгрузке, постановке в поезд, продвижении, сдаче/приёму по внутридорожным и междорожным стыкам, об отстановке/изъятии в резерв, переводе в неисправные, видах ремонта, выводе из ремонта и других операциях с вагонами на полигоне дороги.
Выходные данные: оперативные данные о состоянии, дислокации, собственности, принадлежности, технических характеристиках вагона, об истории работы с вагоном, статистические, оперативные количественные и номерные справки, суточная отчётность по вагонным паркам.

## Slide 20: Комплексы технологий ДИСКОР
Внедрение указанных технологий в промышленную эксплуатацию дает значительный производственный эффект:
- сокращается плата за пользование вагонами других стран. Достигнуто и постоянно поддерживается положительное сальдо в пользу РЖД при взаиморасчётах за совместное использование парка грузовых вагонов между железнодорожными администрациями стран СНГ и Балтии;
- уменьшаются штрафы за превышение сроков доставки грузов;
- увеличиваются межремонтные пробеги по отдельным родам подвижного состава, сокращаются объемы ремонта;

## Slide 21: Комплексы технологий ДИСКОР
- обеспечивается в реальном масштабе времени пономерной контроль за работой и продвижением наиболее дефицитных родов подвижного состава - глуходонных полувагонов, Возросли доходы за счёт удовлетворения различных заявок клиентов и представления им информации о дислокации и продвижении интересующих их грузов;
- обеспечивается «прозрачность» наличия и состояния вагонов резерва и запаса;
- автоматизирована подготовка отчётно-статистических форм о грузовой работе и работе вагонных парков (формы ГО-1, 2, 3, 4, ДО-1, 2, 3, 15, 39 и т. д.), что привело к отмене ручных методов сбора и обработки этих данных, повышению их достоверности.

## Slide 22: Выходные формы
Доступ к функциям системы ДИСКОР осуществляется посредством клиентской части системы. Одной из основных возможностей системы является разработка и предоставление пользователю ежедневно обновляемых выходных форм.

## Slide 23: Выходные формы

## Slide 24: Выходные формы
Для просмотра форм пользователю достаточно в главном окне программы выбрать необходимую форму и нажать на кнопку «Запрос» или «Excel»: форма будет открыта в новом окне программы (wee или Excel). Для создания форм используются специализированные прикладные средства, схожие с широко распространенными программами создания электронных таблиц. Основным отличием является возможность использования в расчетных формулах значений из базы данных ДИСКОР, а также их производных (среднесуточное, накопительное и т.п.). Язык написания форм основан на языке ДИСКОР mainframe, что позволяет технологам, имеющим опыт работы с ДИСКОР на mainframe, разрабатывать формы для этой системы.

## Slide 25: Справочник ДИСКОР
Одной из возможностей системы ДИСКОР является функция справочника. Эта функция позволяет оперативно получать информацию о значении того или иного показателя (или групп показателей), а также проводить анализ иерархии показателей.
Кроме просмотра значений и анализа показателей справочник предоставляет возможность создания выходных форм путем группировки результатов расчета различных показателей. Созданные формы можно сохранять в личных формах для дальнейшей доработки.
Для создания и редактирования древовидного списка показателей, применяемого в формах «Анализ», «Личные формы» и «Справочник», используется специализированная программа. Данная программа позволяет поставить в соответствие понятному для пользователя названию (к примеру — «Погружено вагонов по ДЦС-1») формулу на языке ДИСКОР. При этом существует возможность объединять показатели в логические иерархии для облегчения их поиска и формирования выходных форм в справочнике.

## Slide 26: Комплекс технических и программных средств
В комплекс технических средств системы ДИСКОР входят: - система телеобработки данных (СТД);
- концентратор информации (шлюз СТД);
- концентратор информации локальной сети (шлюз ЛВС); - сервер баз данных, www-сервер; - маршрутизатор СТД-Л ВС.

## Slide 27: Комплекс технических и программных средств
Комплекс программных средств ДИСКОР включает в себя следующие модули:
-программы формирования вводимых макетов и файла передачи на ПЭВМ;
- программа настройки системы ДИСКОР;
- программа получения макетов ДИСКОР;
- программа преобразования и внесения макетов в базу данных;
- программа получения, преобразования и загрузки в базу данных файла, генерации и печати отчета АИГ;
- программа печати;

## Slide 28: Комплекс технических и программных средств
- программа получения, преобразования и загрузки в базу данных информации ОКПВ -программа просмотра базы данных ДИСКОР;
-программа описания получаемых макетов;
-программа создания выходных форм ДИСКОР;
-программа настройки дерева показателей ДИСКОР;
-серверная часть программы генерации выходных форм и выдачи показателей ДИСКОР;
-клиентская часть генерации выходных форм и выдачи показателей ДИСКОР.

## Slide 29: Комплекс технических и программных средств

## Slide 30: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!