## Slide 1: Общие сведения о системе КОМПАС 3D

## Slide 2: 1. Назначение и возможности КОМПАС-3D:
Назначение: моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство.
Возможности:
- быстрое получение конструкторской и технологической документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т.д.);
- передача геометрии изделий в расчетные пакеты и в управляющие программы для оборудования с ЧПУ;
- создание дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т.п.).

## Slide 3: 2. Состав системы:
Система трехмерного твердотельного моделирования - предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц;
Чертежно-графический редактор (КОМПАС-ГРАФИК) - предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности;
Модуль проектирования спецификаций - позволяет выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.

## Slide 4: 3. Типы документов и файлов.
Тип документа, создаваемого в системе КОМПАС-3D, зависит от рода информации, хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответствует расширение имени файла и собственная пиктограмма.

## Slide 5: 3. Типы документов и файлов.
Деталь - модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без применения сборочных операций, - m3d.
Сборка - модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным положением. В состав сборки могут также входить другие сборки (подсборки) и стандартные изделия,- a3d.

## Slide 6: 3. Типы документов и файлов.
Чертеж - основной тип графического документа, содержит графическое изображение изделия, основную надпись, рамку, дополнительные объекты оформления. Чертеж всегда содержит один лист заданного пользователем формата. В файле чертежа могут содержаться не только чертежи (в понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы, - cdw.

## Slide 7: 3. Типы документов и файлов.
Фрагмент - вспомогательный тип графического документа. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления конструкторского документа, используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист. Во фрагментах также хранятся созданные типовые решения для последующего использования в других документах, - frw.

## Slide 8: 3. Типы документов и файлов.
Спецификация - документ, содержащий информацию о составе сборки, представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и основной надписью. Она часто бывает многостраничной, - spw.
Текстовый документ - документ, содержащий преимущественно текстовую информацию, оформляется рамкой и основной надписью. Он часто бывает многостраничным. В текстовом документе могут быть созданы пояснительные записки, технические условия и т.п., - kdw.

## Slide 9: 4. Единицы измерений, системы координат.
В КОМПАС-3D используется метрическая система мер. Расстояния между точками на плоскости в графических документах и между точками в пространстве вычисляются и отображаются в миллиметрах. При этом пользователь всегда работает с реальными размерами (в масштабе 1:1).

## Slide 10: 4. Единицы измерений, системы координат.
При работе в КОМПАС-3D используются декартовы правые системы координат.
В каждом файле модели существует система координат. Изображение системы координат появляется посередине окна модели.
Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находится в левой нижней точке габаритной рамки формата.
Для удобства работы пользователь может создавать в графических документах произвольное количество локальных систем координат (ЛСК) и оперативно переключаться между ними.

## Slide 11: 5. Интерфейс системы.
Система КОМПАС-3D имеет стандартный графический интерфейс для общения с пользователем, как и у других Windows-приложений (главное и локальные меню, панели инструментов и др. элементы управления).
Одновременно может быть открыто несколько различных документов, каждый в своём рабочем окне.

## Slide 12: 6. Управление документами и просмотром изображений.
Документ можно: создать, открыть, отредактировать, сохранить, сохранить под другим именем.
Изображение можно: уменьшить, увеличить, повернуть, отобразить его часть и др.

## Slide 13
Основные понятия
программы Компас

## Slide 14: Типы документов
Лист чертежа - основной объект проектирования. Лист чертежа представляет собой непосредственно изображение (чертеж) и его оформление - задание формата листа бумаги, типа основной надписи (штампа). В структуру листа чертежа могут входить виды, технические требования, неуказанная шероховатость, объекты связанной с листом спецификации;

## Slide 15: Типы документов
Фрагмент чертежа - только изображение - набор геометрических элементов и элементы оформления чертежа (размеры);
Текстовый документ - оформление сопроводительной технической документации на выбранном шаблоне в соответствии с ГОСТ ЕСКД;
Спецификация.

## Slide 16: Основные понятия
Основным понятием чертежа в системе КОМПАС-ГРАФИК является понятие вида. Вид - изолированное изображение на чертеже, характеризующееся собственным масштабом, локальной системой координат (т.е. системой координат, связанной с конкретным видом), углом поворота. Кроме того, вид может иметь собственное имя, например, Главный вид или Разрез и статус, а именно,

## Slide 17: Текущий вид
вид, в котором в данный момент времени работает пользователь. На экране отображается разными цветами, соответствующими типам линий;

## Slide 18: Активный вид
вид, в котором пользователь в данный момент не работает, но привязки к элементам чертежа, хранящегося в этом виде, сохраняются. На экране отображается одним цветом, заданным пользователем (автоматически система присваивает ему черный цвет);

## Slide 19: Фоновый вид
вид, в котором пользователь в данный момент не работает и нет привязок к элементам чертежа, хранящегося в этом виде. На экране отображается светло-серым цветом.

## Slide 20: Погашенный вид
вид, присутствующий на листе чертежа, но информация, которая в нем хранится, не отображается на экране.
Статус фоновый или погашенный присваивается виду в случае перегрузки чертежа информацией для более быстрой работы с чертежом.

## Slide 21: Создание листа чертежа
Для создания листа чертежа войдите в пункт основного меню Файлы, операция Создать-Лист или воспользуйтесь кнопкой панели инструментов Создать лист или фрагмент (подведя указатель мыши).
Для задания нужного формата (будем работать с форматом А4) и основной надписи (тип “Чертеж строит. Первый лист. ГОСТ 21.103-78”) войдите в меню Настройки-Параметры текущего листа.

## Slide 22: Внимание!
При работе с системой КОМПАС-ГРАФИК следите за нижней строкой рабочего окна системы. Все подсказки в процессе работы появляются именно в этой строке.
Большинство кнопок панели инструментов “Редактирование” включаются только после выделения на чертеже объекта (или группы объектов), над которым будет производиться выбранная операция.

## Slide 23: Привязки
При построении чертежа возникает вопрос о геометрических привязках, т.е. о точном задании характерных точек контура. К таким точкам могут быть отнесены следующие:
ближайшая точка (конец отрезка, дуги, сплайна);
пересечение;
касание;
нормаль;
центр (дуги, окружности. эллипса);
точка на кривой.