## Slide 1
Сигналы ограждения бывают постоянные и переносные и устанавливаются:
владельцем инфраструктуры;
владельцем железнодорожного пути необщего
пользования;
с правой стороны по направлению движения на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего железнодорожного пути.
В особо сильно снегозаносимых выемках и на выходах из них (в пределах до 100 м) указанные сигналы устанавливаются на расстоянии не менее 5700 мм от оси

## Slide 2
Постоянные сигнальные знаки
«Начало опасного места»
«Конец опасного места»
Опасное место ограждается с обеих сторон этими сигнальными знаками:
на ж.д. путях общего пользования на расстоянии не менее 50 м,
на ж.д. путях необщего пользования - не менее 15 м от границ опасного места

## Slide 3
От этих сигнальных знаков на расстоянии А
зависит от руководящего уклона при движении на спуск (далее - руководящий спуск
максимальной допускаемой скорости движения поездов на железнодорожных путях общего пользования
устанавливаются постоянные сигналы уменьшения скорости.
На железнодорожных путях необщего пользования - на расстоянии величины тормозного пути, определяемой и устанавливаемой локальным нормативным актом владельца железнодорожных путей необщего пользования (далее - расстояние «Т»), - сигналы уменьшения скорости.
(Указываются в таблице 1)

## Slide 4
Места производства работ на железнодорожном пути, не требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении поезда, ограждаются переносными сигнальными знаками «С» (подача свистка), которые устанавливаются у железнодорожного пути, где производятся работы, а также у каждого смежного главного железнодорожного пути.

## Slide 5
разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место
поезд проследовал опасное место. На однопутных участках такой сигнал должен располагаться с левой стороны по направлению движения.
Диски желтого цвета устанавливаются в местах требующих постоянного уменьшения скорости
скорость устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры

## Slide 6
на однопутном участке

## Slide 7
на одном из железнодорожных путей двухпутного участка общего пользования
на обоих железнодорожных путях двухпутного участка общего пользования

## Slide 8
на железнодорожных путях необщего пользования

## Slide 10
квадратный щит желтого цвета в светлое и темное время суток
на перегоне - разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее остановки или проследования с уменьшенной скоростью;
на главном ж/д пути железнодорожной станции - разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее проследования с уменьшенной скоростью;
на остальных станционных ж/д путях - разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении на поезд, а при его отсутствии - на ж/д путях общего пользования со скоростью не более 25 км/ч,
на ж/д путях необщего пользования - со скоростью
не более 15км/ч.

## Slide 11
на перегоне и на главном железнодорожном пути железнодорожной станции отменяет скоростные ограничения, связанные с опасным местом, и разрешает повышение скорости до установленной после проследования опасного места всем составом.

## Slide 12
К переносным сигналам относятся:
щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с одной стороны красного, а с другой - белого цвета;
квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета);
фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах.

## Slide 13: Ограждение препятствий
Запрещается:
приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства работ, опасного для движения;
снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства работ, до устранения препятствия, полного окончания работ, проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и соблюдения габарита.
Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются так же, как и препятствия.

## Slide 14
для установки и охраны переносных сигналов, ограждающих место производства работ на железнодорожном пути;
для предупреждения работающих на железнодорожных путях о приближении железнодорожного подвижного состава
Руководитель работ назначает работников (далее - сигналист), прошедших проверку знаний в соответствии с требованиями пункта 11 главы II Правил.
На участках, оборудованных автоматизированной системой ограждения места производства работ, сигналисты выставляются в порядке, установленном локальным нормативным актом.
В местах с ограниченной видимостью сигналов и на участках с интенсивным движением поездов руководитель работ устанавливает связь
Запрещается производство работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами

## Slide 15
Прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) в светлое время суток и красный огонь фонаря на шесте в темное время суток устанавливается с обоих сторон препятствия:
на ж/д путях общего пользования на расстоянии не менее 50 м;
на ж/д путях не общего пользования на расстоянии не менее 15 м;
На ж/д путях общего пользования от этих сигналов на расстоянии Б
(на ж/д путях не общего пользования «Т»), указанном в таблицы 1, укладывается по три петарды и на расстоянии не менее 200 м от ближней к месту работ петарды, в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения скорости. Данные сигнальные знаки дополняются предупредительным сигнальным знаком «С» о подаче свистка в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией

## Slide 16
на железнодорожных путях общего пользования на однопутном участке
Сигналисты располагаются с ручными красными сигналами на расстоянии от 20 до 25 м от первой петарды, а на железнодорожных путях необщего пользования - от сигналов уменьшения скорости в сторону места работ (места препятствия).

## Slide 17
на одном из железнодорожных путей двухпутного участка

## Slide 18
на обоих железнодорожных путях двухпутного участка

## Slide 19
на железнодорожных путях необщего пользования

## Slide 22
При производстве работ развернутым фронтом (более 200 м)
2 сигналиста

## Slide 23
При внезапном возникновении препятствия на перегоне и отсутствии необходимых переносных сигналов на месте препятствия немедленно устанавливается сигнал остановки

## Slide 24
При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда ограждение должно производиться проводником последнего пассажирского вагона по указанию машиниста в случаях:
затребования восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного локомотива, если помощь оказывается с хвоста поезда;
2) если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств интервального регулирования движения поездов и связи по правильному железнодорожному пути на двухпутный перегон или однопутный перегон с извещением об отправлении за ним другого поезда.
Проводник вагона, ограждающий хвост остановившегося на перегоне пассажирского поезда, возвращается к составу только после подхода и остановки восстановительного, или пожарного поезда, вспомогательного локомотива либо при передаче ограждения работнику, уполномоченному владельцем инфраструктуры (владельцем пути необщего пользования), подошедшему к месту остановки пассажирского поезда

## Slide 25
На участках, оборудованных автоблокировкой, при остановке на перегоне пассажирского поезда проводник последнего пассажирского вагона проверяет видимость поездных сигналов, наблюдает за перегоном и в случае появления следом идущего поезда принимает меры к его остановке.

## Slide 26
При вынужденной остановке на перегоне других поездов они ограждаются в случаях, когда отправление было произведено в условиях перерыва действия всех средств интервального регулирования движения поездов и связи по правильному железнодорожному пути на двухпутный перегон или однопутный перегон с выдачей извещения об отправлении за ним другого поезда. При этом ограждение производится помощником машиниста, который немедленно после остановки переходит в хвост поезда, проверяет наличие поездного сигнала, наблюдает за перегоном и в случае появления следом идущего поезда принимает меры к его остановке.
Если помощь остановившемуся поезду оказывается с головы, машинист ведущего локомотива при приближении восстановительного или пожарного поезда, или вспомогательного локомотива подает сигнал общей тревоги, при ограниченной или недостаточной видимости включает прожектор.

## Slide 27
При вынужденной остановке поезда на двухпутном или многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося груза и случаях, когда требуется оградить место препятствия для движения поездов, возникшее на смежном железнодорожном пути, машинист подает сигнал общей тревоги.
При этом в случае остановки пассажирского поезда ограждение производится укладкой петард на расстоянии не менее 1000 м от головы и хвоста поезда,

## Slide 28
При остановке других поездов ограждение производится помощником машиниста укладкой петард на смежном железнодорожном пути со стороны ожидаемого по этому железнодорожному пути поезда на расстоянии не менее 1000 м от места препятствия . Если голова поезда находится на расстоянии более 1000 м от места препятствия, петарды на смежном железнодорожном пути укладываются напротив локомотива.