## Slide 1: Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, или, как их еще называют, средства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), предназначены для:
автоматизации процессов, связанных с управлением движением поездов,
обеспечения безопасности движения,
обеспечения необходимой пропускной способности железных дорог
повышения производительности труда.

## Slide 2: СЦБ
автоматическая блокировка,
автоматическая локомотивная сигнализация,
путевая полуавтоматическая блокировка,
система диспетчерского контроля за движением поездов и автоматическая переездная сигнализация;
Электрическая централизация.
Диспетчерская централизация.
Комплекс устройств горочной автоматики и др.
Устройства СЦБ на перегонах
регулируют движение поездов на перегонах, их чаще называют устройствами интервального регулирования движения, или перегонными системами
Устройства СЦБ на станциях.
предназначены для регулирования движения поездов на станциях, управления маневровой и сортировочной работой.

## Slide 3: В настоящее время АБ является основной системой для интервального регулирования движения поездов на линиях магистральных железных дорог. Она обеспечивает более высокую, чем все другие средства СЦБ, пропускную способность и безопасность движения поездов.
При автоблокировке:
Межстанционный перегон делят на блок-участки длиной от 1000 до 2600 м.
Каждый блок-участок ограждают проходным автоматически действующим светофором.
Открытие и закрытие, а также смена сигнальных показаний каждого светофора происходят автоматически при движении поезда по перегону.

## Slide 4: Автоблокировка бывает двухзначной, трехзначной и четырехзначной.
Двухзначная АБ находит применение только на линиях метрополитена, где необходимо обеспечить как можно меньшие интервалы между поездами.
На магистральных железных дорогах из-за большой скорости движения, большой массы поездов и значительной длины тормозных путей применяют трех- и четырехзначную АБ.
При трехзначной АБ поезда движутся с разграничением тремя блок-участками. Каждый проходной светофор является предупредительным по отношению к следующему.

## Slide 5
Схема устройства двухзначной автоматической блокировки:
СБ — сигнальная батарея; ПР — путевое реле; ИС — изолирующий стык; ПБ — путевая батарея; Р — регулирующее сопротивление

## Slide 6: Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС)
АЛС предназначена для повышения безопасности движения поездов, увеличения пропускной способности линии и улучшения условий труда локомотивных бригад.
Автоблокировка дополняется АЛС — специальными устройствами, при помощи которых показания путевых светофоров с приближением поезда к ним передаются на светофор локомотива, установленный в кабине машиниста.
Устройства АЛС дополняются автостопами, которые тормозят поезд перед закрытым светофором, если сам машинист не примет мер к своевременному торможению.

## Slide 7
Полуавтоматическая блокировка
Применяется на участках со сравнительно небольшими размерами движения поездов. Часть действий по изменению показаний сигнала происходит автоматически под воздействием колес подвижного состава на путевые датчики, а другая часть — работником, отвечающим за движение поездов.
При ПАБ на межстанционном перегоне может находиться только один поезд.
Устройства диспетчерского контроля за движением поездов
применяются на участках, оборудованных АБ для:
непрерывной передачи информации поездному диспетчеру об установленном направлении движения (на участках однопутной блокировки),
занятости блок-участков, главных и приемоотправочных путей промежуточных станций,
а также показаниях входных и выходных светофоров

## Slide 8: Комплекс устройств горочной автоматики
Современный комплекс устройств механизации и автоматизации сортировочных горок включает в себя:
горочную автоматическую централизацию (ГАЦ), обеспечивающую перевод стрелок по маршруту скатывания отцепов;
систему автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС), управляющую вагонными замедлителями;
систему автоматического задания скорости роспуска составов (АЗСР), управляющую показаниями горочных светофоров и автоматической локомотивной сигнализацией или воздействующую на устройства управления горочным локомотивом с использованием системы телеуправления (ТГЛ).

## Slide 9: Автоматическая переездная сигнализация
К переездным устройствам относится:
Автоматическая светофорная сигнализация с
автоматическими шлагбаумами или без них;
Автоматическая оповестительная сигнализация, дополняемая неавтоматизированными шлагбаумами.
Эти устройства служат для закрытия движения автотранспортных средств через переезд при приближении к нему поезда.

## Slide 10: Централизация предназначена
для управления всеми стрелками и сигналами, расположенными на станции или в отдельном ее районе, из одного пункта — поста централизации.
Системы централизации
Электрогидравлическая система централизации применялась на станциях и отдельных участках железных дорог.
Электропневматическая — на сортировочных горках. (дальность 1000-1200)
При электрической централизации дальность при прямом управлении достигает 5—6 км
Применение централизации позволяет увеличить пропускную способность станций, повысить производительность труда и тем самым сократить штат эксплуатационных работников, а также значительно увеличить безопасность движения

## Slide 11: Движение поездов по станции, оборудованной ЭЦ осуществляется согласно таблице зависимостей стрелок и сигналов
Диспетчерская централизация
Оперативное руководство перевозочным процессом на железной дороге выполняет и контролирует диспетчерский аппарат со сменным дежурством. Участки железных дорог, которыми руководят поездные диспетчеры (ДНЦ), называются диспетчерскими кругами, их протяженность достигает 400 км и более с числом станций на малодеятельных участках до 40.
Границами диспетчерских кругов обычно служат сортировочные или участковые станции. Крупные железнодорожные узлы могут выделяться в самостоятельные круги