## Slide 1
Воздухораспределитель
Усл.№ 242

## Slide 2
Тип автоматический с бесступенчатым отпуском
Время наполнения ТЦ при экстренном торможении
до давления 3,5 кгс/см2, с:
на режиме «К»…………………………………….5 — 7
на режиме «Д»…………………………………….12 — 16
Время отпуска после экстренного торможения
до давления в ТЦ 0,4 кгс/см2, с:
на режиме «К»……………………………………..8 — 12
на режиме «Д»……………………………………..19 — 24

## Slide 3
Расположение ВР усл. №242 на вагоне

## Slide 4
Устроство ВР усл. №242
1-переходник 2-ускоритель экстренного торможения
3-главная часть 4-переключатель режимов

## Slide 5
Переходник
1-корпус 2-заглушка

## Slide 6
Ускоритель экстренного торможения
1-наконечник 2-накидная гайка
3-корпус ускорителя
4-фиксатор 5-поршень ускорителя

## Slide 7
положение упорки переключателя ускорителя экстренного торможения
Ускоритель включен
Ускоритель
выключен
Имеется возможность включать и выключать ускоритель экстренного
Торможения на любом режиме работы

## Slide 8
19 - срывной клапан
20 – упорка переключателя ускорителя
экстренного торможения
21, 22 – пружины
23 – клапан ускорителя с хвостовиком
25 – поршень УЭТ с хвостовиком
26 – перепускной клапан (клапан ускорительного
поршня)
- корпус
втулка
- сетчатый фильтр

## Slide 9
Поршень ускорителя
и седло поршня
с уплотнениями
Срывной клапан и
ускорительный поршень с уплотнениями
Упорка переключателя ускорителя
с уплотнениями

## Slide 10
Главная часть с переключателем
1-корпус 2-крышка

## Slide 11
7,10,13-пружины
11-главный поршень
12-клапан дополнительной разрядки
9-полый стержень
8-выпускной клапан
14-втулка
15-заглушка
16-крышка
12
13
14
15
16

## Slide 12
Крышка воздухораспределителя
1-крышка 2-манжета 3-шайба 4-пружина
5-клапан дополнительной разрядки 6-седло

## Slide 13
Узел ограничения дополнительной разрядки
27-клапан ОДР
28-шток поршня
5-поршень ОДР
3-калиброваное отверстие 2мм
4-фильтр
6-калиброваное отверстие
1-заглушка
2-втулка
3
2
1

## Slide 14
Поршень узла ограничения дополнительной разрядки

## Slide 15
Переключатель режимов
1-корпус 2-крышка 3-упорка переключателя
4-нипели

## Slide 16
1-корпус
2-крышка
3-фиксатор
14-упорка перекючателя
15-поршень переключателя
17-шток поршня
16-калиброваное отверстие
18-тормозной клапан
1
2
3

## Slide 17
Поршень переключателя режимов работы с уплотнением
Седло поршня переключателей режимов работы
1-уплотнительное кольцо 2-шайба 3-пружина 4-тормозной клапан 5-корпус седла
6-манжета 7-шайба

## Slide 18
Notes: Зарядка ВР 242