## Slide 1: Электрическая схема представляет собой графическое изображение электрической цепи. Она показывает, как осуществляется соединение элементов в рассматриваемой электрической цепи
Для отображение электрических компонентов (конденсаторов, резисторов, микросхем и т. д.) в электрических схемах используются их условно графические обозначения.
Для отображения электрических соединений (дорожек, проводов, соединения между радиоэлементами) применяют простую линию соединяющие два условно графических обозначения. Причём все ненужные изгибы дорожек удаляют

## Slide 2: Электрические схемы
необходимо:
Знать принципы действия элементов этой сети;
Уметь определять, когда, при каком положении коммутационной аппаратуры через отдельные элементы электрического оборудования может проходить электрический ток, вызывая их правильное срабатывание

## Slide 3: В состав электрической схемы входят: ветвь и условно графические обозначение электрических элементов так же могут входить контур и узел.
Ветвь – участок цепи состоящий из одного или нескольких элементов вдоль которого ток один и тот же.
Ветви присоединённые к одной паре узлов называются параллельными

## Slide 4: Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям называется контуром.

## Slide 5: Узел – место соединения трёх и более ветвей
Узел A
Узел B
Узел C
Узел D

## Slide 6: ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Структурная схема
содержит самую общую информацию об изделии, об основных частях системы, о принципах организации управления системой
шкаф управления и защиты (ШУЗ);
блок электроснабжения вагона (БЭВ);
блок электрооборудования (БЭО); система электроснабжения низковольтных потребителей вагона;
аккумуляторный блок (АКБ); система электроснабжения системы обеспечения климата (СОК);

## Slide 7
Функциональная
разъясняет процессы, протекающие в изделии в целом или его функциональных частях.
Принципиальная схема
ее иногда называют еще полной схемой, так как она определяет полный состав элементов и связей между ними и дает, как правило, детальное представление о принципе работы изделия.
Монтажные схемы или схемы подключения
определяют связи, с помощью электрических сетей, между отдельными элементами электрооборудования и показывают внешнее подключение проводов к электрическим приборам

## Slide 8
Блок-схемы
связь отдельных законченных блоков в устройстве между собой.
7 — электродвигатель компрессора; 2 — электрокалорифер низковольтный; 3 — электродвигатели приводов заслонок; 4 — электродвигатель осевого вентилятора; 5 — электродвигатель центробежного вентилятора; 6 — реле давления, катушки соленоидных вентилей, термоконтроль электродвигателей осевого и центробежного вентиляторов, устройство защиты электродвигателя компрессора; 7 — электродвигатели приводов заслонок режима отопления; 8 — электрокалорифер высоковольтный; 9 — линии связи для передачи сигналов управления.